Chevrolet Camaro 2012 модельного года Руководство по эксплуатации

Ключи, двери и окна�������������������1-1 Ключи и замки ���������������������������������1-2 Двери������������������������������������������������1-8

Охранные системы������������������������1-10

Наружные зеркала

заднего вида �������������������������������1-12

Внутреннее зеркало

заднего вида �������������������������������1-13

Окна������������������������������������������������1-14

Крыша ������������������������������������������� 1-16

Сиденья и удерживающие

системы�������������������������������������������2-1

Подголовники�����������������������������������2-2 Передние сиденья���������������������������2-3

Заднее сиденье�������������������������������2-6

Ремни безопасности �����������������������2-7

Система подушек безопасности ��2-16 Детские удерживающие

системы���������������������������������������2-30

Вещевые отделения и дополни-тельные системы крепления

багажа��������������������������������������������3-1

Вещевые отделения������������������������3-1

Дополнительное оборудование

багажного отделения��������������������3-3

Приборы и органы управления�������������������������������������4-1

Общий вид приборной панели�������4-4

Органы управления ����������������������� 4-6

Контрольные лампы, приборы

и индикаторы���������������������������������4-9

Информационные дисплеи �������� 4-26

Сообщения о состоянии

автомобиля �������������������������������� 4-33

Пользовательские настройки ������ 4-42

Система освещения��������������������5-1

Наружные световые приборы ��������5-1

Приборы внутреннего освещения ��5-6

Функции системы внутреннего

освещения�������������������������������������5-6

Информационно-развлекательная система ��������6-1

Общие сведения �����������������������������6-1 Радиоприемник��������������������������������6-7

Проигрыватели компакт-дисков���6-12

Телефон�����������������������������������������6-20

Системы климат-контроля�������7-1

Системы климат-контроля��������������7-1

Жалюзи вентиляции �����������������������7-4

Управление автомобилем ��������8-1

Информация о вождении����������������8-2

Запуск двигателя

и начало движения���������������������8-17

Отработавшие газы�����������������������8-26

Автоматическая коробка

передач����������������������������������������8-28

Механическая коробка

передач����������������������������������������8-32

Тормозная система �����������������������8-33

Системы стабилизации

движения�������������������������������������8-35 Система круиз-контроля���������������8-40

Системы контроля окружения������8-42

Топливо������������������������������������������8-46

Буксировка�������������������������������������8-50

Установка дополнительного

оборудования������������������������������8-56

Уход за автомобилем �����������������9-1 Общие сведения �����������������������������9-2 Проверки автомобиля���������������������9-3

Замена ламп ���������������������������������9-33

Система электрооборудования����9-38

Колеса и шины�������������������������������9-46

Запуск двигателя от аккумуляторной

батареи другого автомобиля �����9-76

Chevrolet Camaro 2012 модельного года Руководство по эксплуатации

| Буксировка������������������������������������� | 9-79 | Указатель ����������������������������������������� | i-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уход за автомобилем�������������������� | 9-80 |  |  |

Ремонт и техническое обслуживание �����������������������������10-1

Общие сведения ���������������������������10-1

Плановое техническое

обслуживание �����������������������������10-3

Особые операции технического

обслуживания �����������������������������10-7

Дополнительное техническое

обслуживание и уход

за автомобилем ��������������������������10-7

Рекомендованные рабочие

жидкости, смазочные

материалы и детали�����������������10-10

Записи, относящиеся к техническому обслуживанию и ремонту���������10-13

Технические данные����������������� 11-1

Идентификационные

данные автомобиля�������������������� 11-1

Сведения об автомобиле ������������� 11-2

Информация для клиента ������12-1

Система сбора данных

и регистрация событий.

Конфиденциальность�����������������12-1

Наименования, логотипы, эмблемы, девизы, наименования моделей и типы кузова, упоминаемые в данном Руко-водстве, содержат такую информацию, включая, но не ограничиваясь следую-

щим: GM, логотипы GM и CHEVROLET, эмблемы CHEVROLET и CAMARO, –

являются торговыми и(или) сервисны-ми марками компании ООО General Motors, ее подразделений, филиалов или лицензиаров.

.

В данном руководстве описывается оборудование, которое может ис-пользоваться или не использоваться на вашем автомобиле, поскольку оно может относиться к опциям, кото-рые вами заказаны не были, или это связано с изменениями, внесенными в ходе подготовки данного Руковод-ства. Вы можете приобрести докумен-тацию, относящуюся именно к вашему автомобилю, и получить сведения обо всем оборудовании, установленном на вашем автомобиле.

Храните данное Руководство в автомо-биле – это позволит быстро получать необходимую информацию.

Замечания, связанные с опасностью, и другие предупреждения

Предупреждающие надписи, которые можно найти на табличках, установ-ленных на автомобиле, и находя-щиеся в данном Руководстве, связаны

с опасностями и описанием действий, которые позволяют избежать этих опасностей или свести их последствия к минимуму.

Общие сведения    iii

«Опасно» – данное слово использу-ется, если возможно возникновение ситуаций с высокой степенью опасно-сти, результатами которой могут быть тяжкие увечья или смерть.

«ВНИМАНИЕ» – эта надпись также указывают на возможность возникно-вения ситуаций с высокой степенью опасности, результатами которой могут быть тяжкие увечья или смерть.

ВНИМАНИЕ

Данное сообщение используется в случае, если возможно возник-новение опасности, которая будет угрожать вам или другим людям.

Важно: Наличие данной надписи указывает на возможность причи - нения вреда имуществу третьих лиц и/или автомобилю. В этом случае гарантия производителя на устранение повреждений не рас-пространяется.

Отпечатано в США

Part No. 92242361_EN

©2011 ООО General Motors. Все права защищены.

iv	Общие сведения

Знак в виде окружности с косой чер-той является призывом к соблюдению правил техники безопасности и озна-чает: «Не делайте.��», «Не делайте этого», или «Не допускайте, чтобы это произошло.��».

Условные обозначения

В автомобиле есть компоненты и та-блички, на которых вместо текстовых сообщений используются условные обозначения. Приведенные ниже условные обозначения дополняют

текстовую информацию, описывающую принцип действия или относящуюся к конкретным компонентам, системам/

органам управления, сообщениям, при-борам или индикаторам.

: Данный символ используется в случаях, когда необходимо ознако-

миться с соответствующими информа-

цией или инструкциями, содержащими-ся в данном Руководстве.

: Данный символ используется в случаях, когда необходимо ознако-

миться с соответствующими информа-цией или инструкциями, содержащими-ся в Руководстве по техническому

обслуживанию.

Условные обозначения, исполь-зуемые в автомобиле

Ниже приводятся изображения условных обозначений, используемых в автомо-биле, и их расшифровка._Для получения более подробной информации о каком-либо символе см._«Указатель».

: Контрольная лампа системы подушек безопасности.

: Система кондиционирования.

: Контрольная лампа антиблокиро-

вочной системы (ABS).

: Кнопки управления аудиосистемой, расположенные на рулевом колесе.

: Контрольная лампа тормозной системы.

: Система зарядки аккумуляторной

батареи.

: Система круиз-контроля.

: Температура охлаждающей жидкости двигателя.

: Наружные световые приборы.

: Противотуманные фары.

: Указатель уровня топлива.

: Предохранители.

: Переключатель дальнего/ближнего света фар.

: Система LATCH для крепления детских кресел.

: Контрольная лампа «Проверьте двигатель».

: Давление моторного масла.

: Питание.

: Система дистанционного запуска двигателя.

: Контрольная лампа «Пристегните ремень».

: Монитор давления воздуха в шинах

: Противобуксовочная система/ система курсовой устойчивости

Stabilitrak®.

: Жидкость в бачке омывателей

стекол.

Ключи, двери и окна

Ключи и замки

Ключи �����������������������������������������������1-2

Система дистанционного

управления замками (RKE) ����������1-3

Пользование системой

дистанционного управления

замками (RKE) ������������������������������1-3

Система дистанционного запуска

двигателя ���������������������������������������1-5 Замки дверей �����������������������������������1-6

Центральный выключатель

блокировки замков ������������������������1-7

Функция защиты от запирания �������1-8

Двери

Багажное отделение �����������������������1-8

Охранные системы

Охранные системы ������������������������1-10

Сигнализация охранной

системы ���������������������������������������1-10

Действие системы иммобилайзера ��������������������������� 1-11

| Ключи, двери и окна | 1-1 |
| --- | --- |

Наружные зеркала заднего вида

Панорамное зеркало заднего

вида ���������������������������������������������1-12

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой ��1-13

Внутреннее зеркало заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида

с функцией затемнения ��������������1-13

Окна

Окна ������������������������������������������������1-14

Окна с электрическими

стеклоподъемниками �����������������1-14

Солнцезащитные козырьки ����������1-16

Крыша

Вентиляционный люк в крыше �����1-16

Откидной верх �������������������������������1-18

1-2   Ключи, двери и окна

Ключи и замки

Ключи

ВНИМАНИЕ

Не оставляйте ключи в замке зажи-гания, когда в автомобиле находятся дети. Это может привести к тяжелым травмам и даже гибели детей или других людей. Дети могут включить электрические стеклоподъемники, использовать другие органы управ-ления автомобиля или даже запу-стить двигатель и начать движение. При наличии ключа в замке зажи-гания приводы стеклоподъемников будут активированы, и дети могут получить серьезные травмы и даже погибнуть, если они будут находить-

ся в оконном проеме при закрывании окна. Не оставляйте ключи в замке зажигания или автомобиле при на-хождении в нем детей.

Ключ, являющийся частью пульта дистанционного управления системы дистанционного управления замками, может использоваться для управле-ния замком зажигания и замками всех дверей.

Чтобы извлечь ключ, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Чтобы убрать ключ, нажмите на ключ и кнопку на пульте дистанционного управления.

Если вам необходим новый ключ, об-ратитесь в авторизованный сервисный центр.

Важно: Если ключи оказались запертыми в автомобиле, их из-влечение без разрушения стекла может оказаться невозможным. Поэтому рекомендуется всегда иметь при себе запасной ключ.

Система дистанционного управления замками (RKE)

Внесение изменений в данную систему в неавторизованном сервисном центре может приводить к нарушению правил

пользования данным оборудованием.

Если радиус действия системы дистан-ционного управления уменьшился:

- Проверьте расстояние, на котором вы находитесь от автомобиля. Пульт управления может находиться слишком далеко от автомобиля.

- Проверьте, насколько удачно вы-брано место, на котором вы стоите. Сигнал может блокироваться други-ми автомобилями или объектами.

- Проверьте состояние элемента питания пульта дистанционного управления. См. подраздел «За-мена элемента питания» данного раздела.

- Если после выполнения этих прове-рок пульт дистанционного управ-ления по-прежнему не действует, обратитесь в авторизованный сер-висный центр или к квалифициро-ванному техническому специалисту.

Пользование системой дистанционного управле-ния замками (RKE)

Пульт дистанционного управления си-

стемы RKE обеспечивает управление на расстоянии до 20 м от автомобиля.

На работоспособность пульта дис-танционного управления могут влиять и другие условия. См. «Система дистанционного управления замками

(RKE)», стр. 1‑3.

Пульт дистанционного управления

без функции дистанционного пуска двигателя

| Ключи, двери и окна | 1-3 |
| --- | --- |

Доступны следующие функции:

(Запирание дверей): При нажатии данной кнопки все замки запираются.

При запирании замков в качестве сиг-нала обратной связи мигают сигналы поворотов и/или срабатывает звуковой сигнал. См. «Обратная связь при за-пирании замков» в разделе «Пользова‑ тельские настройки», стр. 4‑42.

Если при нажатии кнопки  дверь пассажира открыта, то замки всех дверей будут заперты.

Если при нажатии кнопки  дверь водителя открыта, то будут заперты все замки, за исключением замка двери водителя, если данная функция активирована через меню пользова-тельских настроек автомобиля.

При нажатии кнопки  будет также активирована система охранной сигнализации. См. «Сигнализация охранной системы», стр. 1‑10.

(Отпирание дверей): При нажатии данной кнопки отпираются все двери. См. «Опции отпирания замков дверей»

в разделе «Пользовательские настройки», стр. 4‑42.

1-4   Ключи, двери и окна

При запирании замков в качестве сиг-нала обратной связи мигают сигналы поворотов и/или срабатывает звуковой сигнал. См. «Обратная связь при от-пирании замков» в разделе «Пользова‑ тельские настройки», стр. 4‑42.

При нажатии кнопки  система охранной сигнализации отключается.

См. «Сигнализация охранной систе‑ мы», стр. 1‑10.

(Дистанционное управление защелкой замка крышки багажного отделения): При нажатии и удержании данной кнопки отпирается крышка багажного отделения.

(Определение местонахождения автомобиля/Сигнал тревоги):

Однократное нажатие данной кнопки позволяет определить местонахожде-ние вашего автомобиля. Включатся наружные световые приборы, и в режи-ме уменьшенной громкости работает звуковой сигнал.

Для активации сигнала «Тревога» нажмите и удерживайте кнопку  нажатой не менее двух секунд.

Сработает звуковой сигнал, и указате-ли поворотов будут мигать до тех пор, пока снова не будет нажата кнопка

или ключ в замке зажигания не будет переведен в положение ON/RUN.

(Функция дистанционного пуска двигателя): При соответствующей комплектации для дистанционного пуска двигателя нажмите кнопки , а затем , расположенные на пульте дистанцион-ного управления. См. «Дистанционный запуск двигателя», стр. 1‑5.

При нахождении ключа в замке зажи-гания кнопки на пульте дистанционного управления не действуют.

Программирование пультов дис-танционного управления

Управление может осуществляться толь-ко при помощи тех пультов дистанцион-ного управления, коды которых введены в память соответствующего блока управления автомобиля. Если пульт дистанционного управления был утерян

или похищен, новый пульт необходимо приобрести и запрограммировать у офи-циального дилера. При программирова-нии пульта дистанционного управления, который будет использоваться вместо утерянного, одновременно необходимо перепрограммировать все остальные имеющиеся в наличии пульты. После ввода новых кодов управление авто-мобилем с помощью утерянных или

похищенных пультов дистанционного управления будет невозможно.

Замена элемента питания

Элемент питания нельзя зарядить. Для замены элемента питания:

- Извлеките механический ключ и снимите крышку элемента пи-

тания, расположенную в тыльной части пульта дистанционного управ-ления.

- Извлеките использованный элемент питания, надавив на него и сдвинув его по направлению к ключу.

- Установите новый элемент питания так, чтобы «положительный» полюс был обращен вверх. Нажимайте на элемент питания до тех пор, пока он не зафиксируется. Для замены необходимо использовать элемент питания CR2032 или аналогичный.

- Установите крышку элемента питания на пульт дистанционного управления.

Система дистанционного запуска двигателя

При соответствующей комплектации данная функция позволяет осущест-влять запуск двигателя, находясь

снаружи автомобиля.

(Функция дистанционного запуска двигателя): Если автомобиль оборудован системой дистанционного запуска двигателя, то на пульте дистан-ционного управления будет находиться данная кнопка.

При дистанционном запуске двигателя система климат-контроля включается с теми настройками скорости вращения вентилятора, режима подачи воздуха и температуры, которые были установ-лены при последнем выключении за-

жигания. Если скорость вращения вен-тилятора установлена на «О» (Выкл.), система климат-контроля не включится.

Законы, действующие в некоторых странах и регионах, могут ограничивать или запрещать использование систем дистанционного запуска двигателя.

Например, некоторые законодатель-ства предусматривают обязательное наличие прямой видимости автомо-биля, двигатель которого запускается дистанционно. Убедитесь в том, что вы

не нарушаете закон страны или регио-на, в котором вы находитесь, запуская двигатель автомобиля дистанционно.

Существует ряд условий, которые могут оказать влияние на дальность действия

пульта дистанционного управления. Бо-лее подробная информация приведена

в подразделе «Система дистанционно‑ го управления замками (RKE)», стр. 1‑3.

Запуск двигателя

Для дистанционного пуска двигателя:

- Направьте пульт дистанционного управления на автомобиль.

- Нажмите кнопку  .

- Сразу же после выполнения шага 2 нажмите и удерживайте нажатой

кнопку   до тех пор, пока не зами-гают указатели поворотов, или

в течение двух секунд, если автомо-биль находится вне зоны видимости.

В момент запуска двигателя вклю-чаются габаритные огни и остают-ся включенными в течение всего времени, пока работает двигатель.

Двери автомобиля останутся за-

пертыми, и может активироваться система климат-контроля. Двигатель

будет работать в течение десяти минут. Если необходимо увеличить длительность прогрева, по истече-

| Ключи, двери и окна | 1-5 |
| --- | --- |

нии десяти минут повторите шаги, описанные выше. Повторно прогрев

может быть активирован только

один раз.

Перед началом движения вставьте

ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON/RUN.

Увеличение времени работы двига-теля при дистанционном запуске

Для увеличения времени работы двигателя при дистанционном запуске на 10 минут повторите шаги 1 и 3, пока двигатель еще работает. Время работы двигателя при дистанционном запуске можно увеличить только один раз.

При увеличении длительности работы двигателя при дистанционном запуске отсчет дополнительного 10-минутного периода начинается немедленно после активации функции увеличения дли-тельности прогрева двигателя.

Например, если двигатель автомобиля работает уже в течение пяти минут и время его работы было увеличено на

10 минут, то в общей сложности двига-

тель будет работать 15 минут.

Запустить или попытаться запустить двигатель дистанционно между вклю-чением и выключением зажигания можно только два раза.

1-6   Ключи, двери и окна

Перед повторным использованием про-

цедуры дистанционного запуска двигате-ля необходимо перевести ключ в замке зажигания в положение ON/RUN, а затем снова в положение LOCK/OFF.

Остановка двигателя после дистан-ционного запуска

Чтобы отменить дистанционный запуск

двигателя, выполните одну их приво-

димых ниже операций:

- Направьте пульт дистанционного

управления в сторону автомобиля,

нажмите и удерживайте нажатой кнопку   до тех пор, пока не погаснут габаритные огни.

- Включите аварийную световую

сигнализацию.

- Включите зажигание, а затем вы-

ключите его.

Условия, при которых система дис-танционного запуска двигателя не действует

Система дистанционного запуска дви-

гателя не действует, если:

- Ключ находится в замке зажигания.

- Не закрыт капот.

- Включена аварийная световая сиг-

нализация.

- Обнаружена неисправность в систе-

ме управления двигателем.

- Слишком высока температура охлаждающей жидкости.

- Давление моторного масла ниже нормы.

- Дистанционный запуск двигателя был

выполнен дважды, или был выполнен дистанционный запуск с последую-щим продлением времени прогрева.

- Рычаг селектора не находится в по-ложении «P» (Парковка).

Замки дверей

ВНИМАНИЕ

Незапертые двери могут создавать

опасность.

- Пассажиры, особенно дети, могут легко открыть двери и выпасть из

движущегося автомобиля. Неза-

пертые двери повышают вероят-ность выпадения из автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия. Поэтому во время

движения автомобиля водитель

и все пассажиры должны быть при-

стегнуты ремнями безопасности, а все двери должны быть заперты.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- Маленькие дети, которые могут забраться в незапертый авто-мобиль, иногда не способны по-кинуть его. Дети могут пострадать от перегрева, получить увечье или даже погибнуть от теплового удара. Всегда запирайте автомо-биль, когда покидаете его.

- Возможны случаи нежелатель-ного вторжения третьих лиц в автомобиль, когда он движется

на малой скорости или стоит на месте. Этого не случится, если двери заперты.

Кнопки запирания замков дверей

Двери могут быть заперты изнутри автомобиля нажатием кнопки, располо-женной на верхней части двери.

Двери можно также отпереть изнутри, потянув ручку двери. Чтобы отпереть дверь, потяните ручку двери повторно.

Замочный цилиндр предусмотрен толь-ко для двери водителя. Чтобы отпереть дверь снаружи, поверните ключ против часовой стрелки.

Чтобы запереть все двери снаружи, по-верните ключ по часовой стрелке.

Замочный цилиндр поворачивается свободно, если используется непод-ходящий ключ или если подходящий ключ вставлен в замочный цилиндр не до конца. Функция свободного пово-

рачивания замочного цилиндра предот-вращает возможность несанкциониро-ванного открывания двери.

Ключи, двери и окна   1-7

Чтобы вернуть замочный цилиндр     На внутренних панелях передних

в исходное положение, приведите его   дверей

в вертикальное положение, вставив

надлежащий ключ до упора. Извлеките

ключ и снова вставьте его.

Если это не помогло, поверните ключ

на пол-оборота и повторите процедуру,

описанную выше, еще раз.

Центральный выключа-тель блокировки замков

На приборной панели

(Запирание дверей): При нажатии данной кнопки все двери запираются.

(Отпирание дверей): При нажатии данной кнопки замки дверей отпираются.

Чтобы запрограммировать централь-ный выключатель блокировки замков,

см. раздел «Пользовательские на‑ стройки», стр. 4‑42.

1-8   Ключи, двери и окна

Функция защиты от запирания

Если кнопка центрального выклю-чателя блокировки будет нажата, когда дверь водителя открыта и ключ

находится в замке зажигания, то все замки будут заперты, и только замок двери водителя разблокируется. Если двери закрыты, их можно запереть с помощью пульта дистанционного управления системы дистанционного управления замками. При запирании автомобиля убедитесь в том, что из замка зажигания извлечен ключ. Дан-ная функция может быть отключена нажатием кнопки Q на пульте дистан-ционного управления или повторным

нажатием кнопки центрального выклю-чателя блокировки замков.

Данную функцию можно отключить. См. «Центральный выключатель блокировки замков дверей» в разде-

ле «Пользовательские настройки»,

стр. 4‑42.

Двери

Багажное отделение

ВНИМАНИЕ

Движение с открытой крышкой багажного отделения, либо когда крышка закрыта не полностью при транспортировке длинномерных предметов, очень опасно, поскольку

- салон могут попадать отработав-шие газы. В состав отработавших га-зов, выделяемых двигателем, входит окись углерода (CO) – газ без цвета и запаха. Попадание данного газа

- организм человека может привести к потере сознания и даже смерти.

В случае, когда приходится дви-

гаться на автомобиле с открытой крышкой багажного отделения:

- Закройте все окна.

- Полностью откройте жалюзи вентиляции, расположенные на приборной панели или под ней.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- Установите регулировки системы климат-контроля в режим, при котором внутрь автомобиля поступает наружный воздух, и режим максимальной скорости вентилятора. См. «Система климат-контроля» в Указателе.

- Если автомобиль оборудован электроприводом крышки багажного отделения, отключите привод.

Более подробная информация об окиси углерода приводится в подразделе «Отработавшие газы», стр. 8‑26.

Дистанционное отпирание крышки багажного отделения

Чтобы отпереть крышку багажного отделения снаружи, нажмите кнопку  на пульте дистанционного

управления.

Чтобы отпереть крышку багажного отделения изнутри автомобиля, нажмите кнопку , расположенную в нижней части панели обивки двери водителя.

Аварийное отпирание крышки багажного отделения (только кабриолет)

Если крышку багажного отделения не удается отпереть с помощью пульта

дистанционного управления или кнопки отпирания крышки багажного отделения:

- Найдите механизм ручного отпира-ния крышки багажного отделения, расположенный между спинкой и подушкой заднего сиденья, со сто-роны водителя.

| Ключи, двери и окна | 1-9 |
| --- | --- |

- Потяните спинку сиденья в сторону, а затем вставьте ключ в замочный цилиндр механизма до упора.

- Чтобы отпереть крышку багажного отделения, поверните ключ по часо-

вой стрелке до упора.

- Извлеките ключ.

1-10  Ключи, двери и окна

Рукоятка аварийного отпирания крышки багажного отделения (только для купе)

Важно: Не используйте рукоятку аварийного отпирания крышки багажного отделения в качестве проушины или точки крепления при креплении багажа в багажном отделении, поскольку это может привести к повреждению рукоятки. Данная рукоятка предназначена только для того, чтобы человек, оказавшийся запертым в багажном отделении, смог открыть крышку багажного отделения изнутри.

Данная рукоятка расположена в багаж-ном отделении на защелке замка крыш-ки багажного отделения. При соответ-ствующей комплектации доступ к данной рукоятке можно получить, откинув спинку заднего сиденья. См. «Заднее сиденье»,

стр. 2‑6.

Потяните рукоятку, чтобы отпереть крышку багажного отделения изнутри.

Верните рукоятку в исходное положение.

Охранные системы

Данный автомобиль оборудован охран-ными системами, однако возможность его угона полностью не исключена.

Сигнализация охранной системы

Данный автомобиль оборудован сигна-лизацией охранной системы.

Контрольная лампа охранной системы расположена на приборной панели.

Включение системы

Чтобы включить систему, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

Система сигнализации охранной сис­ темы автоматически включится через 30 секунд. Контрольная лампа охранной системы, расположенная на приборной панели, начнет мигать.

Отключение системы

Чтобы отключить систему, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку   на пульте дистанционного управления.

- Переведите ключ в замке зажигания в положение ON/RUN.

При отключении системы контроль-

ная лампа охранной системы будет гореть в течение приблизительно одной секунды.

Если система включена, когда в автомо-биле находятся люди, то для отпирания двери потяните ручку двери с внутрен-ней стороны один раз. Чтобы открыть дверь, потяните ручку второй раз.

Активация сигнализации охранной системы

Чтобы активировать сигнализацию, если охранная система включена, откройте любую дверь, крышку багажного отделе-

ния или капот. Будут работать звуковой сигнал и мигать огни аварийной свето-вой сигнализации.

Отключение сигнализации охранной системы

Чтобы отключить сигнализацию, вы-полните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку   на пульте дистанционного управления.

- Переведите ключ в замке зажигания в положение ON/RUN.

При отключении сигнализации охран-

ная система также отключается.

Признаки попыток несанкцио-нированного проникновения в автомобиль

Если после нажатия кнопки  троекрат-но сработает звуковой сигнал и указате-

ли поворотов, значит автомобиль подвергался попытке несанкциониро-ванного проникновения. На дисплее

информационного центра может также появиться соответствующее сообще-

| Ключи, двери и окна | 1-11 |
| --- | --- |

ние. Более подробная информация приведена в подразделе «Сообщения системы охранной сигнализации»,

стр. 4‑39.

Действие системы иммо-билайзера

Данный автомобиль оборудован пас-сивной охранной системой (системой иммобилайзера).

Она не требует принудительного вклю-чения или выключения.

Система автоматически активируется при извлечении ключа из замка зажи­ гания.

Система автоматически отключается при включении зажигания с помощью надлежащего ключа. В ключе находит-ся транспондер, с помощью которого

- блок управления иммобилайзером передаются соответствующие данные,

- результате чего система иммоби-лайзера автоматически отключается. Двигатель автомобиля можно запу-

стить только с помощью подходящего ключа. Запуск двигателя невозможен, если ключ поврежден.

При возникновении неисправностей в данной охранной системе во время

1-12  Ключи, двери и окна

ее включения или выключения заго­ рается контрольная лампа системы иммобилайзера, расположенная на комбинации приборов. См. «Контроль‑ ная лампа системы иммобилайзера»,

стр. 4‑25.

При попытке запуска двигателя (при включении зажигания) кратковременно загорается контрольная лампа систе-мы иммобилайзера.

Если двигатель не запускается, а кон-трольная лампа системы иммобилай-зера не гаснет, это может свидетель-ствовать о неисправности системы.

Выключите зажигание и снова попро-буйте запустить двигатель.

Если двигатель по-прежнему не за-пускается и ключ не имеет видимых повреждений, попробуйте воспользо-ваться запасным ключом.

Если двигатель не запускается, а кон-

трольная лампа продолжает гореть, попробуйте другой ключ.

Если двигатель не удается запустить и с помощью другого ключа, необхо-димо обратиться в авторизованный сервисный центр. Если при использо-вании запасного ключа двигатель за-пускается, возможно, первый ключ был поврежден. Для ремонта системы и из-готовления нового ключа обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не оставляйте ключи и устройства отклю-чения охранной системы в автомобиле.

Наружные зеркала заднего вида

Панорамные зеркала заднего вида

ВНИМАНИЕ

Объекты, отражающиеся в пано-рамном зеркале, например автомо-били, кажутся более удаленными по сравнению с реальным расстоя-нием до них. Поэтому при резком перестроении в правый ряд может произойти столкновение с автомо-билем, движущимся по соседней полосе, расположенной справа. Перед совершением такого маневра необходимо дополнительно оценить дистанцию при помощи внутреннего зеркала заднего вида или оглянув-шись через плечо.

Со стороны переднего пассажира устанавливается панорамное зеркало заднего вида. Выпуклая поверхность панорамного зеркала расширяет зону обзора назад с места водителя.

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой

Показано для купе, для кабриолета – аналогично

При соответствующей комплектации панель переключателей управления зеркалами заднего вида с электриче-ской регулировкой расположена в под-

локотнике двери водителя.

Для регулировки положения наружных зеркал:

- Нажмите соответствующую кнопку выбора зеркала и выберите зер-кало, расположенное со стороны водителя или переднего пассажира.

- Нажмите на одну из четырех сторон переключателя   (многопозицион-

ный переключатель) для регулиров-ки положения зеркала.

- Отрегулируйте положение каждо-го из наружных зеркал так, чтобы в зеркале была видна часть боко-вины автомобиля и пространство сзади-сбоку автомобиля.

Ключи, двери и окна  1-13

Внутреннее зеркало заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида с функцией затемнения

Зеркало заднего вида с функцией затемнения уменьшает ослепляющее действие света фар автомобилей, движущихся за вашим автомобилем. Функция автоматического затемнения и соответствующий индикатор активи-руются при пуске двигателя.

Очистка зеркал

Не наносите жидкость для очистки сте-кол непосредственно на поверхность зеркал. Для очистки зеркал используй-

те мягкую ткань, смоченную в воде.

1-14  Ключи, двери и окна

Окна

ВНИМАНИЕ

Оставлять детей, а также взрослых, находящихся в беспомощном состоянии, или домашних животных

- автомобиле с закрытыми окнами очень опасно. Они могут пострадать от перегрева, получить травму или даже погибнуть от теплового удара. Не оставляйте детей, взрослых, находящихся в беспомощном состоянии, и домашних животных

- запертом автомобиле с закрытыми окнами в теплую или жаркую погоду.

Окна с электрическими стеклоподъемниками

Показано для купе, для кабриолета – аналогично

Панель переключателей электрических

стеклоподъемников, расположенная на панели обивки двери водителя, исполь-зуется для управления электрическими стеклоподъемниками всех окон. Клави-ша переключателя стеклоподъемника, расположенная на панели обивки двери переднего пассажира, используется

только для управления электрическим стеклоподъемником данной двери. Чтобы открыть окно, нажмите клавишу переключателя. Чтобы закрыть окно, по-тяните клавишу переключателя вверх.

Питание к электрическим приводам стеклоподъемников подается, когда ключ зажигания находится в положении

ON/RUN или ACC/ACCESSORY, а так-

же при активации режима задержки отключения питания дополнительного

оборудования (режим RAP). См. «Ре‑ жим задержки отключения питания дополнительного электрооборудова‑ ния», стр. 8‑22.

Функция автоматического приоткрывания окон

Благодаря данной функции окно автоматически приоткрывается при открывании двери. После закрывания двери окно снова закрывается.

Если аккумуляторная батарея автомо-биля разряжена, необходимо перепро-

граммировать электроприводы стекло-подъемников окон. Следуйте процедуре, описанной в подразделе «Програм-мирование электроприводов окон с электрическими стеклоподъемниками» далее в этой главе. Если на дисплее информационного центра появляют-

ся сообщения OPEN, THEN CLOSE DRIVER WINDOW (ОТКРОЙТЕ, А ЗА-

ТЕМ ЗАКРОЙТЕ ОКНО СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) или OPEN, THEN CLOSE PASSENGER WINDOW (ОТКРОЙТЕ, А

ЗАТЕМ ЗАКРОЙТЕ ОКНО СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА). См. «Информационный центр (DIC)», стр. 4‑26.

Если стекло примерзает к двери, данная функция может не действовать.

Чтобы закрыть дверь, к которой при-мерзло стекло, нажмите на верхнюю часть стекла по направлению внутрь во время закрывания двери таким образом, чтобы верхняя часть стекла попала под уплотнитель крыши.

Функция автоматического управления окнами

Для купе и кабриолета

Переключатели электрических стекло-подъемников оснащены функцией авто-матического открывания и закрывания окон, которая позволяет открывать или

закрывать окна, не удерживая при этом клавишу переключателя. Потяните кла-вишу переключателя вверх или нажми-те ее до упора и отпустите. Остановите движение стекла, нажав или потянув клавишу переключателя, в зависимости от направления движения стекла.

Только для кабриолета

При автоматическом закрывании окна двери заднее боковое стекло, располо-женное с той же стороны, должно быть полностью поднято.

Ключи, двери и окна  1-15

Чтобы закрыть все окна, потяните все клавиши переключателей вверх до упора и отпустите в течение четырех секунд. Это приведет к автоматическо-му закрыванию всех окон.

Функция автоматической защиты от защемления

Если активирована функция автомати-ческого закрывания окон, при возник-новении препятствия или слоя льда на пути движения стекла, оно начнет двигаться в противоположную сторону. Привод стеклоподъемника вернется к нормальному режиму работы после того, как препятствия будут устранены.

Если погодные условия не позволяют закрыть окно и стекло постоянно начи-нает опускаться, окно можно закрыть,

установив ключ зажигания в положение ON/RUN и удерживая клавишу пере-ключателя нажатой вверх до тех пор, пока окно не будет закрыто.

1-16  Ключи, двери и окна

Отключение функции автомати-ческой защиты от защемления

ВНИМАНИЕ

Если функция автоматической защиты от защемления отключена, функция автоматического реверсирования стекла действовать не будет. При этом вы или другие люди можете получить травмы, а окно может быть поврежде-но. Перед деактивацией функции ав-томатической защиты от защемления убедитесь в том, что на пути движения стекла нет препятствий.

- экстренной ситуации функция за-щиты от защемления может быть деактивирована в аварийном режиме. Потяните клавишу переключателя

вверх до второго положения. Стекло будет подниматься до тех пор, пока вы удерживаете клавишу переключателя в таком положении. После отпуска-ния клавиши переключателя режим автоматического управления приводом стеклоподъемника вновь активируется.

- данном режиме окна можно закры-вать, даже если на пути движения сте-кол есть препятствия. Будьте осторож-

ны при отключенной функции защиты от защемления.

Программирование приводов окон с электрическими стекло-подъемниками

Если аккумуляторная батарея автомоби-

ля заряжалась, отсоединялась или разря-

жена, может потребоваться перепрограм-

мирование приводов стеклоподъемников

окон для активации функции автоматиче-

ского закрывания окон. Перед перепро-

граммированием замените или зарядите аккумуляторную батарею автомобиля.

Для программирования приводов

передних стеклоподъемников выполни-те следующее:

- Переведите ключ в замке зажигания

в положение ON/RUN и закройте

все двери.

- При неполностью закрытом окне потяните клавишу переключателя

вверх до тех пор, пока окно полно-

стью не закроется.

- Повторите шаг 2 для остальных окон.

Теперь приводы стеклоподъемников окон перепрограммированы.

Солнцезащитные козырьки

Чтобы уменьшить ослепляющий эф-

фект солнечного света, потяните солн-

цезащитный козырек по направлению к себе или сдвиньте его в сторону.

Крыша

Вентиляционный люк в крыше

На автомобилях с вентиляционным

люком в крыше выключатель управле-ния электроприводом расположен на потолочной консоли.

Открыть/закрыть: Нажмите и удержи-

вайте нажатой заднюю или переднюю часть клавиши переключателя, чтобы открыть или закрыть вентиляционный

люк в крыше.

Автоматическое открывание: Нажмите и отпустите заднюю часть клавиши выклю-чателя два раза, чтобы вентиляционный люк в крыше открылся автоматически.

Переключатель подъема/опускания крышки люка: Нажмите и отпустите за-

днюю часть клавиши переключателя, что-

бы поднять заднюю часть крышки люка.

Питание к переключателю подается, ког-да ключ зажигания установлен в поло-

жения ON/RUN или ACC/ACCESSORY,

а также в режиме задержки отключения

питания дополнительного оборудования

(режим RAP). См. «Режим задержки

отключения питания дополнительного электрооборудования», стр. 8‑22.

Автоматическое управление вентиляционным люком в крыше

Вентиляционный люк в крыше можно открыть, не удерживая клавишу переклю-чателя в нажатом положении. Нажмите заднюю часть клавиши переключателя до

|  |  | Ключи, двери и окна | 1-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| второго фиксированного положения. Вен- |  | пока люк не будет закрыт. Движение крыш- |  |
| тиляционный люк полностью откроется. |  | ки люка прекратится, если клавиша пере- |  |
| Чтобы остановить движение крышки |  | ключателя будет отпущена. Переместите |  |
|  |  | солнцезащитную шторку вперед рукой. |  |
| люка, нажмите на одну (подъем) или |  |  |  |
| другую (опускание) сторону клавиши |  | При возникновении неисправностей |  |
| переключателя. |  | в системе электрооборудования |  |  |
| Нажмите и отпустите заднюю часть клави- |  | автомобиля люк в крыше может не от- |  |
|  |  | крываться или закрываться. |  |  |
| ши переключателя, чтобы поднять крышку |  |  |  |  |
| вентиляционного люка. Нажмите заднюю |  |  |  |  |
| часть переключателя еще раз, чтобы |  |  |  |  |
| автоматически открыть вентиляционный |  |  |  |  |
| люк. Для остановки движения крышки |  |  |  |  |
| люка нажмите переключатель еще раз. |  |  |  |  |
| При открывании люка дефлектор авто- |  |  |  |  |
| матически поднимается, при закрыва- |  |  |  |  |
| нии – опускается. |  |  |  |  |
| Если солнцезащитная шторка полностью |  | В уплотнителе проема и в направляю- |  |
| закрывает крышку люка, она автоматиче- |  |  |  |
|  |  | щих крышки люка со временем может |  |
| ски перемещается назад, когда крышка |  |  |  |
|  |  | скапливаться грязь или мусор. Это |  |
| люка сдвигается назад при прохождении |  |  |  |
|  |  | может нарушить нормальное функцио- |  |
| крышкой люка положения для вентиляции. |  |  |  |
|  |  | нирование электропривода люка, при- |  |
| Важно: Перемещение шторки вперед |  | вести к появлению постороннего шума |  |
| с усилием при незакрытом люке |  | или засорению дренажной системы. |  |
| может привести к повреждению люка |  | Периодически открывайте люк и уда- |  |
| и нарушению его нормальной работо- |  | ляйте скопившуюся грязь и посторон- |  |
| способности. Прежде чем полностью |  | ние предметы. Протирайте уплотнитель |  |
| переместить вперед солнцезащитную |  | проема люка и часть крышки люка, |  |
| шторку, всегда закрывайте люк. |  | прилегающую к уплотнителю, мягкой |  |
| Чтобы закрыть люк, нажмите переднюю |  | тканью, смоченной в слабом мыльном |  |
|  |  | растворе. Не удаляйте смазку с компо- |  |
| часть клавиши переключателя и удержи- |  |  |  |
|  |  | нентов привода вентиляционного люка. |  |
| вайте его в таком положении до тех пор, |  |  |  |

1-18  Ключи, двери и окна

Откидной верх

Электропривод складывания/ установки откидного верха

- Откидной верх.

- Кожух откидного верха (в багажном отделении).

Для управления электроприводом от-кидного верха выполните следующее:

Важно: Не оставляйте откидной верх в сложенном состоянии, поскольку внешние воздействия могут привести к повреждению элементов салона автомобиля. Всегда устанавливайте откидной верх на место, оставляя автомобиль на улице.

Важно: Не откидывайте верх, если в багажном отделении есть какие-либо предметы, это может привести к по-вреждению или разрушению заднего стекла. Перед откидыванием верха убедитесь в том, что в багажном от-делении нет каких-либо предметов.

Важно: Не откидывайте верх, если он сырой, влажный или грязный, это может привести к появлению пятен, плесени на ткани обивки откидного верха и к повреждению внутренних элементов автомобиля. Перед складыванием откидного верха убедитесь в том, что он сухой и чистый.

Важно: Если вы складываете откид-ной верх в холодную погоду (0 °C или ниже), компоненты откидного верха могут быть повреждены. Не откиды-вайте верх в холодную погоду.

Важно: Если вы складываете или устанавливаете откидной верх во время движения автомобиля, это может привести к его поврежде-нию или повреждению механизма привода. В этом случае на устра-нение возможных неисправностей гарантия производителя не распро-страняется. Перед складыванием или установкой откидного верха

всегда переводите рычаг селектора автоматической коробки передач

- положение «Р» (Парковка) или ры-чаг механической коробки передач

- нейтральное положение.

Складывание откидного верха

- Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Переве-дите рычаг селектора автоматиче-ской коробки передач в положение «Р» (Парковка) или рычаг механи-ческой коробки передач в ней-тральное положение. Установите автомобиль на стояночный тормоз.

- Снимите кожух откидного верха.

- Разделитель багажного отделения должен быть закреплен на своем месте. См. «Отделение для бага‑

жа», стр. 3‑1.

- Уберите все предметы, располо-женные на разделителе или над разделителем багажного отделения.

- Закройте багажное отделение.

- Запустите двигатель.

| 7. | Освободите защелку переднего кре- | 9. Нажмите и удерживайте верхнюю |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пления откидного верха, располо- | часть кнопки управления электро- |  |
|  | женную над внутренним зеркалом | приводом откидного верха. Окна |  |
|  | заднего вида, потянув рукоятку вниз | автоматически откроются, а от- |  |
|  | и повернув ее по часовой стрелке. | кидной верх будет сложен в зоне |  |
| 8. | Верните защелку переднего кре- | за задними сиденьями. После того |  |
|  |  | как откидной верх будет полностью |  |
|  | пления откидного верха в закрытое |  |  |
|  |  | сложен, сработает звуковое под- |  |
|  | положение. |  |  |
|  |  | тверждение («колокольчик»). Если |  |
|  |  | при этом работает аудиосистема, |  |
|  |  | на некоторое время звук может |  |
|  |  | отключиться, чтобы водитель мог |  |
|  |  | услышать звуковое подтверждение |  |
|  |  | («колокольчик»). |  |

Ключи, двери и окна  1-19

10. Установите шторку багажного от-деления. Более подробная инфор-мация приводится в подразделе «Кожух откидного верха», стр. 3‑3.

Если рабочий цикл складывания/уста-

новки откидного верха повторяется не-сколько раз, двигатель должен работать во избежание сильного разряда аккуму-ляторной батареи. При определенных условиях на дисплее информационного центра могут появляться сообщения, связанные с откидным верхом. Более подробная информация приведена в разделе «Сообщения, связанные с откидным верхом», стр. 4‑34.

1-20  Ключи, двери и окна

Установка откидного верха в исходное положение

Важно: Если вы складываете или устанавливаете откидной верх во время движения автомобиля, это мо-жет привести к его повреждению или повреждению механизма привода. В этом случае на устранение возмож-ных неисправностей гарантия произ-

водителя не распространяется. Перед складыванием или установкой откид-ного верха всегда переводите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение «Р» (Парковка) или рычаг механической коробки передач в нейтральное положение.

Важно: Если откидной верх устанав-ливается в исходное положение без снятия кожуха откидного верха, это может привести к повреждению ком-понентов и кожуха откидного верха. Снимайте кожух перед складывани-ем или установкой откидного верха.

- Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Переве-дите рычаг селектора автоматиче-

ской коробки передач в положение «Р» (Парковка) или рычаг механи-ческой коробки передач в ней-

тральное положение. Установите автомобиль на стояночный тормоз.

- Снимите кожух откидного верха, если он установлен. Более подроб-ная информация приведена в под-

разделе «Кожух откидного верха»,

стр. 3‑3.

- Переместите любые предметы, ко-торые находятся рядом с откидным верхом, вглубь багажного отделения.

- Закройте багажное отделение.

- Запустите двигатель.

ВНИМАНИЕ

Не кладите руки на верхнюю часть рамы ветрового стекла при установ-ке откидного верха на место, это мо-

жет привести к защемлению пальцев и травмам. При установке откидного верха держите руки ниже верхней части рамы ветрового стекла.

- Нажмите и удерживайте нижнюю часть кнопки электропривода от-кидного верха. Откидной верх будет установлен в исходное положение, и все боковые окна откроются.

- После полной установки откидного верха, отпустите кнопку электропри-вода откидного верха.

- Освободите защелку переднего крепления откидного верха, потянув рукоятку вниз и повернув ее по часо-вой стрелке.

- Зафиксируйте защелку переднего крепления откидного верха, потянув рукоятку привода вниз и повернув ее против часовой стрелки, затем нажмите на нее.

Управление электроприводом откидно-го верха будет невозможно в течение пяти минут после последнего нажатия

переключателя, если верх откиды-вался/устанавливался несколько раз

в течение короткого периода времени и электропривод откидного верха пере-стал функционировать.

Если аккумуляторная батарея авто-мобиля разрядилась, откидной верх

можно установить, сняв давление в гидравлическом насосе.

Выполнять складывание или установку откидного верха вручную без пред-варительного снятия давления не допускается.

Установка откидного верха вручную

Важно: Если откидной верх уста-навливается в исходное положение без снятия кожуха откидного верха, это может привести к повреждению компонентов и кожуха откидного верха. Снимайте кожух перед скла-дыванием или установкой откидно-го верха.

- Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Переве-дите рычаг селектора автоматиче-

ской коробки передач в положение «Р» (Парковка) или рычаг механи-ческой коробки передач в ней-тральное положение. Установите автомобиль на стояночный тормоз.

Ключи, двери и окна  1-21

- Снимите кожух откидного верха, если он установлен. Более подроб-ная информация приводится в под-разделе «Кожух откидного верха»,

стр. 3‑3.

- Переместите любые предметы, ко-торые находятся рядом с откидным верхом, вглубь багажного отделения.

- Снимите облицовку обивки, чтобы получить доступ к болту снятия гидравлического давления.

1-22  Ключи, двери и окна

| 5. | Найдите болт (А) снятия давления, | 9. После того как откидной верх будет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расположенный в верхней части | полностью установлен, освободи- |  |
|  | гидравлического насоса. | те защелку переднего крепления |  |
| 6. | С помощью прилагающегося ключа | откидного верха, потянув рукоятку |  |
|  |  | привода вниз и повернув ее по |  |
|  | поверните болт снятия давления |  |  |
|  |  | часовой стрелке. |  |
|  | против часовой стрелки на два |  |  |
|  | полных оборота. | 10. Зафиксируйте защелку переднего |  |
| 7. | Установите облицовку обивки | крепления откидного верха, потянув |  |
|  |  | рукоятку привода вниз и повернув |  |
|  | на место. |  |  |
|  |  | ее против часовой стрелки, затем |  |
| 8. | Потяните переднюю часть откидного |  |  |
|  |  | нажмите на нее. |  |
|  | верха вверх и вперед. |  |  |

После восстановления бортового электропитания болт снятия давления должен быть затянут с помощью со-ответствующего ключа вращением по часовой стрелке. После этого можно

вновь пользоваться клавишей пере-

ключателя электропривода откидного верха.

Если рабочий цикл складывания/уста-новки откидного верха повторяется несколько раз, двигатель автомобиля должен работать во избежание силь-ного разряда аккумуляторной батареи. При определенных условиях на дис-плее информационного центра могут появляться сообщения, связанные с откидным верхом. Более подробная информация приведена в разделе

«Сообщения, связанные с откидным верхом», стр. 4‑34.

Если аккумуляторная батарея от-соединялась, приводы электрических стеклоподъемников необходимо перепрограммировать для корректной работы приводов стеклоподъемников и откидного верха. Более подробная

информация приведена в подразделе

«Окна с электрическими стеклоподъ‑ емниками», стр. 1‑14.

Уход за откидным верхом

Откидной верх необходимо содержать в чистом состоянии. При использова-нии установки для мойки автомобиля под высоким давлением внутрь авто-

мобиля может попасть вода.

Мойте откидной верх вручную, когда на автомобиль не попадают прямые солнечные лучи. Используйте сла-бый мыльный раствор, теплую воду и мягкую губку. Замша или ткань могут оставлять ворсинки на тенте откид-ного верха, а щетка может повредить текстуру ткани обивки. Не исполь-зуйте стиральные порошки, сильные чистящие средства, растворители или отбеливатели.

Намочите весь автомобиль. Мойте откидной верх равномерно, чтобы не

допустить появления пятен или разво-дов. Не смывайте пену с ткани обивки в течение несколько минут. Если верх сильно загрязнился, используйте для его очистки мягкие чистящие средства, образующие пену. Тщательно смойте чистящее средство, а затем дайте тка-ни обивки высохнуть под воздействием прямых солнечных лучей.

Ключи, двери и окна  1-23

Для защиты откидного верха.

- После мытья откидной верх необ-ходимо полностью высушить перед откидыванием.

- Избегайте попадания каких-либо

чистящих средств на лакокрасочные поверхности автомобиля; они могут оставить разводы.

- Перед началом мойки автомобиля на автоматической мойке убедитесь в том, что оборудование, используе-мое на данной мойке, не повредит откидной верх.

1-24  Ключи, двери и окна

. ДЛЯ ЗАМЕТОК

| Сиденья и удерживающие системы | 2-1 |
| --- | --- |

Сиденья и удерживающие системы

Подголовники

Подголовники �����������������������������������2-2

Передние сиденья

Регулировка положения сиденья

с электроприводом �����������������������2-3

Регулировка наклона спинок

сидений �����������������������������������������2-3

Фиксаторы спинок сидений �����������2-4

Передние сиденья с функцией

обогрева ����������������������������������������2-5

Заднее сиденье

Заднее сиденье �������������������������������2-6

Ремни безопасности

Ремни безопасности �����������������������2-7

Пользование ремнями безопасности ���������������������������������2-8

Трехточечные ремни

безопасности �������������������������������2-10

Использование ремней

безопасности беременными женщинами ����������������������������������2-14

Удлинитель ремня

безопасности �������������������������������2-14

Проверка системы ремней безопасности �������������������������������2-14

Уход за ремнями безопасности ����2-15 Замена компонентов системы

ремней безопасности после

столкновения �������������������������������2-15

Система подушек безопасности

Система подушек безопасности ��2-16

Места установки подушек

безопасности �������������������������������2-18

Срабатывание подушек

безопасности �������������������������������2-20

Действие подушек

безопасности �������������������������������2-21

Защитная функция подушек безопасности �������������������������������2-21

После срабатывания подушек

безопасности �������������������������������2-22

Система определения присутствия пассажира на

переднем сиденье ����������������������2-23

Техническое обслуживание

автомобиля, оборудованного

системой подушек

безопасности �������������������������������2-27

Установка дополнительного оборудования на автомобили, оборудованные системой

подушек безопасности ���������������2-28

Проверка системы подушек безопасности �������������������������������2-29

Замена компонентов системы

подушек безопасности после

столкновения �������������������������������2-29

Детские удерживающие системы

Дети старшего возраста ����������������2-30

Грудные дети и малыши ���������������2-32

Детские удерживающие

системы ���������������������������������������2-34

Места установки детских

удерживающих устройств ����������2-36

Система креплений детских

кресел �����������������������������������������2-38

Замена компонентов системы крепления детских кресел после

столкновения �������������������������������2-43

Установка детского кресла

(на заднее сиденье) �������������������2-43

Установка детского кресла

(на переднее сиденье) ���������������2-45

2-2   Сиденья и удерживающие системы

Подголовники

Передние сиденья автомобиля обо-рудованы подголовниками, регулируе-мыми по высоте.

ВНИМАНИЕ

Если подголовники установлены и отрегулированы неправильно, ве-

лика вероятность того, что при стол-кновении пассажиры или водитель получат травму шеи/верхнего отдела позвоночника. Не начинайте движе-ние до тех пор, пока подголовники сидений водителя и всех пассажиров не будут установлены и отрегулиро-ваны должным образом.

Отрегулируйте подголовник таким образом, чтобы его верхняя часть на-ходилась на одном уровне с верхней частью головы водителя/пассажира. Такое положение уменьшает вероят-ность получения травмы шеи в случае столкновения.

Подголовник регулируется по высоте. Чтобы поднять подголовник, потяните его вверх. Чтобы убедиться в надежно-сти фиксации подголовника, попробуй-те переместить его вверх-вниз.

Чтобы опустить подголовник, нажмите

кнопку фиксатора, расположенную на верхней части спинки сиденья, и пере-местите подголовник вниз. Чтобы убе-диться в том, что подголовник надежно зафиксирован, нажмите на него после того, как кнопка фиксатора отпущена.

Снятие подголовников передних сиде-ний не предусмотрено конструкцией.

| Сиденья и удерживающие системы | 2-3 |
| --- | --- |

Передние сиденья

Регулировка положения сиденья с электроприво-дом

Для регулировки положения сиденья с электроприводом:

- Переместите сиденье вперед или назад, перемещая в соответ-

ствующую сторону горизонтальную рукоятку переключателя электро-

привода.

- Переместите сиденье целиком вверх или вниз, перемещая горизон-тальную рукоятку переключателя

электропривода вверх или вниз.

- Наклоните сиденье, нажав перед-нюю или заднюю части горизон-тальной рукоятки переключателя электропривода.

Регулировка наклона спи-нок сидений

Сиденье с электроприводом регулировки наклона спинки

ВНИМАНИЕ

Попытка отрегулировать положение сиденья вручную во время движения может привести к потере управления автомобилем. Неожиданное пере-мещение сиденья может привести

к потере концентрации внимания, а также к непроизвольному нажатию педали акселератора или тормоза. Выполняйте регулировку положения сиденья водителя только на непод-вижном автомобиле.

Для регулировки положения спинки сиденья:

- Для увеличения угла наклона спинки перемещайте верхнюю часть переключателя назад.

- Для уменьшения угла наклона спинки перемещайте верхнюю часть переключателя вперед.

2-4   Сиденья и удерживающие системы

ВНИМАНИЕ

Если во время движения автомоби-

ля спинка слишком сильно накло-

нена назад, это может быть опасно.

При таком положении спинки сиде-нья ремни безопасности не будут

работать эффективно.

Плечевой ремень безопасности не

сможет выполнить свою функцию, по-скольку он не будет прилегать к телу.

Он будет располагаться на некотором расстоянии перед вами. В случае стол-кновения вы можете удариться о натя-

нутый ремень и получить повреждение шейных позвонков или другие травмы.

Поясной ремень безопасности также не сможет нормально выполнить свою функцию. При столкновении он может

переместиться вверх и будет воздей-ствовать на область живота. При этом удерживающее усилие ремня будет

приложено к животу, а не к тазовым ко-

стям. Это может привести к серьезным повреждениям внутренних органов.

Для обеспечения необходимого уровня защиты во время движения автомоби-ля установите спинку сиденья в поло-

жение, близкое к вертикальному. Затем перенесите вес тела на спинку сиденья и пристегните ремень безопасности.

Фиксаторы спинок сидений

Не допускается регулировать положе-ние спинки сиденья во время движения.

Для доступа к заднему сиденью по-тяните фиксатор, расположенный на тыльной части спинки сиденья водите-

ля или переднего пассажира. Откиньте спинку сиденья вперед.

| Сиденья и удерживающие системы | 2-5 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Если спинка сиденья не зафикси-рована, то при столкновении или резком торможении автомобиля она может резко откинуться вперед. Это может привести к травмированию пассажира, сидящего на данном сиденье. Убедитесь в надежности фиксации спинки, пытаясь накло-нить ее вперед-назад.

Чтобы вернуть спинку сиденья в верти-кальное положение, поднимите спинку сиденья и наклоните ее назад так, чтобы она зафиксировалась на месте. Убедитесь в надежности фиксации спин-ки, пытаясь наклонить ее вперед-назад.

Электропривод наклона спинки сиденья деактивируется, если спинка откину-та вперед, и не будет активирован до тех пор, пока спинка сиденья не будет возвращена вручную в вертикальное положение и зафиксирована. Это не является признаком неисправности. Не используйте переключатель электро-

привода наклона спинки сиденья, чтобы

вернуть спинку в вертикальное положе-

ние. См. «Регулировка наклона спинок сидений», стр. 2‑3 для получения более

подробной информации о переключателе электропривода наклона спинок сидений.

Передние сиденья с электрообогревом

ВНИМАНИЕ

У людей с низким уровнем чувстви-тельности кожи нагрев сидений может привести к ожогам кожных покровов даже при минимальной ин-тенсивности обогрева. Чтобы снизить риск получения ожогов, этим людям следует проявлять осторожность при включении обогрева сидений, особенно на длительный период времени. Не накрывайте сиденья и не укладывайте на них какие-либо предметы, которые могут стать изо-ляторами тепла, например одеяло, подушки, чехлы и т. п. Это может

привести к перегреву обогревателя сиденья. Перегретый обогреватель сиденья может привести к получению ожога или повреждению сиденья.

При соответствующей комплектации нажмите кнопки  или , чтобы включить обогрев сиденья. Горящий светодиод указывает на то, что обогрев включен.

Для использования данной функции

необходимо запустить двигатель.

При однократном нажатии кнопки обогрев будет осуществляться с наи-большей интенсивностью. При каждом последующем нажатии кнопки вы-ключателя интенсивность обогрева будет уменьшаться на одну ступень до полного отключения обогрева. При максимальной интенсивности обогрева загорается два светодиода,

при минимальной интенсивности – один

светодиод.

2-6   Сиденья и удерживающие системы

Заднее сиденье

Важно: Между двумя местами на за-днем сиденье кабриолета в спинке сиденья расположен громкоговори-тель. Если кто-нибудь из пассажи-ров обопрется о громкоговоритель, если на него будет воздействовать часть веса какого-либо груза, или если на него будет пролита жид-кость, громкоговоритель может получить повреждения. Не при-слоняйтесь к громкоговорителю, не прислоняйте к нему багаж и избе-гайте попадания на него жидкости.

Заднее сиденье в автомобилях с ку-зовом купе имеет два места; для уве-личения объема багажного отделения спинки можно сложить. Складывайте спинки только в том случае, если авто-мобиль припаркован.

Для откидывания спинки:

- Потяните стропу, расположенную в верхней части спинки заднего сиденья.

- Откиньте спинку сиденья.

ВНИМАНИЕ

Неправильно пристегнутый ремень безопасности с перекрученными и неправильно расположенными лям-ками не сможет обеспечить эффек-тивную защиту при столкновении.

В этом случае серьезные травмы может получить пассажир, даже пристегнутый ремнем безопасности. После возвращения спинки заднего сиденья в исходное положение убе-дитесь в том, что ремни безопасно-сти правильно уложены, закреплены и не перекручены.

Поднимите спинку сиденья, чтобы установить ее в вертикальное положе-ние, и отведите назад, чтобы зафикси-

ровать ее на месте. Убедитесь в том, что ремень безопасности не пере-кручен и не застрял между спинкой и подушкой сиденья.

| Сиденья и удерживающие системы | 2-7 |
| --- | --- |

Ремни безопасности

В данной главе описано, как правильно пользоваться ремнями безопасности. А также приведены примеры их непра-вильного использования.

ВНИМАНИЕ

Если на каком-либо сиденье ремень безопасности правильно застег-нуть невозможно, не позволяйте кому-либо занимать это место. При столкновении степень тяжести травм, получаемых пассажирами,

которые не были пристегнуты ремня-ми безопасности, гораздо серьезней, чем тех, кто был пристегнут ремнями безопасности. Пассажир может по-лучить серьезные травмы от ударов о твердые предметы, находящиеся внутри автомобиля, или вылететь из него. Кроме того, пассажир, не пристегнутый ремнями безопас-ности, может столкнуться с другими пассажирами, находящимися в авто-мобиле.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

Перевозка пассажиров в местах, пред-назначенных для багажа, как внутри, так и снаружи автомобиля, крайне опасна. При столкновении люди, находящиеся в этих зонах, подверга-ются гораздо более высокому риску получения тяжелых травм и гибели. Не перевозите пассажиров в зонах автомобиля, не оборудованных сиде-ньями и ремнями безопасности.

Всегда используйте ремень безопас-ности сами и следите за тем, чтобы все пассажиры также были правиль-но пристегнуты.

Данный автомобиль оборудован кон-трольными лампами, которые напоми-

нают о необходимости пристегиваться ремнями безопасности. См. раздел

«Контрольная лампа "Пристегните ремень"», стр. 4‑15.

Почему необходимо использовать ремни безопасности

При движении в автомобиле вы пере-мещаетесь с той же скоростью, что и автомобиль. Если автомобиль резко

останавливается, вы продолжаете дви-жение до тех пор, пока вас что-нибудь не остановит. Это может быть ветровое стекло, приборная панель или ремни безопасности!

2-8   Сиденья и удерживающие системы

При пользовании ремнями безопас-ности вы и автомобиль замедляетесь вместе. Остается больше времени для остановки, поскольку вы останавли-ваетесь в течение более длительного времени, и при правильном использо-вании ремней безопасности силы на-тяжения действуют на самые прочные кости человека. Вот почему так важно пристегиваться ремнями безопасности.

Вопросы, связанные с ремнями безопасности, и ответы на них

В.: Если я пристегнут ремнем безопасности, то после столкно-вения я не смогу выбраться из автомобиля?

О.: Такая ситуация может возникнуть независимо от того, пристегнуты вы или нет. Но вероятность того, что во время и после столкновения вы останетесь в сознании, сможете отстегнуть ремень безопасности и выбраться из автомобиля, гораздо выше, если вы будете пристегнуты.

В.: Если мой автомобиль оборудо-ван системой подушек безопасно-сти, то почему я должен пристеги-ваться ремнем безопасности?

О.: Система подушек безопасности —

это вспомогательная система; она установлена в дополнение к ремням безопасности, а не вместо них. Независимо от того, оборудован ли автомобиль системой подушек безопасности или нет, все пасса-жиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме того, законодательство практически всех стран требует обя-зательного использования ремней безопасности.

Пользование ремнями безопасности

В данном разделе приводится опи-сание способа пользования ремнями безопасности только для взрослых

пассажиров.

Пользование ремнями для обеспе-чения безопасности детей имеет некоторые особенности. При этом для малышей и для детей постарше эти правила различны. Более подробная информация о правилах перевозки детей в автомобиле приведена в под-

разделе «Дети старшего возраста»,

стр. 2‑30 или подразделе «Грудные дети и малыши», стр. 2‑32. Следуйте этим правилам безопасности.

Очень важно, чтобы все пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности. Статистика показывает, что в случае столкновения те люди, которые не пользуются ремнями без-опасности, получают травмы гораздо чаще, чем те, которые пристегиваются ремнями.

| Сиденья и удерживающие системы | 2-9 |
| --- | --- |

| Пользование ремнями безопасности |  | • Поясной ремень безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| имеет некоторые особенности. |  | должен охватывать тело как можно |  |
|  |  | ниже и плотно прилегать к тазовым |  |
|  |  | костям, слегка касаясь бедер. При |  |
|  |  | столкновении удерживающая сила |  |
|  |  | ремня будет действовать на проч- |  |
|  |  | ные тазовые кости, и вероятность |  |
|  |  | того, что ремень попадет на область |  |
|  |  | живота, значительно снижается. |  |
|  |  | Если тело сидящего соскользнет |  |
|  |  | под ремень, то удерживающее уси- |  |
|  |  | лие ремня будет приложено к живо- |  |
|  |  | ту. Это может привести к получению |  |
|  |  | серьезных травм и даже гибели. |  |
|  |  | • Плечевой ремень безопасности дол- |  |
|  |  | жен проходить по плечу и прилегать |  |
| • Сядьте прямо и не отрывайте ноги |  | к груди. Эти части тела лучше дру- |  |
| от пола. |  | гих способны воспринимать удержи- |  |
| • Всегда вставляйте скобу ремня |  | вающую силу ремня безопасности. |  |
|  |  | При внезапной остановке или при |  |
| безопасности в соответствующий |  |  |  |
|  |  | столкновении автомобиля плечевой |  |
| замок вашего сиденья. |  |  |  |
|  |  | ремень безопасности блокируется. |  |

ВНИМАНИЕ

Неправильное использование ремня безопасности может привести к получению серьезных травм и даже к гибели.

- Плечевой или поясной ремни

безопасности должны плотно прилегать к телу и не должны

быть перекрученными.

- Плечевой ремень безопасности

не должен проходить под руками

или за вашей спиной.

- Плечевой ремень безопасности

не должен проходить поверх подлокотника.

2-10  Сиденья и удерживающие системы

Трехточечные ремни безопасности

Все сиденья вашего автомобиля обо-рудованы трехточечными ремнями безопасности.

Далее приводятся правила пристегива-ния трехточечным ремнем безопасности.

- Если сиденье оборудовано на-правляющей скобой ремня безопас-ности, а ремень не проложен через данную скобу, зажмите ремень в

данной скобе. Убедитесь в том, что ремень не перекручен.

| 2. Отрегулируйте положение сиденья | Если плечевой ремень безопасно- |
| --- | --- |
| (если оно регулируется) так, чтобы | сти вытянуть на всю длину, активи- |
| сидеть на нем можно было почти | руется функция фиксации детского |
| вертикально. Чтобы узнать, как | кресла. В этом случае позвольте |
| это сделать, см раздел «Сиденья» | ремню полностью втянуться в воз- |
| в главе «Указатель». | вратное устройство и выполните |
|  | процедуру пристегивания сначала. |

| 3. Возьмите ремень за скобу замка, |  |
| --- | --- |
| потяните его и опоясайте себя. Не | 4. Вставьте скобу ремня в замок и на- |
| допускайте перекручивания ремня. | жмите на скобу до характерного |
| Если вытягивать ремень безопас- | щелчка. |
| ности слишком резко, его движение | Убедитесь в надежности фиксации |
| может быть заблокировано. Если это | скобы в замке, потянув ее вверх. |
| произойдет, для снятия блокировки | Если ремень слишком короткий, |
| ослабьте натяжение ремня и позволь- | прочтите информацию, приведен- |
| те ему немного втянуться обратно. | ную в разделе «Удлинитель ремня |
| Затем вновь плавно потяните ремень | безопасности», стр. 2‑14. |
| безопасности и опоясайте себя. |  |

| Сиденья и удерживающие системы | 2-11 |
| --- | --- |

Определите положение кнопки раз-блокировки замка ремня безопас-ности, чтобы при необходимости можно было легко ее найти и отстег-нуть ремень.

- Чтобы поясной ремень плотно об-легал тело, потяните ремень вверх за плечевую лямку.

Это может понадобиться, когда необходимо подтянуть поясной ремень пассажирам, обладающим небольшой комплекцией.

Чтобы отстегнуть ремень безопас-ности, нажмите кнопку разблокировки, расположенную на замке безопасно-сти. Ремень должен вернуться в свое исходное положение.

Прежде чем закрыть дверь, убедитесь в том, что ремень безопасности не попал в дверной проем и не мешает закрыванию двери. Если захлопнуть дверь, когда ремень безопасности на-

ходится в дверном проеме, это может

привести к повреждению как ремня, так и элементов кузова автомобиля.

Натяжители ремней безопас-ности

На данном автомобиле ремни безопас-ности сидений водителя и переднего пассажира оборудованы натяжите-лями ремней. Натяжители ремней безопасности не видны, они находят-ся в корпусе втягивающей катушки. Данные устройства обеспечивают на-тяжение ремней уже на ранней стадии определения признаков умеренного и сильного фронтального или близкого к фронтальному столкновений, когда сила удара превысит установленные пороговые значения. При оборудова-нии автомобиля боковыми подушками безопасности натяжители могут сраба-

тывать при боковом ударе.

Натяжители ремней безопасности относятся к устройствам однократного действия. Если натяжители сработали

при столкновении, то их и, возможно,

другие детали ремней безопасности автомобиля необходимо будет за-

менить. См. «Замена компонентов системы ремней безопасности после столкновения», стр. 2‑15.

Направляющие скобы ремней безопасности задних сидений

Направляющие скобы ремней безопас-ности задних сидений обеспечивают удобное расположение плечевого рем-ня для детей старшего возраста, кото-рые уже не могут перевозиться с ис-пользованием детских кресел, а также для взрослых пассажиров невысокого роста. При правильной установке на плечевой ремень направляющие

скобы не позволяют плечевому ремню касаться головы и шеи сидящего.

2-12  Сиденья и удерживающие системы

Для каждого посадочного места за-днего сиденья предусмотрена одна направляющая скоба. Далее описыва-ется, как установить направляющую скобу на ремень.

- Чтобы отсоединить направляющую скобу от фиксатора, проденьте эла-стичный трос между краем спинки

сиденья и обивкой салона.

| 2. Установите направляющую скобу на | 3. Убедитесь в том, что ремень не |
| --- | --- |
| ремень безопасности так, чтобы обе | перекручен. Эластичный трос |
| кромки ремня были расположены | должен находиться под полотном |
| внутри скобы. | ремня безопасности, а направляю- |
|  | щая скоба поверх него. |

ВНИМАНИЕ

При неправильном расположении ремня безопасности он не будет обеспечивать достаточный уровень защиты при столкновении. В этом случае серьезные травмы может получить пассажир, даже пристегнутый ремнем безопасности. Плечевой ремень безопасности должен проходить через плечо и середину грудной клетки. Эти

части тела лучше других способны воспринимать удерживающую силу ремня безопасности.

Сиденья и удерживающие системы  2-13

Чтобы снять направляющую скобу, сожмите края ремня таким образом, чтобы его можно было извлечь из на-правляющей скобы. Закрепите направ-ляющую скобу в фиксаторе, оставляя

открытой только петлю эластичного

троса.

Надежно закрепите направляющую скобу, прежде чем откидывать спинку сиденья.

- Способ пользования ремнями безопасности описан в данной главе (см. выше). Убедитесь в том, что плечевой ремень лежит на плече и не соскальзывает с него. Ремень должен располагаться ближе к шее, но не касаться ее.

2-14  Сиденья и удерживающие системы

Использование ремней безопасности беременными женщинами

Ремни безопасности рассчитаны на ис-

пользование всеми пассажирами, в том числе и беременными женщинами. Как и все остальные пассажиры, они могут получить серьезные травмы, если не бу-дут пристегнуты ремнями безопасности.

Независимо от срока беременно-сти беременные женщины должны

пользоваться трехточечными ремнями

безопасности, при этом поясной ре-мень должен располагаться как можно ниже под животом.

Лучший способ защитить ребенка - это

защитить его мать. Правильное поль-

| зование ремнем безопасности снижает |  | ния детских кресел. При использовании |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вероятность того, что ребенок пострада- |  | удлинитель прикрепляется к обычному |  |
| ет при столкновении. Для беременных |  | ремню безопасности. Более подробная |  |
| женщин, как и для других пассажиров, |  | информация приведена в сопроводи- |  |
| ключевым условием эффективности |  | тельной документации к удлинителю. |  |
| ремней безопасности является правиль- |  |  |  |
| ное расположение ремня безопасности. |  | Проверка системы ремней |  |
| Удлинитель ремня |  | безопасности |  |
|  |  | Периодически проверяйте состояние |  |
| безопасности |  |  |  |
|  |  | ремней безопасности, замков и скоб, |  |
| Если длины ремня безопасности хватает |  | возвратных устройств и креплений, |  |
| для того, чтобы пристегнуться, пользуй- |  | а также контрольной лампы «Пристег- |  |
| тесь ремнем безопасности как обычно. |  | ните ремень». Следите за состоянием |  |
| Но если длины ремня не хватает, об- |  | и других компонентов системы ремней |  |
|  |  | безопасности, которые могут повлиять |  |
| ратитесь в авторизованный сервисный |  |  |  |
|  |  | на эффективность их действия. При |  |
| центр, чтобы заказать специальный |  |  |  |
|  |  | необходимости ремонта или замены |  |
| удлинитель. Отправляясь в сервис- |  |  |  |
|  |  | каких-либо из компонентов обратитесь |  |
| ный центр для оформления заказа, |  |  |  |
|  |  | в авторизованный сервисный центр. |  |
| возьмите с собой самое толстое пальто |  |  |  |
|  |  | Поврежденные или изношенные ремни |  |
| или другую одежду, которую вы предпо- |  |  |  |
|  |  | безопасности не обеспечивают необхо- |  |
| лагаете надевать во время поездок на |  |  |  |
|  |  | димого уровня защиты при столкнове- |  |
| автомобиле, чтобы заказать удлинитель |  |  |  |
|  |  | нии. Они могут порваться, не выдержав |  |
| нужного размера. Во избежание травм |  |  |  |
|  |  | силы удара. Если ремень безопасности |  |
| не позволяйте другим пассажирам поль- |  |  |  |
|  |  | поврежден или изношен, при первой же |  |
| зоваться им и используйте его только на |  | возможности замените его новым. |  |
| сиденье, для которого он предназначен. |  |  |  |
| Удлинитель ремня безопасности пред- |  | Убедитесь в исправности контроль- |  |
| назначен для использования только |  | ной лампы «Пристегните ремень». |  |
| взрослыми пассажирами. Ни в коем |  | См. «Контрольная лампа "Пристегни‑ |  |
| случае не используйте его для крепле- |  | те ремень"», стр. 4‑15. |  |

Сиденья и удерживающие системы  2-15

Следите за тем, чтобы ремни безопас-ности были чистыми и сухими. См. «Уход за ремнями безопасности», стр. 2‑15.

Уход за ремнями безопасности

Следите за тем, чтобы ремни безопас-ности были чистыми и сухими.

ВНИМАНИЕ

Не отбеливайте и не перекрашивай-те ремни безопасности. Это может значительно ослабить их. При ава-рии они могут не обеспечить защиты заданного уровня. Производите очистку ремней безопасности только слабым раствором мягкого моющего

средства в теплой воде.

Замена компонентов си-стемы ремней безопасно-сти после столкновения

ВНИМАНИЕ

При любом столкновении система ремней безопасности может быть повреждена. Неисправная систе-ма ремней безопасности может не обеспечить необходимый уровень защиты водителя и пассажиров, в результате чего при столкнове-нии они могут получить серьезные

травмы или даже погибнуть. Чтобы убедиться в исправности системы ремней безопасности, при первой же возможности выполните соответ-ствующие проверки и при необходи-мости замените вышедшие из строя компоненты.

После незначительного столкновения замена ремней безопасности может не потребоваться. Но ремни безопасности, которые использовались в момент стол-

кновения значительной силы, могут быть повреждены или подвергнуться дей-ствию большой растягивающей силы.

Для проверки состояния и замены

ремней безопасности необходимо об-

ратиться в авторизованный сервисный центр.

Замена и ремонт компонентов могут потребоваться, даже если система ремней безопасности не была задей-

ствована в момент столкновения.

После столкновения, а также если контрольная лампа системы подушек безопасности не гаснет после запуска двигателя или загорается во время движения автомобиля, проверьте исправность натяжителей ремней безопасности. См. «Контрольная лам‑ па системы подушек безопасности»,

стр. 4‑16.

2-16  Сиденья и удерживающие системы

Система подушек безопасности

Автомобиль оборудован следующими подушками безопасности:

- Фронтальная подушка безопасности водителя.

- Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира.

- Боковая (устанавливаемая в спинке сиденья) подушка безопасности во-дителя.

- Боковая (устанавливаемая в спинке сиденья) подушка безопасности переднего пассажира.

Кроме того, автомобиль может быть дополнительно оборудован следующи-ми подушками безопасности:

- Шторка безопасности для водителя

  - пассажира, сидящего непосред-ственно за сиденьем водителя.

- Шторка безопасности для водителя

  - пассажира, сидящего непосред-

ственно за сиденьем переднего пассажира.

Места, в которых в салоне автомо-биля установлены модули подушек безопасности, обозначены надписями

«AIRBAG» (подушка безопасности).

Модули фронтальных подушек безопасности обозначены надписями

«AIRBAG», нанесенными на крышку средней части рулевого колеса и на приборную панель справа, перед сиде-ньем пассажира.

Надписи «AIRBAG», обозначающие местоположение модулей боковых подушек безопасности, нанесены на боковой части спинки сиденья, ближай-шей к двери.

Модули шторок безопасности обозна - чены надписями, которые наносятся на обивку потолка.

Система подушек безопасности является вспомогательной системой и служит дополнением к системе ремней безопасности. Хотя современ-ные системы подушек безопасности снижают риск получения травм от срабатывания подушек, тем не менее для обеспечения необходимого уровня безопасности они должны срабатывать очень быстро.

Далее приведена наиболее важная ин-формация о системе подушек безопас-ности, которую необходимо знать:

ВНИМАНИЕ

Несмотря на то, что данный автомо-биль оборудован системой подушек безопасности, если в момент стол-

кновения водитель или пассажиры не будут пристегнуты ремнями безопасно-сти, они могут быть серьезно травми-рованы или даже погибнуть. Система подушек безопасности разработана как дополнение к системе ремней безопасности и не может ее заменить.

Подушки безопасности могут сраба-тывать не при каждом столкновении. При определенных видах столкнове-ний защита водителя и пассажиров будет обеспечиваться только ремнями безопасности. См. «Срабатывание по‑ душек безопасности», стр. 2‑20.

Пользование ремнем безопасности снижает риск получения сильных уда-

ров о твердые предметы, находящиеся внутри автомобиля, или риск вылететь из него в момент столкновения. Си-стема подушек безопасности является дополнительной удерживающей систе-мой по отношению к ремням безопас-ности. Независимо от того, оборудован автомобиль подушками безопасности или нет, убедитесь в том, что все на-

ходящиеся в автомобиле пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Сиденья и удерживающие системы  2-17

ВНИМАНИЕ

Подушки безопасности раскрывают-ся с огромной скоростью и силой, и при близком расположении к мо-дулю подушки безопасности удар раскрывающейся подушки может

привести к получению тяжелой трав-мы или даже к смерти. Без особой необходимости не располагайтесь слишком близко к какому-либо из модулей подушек безопасности, не садитесь на край сиденья и не на-клоняйтесь вперед. Ремни безопас-ности удерживают пассажира на месте до и во время столкновения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности. Водитель должен располагаться на максимально

большом возможном расстоянии от рулевого колеса, при котором он будет сохранять полный контроль над автомобилем.

Если автомобиль оборудован боковыми подушками безопасности и/или шторками безопасности, не

позволяйте пассажирам сидеть или спать, облокотившись на двери или боковые окна.

ВНИМАНИЕ

При срабатывании подушки безопас-ности дети, сидящие слишком близ-ко к модулям подушек безопасности, могут получить серьезные травмы или даже погибнуть. Подушки безопасности и трехточечные ремни безопасности обеспечивают защиту взрослых пассажиров и подростков, но не обеспечивают защиту малы-шей и грудных детей. Ни система подушек безопасности, ни ремни безопасности не предназначены для защиты детей. Для грудных детей и малышей необходимо использо-вать специальные детские удер-живающие системы. Каждый раз, когда в автомобиле находятся дети,

убедитесь в том, что они правиль-но пристегнуты. Более подробная информация приведена в разделах

«Дети старшего возраста», стр. 2‑30 или «Грудные дети и малыши»,

стр. 2‑32.

Контрольная лампа системы подушек

безопасности расположена на прибор-ной панели.

Система выполняет операцию само-диагностики, проверяя исправность соответствующих электрических цепей. Посредством контрольной лампы водитель получает информацию о со-стоянии системы. Более подробная информация приведена в разделе

«Контрольная лампа системы поду‑ шек безопасности», стр. 4‑16.

2-18  Сиденья и удерживающие системы

Места установки подушек безопасности

Модуль фронтальной подушки безо-пасности переднего пассажира встроен в приборную панель со стороны перед-него пассажира.

Модуль фронтальной подушки безо-

пасности водителя встроен в централь-ную часть рулевого колеса.

Купе, со стороны водителя, со стороны переднего пассажира – аналогично

Модули боковых подушек безопасно-сти водителя и переднего пассажира в автомобилях с кузовом купе встрое-ны в боковые части спинок сидений со стороны дверей.

Сиденья и удерживающие системы  2-19

Кабриолет, со стороны водителя, со стороны переднего пассажира – аналогично

Модули боковых подушек безопасно-сти водителя и переднего пассажира

в автомобилях с кузовом кабриолет встроены в боковые части спинок сиде-ний со стороны дверей.

Купе, со стороны водителя, со стороны переднего пассажира –

аналогично

Модули шторок безопасности водите-ля, переднего пассажира и пассажиров

заднего сиденья в купе расположены под обивкой потолка над боковыми окнами автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Если в момент столкновения между

телом пассажира и подушкой безопасности будет находиться какой-либо предмет, то подушка может раскрыться неправильно,

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

а данный пассажир может получить тяжелую травму или даже погибнуть в результате удара этим предметом.

На пути раскрывающейся подушки безопасности не должно находиться посторонних предметов. Не рас-полагайте какие-либо предметы между телом и модулем подушки безопасности, не закрепляйте и не кладите какие-либо предметы на центральную часть рулевого колеса или рядом с другими модулями безопасности.

Не используйте какие-либо аксес-суары для сидений, которые могут помешать срабатыванию боковых подушек безопасности.

На автомобилях, оборудованных шторками безопасности, ни в коем случае не закрепляйте какие-либо предметы на крыше автомобиля с помощью веревки так, чтобы она проходила через открытые проемы

дверей или окон автомобиля. В про-

тивном случае это может создать помехи при срабатывании шторок безопасности.

| 2-20 | Сиденья и удерживающие системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срабатывание подушек |  | Пороговые значения срабатывания по- |  | формации, необходимой для опреде- |  |
| безопасности |  | душек безопасности также зависят от |  | ления степени наполнения подушки |  |
|  |  | особенностей конструкции автомобиля. |  | безопасности при столкновении. |  |
| Фронтальные подушки безопасности |  | Срабатывание фронтальных подушек |  | Данный автомобиль оборудован боко- |  |
| срабатывают при умеренных и сильных |  | безопасности обычно не происходит |  | выми подушками безопасности. Штор- |  |
| столкновениях или близких к фрон- |  | при опрокидывании, а также в случае |  | ки безопасности не входят в стандарт- |  |
| тальным столкновениях, что снижа- |  | наезда сзади и в большинстве случаев |  | ную комплектацию автомобиля. См. |  |
| ет риск получения тяжелых травм |  | при боковых ударах. |  | «Система подушек безопасности», |  |
| головы и грудной клетки водителя или |  | Кроме того, автомобиль оборудован |  | стр. 2‑16. Боковые подушки безопас- |  |
| переднего пассажира. Но подушки |  |  |  | ности и шторки безопасности сраба- |  |
|  |  | фронтальными подушками безопас- |  |  |  |
| срабатывают только в том случае, |  |  |  | тывают при боковых столкновениях |  |
|  |  | ности с двумя степенями наполне- |  |  |  |
| если сила удара превысила опреде- |  |  |  | с силой от умеренной до большой, |  |
|  |  | ния. Подушки безопасности с двумя |  |  |  |
| ленное пороговое значение. Критерии |  |  |  | в зависимости от места удара. Кроме |  |
|  |  | степенями наполнения раскрываются |  |  |  |
| пороговых значений разработаны для |  |  |  | того, при опрокидывании автомобиля |  |
|  |  | частично или полностью, в зависимо- |  |  |  |
| статистически наиболее вероятных |  |  |  | или при сильном фронтальном стол- |  |
|  |  | сти от силы удара при столкновении. |  |  |  |
| случаев столкновений. |  |  |  | кновении срабатывают боковые шторки |  |
|  |  | На автомобиль установлены перед- |  |  |  |
| Необходимость в срабатывании |  |  |  | безопасности. Боковые подушки |  |
|  |  | ние электронные датчики, которые |  |  |  |
| фронтальных подушек безопасности |  |  |  | и шторки безопасности срабатывают |  |
|  |  | позволяют системе отличать фрон- |  |  |  |
| определяется не только значением ско- |  |  |  | только в том случае, если превышено |  |
|  |  | тальные столкновения средней силы |  |  |  |
| рости, с которой движется автомобиль. |  | от столкновений большой силы. При |  | пороговое значение силы удара, задан- |  |
| Она зависит от характера и направле - |  | фронтальных столкновениях средней |  | ное в системе. Заданные пороговые |  |
| ния столкновения и от интенсивности |  | силы происходит частичное наполне- |  | значения также могут варьироваться |  |
| импульса замедления в момент удара. |  | ние подушек безопасности. При более |  | в зависимости от особенностей кон- |  |
| Фронтальные подушки безопасности |  | сильных фронтальных столкновениях |  | струкции автомобиля. |  |
| могут срабатывать при столкновениях |  | подушки безопасности наполняются |  | Боковые подушки безопасности не |  |
| на различных скоростях в зависимости |  | полностью. |  | срабатывают при опрокидывании, |  |
| от того, происходит ли столкновение |  | Автомобиль оборудован датчиком |  | фронтальных или попутных столкнове- |  |
| автомобиля с препятствием соосно или |  | положения сиденья, который позво- |  | ниях. Боковая подушка безопасности |  |
| под углом, и от того, движется ли объект |  | ляет системе отслеживать положение |  | срабатывает с той стороны автомоби- |  |
| или нет, поддается ли предмет дефор- |  | сиденья водителя. Датчик положения |  | ля, на которую пришелся удар. Как при |  |
| мации или нет, узкий он или широкий. |  | сиденья обеспечивает передачу ин- |  | боковом ударе, так и при опрокиды- |  |

Сиденья и удерживающие системы  2-21

вании автомобиля либо при сильном фронтальном столкновении срабаты-вают обе шторки безопасности.

В каждом конкретном случае невоз-можно сделать заключение о необ-

ходимости раскрытия подушек или об отсутствии такой необходимости, основываясь на объеме повреждений

или на стоимости ремонта автомобиля.

Действие подушек безо-пасности

При определении момента начала столкновения система датчиков по-сылает электрический сигнал, который обеспечивает срабатывание пиропа-трона и подачу газа. Газ наполняет подушку безопасности, в результате

чего она разрушает закрывающую ее крышку и раскрывается. Пиропатрон, подушка безопасности и сопутствую-щие компоненты объединены в единый модуль соответствующей подушки безопасности.

Модули фронтальных подушек безопасности установлены в централь-ной части рулевого колеса и приборной панели. Модули боковых подушек

безопасности (при соответствующей

комплектации) установлены в боковых частях спинок сидений со стороны дверей. Модули шторок безопасности (при соответствующей комплектации) установлены за обивкой потолка над боковыми окнами.

Защитная функция поду-шек безопасности

При фронтальных или близких к фронтальным столкновениях средней

и большой силы даже пассажиры, пристегнутые ремнями безопасности, могут получить травмы от удара о ру-левое колесо или о приборную панель. При боковом ударе большой и средней силы даже пассажиры, пристегнутые ремнями безопасности, могут получить

травмы от удара о твердые предметы салона автомобиля.

Система подушек безопасности явля-ется дополнением к защите, предо-ставляемой системой ремней безопас-ности, распределяя силу удара более равномерно по телу пассажира.

Шторки безопасности предназначены для защиты головы и грудной клет-ки пассажиров, сидящих на первом и втором рядах сидений. Шторки

безопасности специальной конструк-ции позволяют уменьшить вероятность полного или частичного выпадения из автомобиля при его опрокидывании, однако ни одна система безопасности

не может полностью исключить воз-

можность такого выпадения.

В некоторых случаях, когда при столкновении пассажир двигается не в сторону подушки безопасности, подушки безопасности не могут обе-

спечить необходимого уровня защиты.

См. «Срабатывание подушек безопас‑ ности», стр. 2‑20.

Систему подушек безопасности следу-ет рассматривать только как вспо-могательную систему, дополняющую систему ремней безопасности.

| 2-22 | Сиденья и удерживающие системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| После срабатывания |  |  |  |  | лизацию, используя органы управле- |  |
| подушек безопасности |  | ВНИМАНИЕ |  |  | ния данных систем. |  |
| После срабатывания фронтальных |  | После срабатывания подушек безо- |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
| и боковых подушек безопасности |  | пасности в воздухе может появиться |  |  |  |  |
| давление газа в них снижается очень |  | пыль. Эта пыль может вызвать нару- |  |  | При столкновениях достаточной для |  |
| быстро, так, что некоторые пассажиры |  | шение дыхания у людей, страдающих |  |  | срабатывания подушек безопасности |  |
| могут даже не осознавать того, что |  | астмой и другими заболеваниями ды- |  |  | силы повреждения могут получить |  |
| подушки безопасности сработали. |  | хательных путей. Во избежание этого |  |  | и такие важные системы автомоби- |  |
| Некоторое время после срабатывания |  | все люди, находящиеся в автомоби- |  |  | ля, как топливная система, тормоз- |  |
| шторки безопасности в ней может |  | ле, должны покинуть его, как только |  |  | ная система, рулевое управление |  |
| оставаться некоторое количество |  | это станет возможным. Если в резуль- |  |  | и т. д. Даже если после столкновения |  |
| газа. Некоторые компоненты модулей |  | тате срабатывания подушек безопас- |  |  | средней силы явные признаки по- |  |
| подушек безопасности будут горячи- |  | ности стало трудно дышать и нет |  |  | вреждений отсутствуют, на безопас- |  |
| ми в течение нескольких минут. Для |  | возможности покинуть автомобиль, |  |  | ность эксплуатации автомобиля |  |
| определения мест установки модулей |  | попытайтесь впустить в салон свежий |  |  | могут оказывать влияние скрытые |  |
| подушек безопасности, см. «Места |  | воздух, открыв окно или дверь. При |  |  | повреждения. |  |
| установки модулей подушек безопас‑ |  | возникновении проблем с дыханием, |  |  | Будьте предельно осторожны при |  |
| ности», стр. 2‑18. |  | которые вызваны срабатыванием |  |  |  |  |
| Те части подушек безопасности, кото- |  | подушек, немедленно обратитесь за |  |  | попытке запустить двигатель после |  |
|  |  | медицинской помощью. |  |  | столкновения. |  |
| рые контактируют с телом пассажира, |  |  |  |  |  |  |
| также могут нагреваться, но их темпе- |  |  |  |  | Очень часто при столкновениях до- |  |
| ратура не вызывает ожогов. После сра- |  | Автомобиль оборудован системой, |  |  |  |
| батывания подушек через отверстия |  | которая после срабатывания подушек |  | статочной для срабатывания поду- |  |
| в оболочке подушек в салон попадает |  | безопасности автоматически отпирает |  | шек безопасности силы в результате |  |
| некоторое количество пыли и дыма. |  | замки дверей, включает внутреннее |  | деформации кузова разрушается |  |
| Сработавшая подушка безопасности |  | освещение и аварийную световую |  | ветровое стекло автомобиля. Кроме |  |
| не ухудшает обзорность, не мешает |  | сигнализацию, а также перекрывает |  | того, ветровое стекло может разру- |  |
| водителю управлять автомобилем и |  | подачу топлива. Вы можете запереть |  | шиться при срабатывании фронталь- |  |
| не создает препятствий для выхода |  | двери, отключить плафоны освещения |  | ной подушки безопасности переднего |  |
| людей из автомобиля. |  | салона и аварийную световую сигна- |  | пассажира. |  |

|  |  |  | Сиденья и удерживающие системы | 2-23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • | Подушки безопасности способны |  | Несоблюдение правил техническо- |  | После завершения проверки системы |  |
|  | срабатывать только один раз. После |  | го обслуживания может привести |  | загорится символ «ON» или «OFF». |  |
|  | срабатывания системы подушек |  | к нарушениям в работе системы |  | См. «Контрольная лампа системы |  |
|  | безопасности некоторые из ее |  | подушек безопасности. Обратитесь |  | определения присутствия пассажира |  |
|  | компонентов необходимо заменить. |  | к официальному дилеру для про- |  | на переднем сиденье», стр. 4‑17. |  |  |
|  | В противном случае система не |  | верки системы. |  | Система определения присутствия |  |
|  | сможет защитить пассажиров при |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пассажира на переднем сиденье при |  |
|  | очередном столкновении. Необ- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система определения |  | определенных условиях отключает |  |
|  | ходимо установить новые модули |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фронтальную подушку безопасно- |  |
|  | подушек безопасности, и, возмож- |  | присутствия пассажира на |  | сти переднего пассажира. Подушки |  |
|  | но, будет необходимо заменить и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | безопасности и шторки безопасности |  |
|  | другие компоненты. Более подроб- |  | переднем сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (при соответствующей комплектации) |  |
|  | ная информация о компонентах, |  | Данный автомобиль оборудован |  | водителя не отключаются. |  |  |
|  | требующих замены, приведена в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | системой определения присутствия |  | Система получает сигналы от датчи- |  |
|  | Руководстве по техническому об- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пассажира на переднем сиденье. Кон- |  | ков, установленных в сиденье передне- |  |
|  | служиванию и ремонту для данного |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трольная лампа располагается на пото- |  | го пассажира. Датчики предназначены |  |
|  | автомобиля. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | для определения занятости правого |  |
| • | Автомобиль оборудован специаль- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | переднего сиденья, а также положения, |  |
|  | ными датчиками и диагностическим |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в котором находится занимающий его |  |
|  | модулем, которые позволяют за- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пассажир, и подают сигнал для включе- |  |
|  | писывать информацию о состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ния либо отключения соответствующей |  |
|  | систем во время столкновения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фронтальной подушки безопасности. |  |
|  | См. «Запись данных об автомобиле |  | лочной консоли и отображает состоя- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Согласно статистике дорожно- |  |  |
|  | и конфиденциальность», стр. 12‑1 |  | ние подушки безопасности переднего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | транспортных происшествий наиболь- |  |
|  | и «Система сбора данных и реги‑ |  | пассажира при начале движения. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шая безопасность детей обеспечива- |  |
|  | страции событий», стр. 12‑1. |  | Во время проверки системы загора- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ется, когда их перевозят на заднем |  |
| • | Любые работы, связанные с об- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ются символы «ON» и «OFF». Если |  | сиденье автомобиля в правильно |  |  |
|  | служиванием системы подушек |  | запуск двигателя осуществляется |  | подобранном и установленном детском |  |
|  | безопасности, должны выполняться |  | дистанционно (при соответствующей |  | кресле. |  |  |
|  | только специально подготовленны- |  | комплектации), включение ламп при |  | Настоятельно рекомендуем перевозить |  |
|  | ми техническими специалистами. |  | проверке системы невозможно увидеть. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | детей на задних сиденьях автомобиля, |  |

2-24  Сиденья и удерживающие системы

а именно: грудных детей и малышей — в детском кресле, расположенном против хода или по ходу движения, детей старшего возраста — с исполь-зованием дополнительной подушки сиденья; подростков, которые могут

пользоваться ремнями безопасно-сти, — не прибегая к дополнительному оборудованию.

Ни в коем случае не устанавливайте детское кресло против хода движения на сиденье переднего пассажира. Сле-дует помнить, что при установке такого кресла на переднее сиденье угроза для жизни ребенка очень велика.

ВНИМАНИЕ

Ребенок, сидящий в детском кресле,

установленном против хода движе-ния, при срабатывании фронтальной подушки безопасности переднего пассажира может получить серьез-ные травмы или даже погибнуть. Это произойдет вследствие того, что ребенок будет находиться слишком близко к подушке безопасности.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

Если сиденье переднего пассажира, когда на нем установлено детское кресло по ходу движения, близко придвинуто к приборной панели, то при срабатывании подушки безопас-ности ребенок может получить се-рьезные травмы или даже погибнуть.

Даже если фронтальная подушка безопасности переднего пассажира отключена, следует помнить, что не существует систем, обеспечивающих абсолютную защиту от отказов. Никто не может гарантировать, что подушка безопасности не сработает при воз-никновении каких-либо непредвиден-ных обстоятельств, даже если она отключена.

Даже если подушка безопасности переднего пассажира отключена, уста-навливайте детское кресло против хода движения только на заднее сиде-нье автомобиля. Если детское кресло устанавливается по ходу движения на сиденье переднего пассажира, ото-двиньте сиденье от приборной панели на максимально возможное расстоя-ние. Лучшим местом для установки детского кресла является заднее

сиденье автомобиля.

Система определения присутствия пассажира на переднем сиденье предназначена для автоматического отключения фронтальной подушки безопасности переднего пассажира

в следующих случаях:

- Переднее сиденье никем не занято.

- Система определяет, что на переднем сиденье детское кресло установлено против хода движения.

- Система определяет, что на сиденье установлено кресло для перевозки детей.

- Система определяет, что на сиде-нье установлена дополнительная подушка сиденья.

- Передний пассажир на некоторое время покидает сиденье.

- На сиденье переднего пассажира сидит человек, по физическим параметрам похожий на ребенка и достаточно рослый, чтобы пользо-ваться ремнями безопасности.

- Обнаружена неисправность си-стемы подушек безопасности или

системы определения присутствия пассажира на переднем сиденье.

Сиденья и удерживающие системы  2-25

При отключении фронтальной подушки безопасности переднего пассажира за-горается индикатор «OFF» и остается включенным для напоминания о том, что подушка безопасности отключена.

См. «Контрольная лампа системы

определения присутствия пассажира на переднем сиденье», стр. 4‑17.

Система определения присутствия пассажира на переднем сиденье обе-спечивает включение фронтальной подушки безопасности переднего пассажира каждый раз, когда на перед-нее пассажирское сиденье должным образом садится взрослый человек. При включении фронтальной подушки безопасности переднего пассажира загорается индикатор «ON» и остается включенным для напоминания о том, что подушка безопасности включена.

В некоторых случаях, когда на перед-нем пассажирском сиденье находится ребенок, который уже достаточно большой, чтобы пользоваться ремнями безопасности, либо взрослый человек

с небольшой массой тела, включение или отключение фронтальной подушки безопасности переднего пассажира будет зависеть от положения сидящего, его веса и комплекции. Каждый пасса-жир с комплекцией, позволяющей поль-зоваться ремнем безопасности, должен быть пристегнут, независимо от того, установлена подушка безопасности для соответствующего места или нет.

ВНИМАНИЕ

Если загорелась и постоянно горит контрольная лампа системы поду-

шек безопасности, это означает, что

- данной системе могли возникнуть неисправности. Во избежание полу-чения серьезных травм обратитесь

- авторизованный сервисный центр. Более подробная информация при-ведена в разделе «Контрольная

лампа системы подушек безопас‑ ности», стр. 4‑16.

Если при установке детского кресла загорается индикатор «ON»

Если индикатор «ON» контрольной лампы загорается, когда на переднее сиденье установлено детское кресло,

необходимо выполнить следующее:

- Выключите зажигание.

- Снимите детское кресло с сиденья автомобиля.

- Уберите с сиденья все дополнитель-ные аксессуары, например: одеяла, подушки, чехлы, системы обогрева сидений или массажеры.

- Переустановите детское кресло, следуя инструкциям производителя детского кресла, и см. подраздел

«Установка детского кресла (на заднее сиденье)», стр. 2‑43 или

«Установка детского кресла (переднее сиденье)», стр. 2‑45.

2-26  Сиденья и удерживающие системы

- Если после переустановки кресла и повторного запуска двигателя индикатор «ON» остается включен-ным, заглушите двигатель. Затем слегка отклоните спинку сиденья автомобиля и отрегулируйте поло-жение подушки сиденья (при соот-ветствующей комплектации) таким образом, чтобы спинка сиденья не прижимала детское кресло к поду-шке сиденья.

- Снова включите зажигание.

Если индикатор «ON» все еще горит, установите детское кресло на заднее сиденье автомобиля и об-ратитесь к официальному дилеру.

Если при нахождении взрослого пассажира на переднем сиденье загорается индикатор «OFF»

Если надпись «OFF» контрольной лампы продолжает гореть, когда на сиденье переднего пассажира садится взрослый человек, это может быть вы-звано неправильным расположением пассажира на сиденье. В этом случае,

чтобы система смогла определить при-сутствие пассажира на переднем сиде-нье и включить фронтальную подушку безопасности, необходимо выполнить следующее:

- Выключите зажигание.

- Уберите с сиденья все дополнитель-ные аксессуары, например: одеяла, подушки, чехлы, системы обогрева сидений или массажеры.

- Установите спинку сиденья в верти-кальное положение.

- Убедитесь в том, что пассажир си-дит прямо, по центру подушки сиде-нья и его ноги находятся в удобном положении перед сиденьем.

- Включите зажигание и подождите одну минуту с момента включения индикатора «ON», в течение кото-рой пассажир не должен изменять принятое положение.

Сиденья и удерживающие системы  2-27

Дополнительные факторы, оказывающие влияние на рабо-ту системы

Ремни безопасности надежно удерживают пассажира на сиденье во время маневров

автомобиля и при торможении, что позво-ляет системе точно определять необходи-мость активации подушки безопасности переднего пассажира. Более подробная информация о важности использования удерживающих систем приведена в под-разделах «Ремни безопасности» и «Дет-ские удерживающие системы».

Толстые подкладки, такие как одеяла или подушки, или неоригинальное обору-дование, такое как чехлы, обогреватели сидений и массажеры, могут повлиять на работу системы определения присут-ствия пассажира на переднем сиденье.

Компания GM рекомендует использовать только те аксессуары, которые предна-значены для использования на данном автомобиле. Более подробная информа-ция о модификациях, которые могут по-влиять на работу системы определения присутствия пассажира на переднем си-денье, приведена в разделе «Установка дополнительного оборудования на автомобили, оборудованные системой

подушек безопасности», стр. 2‑28.

Система определения присутствия

пассажира на переднем сиденье может активироваться при проливании жидкостей на подушку сиденья. В этом случае загорается индикатор «ON».

Если сиденье переднего пассажира на-

мокло, высушите его при первой же воз-можности. Если загорается контрольная лампа системы подушек безопасности, не устанавливайте детское кресло на сиде-нье переднего пассажира и не позволяйте кому-либо садиться на это сиденье.

Более подробная информация приведена в разделе «Контрольная лампа системы подушек безопасности», стр. 4‑16.

ВНИМАНИЕ

Багаж, помещаемый под передним сиденьем или между подушкой и спин-

кой сиденья, может повлиять на рабо-ту системы определения присутствия пассажира на переднем сиденье.

Техническое обслужива-ние автомобиля, оборудо-ванного системой подушек безопасности

Наличие системы подушек безопасно-сти оказывает влияние на проведение

технического обслуживания автомо-биля. Компоненты системы подушек безопасности расположены в раз-личных местах по всему автомобилю. Информацию о техническом обслужи-

вании автомобиля и системы подушек

безопасности можно узнать у офици-ального дилера или в Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту.

ВНИМАНИЕ

После выключения зажигания или от-соединения аккумуляторной батареи система подушек безопасности оста-ется под напряжением еще в течение 10 секунд и может сработать при неправильном выполнении обслу-живания. При нахождении в момент срабатывания подушки безопас-

ности на слишком близком от нее расстоянии можно получить травму. Не прикасайтесь к электрическим разъемам желтого цвета. Этим цве-том обычно помечаются компоненты системы подушек безопасности. Убедитесь в том, что установленные

правила технического обслуживания соблюдаются и работы выполняются специалистом, обладающим необхо-димой квалификацией.

2-28  Сиденья и удерживающие системы

Установка дополнительного оборудования на автомобили с системой

подушек безопасности

В.: Существует ли дополнительное оборудование, установка кото-рого может повлиять на работу системы подушек безопасности?

О.: Да. На работу системы подушек без-опасности может повлиять установка дополнительного оборудования, которая требует внесения изменений в конструкцию рамы и бампера авто-мобиля, изменения высоты, а также замены материалов, используемых для облицовки передних или боковых элементов кузова. На работу системы

подушек безопасности может по-влиять изменение или перестановка каких-либо компонентов передних сидений, ремней безопасности, дат-чиков системы подушек безопасности и диагностических модулей, рулевого управления, приборной панели, мо-дулей шторок безопасности, обивки

потолка или сидений, потолочной консоли, датчиков определения фронтальных и боковых ударов, а также жгутов проводов системы по-душек безопасности.

Кроме того, автомобиль оснащен системой определения присутствия пассажира на переднем сиденье, а значит и датчиками, встроенными в сиденье переднего пассажира.

Замена обивки сиденья может по-

влиять на работу системы опреде-ления присутствия пассажира на переднем сиденье, независимо от того, используется ли обивка, выпускаемая компанией GM, или другого производителя. Любые аксессуары, например обогрева-тель сиденья или дополнительная подушка, а также устройство,

устанавливаемое под или на обивку сиденья, может повлиять на работу системы определения присутствия пассажира на переднем сиденье.

Они могут препятствовать пра-

вильному раскрыванию подушки безопасности переднего пассажира или не позволят отключить данную подушку, когда это будет необходи-

мо. См.«Система определения при‑ сутствия пассажира на переднем сиденье», стр. 2‑23.

Более подробная информация о шторках безопасности приведена

в разделе «Размерность шин и ко‑ лес», стр. 9‑58.

В.: В некоторых случаях на авто-мобиль необходимо установить дополнительное оборудование для людей с ограниченными физическими возможностями. Каким образом это может повли-ять на работу системы подушек безопасности?

О.: Информацию о расположении датчиков, диагностических модулей и жгутов проводов системы подушек безопасности можно получить у официального дилера или в Руко-водстве по техническому обслужи-ванию и ремонту.

Сиденья и удерживающие системы  2-29

Проверка системы подушек безопасности

Система подушек безопасности не нуждается в проведении периодиче-ского технического обслуживания или

периодической замене ее компонен-тов. Чтобы убедиться в ее исправно-сти, достаточно проверить состояние контрольной лампы системы подушек безопасности. Более подробная ин-формация приведена в разделе «Кон‑ трольная лампа системы подушек безопасности», стр. 4‑16.

Важно: Если крышка модуля подуш-ки безопасности повреждена, откры-та или сломана, это может привести к нарушениям в работе подушки безопасности. Не предпринимайте попыток открыть или снять крышки подушек безопасности. При обнару-жении открытой или поврежденной крышки необходимо заменить ее и/или весь модуль подушки безо-пасности в сборе. Для определения мест установки модулей подушек безопасности см. «Места уста‑ новки подушек безопасности»,

стр. 2‑18. Обратитесь в авторизо-ванный сервисный центр.

Замена компонентов системы подушек безопасности после столкновения

ВНИМАНИЕ

В результате столкновения многие компоненты системы подушек без-опасности автомобиля могут быть повреждены. В этом случае система не сможет эффективно работать и не будет обеспечивать необходимо-го уровня защиты пассажиров при столкновении, что может привести к получению ими серьезных травм или даже к их гибели. Чтобы убедиться в том, что после столкновения систе-ма подушек безопасности находится в исправном состоянии, при первой же возможности выполните ее про-верку и при необходимости замените соответствующие компоненты.

После срабатывания подушки опреде-ленные компоненты системы подушек безопасности необходимо заменить.

Обратитесь в авторизованный сервис-ный центр для проверки системы.

Если контрольная лампа системы по-душек безопасности не гаснет после начала движения автомобиля или заго-рается в ходе движения, это означает, что в системе обнаружена неисправ-ность. При первой же возможности об-ратитесь в авторизованный сервисный центр. Более подробная информация приведена в разделе «Контрольная лампа системы подушек безопасно‑ сти», стр. 4‑16.

2-30  Сиденья и удерживающие системы

Детские

удерживающие

системы

Дети старшего возраста

Дети старшего возраста, для которых отсутствует необходимость в исполь-зовании дополнительных подушек сидений, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

В инструкции производителя, которая поставляется вместе с дополнительной подушкой сиденья, указаны допусти-мые масса и рост ребенка для исполь-зования данной подушки. Ребенка не-

обходимо пристегивать трехточечным

ремнем безопасности с использовани-ем дополнительной подушки сиденья до тех пор, пока ребенок не пройдет приведенный ниже тест:

- Посадите ребенка так, чтобы его

спина по всей длине соприкасалась со спинкой сиденья. Колени высту-пают за пределы подушки сиде-нья? Если да, то дополнительная подушка сиденья не нужна. Если нет, продолжайте использовать до-полнительную подушку сиденья.

- Пристегните ребенка трехточечным ремнем безопасности. Плечевой ремень лежит на плече? Если да, то дополнительная подушка сиденья не нужна. Если нет, попробуйте закре-пить плечевой ремень при помощи специальной направляющей скобы.

Более подробная информация приведена в подразделе «Направ-ляющие скобы ремней безопасности задних сидений» раздела «Трех‑ точечные ремни безопасности»,

стр. 2‑10. Если это не исправило по-ложение, продолжайте использовать

дополнительную подушку сиденья.

- Поясной ремень безопасности рас-положен достаточно низко и опоя-

сывает бедра, а не живот? Если да, то дополнительная подушка сиде-

нья не нужна. Если нет, продолжай-те использовать дополнительную подушку сиденья.

- Может ли ребенок сохранять по-ложение для правильного использо-

вания ремня безопасности на про-тяжении всей поездки? Если да, то дополнительная подушка сиденья не нужна. Если нет, продолжайте использовать дополнительную по-душку сиденья.

В.: Как правильно пользоваться ремнями безопасности?

О.: Дети старшего возраста должны быть пристегнуты трехточечными ремнями безопасности. Плечевой ремень безопасности не должен касаться лица или шеи. Поясной ремень должен располагаться

как можно ниже и слегка касаться бедер. В этом случае при столкно-вении силы натяжения ремня будут действовать на тазовые кости. Ни в коем случае не следует располагать поясной ремень на животе, это мо-жет привести к получению тяжелых

травм внутренних органов.

См. также «Направляющие скобы ремней безопасности задних сиде-

ний» в разделе «Трехточечные ремни безопасности», стр. 2‑10.

Сиденья и удерживающие системы  2-31

Согласно статистике дорожно-транспортных­ происшествий, наиболь-шая безопасность детей обеспечива-ется, когда их перевозят на заднем сиденье автомобиля в правильно

подобранном и установленном детском кресле.

При столкновении перевозимые без использования удерживающих систем дети могут ударить других пассажиров, пристегнутых ремнями, или под дей-ствием силы инерции могут вылететь из автомобиля. Дети старшего возрас-та обязательно должны быть пристег-нуты ремнями безопасности.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте возникновения

ситуации, описанной ниже.

Следите за тем, чтобы два ребенка не были пристегнуты одним ремнем безопасности. В этом случае ремень не сможет правильно распределить удерживающее усилие. При стол-кновении дети могут столкнуться друг с другом и получить серьезные травмы. Каждый пассажир должен быть пристегнут отдельным ремнем безопасности.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте возникновения ситуации, описанной ниже.

Не позволяйте ребенку снимать плечевой ремень с плеча и убирать его за спину. При неправильном использовании трехточечного ремня безопасности ребенок может получить серьезные травмы. При столкновении плечевой ремень не будет удерживать ребенка на

сиденье. Тело ребенка может слишком далеко отклониться вперед, что повышает риск получения травм головы и шеи.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

Кроме того, ребенок может проскользнуть под поясной ремень безопасности. При этом удерживающая сила ремня будет приложена к животу сидящего. Это может привести к получению серьезных травм и даже гибели. Плечевой ремень безопасности должен проходить через плечо и середину грудной клетки.

2-32  Сиденья и удерживающие системы

Грудные дети и малыши

Защита необходима всем находящимся в автомобиле пассажирам! Это в рав-ной степени касается грудных детей и малышей. Использование удержи-

вающих систем является обязательным для всех, независимо от продолжитель-ности поездки, возраста и комплекции пассажира.

ВНИМАНИЕ

Если плечевой ремень безопасности будет проходить по шее ребенка, это может привести к получению серьезных травм и даже гибели. Ни в коем случае не оставляйте детей в автомобиле без присмотра и не позволяйте им играть с ремня-ми безопасности.

Подушки безопасности и трехточечные ремни безопасности обеспечивают защиту взрослых пассажиров и под-ростков, но не обеспечивают защиту малышей и грудных детей. Ни систе-ма подушек безопасности, ни ремни

безопасности не предназначены для защиты детей. Каждый раз при перевоз-ке грудных детей и малышей необходи-мо использовать специальные детские удерживающие устройства.

При столкновении дети, находящиеся вне удерживающих устройств, могут столкнуться с другими пассажирами или под действием силы инерции вы-лететь из автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте возникновения ситуации, описанной ниже.

Не удерживайте грудного ребенка на руках и не сажайте малышей на колени во время движения автомоби-ля. Возникающие при столкновении силы инерции настолько велики, что удержать ребенка на руках практиче-ски невозможно. Например, при стол-кновении на скорости 40 км/ч ребенок массой 5,5 кг будет действовать на руки того, кто его держит, с силой 110 кг. Грудных детей необходимо перевозить только с использованием специальных детских удерживающих систем (люлек).

Сиденья и удерживающие системы  2-33

ВНИМАНИЕ

Не допускайте возникновения ситуации, описанной ниже.

При срабатывании подушки безопас-ности дети, сидящие слишком близко к модулям подушек безопас-ности, могут получить серьезные травмы или даже погибнуть. Ни

- коем случае не устанавливайте детское кресло, в котором ребенок располагается против хода движе-ния, на сиденье переднего пассажи-ра. Устанавливайте детское кресло,

- котором ребенок располагается против хода движения, только на заднее сиденье. Детское кресло,

расположенное по ходу движения, также предпочтительнее устанав-ливать на заднее сиденье. Если детское кресло, расположенное по ходу движения, устанавливается на сиденье переднего пассажира, отодвиньте сиденье от приборной панели на максимально возможное расстояние.

При выборе удерживающего устрой-ства следует принимать во внима-ние не только массу, рост и возраст ребенка, но и то, подходит ли данное устройство для установки в автомо-биль, на котором планируется его использование.

Большинство детских удерживающих устройств может использоваться для широкого ряда моделей. При покупке детского удерживающего устройства убедитесь в том, что оно подходит для вашего автомобиля.

2-34  Сиденья и удерживающие системы

В инструкции производителя кресла должны указываться ограничения по массе и росту ребенка.

ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск получения травм шеи и головы при столкновении, необходимо, чтобы удерживающее устройство обеспечивало опору для всего тела грудного ребенка. Это необходимо потому, что мышцы шеи младенца очень слабы, а размер головы не пропорционален размеру тела. При столкновении младенец в детском автомобильном кресле, установленном против хода движения, удерживается спинкой кресла, а силы, возникающие при столкновении, действуют на самые

прочные части его тела – спину и плечи. Детские удерживающие устройства, устанавливаемые против хода движения, обеспечивают наилучшую защиту грудных детей.

ВНИМАНИЕ

Тазовые кости ребенка младшего возраста еще настолько малы, что стандартный поясной ремень безопасности автомобиля не сможет оставаться прижатым к тазовым костям, что необходимо для обеспечения эффективной защиты. Вместо этого ремень

может переместиться на уровень живота ребенка. В этом случае при столкновении удерживающая сила ремня будет приложена к той области тела, которая не защищена костями скелета. Этого достаточно, чтобы вызвать серьезные травмы

- даже гибель. Чтобы снизить риск получения серьезных травм

- гибели во время столкновения, всегда перевозите детей младшего возраста в правильно подобранных

- закрепленных детских удерживающих устройствах.

Детские удерживающие системы

- Детское кресло, устанавливае-мое против хода движения

Детское кресло (А), устанавливаемое против хода движения, обеспечивает положение ребенка, при котором во время столкновения вся нагрузка при-ходится на спину ребенка.

Ребенок удерживается в кресле при помощи специальной системы ремней,

которая в случае столкновения сохра-няет положение ребенка в кресле.

Сиденья и удерживающие системы  2-35

(B) Детское кресло, устанавливае-мое по ходу движения

Детское кресло (B), устанавливаемое по ходу движения, удерживает ребенка с помощью ремней безопасности.

(C) Дополнительная подушка сиденья

Дополнительная подушка сиде-нья (С) – это часть детской удерживаю-

щей системы, разработанная для того, чтобы дети старшего возраста могли пристегиваться ремнями безопасности, установленными в автомобиле. Кроме того, дополнительная подушка сиденья позволяет ребенку видеть все, что про-исходит за окном автомобиля.

Установка дополнительных удерживающих устройств для детей

ВНИМАНИЕ

В результате неправильной уста-новки и крепления детского кресла

- случае столкновения ребенок может получить тяжелые трав-мы или погибнуть. Соблюдайте правила крепления детских кресел с использованием ремня безопас-ности или системы LATCH, сле-дуя инструкциям производителя, поставляемым вместе с креслом,

  - также указаниям, приведенным

- данном Руководстве.

Для эффективного выполнения своих функций детское кресло должно быть надежно закреплено в автомобиле.

Детские кресла должны закреплять-ся с помощью двухточечных ремней безопасности или поясных ремней, трехточечных ремней безопасности,

а также с использованием системы LATCH ( система креплений детских кресел). Более подробная информа-ция приведена в разделе « Система крепления детских кресел (система

2-36  Сиденья и удерживающие системы

LATCH)», стр. 2‑38. Если детское кресло установлено неправильно, во время аварии ребенок может постра-дать.

При установке детских кресел сле-

дуйте инструкциям производителя, которые могут быть написаны на этикетке, нанесенной непосредственно на кресло, и/или содержаться в при-лагаемой к нему сопроводительной документации, а также инструкциям, приведенным в настоящем Руковод-стве. Указания, приведенные в данной инструкции, очень важны, поэтому, если инструкция по установке кресла отсутствует, обратитесь к производите-лю для получения ее копии.

Помните, что при столкновении или резком торможении незакрепленное детское кресло может переместить-ся в любом направлении и нанести травмы пассажирам, находящимся в автомобиле. Убедитесь в том, что удерживающее устройство надежно закреплено, даже если ребенок в нем не находится.

Закрепление детей в детских удерживающих устройствах

ВНИМАНИЕ

При столкновении, если ребенок находится в несоответствующей позе или неправильно закреплен в детском кресле, он может получить

тяжелые травмы или погибнуть. Уса-живая ребенка в кресло и закрепляя его в нем, строго следуйте указани-ям, приведенным в соответствующей сопроводительной документации.

Места установки детских удерживающих устройств

Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий, наиболь-шая безопасность детей обеспечива-

ется, когда их перевозят на заднем сиденье автомобиля в правильно подобранном и установленном детском кресле.

Настоятельно рекомендуем перевоз-ить детей только на заднем сиденье автомобиля, а именно: грудных детей и малышей в — детском кресле, рас-положенном против хода или по ходу движения, детей старшего возраста — с использованием дополнительной подушки сиденья; подростков, которые могут пользоваться ремнями безопас-ности, — не прибегая к дополнительно-му оборудованию.

Ни в коем случае не устанавливайте детское кресло против хода движения на сиденье переднего пассажира. Сле-дует помнить, что при установке такого кресла на переднее сиденье угроза

для жизни ребенка очень велика.

Сиденья и удерживающие системы  2-37

ВНИМАНИЕ

Ребенок, сидящий в детском кресле, установленном против хода движе-ния, при срабатывании фронтальной подушки безопасности переднего пассажира может получить серьез-ные травмы или даже погибнуть. Это произойдет вследствие того, что ребенок будет находиться слишком близко к подушке безопасности. Если сиденье переднего пассажира, когда на нем установлено детское кресло по ходу движения, близко придвинуто к приборной панели, то при срабатывании подушки безопасности ребенок может по-лучить серьезные травмы или даже погибнуть.

Даже если фронтальная подушка безопасности переднего пассажира отключена, следует помнить, что не существует систем, обеспечиваю-щих абсолютную защиту от отказов. Даже когда подушка безопасности отключена, нельзя полностью ис-

ключить возможность ее срабатыва-ния при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

Даже если подушка безопасности переднего пассажира отключена, уста-навливайте детское кресло против хода движения только на заднее сиде-нье автомобиля. Если детское кресло устанавливается по ходу движения на сиденье переднего пассажира, ото-двиньте сиденье от приборной панели на максимально возможное расстоя-ние. Лучшим местом для установки детского кресла является заднее сиденье автомобиля.

Более подробная информация при-ведена в разделе «Система опреде-ления присутствия пассажира на переднем сиденье», стр. 2‑23.

Прежде чем приступить к установке

детского кресла на заднее сиденье, внимательно изучите поставляемую вместе с креслом инструкцию и убе-дитесь в том, что оно подходит для установки на ваш автомобиль.

Детские кресла и дополнительные подушки сидений могут значительно отличаться друг от друга своими раз-мерами, в результате чего некоторые кресла могут устанавливаться на различных местах лучше, чем другие кресла. Перед каждой поездкой следу-

ет убедиться в том, что удерживающее устройство надежно закреплено.

В зависимости от места установки и размера удерживающего устрой-ства, оно может преграждать доступ

к расположенным рядом с ним ремням безопасности либо креплениям систе-мы LATCH, которые необходимы для установки дополнительных детских кресел. Если удерживающее устрой-ство препятствует использованию рем-ня безопасности соседнего сиденья, данное место не следует использовать для перевозки пассажиров.

Где бы ни было установлено детское удерживающее устройство, убедитесь в том, что оно надежно закреплено.

Помните, что при столкновении или резком торможении незакрепленное

детское кресло может переместить-ся в любом направлении и нанести травмы пассажирам, находящимся в автомобиле. Убедитесь в том, что удерживающее устройство надежно закреплено, даже если ребенок в нем не находится.

2-38  Сиденья и удерживающие системы

| Система креплений для |  | Чтобы воспользоваться системой |  | пребывания требуется, чтобы детское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установки детских кресел |  | LATCH, необходимо применять детские |  | кресло было закреплено с помощью |  |
|  |  | кресла с соответствующими крепле- |  | верхней страховочной лямки, не уста- |  |
| (система LATCH) |  | ниями. Сведения о том, как использо- |  | навливайте детское кресло в данный |  |
| Система LATCH предназначена для |  | вать и устанавливать детское кресло, |  | автомобиль, поскольку его будет не- |  |
|  |  | должны содержаться в инструкции |  | возможно закрепить должным образом |  |
| фиксации детских удерживающих |  |  |  |  |  |
|  |  | производителя детского кресла. Далее |  | с помощью верхней страховочной |  |
| устройств во время движения, а также |  |  |  |  |  |
|  |  | приведена информация об установке |  | лямки. |  |
| при столкновении. Данная система |  |  |  |  |  |
|  |  | детских кресел с использованием тех |  |  |  |
| упрощает установкy детских удержи- |  |  |  | Нижние анкеры |  |
|  |  | креплений, которыми оборудован дан- |  |  |  |
| вающих устройств. В системе LATCH |  |  |  |  |  |
|  |  | ный автомобиль. |  |  |  |
| используются фиксаторы (анкеры), |  |  |  |  |  |
|  |  | Не все сиденья автомобиля и не все |  |  |  |
| установленные в автомобиле, а также |  |  |  |  |  |
| детские удерживающие устройства, |  | детские кресла оборудованы нижними |  |  |  |
| предназначенные для совместного ис- |  | анкерами, верхними страховочными лям- |  |  |  |
| пользования с данной системой. |  | ками и креплениями (анкерами) для них. |  |  |  |
| Убедитесь в том, что детское кресло, |  | Некоторые детские кресла, оборудо- |  |  |  |
| совместимое с системой LATCH, за- |  | ванные верхней страховочной лямкой, |  |  |  |
| креплено надлежащим образом с по- |  | могут использоваться, когда они |  |  |  |
| мощью системы LATCH, в противном |  | закреплены с помощью верхней стра- |  | Нижние анкеры (А) представляют |  |
| случае используйте ремни безопасно- |  | ховочной лямки, а также когда не за- |  |  |  |
|  |  |  |  | собой металлические скобы, жестко |  |
| сти, следуя инструкциям производителя |  | креплены с помощью нее. Некоторые |  |  |  |
|  |  |  |  | связанные с каркасом сиденья автомо- |  |
| и данного Руководства. При установке |  | детские кресла требуют обязательного |  |  |  |
|  |  |  |  | биля. Для каждого сиденья, на которое |  |
| детского кресла, которое оборудовано |  | использования верхней страховочной |  |  |  |
|  |  |  |  | может устанавливаться детское крес- |  |
| верхней страховочной лямкой, для |  | лямки. В соответствии с законодатель- |  |  |  |
|  |  |  |  | ло, оборудованное креплениями (В) |  |
| обеспечения надежности его фиксации |  | ством некоторых стран использование |  |  |  |
|  |  |  |  | системы LATCH, предусмотрено по два |  |
| необходимо использовать либо нижние |  | верхней страховочной лямки при уста- |  |  |  |
|  |  |  |  | нижних анкера. |  |
| анкеры, либо ремни безопасности авто- |  | новке детского кресла обязательно. |  |  |  |
| мобиля. Ни в коем случае не пользуй- |  | Кабриолеты не оборудованы верхними |  |  |  |
| тесь детским креслом, закрепленным |  | страховочными лямками для установки |  |  |  |
| только с помощью верхней страховоч- |  | детского кресла. Если в соответствии |  |  |  |
| ной лямки. |  | с законодательством страны вашего |  |  |  |

Сиденья и удерживающие системы  2-39

Верхняя страховочная лямка

Страховочные лямки (А, С) предна-значены для крепления верхней части детского кресла к спинке сиденья автомобиля. Анкер для крепления верхней страховочной лямки установ-лен на тыльной части спинки сиденья автомобиля. Крепление (В) страховоч-ной лямки детского кресла крепится к соответствующему анкеру для умень-шения перемещения кресла вперед и его наклона как во время движения автомобиля, так и при столкновении.

Детское кресло может быть оснащено как одинарной страховочной лямкой (А), так и двойной (С). В обоих случаях лямки оборудованы одним караби-ном (В), посредством которого они крепятся к анкеру.

или без применения верхней страхо-вочной лямки. Для других моделей использование верхних страховоч-ных лямок является обязательным. Ознакомьтесь с инструкциями, при-веденными ниже, и соблюдайте их при

установке детского кресла.

Расположение нижних анкеров и анкеров для крепления верх-ней страховочной лямки

Заднее сиденье – купе

(Анкер для верхней страховоч-

ной лямки): Места, оборудованные

(Нижний анкер): Места, оборудо-ванные двумя нижними анкерами.

Заднее сиденье – кабриолет

(Нижний анкер): Места, оборудо-ванные двумя нижними анкерами.

Некоторые детские кресла, оборудо-ванные верхней страховочной лямкой,

могут использоваться с применением

анкерами для крепления верхней

страховочной лямки.

2-40  Сиденья и удерживающие системы

Нижние анкеры

Сиденья, оборудованные нижними ан-керами, имеют две наклейки, располо-женные на тыльной части сиденья, на сгибе между его спинкой и подушкой.

Анкеры для крепления верхней страховочной лямки

В купе анкеры верхней страховочной лямки закреплены на каркасе за на-бивкой спинки заднего сиденья. Сиде-нья, предназначенные для крепления детских кресел с помощью верхней страховочной лямки, имеют соответ-

ствующий символ на тыльной части спинки сиденья.

Кабриолеты не оборудованы анкера-ми верхней страховочной лямки для установки детского кресла.

Убедитесь в том, что для крепления лямки используется анкер того же сиденья, на которое будет установлено

детское кресло.

Не следует устанавливать детское кресло на сиденье, не оборудованное анкером для верхней страховочной лямки, если в соответствии с местным законодательством или указаниями

производителей детского кресла ее

использование обязательно.

Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий, наиболь-шая безопасность детей обеспечивает-ся, когда их перевозка осуществляется на заднем сиденье автомобиля в пра-вильно подобранном и установленном детском кресле. Более подробная ин-формация приведена в разделе «Ме‑ ста для установки дополнительных удерживающих устройств», стр. 2‑36.

Сиденья и удерживающие системы  2-41

Установка детских кресел, пред-назначенных для использова-ния с системой LATCH

ВНИМАНИЕ

Если детское кресло, предназначен-ное для использования с системой LATCH, не прикреплено к анкерам, оно не сможет обеспечить необходи-мый уровень безопасности ребенка. При столкновении ребенок может получить серьезные травмы или даже погибнуть. Убедитесь в том, что детское кресло правильно установле-но и надежно закреплено с помощью креплений LATCH или с использова-нием ремней безопасности автомо-биля, в соответствии с инструкциям

производителя и указаниями, приве-денными в данном Руководстве.

ВНИМАНИЕ

К каждому анкеру должно подсоеди-

няться только одно крепление дет-ского кресла. Присоединение более одного крепления детского кресла

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- анкеру может привести к тому, что в случае столкновения анкер или крепление деформируется или даже сломается. Ребенок и другие пасса-жиры могут получить травмы. Чтобы снизить риск получения серьезных травм или гибели при столкновении,

- одному анкеру следует присоеди-нять только одно крепление детского кресла.

ВНИМАНИЕ

Если плечевой ремень безопасности будет проходить по шее ребенка, это может привести к получению

серьезных травм и даже гибели. Пристегните все неиспользуемые ремни безопасности позади детского кресла так, чтобы они были вне досягаемости для ребенка. При соответствующей комплектации после установки детского кресла полностью вытяните плечевой ремень безопасности из возвратного механизма, чтобы активировать его блокировку.

Важно: Не допускайте, чтобы ком-поненты системы LATCH соприка-сались с ремнями безопасности ав-томобиля. Это может привести к их повреждению. При необходимости измените положение пристегнутых ремней безопасности во избежание их перетирания о крепления систе-

мы LATCH.

Не складывайте спинку заднего сиде-нья, когда соответствующий ремень безопасности находится в пристегну-том положении. Это может привести к повреждению ремня. Прежде чем приступить к складыванию спинки сиденья, отстегните ремень безопас-ности и верните его в положение для хранения.

- Присоедините нижние крепле-

ния к нижним анкерам и затяните крепления. Если детское кресло не оборудовано нижними крепле-ниями, закрепите детское кресло

  - помощью ремней безопасности и верхней страховочной лямки (при соответствующей комплектации).

Перед установкой ознакомьтесь

  - инструкцией производителя детского кресла и указаниями по установке, приведенными в данном

Руководстве.

2-42  Сиденья и удерживающие системы

  - Определите местоположе-ние нижних анкеров на том сиденье, на которое вы хотите установить детское кресло.

  - Установите детское кресло на сиденье.

  - Присоедините нижние крепле-ния детского кресла к нижним анкерам и затяните крепления.

- При установке детского кресла в купе, если в рекомендациях про-

изводителя детского кресла указано, что верхняя страховочная лямка должна быть зафиксирована, при-крепите ее к соответствующему ан-керу (при соответствующей комплек-тации). Ознакомьтесь с указаниями производителя детского кресла и выполните следующие шаги:

  - Определите местоположение анкера для крепления верхней страховочной лямки.

- Проложите, присоедините и затяните страховочную лямку

с соблюдением всех указаний производителя и инструкций, приводимых ниже:

- Если детское кресло оборудо-вано одинарной страховочной лямкой, прокладывайте лямку

поверх спинки сиденья.

  - Если детское кресло оборудо-вано двойной страховочной лямкой, прокладывайте лямку поверх спинки сиденья.

- Прежде чем усаживать ребенка в детское кресло, убедитесь в том, что оно надежно закреплено.

См. инструкцию производителя детского кресла.

Сиденья и удерживающие системы  2-43

Замена компонентов си-стемы LATCH после стол-кновения

ВНИМАНИЕ

При столкновении компоненты системы LATCH могут быть по-вреждены. Поврежденная система LATCH не может обеспечивать на-дежное крепление детских кресел,

- результате чего при столкновении пассажиры могут получить серьез-ные травмы и даже погибнуть.

Чтобы убедиться в том, что после столкновения система LATCH на-ходится в исправном состоянии, при первой же возможности обратитесь

- авторизованный сервисный центр для проверки системы и замены со-ответствующих компонентов.

Если при столкновении на автомобиле было установлено детское кресло, закрепленное с помощью системы LATCH, может потребоваться замена некоторых компонентов.

Замена и ремонт компонентов системы LATCH может потребоваться, даже если система не использовалась в мо-мент столкновения.

Установка детского кресла (на заднее сиденье)

Прежде чем приступить к установке детского кресла на заднее сиденье, внимательно изучите поставляемую вместе с креслом инструкцию и убе-дитесь в том, что оно подходит для установки на ваш автомобиль.

Более подробная информация об установке детского кресла с исполь-зованием системы LATCH приведена в разделе «Система креплений для установки детских кресел (система

LATCH)», стр. 2‑38. Если для кре-

пления кресла будут использоваться ремень безопасности и страховочная лямка, информацию о местах располо-жения анкеров для крепления лямок можно найти в разделе «Система креплений детских кресел (система

LATCH)», стр. 2‑38.

Не следует устанавливать детское кресло на сиденье, не оборудован-ное анкером для крепления верхней страховочной лямки, если в соответ-ствии с региональным законодатель-ством или указаниями производителя детского кресла ее использование

обязательно.

2-44  Сиденья и удерживающие системы

Если детское кресло не оборудовано креплениями LATCH, при его установке необходимо воспользоваться стандарт-ным ремнем безопасности. Убедитесь в том, что были соблюдены все указа-

ния производителя детского кресла.

Усадите ребенка в кресло и закрепите его, как указано в инструкции.

При необходимости установки несколь-ких детских кресел нужную информа-цию можно найти в разделе «Места для установки детских удерживающих устройств», стр. 2‑36.

- Установите детское кресло на сиденье.

- Возьмитесь за скобу ремня и уло-жите поясной и плечевой ремни безопасности через детское кресло или вокруг него. Подробности ука-

заны в инструкции производителя детского кресла.

- Вставьте скобу ремня в замок и на-жмите на скобу до характерного щелчка.

Определите положение кнопки раз-блокировки замка ремня безопас-

ности, чтобы при необходимости ее легко можно было бы найти и отстегнуть ремень.

- Вытяните плечевой ремень безопас-ности из возвратного механизма на всю длину для активации функции блокировки. После активации функции блокировки ремень может втягиваться в возвратный механизм, но его вытягивание из него невоз-можно.

Сиденья и удерживающие системы  2-45

- Для затягивания ремня безопасно-сти прижмите детское кресло вниз, потяните плечевой ремень, чтобы выбрать слабину поясного ремня, а затем позвольте плечевому ремню втянуться в возвратный механизм. При установке детского кресла по ходу движения при затяжке

ремня безопасности можно прижать кресло к сиденью, нажав на него коленом.

Попытайтесь вытянуть ремень из возвратного механизма и убедитесь в том, что механизм надежно забло-кирован. Если возвратный механизм не заблокирован, повторите шаги

4 и 5.

- Если детское кресло оборудовано верхней страховочной лямкой, сле-дуйте инструкциям производителя кресла относительно ее использова-ния. Более подробная информация приведена в разделе «Система

крепления детских кресел (систе‑ ма LATCH)», стр. 2‑38.

- Прежде чем усаживать ребенка

  - детское кресло, убедитесь в том, что оно надежно закреплено. Потяните детское кресло во всех направлениях, чтобы убедиться

  - надежности его фиксации.

Чтобы снять детское кресло, отстег-ните ремень безопасности и дайте ему вернуться в исходное положе-ние. Если страховочная лямка была присоединена к анкеру, отсоедините лямку.

Установка детского кресла (на сиденье переднего пассажира)

Данный автомобиль оборудован систе-

мой подушек безопасности. Самое без-опасное место для установки детского кресла по ходу движения — это заднее сиденье. См. «Места установки детских удерживающих устройств»,

стр. 2‑36.

Кроме того, автомобиль оборудован системой определения присутствия пассажира на переднем сиденье, которая при определенных условиях отключает фронтальную подушку безо-пасности переднего пассажира. Более подробная информация приведена в разделах «Система определения

присутствия пассажира на переднем сиденье», стр. 2‑23 и «Контрольная лампа системы определения при‑ сутствия пассажира на переднем сиденье», стр. 4‑17.

2-46  Сиденья и удерживающие системы

Ни в коем случае не устанавливайте детское кресло против хода движения на сиденье переднего пассажира. Сле-дует помнить, что при установке такого кресла на переднее сиденье угроза для жизни ребенка очень велика.

ВНИМАНИЕ

Ребенок, сидящий в детском кресле, установленном против хода движе-ния, при срабатывании фронтальной подушки безопасности переднего пассажира может получить серьез-ные травмы или даже погибнуть. Это произойдет вследствие того, что ребенок будет находиться слишком близко к подушке безопасности. Если сиденье переднего пассажира, когда на нем установлено детское

кресло по ходу движения, близко придвинуто к приборной панели, то при срабатывании подушки безопасности ребенок может по-лучить серьезные травмы или даже погибнуть.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

Даже если фронтальная подушка безопасности переднего пассажира отключена, следует помнить, что не существует систем, обеспечивающих абсолютную защиту от отказов.

Даже когда подушка безопасности отключена, нельзя полностью ис-ключить возможность ее срабатыва-ния при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

Даже если подушка безопасности переднего пассажира отключена, устанавливайте детское кресло про-тив хода движения только на заднее сиденье автомобиля. Если детское кресло устанавливается по ходу движения на сиденье переднего пассажира, отодвиньте сиденье от приборной панели на максимально возможное расстояние. Лучшим местом для установки детского кресла является заднее сиденье автомобиля.

Более подробная информация при-

ведена в разделе «Система опреде‑ ления присутствия пассажира на переднем сиденье», стр. 2‑23.

Более подробная информация об установке детского кресла с исполь-зованием системы LATCH приведена в разделе «Система креплений для установки детских кресел (система

LATCH)», стр. 2‑38. Если для кре-

пления кресла будут использоваться ремень безопасности и страховочная лямка, информацию о местах располо-жения анкеров для крепления лямок можно найти в разделе «Система креплений детских кресел (система

LATCH)», стр. 2‑38.

Не следует устанавливать детское кресло на сиденье, не оборудован-ное анкером для крепления верхней страховочной лямки, если, в соответ-ствии с региональным законодатель-ством или указаниями производителя детского кресла, ее использование

обязательно.

Для крепления детского кресла при установке его на данное сиденье не-обходимо воспользоваться трехточеч-ным ремнем безопасности. Следуйте инструкциям производителя детского кресла.

- Перед установкой детского кресла отодвиньте сиденье от приборной панели на максимально возможное расстояние.

Если фронтальная подушка безопасности переднего пассажира отключена, при включении зажига-ния индикатор «off» на контроль-ной лампа системы определения присутствия пассажира на перед-нем сиденье должен загореться.

См. «Контрольная лампа систе‑ мы определения присутствия

пассажира на переднем сиденье»,

стр. 4‑17.

- Установите детское кресло на сиденье.

Если сиденье оборудовано направ-ляющей скобой ремня безопасно-сти, извлеките ремень безопасности

из направляющей скобы. Не закре-пляйте детское кресло с помощью ремня безопасности, проложенного

через направляющую скобу.

Сиденья и удерживающие системы  2-47

- Возьмитесь за скобу ремня и уло-жите поясной и плечевой ремни безопасности через детское кресло или вокруг него. Подробности ука-заны в инструкции производителя

детского кресла.

| 5. | Вытяните плечевой ремень безопас- |  |
| --- | --- | --- |
|  | ности из возвратного механизма на |  |
|  | всю длину для активации функции |  |
|  | блокировки. После активации |  |
|  | функции блокировки ремень может |  |
| 4. Вставьте скобу ремня в замок и на- | втягиваться в возвратный механизм, |  |
|  | но его вытягивание из него невоз- |  |
| жмите на скобу до характерного | можно. |  |
| щелчка. |  |  |
| Определите положение кнопки раз- |  |  |
| блокировки замка ремня безопас- |  |  |
| ности, чтобы при необходимости |  |  |
| можно было легко ее найти и |  |  |
| отстегнуть ремень. |  |  |

2-48  Сиденья и удерживающие системы

- Для затягивания ремня безопасно-сти прижмите детское кресло вниз, потяните плечевой ремень, чтобы выбрать слабину поясного ремня, а затем позвольте плечевому ремню втянуться в возвратный механизм.

При установке детского кресла по ходу движения при затяжке

ремня безопасности можно прижать кресло к сиденью, нажав на него коленом.

Попытайтесь вытянуть ремень

из возвратного механизма и убеди-тесь в том, что механизм надежно заблокирован. Если возвратный ме-ханизм не заблокирован, повторите

шаги 5 и 6.

- Прежде чем усаживать ребенка

  - детское кресло, убедитесь в том, что оно надежно закреплено. Потяните детское кресло во всех направлениях, чтобы убедиться

  - надежности его фиксации.

Если подушка безопасности отключе-на, при включении зажигания на кон-трольной лампе системы определения присутствия пассажира на переднем сиденье загорается индикатор «OFF».

Более подробная информация при-ведена в подразделе «Если при установке детского кресла загорается индикатор "ON"» в разделе «Система определения присутствия пассажира на переднем сиденье», стр. 2‑23.

Чтобы снять детское кресло, отстегни-те ремень безопасности и дайте ему

вернуться в исходное положение.

Если сиденье оборудовано направ-ляющей скобой ремня безопасности, верните ремень безопасности в на-правляющую скобу.

| Вещевые отделения и системы крепления грузов | 3-1 |
| --- | --- |

Вещевые отделе-ния и системы крепления грузов

Вещевые отделения

| Перчаточный ящик .......................... | 3-1 |
| --- | --- |
| Багажное отделение ....................... | 3-1 |
| Вещевое отделение |  |
| в центральной консоли ���������������� | 3-2 |

Дополнительные функции багажного отделения

Кожух откидного верха ��������������������3-3

Сетка для крепления мелкого

багажа ����������������������������������對   3-5

Вещевые отделения

Перчаточный ящик

Чтобы открыть перчаточный ящик, потяните ручку вверх. Чтобы отпереть или запереть перчаточный ящик, использ­уйте ключ.

Отделение для багажа в багажном отделении

Разделитель багажного отде-ления (предохранителительная шторка)

Разделитель багажного отделения пре-дотвращает соприкосновение багажа с откидным верхом, когда последний находится в сложенном состоянии.

Данный разделитель крепится к стен-кам багажного отделения, защищая откидной верх, и может быть снят, когда откидной верх установлен.

Закрепленное положение

- Потяните рукоятку (А), чтобы отсо-единить и вывести разделитель (В) из передней части (С) багажного отделения.

- Присоедините разделитель (В) к кронштейнам (А).

- Извлеките предметы, находящиеся на разделителе (В) – в передней части багажного отделения.

3-2   Вещевые отделения и системы крепления грузов

Положение для хранения

- Потяните рукоятку (С) по направ-лению к задней части багажного отделения, одновременно припод-нимая ее вверх, чтобы отсоединить разделитель (В) от кронштейнов (А).

- Удерживайте рукоятку (С) и мед-ленно переместите разделитель в переднюю часть (D) багажного отделения.

- Присоедините рукоятку (A) к раз-делителю (B) в передней части (C) багажного отделения.

См. «Сообщения, связанные с откид‑ ным верхом», стр. 4‑34.

Вещевое отделение в центральной консоли

Чтобы открыть данное отделение, под-нимите защелку фиксатора, располо-женную в передней части подлокот-

ника.

В данном вещевом отделении располо-жены дополнительная электрическая розетка и опциональное гнездо для подключения USB и аудиоустройств.

См. «Электрические розетки», стр. 4‑8 и «Внешние устройства»,

стр. 6‑14.

| Вещевые отделения и системы крепления грузов | 3-3 |
| --- | --- |

Дополнительные функции багажного отделения

Кожух откидного верха

Установка

- Извлеките сумку для хранения кожуха откидного верха из багаж-ного отделения и достаньте из нее кожух откидного верха.

| 3. Отогните края кожуха. Присоеди- | 4. Вставьте выступ (А) под панель |
| --- | --- |
| ните шнур (А), расположенный | отделки (В) с обеих сторон. |
| в передней части кожуха к крепле- |  |
| нию (В), расположенному на панели |  |
| облицовки заднего сиденья с обеих |  |
| сторон. |  |

- Разверните и установите кожух на автомобиль.

3-4   Вещевые отделения и системы крепления грузов

Снятие

| 5. Вставьте наружный край (A) кожуха | 6. Вставьте край (А) центральной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| откидного верха под панель (B) | части кожуха (В) под панель (С) |  |  |
| с обеих сторон. | автомобиля. | 1. Возьмите кожух откидного верха |  |
|  |  | за выемку (А) и потяните назад, |  |
|  |  | чтобы освободить выступы с обеих |  |
|  |  | сторон автомобиля. |  |

- Отогните края кожуха откидного верха и снимите шнур (А) с крепле-ния (В) на задней панели заднего сиденья с обеих сторон.

- Сложите кожух откидного верха

в сумку для хранения и положите ее в багажное отделение.

| Вещевые отделения и системы крепления грузов | 3-5 |
| --- | --- |

Сетка для крепления мелкого багажа

Багажная сетка для крепления мелкого багажа, расположенная внутри багаж-ного отделения может использоваться

для крепления мелкого багажа.

Верхний (А) и нижний (С) крючки, расположенные с каждой стороны багажного отделения предназначены для крепления сетки.

Установите сетку на верхние и два

средних крючка (В).

3-6   Вещевые отделения и системы крепления грузов

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Приборы и органы управления

Общий вид приборной панели

Общий вид приборной панели �������4-4

Органы управления

Регулировка положения рулевого

колеса ��������������������������������������������4-6

Кнопки управления на рулевом

колесе ��������������������������������������������4-6

Звуковой сигнал ������������������������������4-6

Очиститель/омыватель ветрового

стекла ��������������������������������������������4-7 Часы �������������������������������������������������4-8

Электрические розетки �������������������4-8

Контрольные лампы, приборы и индикаторы

Контрольные лампы, приборы и инди-

каторы ��������������������������������������������4-9

Комбинация приборов ������������������4-10 Спидометр ������������������������������������� 4-11

Счетчик общего пробега ��������������� 4-11

Счетчик частичного пробега ��������� 4-11

Тахометр ���������������������������������������� 4-11

| Приборы и органы управления | 4-1 |  |
| --- | --- | --- |
| Указатель уровня топлива | 4-11 |  | Контрольная лампа противобуксовоч- |  |
| ������������ |  |  |  |  |
| Указатель давления моторного |  |  | ной системы �������������������������������� | 4-22 |  |
| масла ������������������������������������������� | 4-12 |  | Контрольная лампа противобуксовоч- |  |
| Указатель температуры |  |  | ной системы |  |  |
| моторного масла ������������������������� | 4-13 |  | (TCS)/системы курсовой устойчиво- |  |
| Указатель температуры охлаждаю- |  | сти StabiliTrak® ����������������������������� | 4-23 |  |
| щей жидкости ������������������������������ | 4-13 |  | Контрольная лампа отключения |  |  |
| Указатель температуры рабочей |  |  | противобуксовочной системы |  |  |
| жидкости коробки передач ��������� | 4-14 |  | (TCS)/системы курсовой устойчиво- |  |
| Вольтметр �������������������������������������� | 4-15 |  | сти StabiliTrak® ����������������������������� | 4-23 |  |
| Контрольная лампа |  |  | Контрольная лампа низкого |  |  |
| «Пристегните ремень» ��������������� | 4-15 |  | давления воздуха в шинах ��������� | 4-23 |  |
| Контрольная лампа системы |  |  | Контрольная лампа низкого |  |  |
| подушек безопасности ��������������� | 4-16 |  | давления моторного масла �������� | 4-24 |  |
| Контрольная лампа системы опреде- |  | Контрольная лампа системы иммоби- |  |
| ления присутствия пассажира на |  | лайзера ���������������������������������������� | 4-25 |  |
| переднем |  |  | Индикатор включения |  |  |
| сиденье ���������������������������������������� | 4-17 |  | дальнего света ���������������������������� | 4-25 |  |
| Контрольная лампа системы |  |  | Индикатор включения противотуман- |  |
| зарядки аккумуляторной |  |  | ных фар ��������������������������������������� | 4-25 |  |
| батареи ���������������������������������������� | 4-18 |  | Индикатор включения задних габа- |  |
| Контрольные лампы |  |  | ритных огней ������������������������������� | 4-25 |  |
| и индикаторы ������������������������������� | 4-18 |  | Контрольная лампа системы |  |  |
| Контрольная лампа тормозной |  |  | круиз-контроля ���������������������������� | 4-26 |  |
| системы ��������������������������������������� | 4-21 |  | Информационные дисплеи |  |  |
| Контрольная лампа антиблокировоч- |  |  | 4-26 |  |
| ной |  |  | Информационный центр (DIC) ����� |  |  |
|  |  |  | Проекционный дисплей | 4-29 |  |
| системы (ABS) | 4-22 |  | ���������������� |  |  |
| ����������������������������� |  |  |  |  |  |

4-2   Приборы и органы управления

Сообщения о состоянии автомо-биля

Сообщения о состоянии автомобиля �������������������������������� 4-33

Сообщения о напряжении и уровне зарядки

аккумуляторной батареи ������������4-33

Сообщения, связанные

с тормозной системой ����������������4-33

Сообщения, связанные

с откидным верхом ���������������������4-34

Сообщения системы

круиз-контроля ����������������������������4-35

Сообщения о незакрытых

дверях ������������������������������������������4-35

Сообщения, связанные с системой охлаждения

двигателя �������������������������������������4-35

Сообщения о состоянии

моторного масла �������������������������4-36

Сообщения, связанные с мощностью двигателя �������������4-36 Сообщения, связанные

с топливом �����������������������������������4-36

Сообщения о ключах и замках �����4-37 Сообщения, связанные с приборами освещения ������������ 4-37

Сообщения систем контроля окруже-

ния �����������������������������������������������4-38

Сообщения, связанные

с системой курсовой

устойчивости �������������������������������4-38

Сообщения системы подушек безопасности �������������������������������4-39

Сообщения, связанные с системой ремней

безопасности �������������������������������4-39

Сообщения, связанные

с системой охранной

сигнализации ������������������������������4-39

Сообщения, связанные

с техническим обслуживанием авто-

мобиля ���������������������������������������� 4-39

Сообщения, связанные

с давлением воздуха в шинах �� 4-39 Сообщения, связанные

с трансмиссией �������������������������� 4-40

Сообщения-напоминания ������������ 4-41

Сообщения, связанные со скоростью движения

автомобиля �������������������������������� 4-41

Сообщения, связанные

с окнами �������������������������������������� 4-41

Пользовательские настройки

Пользовательские настройки ������ 4-42

| Приборы и органы управления | 4-3 |
| --- | --- |

. ДЛЯ ЗАМЕТОК

4-4   Приборы и органы управления

Общий вид приборной панели

| Приборы и органы управления | 4-5 |
| --- | --- |

- «Жалюзи вентиляции», стр. 7‑4.

- «Сигналы указателей поворотов»,

стр. 5‑5.

«Переключатель дальнего/ближ‑ него света фар», стр. 5‑2.

«Кратковременное включение дальнего света фар», стр. 5‑3.

Кнопки управления информацион-ным центром (при соответствующей комплектации). См. «Информацион‑ ный центр (DIC)», стр. 4‑26.

- Подрулевые переключатели пере-дач (при соответствующей ком-

плектации). См. «Автоматическая коробка передач», стр. 8‑28.

- «Комбинация приборов», стр. 4‑10.

- «Очиститель/омыватель ветро‑ вого стекла», стр. 4‑7.

- Датчик освещенности.

См. «Система автоматического управления наружными световыми приборами», стр. 5‑3.

- «Приемник с диапазонами AM-FM»,

стр. 6‑7.

- Рычаг привода защелки капота (не виден). См. «Капот», стр. 9‑4.

- Диагностический разъем (DLC) (не виден). См. «Контрольные лампы и индикаторы», стр. 4‑18.

- См. «Выключатель наружных све‑ товых приборов», стр. 5‑1.

«Противотуманные фары», стр. 5‑5 (При соответствующей ком‑ плектации).

«Регулятор яркости подсветки комбинации приборов», стр. 5‑6.

- «Система круиз-контроля»,

стр. 8‑40.

- «Регулировка положения рулевого колеса», стр. 4‑6.

- «Звуковой сигнал», стр. 4‑6.

- «Кнопки управления на рулевом колесе», стр. 4‑6 (При соответству-ющей комплектации).

- «Проекционный дисплей», стр.4‑29

(При соответствующей комплекта-ции).

- «Система климат-контроля»,

стр. 7‑1.

- «Указатель температуры рабо-чей жидкости коробки передач»,

стр. 4‑14.

«Вольтметр», стр. 4‑15.

«Указатель температуры мотор‑ ного масла», стр. 4‑13.

«Указатель давления моторного масла», стр. 4‑12.

- «Противобуксовочная система

(TCS)», стр. 8‑35.

- Рычаг селектора. См. «Перевод рычага селектора в положение «P»

(Парковка)», стр. 8‑22.

- «Электрические розетки»,

стр. 4‑8.

- «Аварийная световая сигнализа‑ ция», стр. 5‑4.

4-6   Приборы и органы управления

Органы управления

Регулировка положения рулевого колеса

Для регулировки положения рулевого колеса:

- Потяните рычаг (A) вниз.

- Переместите рулевое колесо вверх или вниз.

- Перемещайте рулевое колесо

на себя или от себя, чтобы выбрать удобное положение по вылету.

- Отпустите рычаг (A) фиксации при

выбранном положении рулевого колеса.

Ни в коем случае не выполняйте регу-лировку положения рулевого колеса во время движения автомобиля.

Кнопки управления на рулевом колесе

При соответствующей комплекта-

ции некоторые функции управления аудиосистемой могут выполняться с помощью кнопок, расположенных на рулевом колесе.

(Начало разговора): Если автомобиль оборудован системой Bluetooth®, нажмите данную кнопку для взаимодействия с данной системой. Более подробная информация

приведена в подразделе «Bluetooth»,

стр. 6‑20.

(Конец разговора/отключе-

ние звука): Нажмите данную кнопку для отклонения входящего вызова или завершения телефонного разговора. Нажмите данную кнопку при использо-вании информационно-развлекательной системы, чтобы отключить звук громкоговорителей. Чтобы вновь включить звук, нажмите данную кнопку еще раз.

SRC  (Переключатель): Нажмите,

чтобы выбрать источник аудиосигнала.

Перемещайте переключатель вверх или вниз, чтобы выбрать следующую или предыдущую радиостанцию, сохраненную в качестве избранной.

(Уровень громкости): Нажмите

+ или – , чтобы увеличить или умень-шить громкость звука.

Звуковой сигнал

Нажмите на зону с символом  в центральной части рулевого колеса, чтобы подать звуковой сигнал.

| Приборы и органы управления | 4-7 |
| --- | --- |

Очиститель/омыватель ветрового стекла

Переключатель омывателя/очисти-теля ветрового стекла расположен на правой части рулевой колонки. При положении ACC/ACCESSORY или ON/ RUN замка зажигания переместите рычаг правого комбинированного подрулевого переключателя, чтобы выбрать скорость движения щеток стеклоочистителя.

2: Высокая скорость работы щеток. 1: Низкая скорость работы щеток.

(Режим прерывистой работы стеклоочистителя): Переместите рычаг в положение 3 для выбора режима прерывистой работы щеток, затем поверните кольцевой переключа-

тель вверх для выбора более коротких интервалов или вниз – для выбора более длинных интервалов.

(Откл.): Очиститель ветрового стекла отключен.

(Режим «Mist»): Для того чтобы щетки совершили один рабочий цикл, переместите рычаг вниз. Для того чтобы щетки совершили несколько рабочих циклов, удерживайте рычаг в нажатом положении.

(Омыватель стекол): Потяните рычаг правого комбинированного подрулевого переключателя на себя, чтобы подать жидкость на ветровое стекло и активировать щетки.

Щетки будут работать до тех пор, пока вы не отпустите рычаг или пройдет максимально допустимое количество времени.

При отпускании рычага щетки могут работать еще несколько дополнитель-ных циклов, в зависимости от того, как долго удерживался рычаг. Более подробная информация о том, как

доливать жидкость в бачок омывателя

стекол приведена в подразделе «Жид‑ кость омывателя стекол», стр. 9‑27.

ВНИМАНИЕ

В морозную погоду не пользуйтесь омывателем до тех пор, пока не прогреется ветровое стекло. В про-тивном случае жидкость омывателя может замерзнуть и резко ухудшить видимость дороги и обзорность.

Перед включением очистителя ветро-вого стекла очистите щетки от снега и льда. Если щетки примерзли к стеклу, осторожно отделите их от стекла или подождите, пока лед в месте контакта щеток со стеклом растает. Неис-правные щетки необходимо заменить новыми. См. «Замена щеток очисти‑

телей стекол», стр. 9‑32.

Наличие большого количества плотного снега или льда на ветровом стекле может вызвать перегрузку электродвигателя привода очистителя ветрового стекла. Действие электро-двигателя будет прерываться авто-

матом защиты цепи до тех пор, пока электродвигатель не остынет.

4-8   Приборы и органы управления

Часы

Органы управления информационно-развлекательной системой использу-ются для установки даты и времени через меню системы. Меню часов доступно только при включенной аудиосистеме и положении ON/RUN или ACC/ACCESSORY замка зажига-ния. Более подробная информация о том, как пользоваться меню системы приведена в подразделе «Действие системы», стр. 6‑4.

Установка даты и времени

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите «Time and Date Settings» (настройка даты и времени).

- Выберите «Set Time» (установка

времени) или «Set Date» (установка даты).

- Поверните переключатель MENU/ SELECT для настройки выделен-ного параметра.

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT для выбора следующего параметра.

- Чтобы сохранить настройки даты и времени и вернуться в меню

«Time and Date Settings», нажмите кнопку   BACK в любое время или

нажмите переключатель MENU/ SELECT после установки значений минут или года.

Выбор формата отображения времени (12/24)

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите «Time and Date Settings» (настройка даты и времени).

- Выберите «12/24 Hour Format» (формат времени 12/24).

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT, чтобы выбрать формат отображения времени – 12- или 24-часовой формат отображения времени.

Установка формата месяца и дня

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите «Time and Date Settings» (настройка даты и времени).

- Выберите Month & Day Format (фор-

мат отображения месяца и дня).

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT, чтобы выбрать формат ММ/ДД (месяц/день) или ДД/ММ (день/месяц).

Электрические розетки

Автомобиль оборудован двумя электрическими розетками; одна рас-положена под панелью управления системой климат-контроля, другая – в вещевом отделении центральной консоли. Электрические розетки могут использоваться для подключе-ния дополнительного оборудования, например, мобильных телефонов или MP3-плеера.

Электрические розетки не работают, если ключ извлечен из замка зажи-гания и открыта дверь водителя. Это предотвращает разряд аккумуляторной батареи.

Характеристики некоторых электри-ческих устройств могут не соответ-ствовать возможностям электроцепей,

предназначенных для питания розеток, что может привести к перегрузке данных цепей и перегоранию соответ-ствующих плавких предохранителей. При возникновении подобных проблем обратитесь в авторизованный сервис-ный центр.

| Приборы и органы управления | 4-9 |
| --- | --- |

При установке дополнительного электрооборудования строго следуйте инструкциям по установке, которые приложены к этому оборудованию.

См. «Дополнительное электрообору‑ дование», стр. 8‑56.

Важно: Использование электрообо-рудования, потребляющего боль-шой ток, может привести к возникно-вению неисправностей, которые не будут покрываться гарантийными обязательствами на автомобиль. Электрические розетки предназна-чены для подсоединения маломощ-ных электрических потребителей, например, зарядного устройства для мобильного телефона.

Контрольные лампы, приборы и индика-торы

Контрольные лампы и приборы могут

сигнализировать водителю о наруше-ниях в работе систем автомобиля до того, как возникнут неисправности, устранение которых может потре-бовать дорогостоящего ремонта. Возникновение неисправностей можно предотвратить, постоянно обращая внимание на состояние контрольных ламп и приборов.

Контрольные лампы загораются, когда

- каких-либо системах автомобиля возникают неисправности. Некоторые контрольные лампы загораются и горят

кратковременно при запуске двигателя

- ходе самодиагностики соответствую-щих систем.

Возникновение неисправностей может также отображаться с помощью при-боров. Часто для информирования водителя о возникшей неисправности используются одновременно контроль-

ная лампа и показания соответствую-

щего прибора.

Если одна из контрольных ламп заго-рается и продолжает гореть во время движения автомобиля или если один из приборов указывает на возможное наличие неисправности, ознакомьтесь с соответствующим разделом данного Руководства и выполните приведенные в нем рекомендации. В случае, если рекомендации вовремя не выполня-ются, может возникнуть необходимость дорогостоящего ремонта и даже опас-ная ситуация.

4-10  Приборы и органы управления

Комбинация приборов

Автомобиль Camaro SS с автоматической коробкой передач, Camaro LT с механической коробкой передач – анало-гично

| Приборы и органы управления | 4-11 |
| --- | --- |

Спидометр

Спидометр показывает скорость дви-жения автомобиля в километрах в час (км/ч) и в милях в час (mph).

Данный автомобиль оснащен функ-цией предупреждения о превышении скорости. Когда скорость движения автомобиля достигает 120 км/ч, раз-дается звуковое предупреждение («колокольчик»). Предупреждение будет звучать до тех пор, пока не будет снижена скорость. На дисплее информационного центра (DIC) при этом также может появиться предупре-ждающее сообщение. Более подроб-ная информация приведена в разделе

«Сообщения, связанные со скоростью движения автомобиля», стр. 4‑41.

Счетчик общего пробега

Счетчик общего пробега показывает общий пробег автомобиля в киломе-трах или милях.

Счетчик общего пробега данного автомобиля имеет защиту от несанк-ционированного изменения показаний. При необходимости установки нового счетчика общего пробега, в новый

счетчик общего пробега переносятся

показания предыдущего счетчика. Если это сделать невозможно, то показания нового счетчика устанавливаются на нулевую отметку, а на дверь водителя прикрепляется табличка с указанием показаний предыдущего счетчика.

Счетчик частичного про-бега

Счетчик частичного пробега показы-вает величину пробега, накопленного с момента последнего обнуления данного счетчика.

Обнулить данный счетчик можно с помощью информационного центра.

Чтобы обнулить показания счетчика частичного пробега, нажмите и удер-живайте нажатой кнопку SET в режиме отображения счетчика частичного пробега.

Тахометр

Тахометр показывает частоту вра-щения коленчатого вала двигателя в тысячах оборотов в минуту.

Указатель уровня топлива

Данный указатель кратковременно загорается при запуске двигателя.

При включенном зажигании указатель уровня топлива показывает приблизи-тельное количество топлива в баке.

Стрелка, изображенная рядом с пикто-

граммой заправочной колонки, указы-вает сторону автомобиля, на которой находится крышка лючка заливной горловины топливного бака.

Если стрелка указателя уровня топлива показывает, что запас топлива подходит к концу, при первой возмож-

ности следует заправить автомобиль топливом.

4-12  Приборы и органы управления

| При недостаточном запасе топлива |  | Указатель давления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
| в топливном баке на дисплее инфор- |  | моторного масла |  |  |  |
| мационного центра (DIC) появляется |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не продолжайте поездку при низком |  |
| сообщение FUEL LEVEL LOW (Низкий |  |  |  |  |  |
| уровень топлива). См. «Сообщения, |  |  |  | давлении моторного масла. Двига- |  |
| связанные с топливом»», стр. 4‑36. |  |  |  | тель может перегреться настолько |  |
| Ниже описываются особенности |  |  |  | сильно, что возможно его возгора- |  |
|  |  |  |  | ние. Это может привести к пожару. |  |
| действия указателя уровня топлива |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Как можно скорее проверьте уровень |  |
| в некоторых ситуациях. Однако воз- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | моторного масла и при необходимо- |  |
| никновение этих ситуаций не является |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сти обратитесь в авторизованный |  |
| признаком неисправности указателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сервисный центр. |  |
| уровня топлива. |  |  |  |  |  |
|  |  | Указатель давления моторного масла |  | Важно: Несвоевременное устра- |  |
| • | Насос топливораздаточной колонки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (при соответствующей комплектации) |  | нение неисправностей, связанных |  |
|  | отключается до того момента, как |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расположен перед рычагом селектора |  | с моторным маслом, может при- |  |
|  | стрелка указателя уровня топлива |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и показывает давление моторного |  | вести к повреждению двигателя. |  |
|  | оказывается напротив метки, соот- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | масла в кПа (килопаскалях). |  | В этом случае гарантия произво- |  |
|  | ветствующей полному баку. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Величина давления может изменяться |  | дителя на устранение возможных |  |
| • Стрелка указателя может указывать |  |  |  |  |  |
|  |  | в зависимости от оборотов двигателя, |  | повреждений не распространяется. |  |
|  | на наличие запаса топлива в топлив- |  | температуры наружного воздуха, вяз- |  | Заменяйте моторное масло в соот- |  |
|  | ном баке с некоторым отклонением |  | кости моторного масла, но нахождение |  | ветствии с планом технического |  |
|  | в большую или меньшую сторону. |  | стрелки указателя выше зоны низкого |  | обслуживания автомобиля. |  |
|  | Например, стрелка указателя может |  | давления не свидетельствует о нали- |  | Нахождение стрелки указателя |  |
|  | показывать, что топливный бак запол- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чии неисправности. Если стрелка |  | давления моторного масла в зоне |  |
|  | нен наполовину, но в действительно- |  | указателя давления находится в зоне |  | низкого давления может быть вызвано |  |
|  | сти он заполнен немного меньше или |  |  |  |  |  |
|  |  |  | низкого давления, на дисплее инфор- |  | опасным уменьшением количества |  |
|  | немного больше, чем наполовину. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мационного центра (DIC) появляется |  | моторного масла в смазочной системе |  |
| • | При выключенном зажигании |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предупреждающее сообщение. Более |  | двигателя или другими неисправно- |  |
|  | стрелка указателя уровня топлива |  | подробная информация приводится |  | стями, вызвавшими падение давления |  |
|  | находится на метке, соответствую- |  | в подразделе «Сообщения о состоя‑ |  | масла. В этом случае необходимо |  |
|  | щей пустому баку. |  | нии моторного масла», стр. 4‑36 |  | как можно скорее проверить уровень |  |
|  |  |  | и «Моторное масло», стр. 9‑10. |  | моторного масла. |  |

Приборы и органы управления  4-13

Указатель температуры моторного масла

Данный указатель (при соответствую-щей комплектации) расположен перед рычагом селектора и показывает тем-пературу моторного масла.

Если стрелка указателя находится

- красной зоне, это означает, что тем-пература моторного масла превышает норму. Если автомобиль эксплуати-ровался в нормальных условиях, при первой же возможности остановитесь

- безопасном месте и заглушите дви-гатель.

См. «Моторное масло», стр. 9‑10.

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Данный указатель показывает темпера-туру охлаждающей жидкости двига-теля.

Зона предупреждения, которая находится в дальней части шкалы указателя, может быть затушевана или окрашена в красный цвет.

Если стрелка указателя приближается к данной зоне или к специальному символу, это может указывать на то, что температура двигателя слишком высока.

При некоторых условиях движения, включая перечисленные ниже, повы-шение температуры выше нормаль-ного уровня не является признаком неисправности:

- движение с постоянными останов-ками и последующим троганием в условиях плотного транспортного потока;

- движение на высокой скорости в жаркую погоду;

- движение на подъемах;

- буксировка тяжело груженого при-цепа.

Изменение показаний не является при-знаком неисправности.

При высокой температуре двигателя также загорается контрольная лампа.

4-14  Приборы и органы управления

Если стрелка указателя достигает красной зоны или специального сим-вола в дальней части шкалы указателя и остается в ней более 30 секунд, зна-чит, охлаждающая жидкость двигателя перегрелась.

Если охлаждающая жидкость двига-теля перегрелась, как можно скорее остановите автомобиль. Затем немед-ленно заглушите двигатель.

Более подробная информация при-ведена в подразделе «Перегрев двига‑ теля», стр. 9‑24.

Указатель температуры рабочей жидкости коробки передач

Данный указатель (при соответствую-щей комплектации) расположен перед рычагом селектора и при включенном зажигании показывает температуру рабочей жидкости коробки передач. Если стрелка указателя находится

- красной зоне и/или на дисплей информационного центра выво-дится предупреждающее сообщение, остановите автомобиль и обратитесь

- авторизованный сервисный центр для проверки. Единственной причиной этого может быть низкий уровень рабо-чей жидкости коробки передач.

Более подробная информация о сообщениях информационного цен-

тра приведена в подразделе «Сообще‑ ния, связанные с трансмиссией»,

стр. 4‑40.

Важно: Если стрелка указателя температуры рабочей жидкости находится в зоне повышенной температуры, дальнейшая эксплуа-тация автомобиля может привести к повреждению коробки передач. Это может привести к необходимо-сти дорогостоящего ремонта, кото-рый не покрывается гарантийными обязательствами производителя. Не эксплуатируйте автомобиль, если стрелка указателя темпера-туры рабочей жидкости коробки передач находится в зоне, соответ-ствующей перегреву рабочей жидко-сти. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Приборы и органы управления  4-15

Вольтметр

Вольтметр (при соответствующей ком-плектации) расположен перед рычагом селектора и показывает напряжение аккумуляторной батареи, выраженное в вольтах.

При работающем двигателе и включен-ном зажигании вольтметр показывает напряжение в цепи зарядки аккуму-ляторной батареи. Система зарядки

аккумуляторной батареи регулирует напряжение на основании состояния аккумуляторной батареи. Изменение показаний не является признаком неисправности. Напряжение в борто-вой электросети автомобиля считается нормальным, если стрелка вольтметра находится в зоне между минимальным и максимальным значением, указан-ным на шкале вольтметра.

Показания вольтметра могут прибли-зиться к нижней границе при включении большого количества электрических потребителей и длительной работе двигателя в режиме холостого хода.

При возникновении неисправности в системе зарядки аккумуляторной

батареи на дисплей информационного центра выводится предупреждающее сообщение и/или загорается контроль-ная лампа системы зарядки аккуму-ляторной батареи. Более подробная информация приведена в подразделах

«Сообщения о напряжении и уровне зарядки аккумуляторной батареи», стр. 4‑33 и «Контрольная лампа системы зарядки аккумуляторной батареи», стр. 4‑18.

Однако приближение показаний воль-тметра к нижней или верхней границе может указывать на неисправность системы электрооборудования. При первой возможности доставьте авто-мобиль в авторизованный сервисный центр.

Контрольная лампа «Пристегните ремень»

Контрольная лампа «Пристег-ните ремень» водителя

Контрольная лампа «Пристегните ремень» водителя расположена на комбинации приборов.

При запуске двигателя данная кон-трольная лампа начнет мигать, и звучит звуковое предупреждение («колоколь-чик»), напоминающее о том, что необхо-димо пристегнуть ремень безопасности водителя. Контрольная лампа будет гореть до тех пор, пока ремень безопас-ности не будет пристегнут.

Если водитель не пристегнут ремнем безопасности или отстегивает ремень безопасности во время движения автомобиля, данный цикл может повто-

ряться несколько раз.

Если водитель пристегивается ремнем безопасности, контрольная лампа гаснет и действие звукового предупре-ждения прекращаются.

4-16  Приборы и органы управления

Контрольная лампа «Пристегните ремень» переднего пассажира

При запуске двигателя данная контроль-ная контрольная лампа начнет мигать, и звучит звуковое предупреждение («колокольчик»), напоминающее о том, что необходимо пристегнуть ремень безопасности переднего пассажира. Контрольная лампа будет гореть до тех пор, пока ремень безопасности не будет пристегнут.

Если пассажир переднего сиденья не пристегнут ремнем безопасности или отстегивает ремень безопасности

во время движения автомобиля, данный цикл может повторяться несколько раз.

Если передний пассажир пристегива-ется ремнем безопасности, контроль-ная лампа гаснет и действие звукового предупреждения прекращается.

Контрольная лампа «Пристегните ремень» переднего пассажира может загораться, и может включаться звуко-вое предупреждение («колокольчик»),

если на данное сиденье положить

портфель, сумку, пакет с продуктами переносной компьютер или другие электронные устройства. Для отключе-ния контрольной лампы и/или звукового предупреждения удалите упомянутые предметы с сиденья или застегните

ремень.

Контрольная лампа системы подушек безопасности

Посредством данной контрольной лампы водитель получает информацию о состоянии системы. В ходе проверки оценивается состояние датчика(ов) подушки безопасности, системы определения присутствия пассажира на переднем сиденье, натяжителей ремней безопасности (при соответству-

ющей комплектации), модулей подушек безопасности, жгутов проводов, датчи-ков столкновения и диагностического модуля. Более подробная информа-ция о системе подушек безопасности приведена в подразделе «Система подушек безопасности», стр. 2‑16.

Контрольная лампа системы подушек безопасности загорается и продолжает гореть в течение нескольких секунд

после запуска двигателя. Затем она гаснет.

ВНИМАНИЕ

Если контрольная лампа системы подушек безопасности не гаснет после начала движения автомобиля или загорается в ходе движения, это означает, что данная система может быть неисправной. Это может приводить к тому, что подушки безопасности не сработают в слу-чае столкновения или сработают при отсутствии столкновения. Во избежание серьезных травм в таких случаях следует как можно скорее доставить автомобиль в авторизо-

ванный сервисный центр.

Приборы и органы управления  4-17

Контрольная лампа системы определения присутствия пассажира на переднем сиденье

Автомобиль оборудован системой определения присутствия пассажира на переднем сиденье. Более подробная информация приведена в подразделе

«Система определения присутствия пассажира на переднем сиденье»,

стр. 2‑23. Контрольная лампа системы определения присутствия пассажира на переднем сиденье расположена на потолочной консоли.

При запуске двигателя в ходе проверки данной системы на несколько секунд появляется индикация «ON» и «OFF» в световом поле контрольной лампы

данной системы. Если запуск двига-теля осуществляется дистанционно (при соответствующей комплектации), включение ламп при проверке системы увидеть невозможно. Через несколько

секунд загораются символы «ON» или «OFF» контрольной лампы для инфор-мирования водителя о состоянии фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.

Появлении индикации «ON» контроль-ной лампы системы определения присутствия пассажира на перед-нем сиденье означает, что подушка безопасности переднего пассажира подключена (готова к наполнению).

Появление индикации «OFF» означает, что подушка безопасности переднего пассажира отключена.

Если по истечении нескольких секунд оба варианта индикации продол-жают гореть или они не загораются вообще, возможно, что неисправна сама контрольная лампа или система

определения присутствия пассажира на переднем сиденье. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки системы.

ВНИМАНИЕ

Если загорелась и постоянно горит контрольная лампа системы поду-шек безопасности, это означает, что

- данной системе могли возникнуть неисправности. Во избежание полу-чения серьезных травм обратитесь

- авторизованный сервисный центр. Более подробная информация при-ведена в разделе «Контрольная лампа системы подушек безопас‑ ности», стр. 4‑16.

4-18  Приборы и органы управления

Контрольная лампа системы зарядки аккумуляторной батареи

Данная контрольная лампа должна кратковременно загораться при вклю-чении зажигания для проверки рабо-тоспособности лампы. Она должна гаснуть при запуске двигателя.

Если лампа продолжает гореть или загорается во время движения автомо-биля, то, возможно, в системе зарядки аккумуляторной батареи возникла неисправность. Обратитесь в авторизо-ванный сервисный центр для проверки. Движение с горящей контрольной лампой может привести к быстрому разряду аккумуляторной батареи.

Если данная лампа загорается, появ-ляется соответствующее сообщение на дисплее информационного центра (DIC).

См. раздел «Сообщения о напряжении и уровне зарядки аккумуляторной батареи», стр. 4‑33.

Если возникает необходимость дви-гаться в течение непродолжительного времени с горящей контрольной лам-пой, выключите все дополнительное электрооборудование, без которого

можно обойтись, например, аудиоси-стему и систему кондиционирования.

Контрольные лампы и индикаторы

Компьютерная система, называемая системой бортовой диагностики второго поколения (OBD II), следит за работой систем автомобиля и обеспечивает заданный уровень токсичности отра-ботавших газов с целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду. При включении зажигания

в качестве подтверждения того, что данная контрольная лампа исправна, загорается контрольная лампа данной системы. Если она не загорается, обра-титесь в авторизованный сервисный центр. См. «Положения замка зажига‑ ния», стр. 8‑18 для получения более подробной информации.

Если контрольная лампа «Проверьте двигатель» продолжает гореть при

работающем двигателе, это указывает на то, что в системе OBD II обнаружена

неисправность и на то, что необходимо обратиться в авторизованный сервис-

ный центр.

Активация контрольных ламп часто указывает на наличие ситуаций, которые предшествуют возникновению неисправностей в системах автомо-биля. Своевременные и правильные действия водителя при срабатывании контрольных ламп позволяют предот-вращать серьезные повреждения систем и агрегатов автомобиля. Нали-чие бортовой системы диагностики упрощает поиск основных неисправ-ностей для сотрудников сервисной службы.

Важно: Если автомобиль постоянно используется с горящей контроль-ной лампой «Проверьте двига-тель», может некорректно работать система управления токсичностью отработавш­их газов, увеличиваться расход топлива, а также нарушиться плавность работы двигателя. Это может привести к необходимости дорогостоящего ремонта, стоимость которого не покрывается гарантией на автомобиль.

Важно: Изменения, самостоятельно внесенные в конструкцию двигателя, коробки передач, выпускной, впуск-ной или топливной систем автомо-биля, замена оригинальных шин шинами, имеющими другие техниче-ские характеристики, могут повлиять на эффективность системы управле-ния двигателем и вызвать вклю-чение данной контрольной лампы. Наличие изменений в названных выше системах может привести к необходимости дорогостоящего ремонта, стоимость которого

не покрывается гарантией на авто-мобиль. Кроме того, это может привести к тому, что автомобиль не пройдет проверку на соответствие нормам токсичности отработавших газов. См. «Дополнительное обору‑ дование и внесение изменений в кон‑ струкцию автомобиля», стр. 9‑2.

При возникновении неисправностей данная контрольная лампа действует двумя способами:

Лампа мигает: Обнаружены пропуски зажигания. При возникновении пропу-сков зажигания повышается токсич-ность отработавших газов, что может приводить к повреждению системы управления токсичностью отработав-

|  | Приборы и органы управления | 4-19 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ших газов. В этом случае обратитесь | реагировать на отсутствие на месте |  |
| в авторизованный сервисный центр. | крышки заливной горловины или |  |
| Во избежание серьезных повреждений | неплотное соединение крышки |  |  |
|  | и горловины. При отсутствии |  |  |
| необходимо: |  |  |  |
|  | крышки или неплотном соедине- |  |
| • | Снизить скорость движения. |  |  |
|  |  | нии крышки и горловины может |  |
| • | Избегать резких ускорений. |  |  |
|  |  | происходить выход паров топлива |  |
| • Избегать движения по крутым | в атмосферу. После совершения |  |
|  | подъемам. | нескольких поездок с затянутой |  |
| Если лампа продолжает мигать, оста­ | крышкой заливной горловины |  |  |
|  | топливного бака контрольная лампа |  |
| новите автомобиль в безопасном |  |  |
|  | должна погаснуть. |  |  |
| месте. Заглушите двигатель, подождите |  |  |  |
|  | • Убедитесь в том, что используется |  |
| не менее 10 секунд и снова запустите |  |  |
| двигатель. Если контрольная лампа | топливо надлежащего качества. |  |
| продолжает мигать, повторите выпол- | Использование топлива ненадле- |  |
| нение предыдущих шагов и как можно | жащего качества может привести |  |
| скорее обратитесь в авторизованный | к снижению эффективности работы |  |
| сервисный центр. | двигателя, останову двигателя |  |  |
| Лампа горит: Обнаружена неисправ- | после запуска или при переключе- |  |
|  | нии передач, к пропускам зажига- |  |
| ность в системе управления токсич- |  |  |
|  | ния, ухудшению динамики разгона |  |
| ностью отработавших газов. В этом |  |  |
|  | или рывкам при разгоне. Эти явле- |  |
| случае обратитесь в авторизованный |  |  |
|  | ния могут исчезать после прогрева |  |
| сервисный центр. |  |  |
|  | двигателя. |  |  |
| Данная неисправность может устра- |  |  |  |
| ниться при выполнении следующего: |  |  |  |

- Убедитесь в том, что крышка залив-ной горловины топливного бака плотно затянута. См. «Заправка автомобиля топливом», стр. 8‑48.

Система диагностики способна

4-20  Приборы и органы управления

При возникновении указанных явлений заправляйте автомобиль топливом на топливозаправочных станциях другого бренда. Для того чтобы погасла кон-трольная лампа, необходимо израсхо-

довать по меньшей мере один полный

бак топлива.

См. «Рекомендуемое топливо»,

стр. 8‑46.

Если никакие действия, описанные выше, не привели к выключению кон-трольной лампы, обратитесь в автори-зованный сервисный центр. В сервис-ных подразделениях официального дилера есть необходимое оборудова-ние для диагностики неисправностей и устранения неисправностей механи-ческого или электрического характера.

Регулирование вопросов, связанных с уровнем токсичности отработавших газов

В некоторых странах по требованию местного законодательства может быть необходима проверка бортовой

системы управления токсичностью отработавших газов. Для выполнения данной проверки к диагностическому разъему (DLC) подсоединяется соот-ветствующий диагностический прибор.

Данный разъем расположен под при-борной панелью, слева от рулевого колеса. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Автомобиль может не пройти данную проверку, если:

- Контрольная лампа горит при рабо-тающем двигателе или не горит при положении ON/RUN замка зажига-ния при неработающем двигателе.

- Система OBD II определяет, что диагностика не может завершиться успешно из-за наличия неисправ-ностей в системе управления токсичностью отработавших газов.

В данном случае автомобиль к про-

верке не готов. Это может случиться в том случае, если недавно была произведена замена 12-вольтной аккумуляторной батареи или если аккумуляторная батарея разряжена. Система диагностики оценивает работоспособность компонентов системы управления токсичностью отработавших газов в обычных режимах движения автомобиля. Это может занимать несколько дней при повседневном использовании авто-мобиля. Если и после прохождения данного теста состояние системы

управления двигателем автомобиля оценивается неудовлетворительно, обратитесь в авторизованный сер-висный центр.

Приборы и органы управления  4-21

Контрольная лампа тормозной системы

Рабочая тормозная система автомо-биля содержит два гидравлических контура. При выходе из строя одного

из контуров второй сохраняет рабо-тоспособность, позволяя остановить автомобиль. Однако для обеспечения нормальной эффективности рабочей тормозной системы необходима рабо-тоспособность обоих гидравлических контуров.

Если загорается контрольная лампа, это может указывать на наличие неисправности в тормозной системе. В этом случае необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

Если автомобиль оборудован анти-блокировочной системой, данная

контрольная лампа должна загораться при установке ключа зажигания в поло-жение START. Если контрольная лампа не загорается, необходимо как можно скорее восстановить ее работоспособ-

ность, чтобы она могла предупреждать о возникающих неисправностях.

Контрольная лампа тормозной системы загорается при включенном зажигании, когда используется стояноч-

ный тормоз. Контрольная лампа мигает или загорается, если автомобиль был не полностью снят со стояночного тормоза. Если она продолжает гореть после того, как автомобиль был снят со стояночного тормоза, значит, в тор-мозной системе автомобиля возникла неисправность.

Если во время движения автомобиля загорается данная контрольная лампа и на дисплее информационного центра появляется сообщение, связанное с тормозной системой, остановите автомобиль в безопасном месте. Педаль тормоза может оказывать большее сопротивление или иметь

больший ход. Тормозной путь автомо-биля также может увеличиться. Если контрольная лампа продолжает гореть, доставьте автомобиль в авторизо-ванный сервисный центр. См. «Кон‑

трольная лампа антиблокировочной системы (ABS)», стр. 4‑22 и «Букси‑ ровка автомобиля», стр. 9‑79.

ВНИМАНИЕ

При горящей контрольной лампе тормозной системы возможно сни-жение эффективности торможения. Управление автомобилем с горящей контрольной лампой тормозной системы может привести к аварии. Соблюдая меры предосторожности, остановите автомобиль в безопас-ном месте. Если после выключе-ния и последующего включения зажигания лампа по-прежнему горит, обратитесь в авторизованный сер-висный центр.

Сообщение не исчезнет с дисплея информационного центра до тех пор, пока не будет нажата кнопка MENU. Контрольная лампа тормозной системы

будет продолжать гореть до тех пор, пока неисправность не будет устра-нена. Более подробная информация приведена в подразделе «Сообщения,

связанные с тормозной системой»,

стр. 4‑33.

4-22  Приборы и органы управления

Контрольная лампа антиблокировочной системы (ABS)

Данная контрольная лампа кратковре-менно загорается при запуске двигателя.

Если контрольная лампа не загора-ется, как можно скорее необходимо восстановить ее работоспособность, чтобы она могла предупреждать о воз-никающих неисправностях.

Если контрольная лампа системы ABS продолжает гореть, выключите зажигание.

Если лампа загорается во время движения, как можно скорее остано-вите автомобиль в безопасном месте и выключите зажигание. Затем вновь запустите двигатель, чтобы перезагру-зить систему. Если контрольная лампа системы ABS по-прежнему горит или загорается во время движения, обра-титесь в авторизованный сервисный центр. Если загорелась данная кон-

трольная лампа, срабатывает звуковое предупреждение («колокольчик»).

Если горит только контрольная лампа системы ABS, тормозная система авто­ мобиля работает, но антиблокировоч-ная система неисправна.

Если горят контрольные лампы сис­ темы ABS и тормозной системы, это указывает на то, что неисправность возникла в обеих системах. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки систем.

См. «Контрольная лампа тормозной системы», стр. 4‑21.

Более подробная информация при-ведена в подразделе «Сообщения,

связанные с тормозной системой»,

стр. 4‑33.

Контрольная лампа проти-вобуксовочной системы

Данная контрольная лампа загорается при отключении противобуксовочной системы с помощью выключателя данной системы.

Данная контрольная лампа также загорается, и система отключается при возникновении неисправности в противобуксовочной системе.

Если данная контрольная лампа заго-рается и продолжает гореть в течение продолжительного периода времени при включенной противобуксовочной системе, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

См. «Противобуксовочная система

(TCS)», стр. 8‑35 и «Система кур‑

совой устойчивости StabiliTrak®»,

стр. 8‑37.

Приборы и органы управления  4-23

Контрольная лампа проти-вобуксовочной системы/ системы курсовой устойчивости StabiliTrak®

Контрольная лампа противобуксовоч-ной системы/системы курсовой устой-чивости StabiliTrak кратковременно загорается при запуске двигателя.

Если она не загорается, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если

данные системы исправны, контрольная лампа должна погаснуть через некоторое

время после запуска двигателя.

Если контрольная лампа мигает, это означает, что в текущий момент дей-ствует противобуксовочная и/или система курсовой устойчивости StabiliTrak.

Если контрольная лампа противобук-

совочной системы/системы курсовой устойчивости StabiliTrak загорается и продолжает гореть во время дви-жения, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

См. «Противобуксовочная система (TCS)», стр. 8‑35 и «Система курсовой устойчивости StabiliTrak®», стр. 8‑37.

Контрольная лампа отключения противобук-совочной системы (TCS)/ системы курсовой устойчивости StabiliTrak®

Данная контрольная лампа загорается, если отключена система курсовой устой-чивости StabiliTrak. Если противобук-совочная система отключена, скорость вращения колес не ограничивается. Если отключена система курсовой устойчивости StabiliTrak, она не оказы-вает помощи при управлении автомо-

билем. При включении систем TCS

и StabiliTrak контрольная лампа гаснет.

На автомобилях Camaro SS, если

загорается данная контрольная лампа,

значит выбран спортивный режим движения. На дисплей информаци-онного центра выводится сообщение, предупреждающее о том, что выбран спортивный режим системы курсо-

вой устойчивости StabiliTrak. Более

подробная информация приведена в подразделе «Сообщения, связанные с системами поддержания курсовой устойчивости», стр. 4‑38.

См. «Противобуксовочная система (TCS)», стр. 8‑35 и «Система курсовой устойчивости StabiliTrak®», стр. 8‑37.

Контрольная лампа низ-кого давления воздуха в шинах

В автомобилях с монитором давления воздуха в шинах (TPMS) при запуске двигателя кратковременно загора-ется данная контрольная лампа. Она позволяет судить о давлении воздуха в шинах и состоянии системы TPMS.

4-24  Приборы и органы управления

Если контрольная лампа горит постоянно

Это указывает на то, что в одной или более шинах обнаружено значитель-ное уменьшение давления воздуха.

На дисплее информационного центра может появиться соответствующее сообщение. Более подробная инфор-мация приведена в подразделе

«Сообщения о состоянии автомо‑ биля», стр. 4‑33. Как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте и доведите давление в шинах до рекомендуемых значений, указан-ных на информационной табличке с указанием рекомендованного давле-

ния воздуха в шинах. Более подробная информация приведена в подраз-

деле «Давление воздуха в шинах»,

стр. 9‑47.

Если контрольная лампа сначала мигает, затем горит постоянно

Если контрольная лампа мигает в течение одной минуты, а затем

горит постоянно, это может указывать на неисправность системы TPMS.

Если неисправность не была устра-нена, данная контрольная лампа будет загораться при каждом вклю-чении зажигания. Более подробная информация приведена в подразделе

«Действие монитора давления воз‑ духа в шинах», стр. 9‑50.

Контрольная лампа низкого давления моторного масла

ВНИМАНИЕ

Не продолжайте поездку при низком давлении моторного масла. Двига-тель может перегреться настолько сильно, что возможно его возгора-ние. Это может привести к пожару. Как можно скорее проверьте уровень моторного масла и при необходимо-сти обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Важно: Несвоевременное устра-нение неисправностей, связанных с моторным маслом, может при-вести к повреждению двигателя. В этом случае гарантия произво-дителя на устранение возможных повреждений не распространяется. Заменяйте моторное масло в соот-ветствии с планом технического обслуживания автомобиля.

При запуске двигателя контроль-ная лампа должна кратковременно

загораться. Если она не загорается, обратитесь в авторизованный сервис-ный центр.

Если контрольная лампа загорается и горит постоянно, это означает, что смазочная система двигателя может действовать неэффективно. Это может быть связано с недостаточным количе-ством моторного масла или неисправ-ностями других систем. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Приборы и органы управления  4-25

| Контрольная лампа | Индикатор включения |
| --- | --- |
| системы иммобилайзера | дальнего света |

| При запуске двигателя контроль- | Данный индикатор активируется |  |
| --- | --- | --- |
| ная лампа системы иммобилайзера | при включении дальнего света фар. |  |
| должна кратковременно загораться. | Более подробная информация при- |  |
| Если она не загорается, обратитесь |  |  |
|  | ведена в подразделе «Переключатель |  |
| в авторизованный сервисный центр. |  |  |
|  | дальнего/ближнего света фар», |  |
| При исправной системе иммобилай- |  |  |
|  | стр. 5‑2. |  |
| зера контрольная лампа должна погас- |  |  |
| нуть через некоторое время после |  |  |
| запуска двигателя. |  |  |
| Если контрольная лампа продолжает |  |  |
| гореть, а двигатель не запускается, |  |  |
| это может указывать на неисправность |  |  |
| охранной системы. Более подробная |  |  |
| информация приведена в подразделе |  |  |
| «Охранные системы», стр. 1‑10. |  |  |

Индикатор включения противотуманных фар

Данный индикатор загорается при включении противотуманных фар (при соответствующей комплектации).

При выключении противотуманных фар данный индикатор гаснет. Более подробная информация приводится в подразделе «Противотуманные фары», стр. 5‑5.

Индикатор включения задних габаритных огней

Данный индикатор активируется при

включении задних габаритных огней.

4-26  Приборы и органы управления

Контрольная лампа системы круиз-контроля

Данная контрольная лампа с белым фоном становится зеленой при вклю-чении системы круиз-контроля.

Она гаснет при выключении системы круиз-контроля. Более подробная информация приведена в подразделе

«Система круиз-контроля», стр. 8‑40.

Информационные

дисплеи

Информационный центр

(DIC)

Автомобиль может быть оснащен информационным центром (DIC). С помощью дисплея DIC можно

получать информацию, относящуюся к автомобилю. На данный дисплей также выводятся предупреждающие сообщения, если в какой-либо системе обнаруживается неисправность. Более подробная информация приведена в подразделе «Сообщения о состоянии автомобиля», стр. 4‑33. Все сообще-

ния будут выводиться на дисплей DIC, расположенный в центральной части комбинации приборов.

Данный автомобиль может быть осна-щен системами, которые управляются с помощью кнопок управления аудио-системой. Более подробная информа-ция приведена в подразделе «Пользо‑ вательские настройки», стр. 4‑42.

Информационные дисплеи

Информационный центр (DIC) имеет

несколько дисплеев, доступ к которым может быть осуществлен с помощью

кнопок управления, расположенных на рычаге левого комбинированного подрулевого переключателя. С помо-щью информационного центра можно получать информацию о пробеге,

запасе топлива, состоянии систем

автомобиля, а также предупреждаю - щие сообщения при возникновении неисправностей в каких-либо системах.

В нижней части дисплея информацион-ного центра показывается положение

рычага селектора автоматической коробки передач и показания счетчика

общего пробега.

Кнопки информационного центра DIC

MENU: При нажатии данной кнопки появляется меню, связанное с запасом топлива/пробегом и меню информации об автомобиле.

(Кольцевой переключатель):

Используйте данный переключатель, чтобы переходить от одного пункта

меню к другому.

SET (установка/сброс): Нажимая данную кнопку, можно выделять или отменять

Приборы и органы управления  4-27

выделение пункта меню, отображаемого на дисплее информационного центра.

Меню, связанное с пробегом/ топливом

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MENU на рычаге левого ком-бинированного подрулевого переклю-чателя до тех пор, пока на дисплее не появится меню, связанное с пробегом/ топливом. С помощью переключателя можно переходить от одной позиции меню к другой:

- Digital Speedometer (Цифровой спидометр).

- Trip 1 (Пробег 1).

- Trip 2 (Пробег 2).

- Fuel Range (Запас хода по топливу).

- Average Fuel Economy (Средний расход топлива).

- Average Vehicle Speed (Средняя скорость движения автомобиля).

Digital Speedometer (Цифровой спидометр)

Спидометр показывает скорость дви-жения автомобиля в километрах в час или в милях в час. Показания спидоме-

тра обнулить нельзя.

Пробег 1 и пробег 2

В данном режиме отображается зна-чение пробега в километрах (км) или милях (mi), накопленного с момента последнего обнуления данного счет-

чика. Показания счетчика частичного пробега можно обнулить, нажав кнопку SET в режиме отображения счетчика частичного пробега.

Fuel Range (Запас хода по топливу)

В данном значении отображается приблизительное расстояние, которое автомобиль может пройти на топливе, оставшемся в баке. Расчет запаса хода производится на основании данных о среднем расходе топлива за послед-ний период и о количестве топлива, оставшегося в топливном баке. Значе-

ние запаса хода обнулить невозможно.

Average Fuel Economy (Средний расход топлива)

В данном режиме отображается зна-чение приблизительного среднего рас-хода топлива в литрах на 100 киломе-

тров или милях на галлоне. Величина среднего расхода топлива вычисляется на основе данных о расходе топлива, выраженного в литрах на 100 км или милях на галлоне. Показания счетчика израсходованного топлива можно обну-лить, нажав кнопку SET в режиме ото-бражения среднего расхода топлива.

Average Vehicle Speed (Средняя скорость движения автомобиля)

В данном режиме отображается сред-няя скорость движения автомобиля в километрах в час или в милях в час.

Расчет средней скорости производится

на основании различных значений ско-ростей движения автомобиля, записан-ных с момента последнего обнуления данного значения. Показания счетчика средней скорости движения автомо-биля можно обнулить, нажав кнопку SET в режиме отображения средней

скорости движения автомобиля.

4-28  Приборы и органы управления

Пункты меню информации об автомобиле

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MENU на рычаге переключателя указателей поворотов до тех пор, пока

на дисплее не появится меню инфор-мации об автомобиле. С помощью переключателя можно переходить от одной позиции меню к другой:

- Unit (Выбор британской/метриче-ской системы единиц измерения).

- Tire Pressure (Давление воздуха в шинах).

- Remaining Oil Life (Остаточный ресурс моторного масла).

- Coolant Temp (Температура охлаж-дающей жидкости).

- Battery Voltage (Напряжение аккуму-

ляторной батареи).

- Speed Warning (Предупреждение о максим­альной допустимой скоро-сти).

Unit (Выбор британской/метриче-ской системы единиц измерения)

Перемещайте переключатель вверх или вниз, чтобы перейти от метриче-ской системы единиц к британской, находясь в режиме Unit. Для подтверж-дения настроек нажмите кнопку SET.

При этом значения на дисплее DIC будут отображаться либо в британской, либо в метрической системе единиц.

Tire Pressure (Давление воздуха в шинах)

В данном режиме отображаются приблизительные значения давления воздуха во всех четырех шинах. В дан-ном режиме отображается давление воздуха в шинах в килопаскалях (kPa) или в фунтах на квадратный дюйм (psi). Более подробная информация приведена в подразделах «Монитор давления воздуха в шинах», стр. 9‑49 и «Принцип действия монитора дав‑ ления воздуха в шинах», стр. 9‑50.

Remaining Oil Life (Остаточный ресурс моторного масла)

В данном режиме отображается оста-точный ресурс моторного масла. Если в данном режиме отображается значе-ние 99 %, это означает, что остаточный ресурс моторного масла составляет

99 %.

Когда ресурс моторного масла ста-новится низким, на дисплее появля-ется сообщение CHANGE ENGINE OIL SOON (ПРИБЛИЖЕНИЕ СРОКА ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА).

См. «Монитор жизни моторного

масла», стр. 4‑36. Масло необходимо заменить при первой возможности.

См. «Моторное масло», стр. 9‑10.

Наряду с регулярной заменой мотор-ного масла рекомендуется выполнять

и другие операции в соответствии

с планом технического обслуживания. Для получения подробной информации см. раздел «Плановое техническое обслуживание», стр. 10‑3.

Помните, показания монитора жизни моторного масла необходимо сбра-сывать после каждой замены масла. Система требует принудительного сброса. Кроме того, следует быть осторожным и, находясь в режиме OIL LIFE, случайно не сбрасывать значение ресурса моторного масла

- период между заменами масла. Значение остаточного ресурса будет

невозможно восстановить до следую-щей замены масла. Чтобы сбросить показания монитора жизни моторного масла, нажмите кнопку SET, находясь

- режиме Oil Life. См. «Монитор жизни моторного масла», стр. 9‑13.

Температура охлаждающей жидкости

В данном режиме на дисплей выво-дится температура охлаждающей жид-кости двигателя в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).

Приборы и органы управления  4-29

Battery Voltage (Напряжение аккумуляторной батареи)

При соответствующей комплектации в данном режиме отображается текущее значение напряжения аккумуляторной батареи. Если напряжение аккумуля-торной батареи находится в пределах нормальных значений, то на дисплее будет отображено значение. Например,

на дисплее может быть отображено зна-

чение «Battery Voltage 15.0 Volts» (Напря-

жение аккумуляторной батареи 15 Вольт). Система зарядки аккумуляторной бата-реи регулирует напряжение на основании состояния аккумуляторной батареи. Данная величина может изменяться во время отображения на дисплее DIC. Это не является признаком неисправности.

См. «Контрольная лампа системы зарядки аккумуляторной батареи», стр.

4‑18. Если в системе зарядки аккумуля-торной батареи возникла неисправность, на дисплее DIC появится соответствую-щее сообщение. См. раздел «Сообщения о напряжении и уровне зарядки аккумуля‑ торной батареи», стр. 4‑33.

Speed Warning (Ограничение скорости)

В данном режиме можно установить значение скорости, которая не должна превышаться. Для этого нажмите кнопку

SET, находясь в режиме Speed Warning.

Проекционный дисплей

ВНИМАНИЕ

Если изображение проекционного

дисплея слишком яркое или распола-гается выше вашего поля зрения, в темное время суток вам может потре-боваться больше времени, чтобы увидеть то, что вы хотите увидеть на данном дисплее. Убедитесь в том, что изображение проекционного дис-плея не слишком яркое и находится в поле вашего зрения.

На автомобилях с проекционным дисплеем некоторая информация относительно управления автомоби-лем проецируется на ветровое стекло. Это могут быть показания спидометра, тахометра, диапазон автоматической коробки передач, температура наруж-ного воздуха, название радиостанции или запись на CD-диске, выбранные в данный момент. Изображения про-ецируются на ветровое стекло через объектив проекционного дисплея,

расположенный на приборной панели, со стороны водителя.

Важно: При попытке воспользо-ваться проецируемым изображе-

нием в целях помощи при парковке вы можете неправильно оценить дистанцию и повредить автомо-биль. Не используйте проецируемое изображение в качестве системы помощи при парковке.

Если автомобиль оборудован подру-левыми переключателями для выбора передач и выбран режим ручного пере-ключения передач, на ветровое стекло будет проецироваться изображение выбранной в данный момент передачи.

Язык, на котором будет выводиться информация на проекционный дисплей, можно изменить, и показания спидоме-тра могут отображаться как в британ-ской, так и в метрической системе единиц.

Выбор языка отображения проеци-

руемой информации производится через меню аудиосистемы; выбор единиц измерения производится через информационный центр. См. «Прием‑ ник с диапазонами AM-FM», стр. 6‑7 и «Информационный центр (DIC)»,

стр. 4‑26.

4-30  Приборы и органы управления

Изображение на ветровом стекле

Проецируемая информация выводится в виде изображения, фокусируемого на ветровом стекле.

При установке ключа зажигания

в положение ON/RUN на проекционный дисплей будет выводиться вступи-

тельное сообщение до тех пор, пока проекционный дисплей не будет готов к работе.

При активации соответствующих систем на приборной панели загора-ются следующие контрольные лампы, и выводятся соответствующие изобра-жения на проекционный дисплей:

- Индикаторы указателей поворотов.

- Индикатор активации дальнего света фар.

При появлении сообщений CHECK GAGES (ПРОВЕРЬТЕ УКАЗАТЕЛИ)

и ICE POSSIBLE (ВОЗМОЖНО ОБЛЕДИНЕНИЕ ДОРОГИ) на дисплее информационного центра данные сообщения на некоторое время также выводятся на проекционный дисплей.

На проекционный дисплей временно выводятся также следующие сообще-ния различных систем автомобиля (при

соответствующей комплектации), если они активированы:

- Check Tire Pressure (Проверьте давление воздуха в шинах).

- Cruise Set To (Система круиз-

контроля установлена в режим поддержания заданной скорости).

- Low Fuel (Низкий уровень топлива).

- Speed Limited To (Ограничение скорости).

- Traction Control Active (Противобук-

совочная система активирована).

- Stability Control Active (Активирована система курсовой устойчивости).

Если проекционный дисплей активи-рован, на ветровое стекло постоянно

проецируются показания спидометра. При изменении статуса радиостанции или записи на компакт-диске на дис-плее некоторое время будет также ото-бражаться информация о выбранной радиостанции или записи на компакт-диске. Это происходит при изменении информации. При выводе на проекци-онный дисплей информации о записи на компакт-диске, радиостанции или предупреждений размер проецируе-мого изображения значения скорости уменьшается.

При активации телефона на проекци-

онный дисплей на некоторое время выводится информация о звонке.

Приборы и органы управления  4-31

Кнопки управления проекционным дисплеем расположены справа от рулевого колеса.

Для регулировки проецируемого изо-бражения:

- Установите сиденье водителя в удобное положение.

- Запустите двигатель.

- Используйте кнопки управления проекционным дисплеем.

Используйте следующие настройки, чтобы отрегулировать проекционный дисплей.

OFF (ВЫКЛ.): Поворачивайте данную рукоятку против часовой стрелки до

тех пор, пока проекционный дисплей не выключится.

Brightness (Яркость): Поворачи-

вайте рукоятку регулятора по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы увеличить или уменьшить яркость подсветки проецируемого изо-бражения.

(Вверх):  (Вниз): Нажимайте данные кнопки для регулировки положения проецируемого изображе-ния. Положение проецируемого изображения можно изменять только по вертикали.

PAGE (Страница): Нажимайте данную кнопку для выбора формата проеци-руемого изображения до тех пор, пока не будет выбран желаемый формат. Если на проекционном дисплее ото-бражаются сообщения о состоянии автомобиля, нажмите кнопку PAGE, чтобы удалить сообщение.

На выбор предлагается три формата:

Формат 1: При выборе данного фор-мата на проекционный дисплей выво-дятся показания спидометра (в британ-ской или метрической системе единиц), индикаторы указателей поворота, индикатор активации дальнего света фар, выбранная в данный момент передача и температура наружного воздуха.

Формат 2: При выборе данного фор-мата на дисплей будет выводиться та

же информация, как и при выборе фор-мата 1, за исключением информации о выбранной передаче и температуре наружного воздуха.

4-32  Приборы и органы управления

Формат 3: При выборе данного фор-мата на проекционный дисплей выво-дится та же информация, как и при выборе формата 1, а также окружная шкала («циферблат») тахометра, в то время как информация о температуре наружного воздуха не выводится.

.

Яркость изображения, проецируемого на ветровое стекло, изменяется в соот-ветствии с освещенностью. Однако яркость проецируемого изображения можно отрегулировать с помощью

соответствующей рукоятки.

Проецируемое изображение может временно становиться ярче, в зави-симости от угла падения солнечного света на проекционный дисплей. Это не является признаком неисправности

и изменится при изменении угла паде-ния солнечных лучей на проекционный дисплей.

При использовании поляризованных солнечных очков изображение может быть заметно хуже.

Уход за проекционным дисплеем

Очищайте внутреннюю поверхность ветрового стекла и удаляйте с него грязь или пленку, которые могут снизить четкость проецируемого изо-бражения.

Для очистки линзы объектива про-екционного дисплея используйте мягкую, чистую ткань со средством для очистки стекол. Аккуратно протрите, а затем высушите поверхность линзы. Не используйте аэрозольные очисти-тели стекол линзы, поскольку капли

очистителя могут попасть в модуль проекционного дисплея.

Если при включенном зажига-нии изображения на проекцион-ном дисплее не видно

- Проверьте, не блокирует ли какой-либо предмет линзу проекционного

дисплея.

- Возможно, выбран слишком низкий уровень яркости проецируемого изображения.

- Возможно, положение проецируе-мого изображения не отрегулиро-вано по высоте.

- Возможно, вы надели поляризован-ные солнцезащитные очки.

Если проецируемое изображение недостаточно резкое

- Возможно, выбран слишком высо-кий уровень яркости проецируемого

изображения.

- Возможно, загрязнены ветровое стекло и/или линза проекционного дисплея.

Если изображение выводится на про-екционный дисплей некорректно,

обратитесь в авторизованный сервис-ный центр.

Помните, ветровое стекло является

неотъемлемой частью проекционного дисплея.

Приборы и органы управления  4-33

Сообщения о состоя-нии автомобиля

Сообщения выводятся на дисплей информационного центра для того,

чтобы известить водителя о том, что состояние какой-либо системы авто-мобиля изменилось и что ему необхо-димо предпринять какие-либо дей-ствия. Сообщения могут появляться последовательно – одно за другим.

Некоторые сообщения не требуют выполения незамедлительных дей-ствий. При появлении на дисплее подобных сообщений нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить получение сообщения и удалить его. Некоторые сообщения удалить нельзя, поскольку в момент их появления они носят сроч-

ный характер. Сообщения такого плана требуют незамедлительных действий. К любому сообщению, появляюще-муся на дисплее, следует относиться серьезно и помнить, что при удалении сообщения исчезает только сообщение, но сама неисправность не устраняется. Сообщения, которые могут появляться на дисплее информационного центра, и некоторая информация о них сгруп-пированы по категориям и приведены

ниже.

Сообщения о напряжении и уровне зарядки аккуму-ляторной батареи

BATTERY SAVER ACTIVE (ВКЛЮЧЕНА СИСТЕМА ПРЕДОТ-ВРАЩЕНИЯ РАЗРЯДА АККУМУ-ЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ)

Данное сообщение выводится на дисплей,если напряжение аккумуля-

торной батареи оказалось ниже необхо-димого уровня. Система предотвраще-ния разряда аккумуляторной батареи отключает некоторые системы, что может быть замечено водителем. В связи с этим на дисплей выводится данное сообще-ние. Это означает, что система пытается не допустить дальнейшего разряда аккуму­л­яторной батареи. Отключите все электрические потребители, которые не влияют на безопасность движения, чтобы дать напряжению аккумуляторной бата-реи достичь необходимого уровня.

LOW BATTERY (БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА)

Данное сообщение выводится на дис­ плей при низком напряжении аккумуля­ торной батареи. Более подробная информ­ация приводится в подразделе

«Аккумуляторная батарея», стр. 9‑30.

SERVICE BATTERY CHARGING SYSTEM (НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ)

Данное сообщение выводится на дисплей,

если в системе зарядки аккумуляторной батареи возникла неисправность. Обрати-тесь к официальному дилеру.

Сообщения, связанные с тормозной системой

BRAKE FLUID LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ)

Данное сообщение выводится на дисплей, если уровень тормозной

жидкости находится ниже нормы,

см. «Тормозная жидкость», стр. 9‑28.

RELEASE PARKING BRAKE (СНИМИТЕ АВТОМОБИЛЬ СО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА)

Данное сообщение выводится

на дисплей в качестве напоминания о том, что задействован стояночный тормоз. Перед началом движения

снимите автомобиль со стояночного тормоза.

4-34  Приборы и органы управления

Сообщения, связанные с откидным верхом

BATTERY VOLTAGE TOO LOW – TOP DISABLED (АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА, ПРИВОД ОТКИДНОГО ВЕРХА ОТКЛЮЧЕН)

Данное сообщение выводится на дисплей, если напряжения аккумуля-

торной батареи не хватает для управле-

ния электроприводом откидного верха.

EXTEND CARGO SHADE TO OPERATE (ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ОТКИДНОГО ВЕРХА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬ БАГАЖ-НОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

Данное сообщение выводится

на дисплей, если задняя часть багажного отделения не отделена разделителем.

CLOSE TRUNK TO OPERATE TOP (ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ/УСТАНОВКИ ОТКИДНОГО ВЕРХА ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

Данное сообщение выводится на дисплей, если при попытке сложить/

установить откидной верх открыто багаж-ное отделение. Перед складыванием/ установкой откидного верха убедитесь

в том, что крышка багажного отделе-

ния закрыта. См. «Откидной верх»,

стр. 1‑18.

COMPLETE TOP MOTION TO OPEN TRUNK (ЗАВЕРШИТЕ ДВИЖЕНИЕ ОТКИДНОГО ВЕРХА, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

Данное сообщение выводится на дисплей при попытке открыть крышку

багажного отделения до полной уста-

новки/складывания откидного верха.

REDUCE VEHICLE SPEED TO OPERATE TOP (ДЛЯ УСТАНОВКИ/

СКЛАДЫВАНИЯ ОТКИДНОГО ВЕРХА НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)

Данное сообщение выводится

на дисплей, если автомобиль движется со слишком высокой скоростью для безопасной установки/складывания откидного верха. Снизить скорость

движения.

TEMPERATURE TOO LOW – TOP DISABLED (СЛИШКОМ НИЗКАЯ ТЕМПЕ-РАТУРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА НАСОСА ОТКИДНОГО ВЕРХА – ПРИВОД ОТКИДНОГО ВЕРХА ОТКЛЮЧЕН)

При нажатии кнопки управления электро-

приводом откидного верха на дисплей

информационного центра выводится данное сообщение, и слышится характер-ный звук, если температура электродви-

гателя привода насоса откидного верха

ниже 0 °C. Прежде чем использовать

электропривод откидного верха подо-

ждите, пока электрический двигатель при-вода насоса откидного верха прогреется.

TOP NOT SECURE (ОТКИДНОЙ ВЕРХ НЕ ЗАКРЕПЛЕН)

Данное сообщение выводится на дисплей, если откидной верх с элек-

троприводом установлен, но защелка переднего крепления откидного верха не зафиксирована, или если откидной верх сложен не полностью. Нажмите

и удерживайте нажатой кнопку управ-ления электроприводом откидного верха в положении для складывания

до тех пор, пока не сработает звуковое предупреждение («бип») или устано-вите откидной верх и зафиксируйте защелку.

TOP SYSTEM OVERHEATED, PLEASE WAIT (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА НАСОСА ОТКИДНОГО ВЕРХА ПЕРЕ-ГРЕЛСЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ)

При нажатии кнопки управления электро-

приводом откидного верха на дисплей

информационного центра выводится дан-ное сообщение и, если электродвигатель

привода насоса откидного верха пере-грелся, слышится характерный звук. Перед

использованием гидропривода откидного

верха дождитесь, пока электродвигатель привода насоса откидного верха остынет.

Приборы и органы управления  4-35

UNLATCH TOP (ОСВОБОДИТЕ ЗАЩЕЛКУ ПЕРЕДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ ОТКИДНОГО ВЕРХА)

Данное сообщение выводится

на дисплей, и раздается звуковое предупреждение при попытке сложить

откидной верх, не освободив защелку переднего крепления откидного верха.

См. «Откидной верх», стр. 1‑18.

Сообщения, связанные с системой круиз-контроля

CRUISE SET TO XXX (СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ УСТАНОВЛЕНА НА ПОДДЕРЖАНИЕ СКОРОСТИ ХХХ)

Данное сообщение выводится на дисплей, если система круиз-контроля включена и установлена на поддержание опреде-

ленного значения скорости. Более подроб-ная информация приведена в подразделе

«Система круиз-контроля», стр. 8‑40.

Сообщения о незакрытых дверях

DRIVER DOOR OPEN (НЕ ЗАКРЫТА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ)

Данное сообщение выводится на дисп­

лей, если открыта дверь водителя.

Закройте дверь.

HOOD OPEN (НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ КАПОТ)

Данное сообщение выводится на дисплей, если капот закрыт не пол-

ностью. Полностью закройте капот.

PASSENGER DOOR OPEN (НЕПЛОТНО ЗАКРЫТА ДВЕРЬ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА)

Данное сообщение выводится

на дисплей, если открыта дверь перед-него пассажира. Закройте дверь.

TRUNK OPEN (КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАКРЫТА НЕПЛОТНО)

Данное сообщение выводится на дисплей, если не полностью закрыта

крышка багажного отделения. Полностью закройте крышку багажного отделения.

Сообщения, связанные с системой охлаждения двигателя

A/C OFF DUE TO HIGH ENGINE TEMP (СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВЫКЛЮЧЕНА ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ)

Данное сообщение появляется, когда

температура охлаждающей жидкости

превышает заданный уровень. Во избе-жание увеличения нагрузки на двигатель

в случае его перегрева компрессор

системы кондиционирования автомати-чески отключается. Когда температура

охлаждающей жидкости снижается до нормального уровня, компрессор

системы кондиционирования включается

снова. В этом случае можно продолжать

движение.

Если это сообщение появляется вновь,

при первой возможности обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы предотвратить возможное повреждение двигателя.

COOLANT LEVEL LOW ADD COOLANT (Низкий уровень охлажда-ющей жидкости, доведите уровень охлаждающей жидкости до нормы)

Данное сообщение выводится

на дисплей при низком уровне охлаж-дающей жидкости. См. «Охлаждающая жидкость», стр. 9‑18.

ENGINE OVERHEATED — IDLE ENGINE (ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ, ОХЛАДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА)

Данное сообщение появляется при перегреве охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Оста-

новите автомобиль и дайте поработать

двигателю в режиме холостого хода,

чтобы он охладился.

4-36  Приборы и органы управления

ENGINE OVERHEATED — STOP ENGINE (ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ)

Данное сообщение, сопровождаемое звуковым предупреждением («колоколь-чик»), выводится на дисплей в случае, если температура охлаждающей жидкости приближается к опасному уровню. При

первой возможности остановите авто-мобиль в безопасном месте и заглушите

двигатель. Данное сообщение не будет выводиться, когда двигатель охладится до безопасного уровня и будет можно про-должить движение.

Сообщения о состоянии моторного масла

CHANGE ENGINE OIL SOON (НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО)

Данное сообщение указывает на необ-ходимость замены моторного масла. При замене моторного масла убедитесь в том, что показания монитора жизни моторного масла были сброшены. Более

подробная информация о сбросе пока-заний монитора жизни моторного масла

приведена в подразделах «Монитор жизни моторного масла», стр. 9‑13

и «Информационный центр (DIC)»,

стр. 4‑26. Более подробная информация

приводится в подразделах «Моторное

масло», стр. 9‑10 и «Плановое техниче‑

ское обслуживание», стр. 10‑3.

ENGINE OIL HOT IDLE ENGINE (ПЕРЕГРЕВ МОТОРНОГО МАСЛА, ОХЛАДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА)

Данное сообщение выводится на дисплей при перегреве моторного

масла. Остановите автомобиль и дайте

поработать двигателю в режиме холо-стого хода, чтобы он охладился.

ENGINE OIL LOW — ADD OIL (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МОТОРНОГО МАСЛА, ДОЛЕЙТЕ МАСЛО)

Данное сообщение выводится на дисплей при недостаточном уровне моторного масла. Проверьте уровень моторного масла. См. «Моторное масло», стр. 9‑10.

OIL PRESSURE LOW — STOP ENGINE (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ)

Данное сообщение появляется при паде-нии давления в смазочной системе двига-теля. При первой возможности остановите автомобиль, соблюдая необходимые меры предосторожности, заглушите двигатель и не запускайте его до устранения причин падения давления моторного масла. Как можно скорее проверьте уровень мотор-ного масла и при необходимости обрати-

тесь в авторизованный сервисный центр.

Сообщения, связанные с мощностью двигателя

ENGINE POWER IS REDUCED (РЕЖИМ УМЕНЬШЕННОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ)

Данное сообщение выводится в случае перехода двигателя в режим уменьшен-ной мощности. Снижение мощности

двигателя может приводить к тому, что автомобиль хуже разгоняется. Если дан-ное сообщение появилось, но ухудшение приемистости не наблюдается, можно

продолжать движение. При дальнейшем движении может проявиться ухудшение динамических качеств. При наличии дан-

ного сообщения на автомобиле можно двигаться с уменьшенной скоростью, но способность ускоряться и максимальная скорость будут снижены. При появлении

данного сообщения автомобиль при пер-

вой возможности необходимо доставить

официальному дилеру для проверки.

Сообщения, связанные с топливом

FUEL LEVEL LOW (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС ТОПЛИВА)

Данное сообщение выводится на дис­ плей, если запас топлива в топлив-

ном баке подходит к концу. Как можно

скорее заправьте автомобиль топливом.

Приборы и органы управления  4-37

TIGHTEN GAS CAP (ЗАТЯНИТЕ КРЫШКУ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА)

Данное сообщение выводится на дисплей, если крышка заливной

горловины топливного бака затянута

не плотно. Затяните крышку заливной

горловины топливного бака.

Сообщения о ключах и замках

NUMBER OF KEYS PROGRAMMED (ЗАПРОГРАММИРОВАНО НЕСКОЛЬКО КЛЮЧЕЙ)

Данное сообщение выводится на дисплей при программировании нового ключа с пультом дистанционного управления.

REPLACE BATTERY IN REMOTE KEY (ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТ ПИТА-НИЯ В ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ)

Данное сообщение выводится на дисплей при программировании нового ключа с пультом дистанционного управления.

Сообщения, связанные с приборами освещения

AUTOMATIC LIGHT CONTROL ON (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВ-ЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ АКТИВИРОВАН)

Данное сообщение выводится на дисплей при выборе автоматиче-

ского режима управления световыми приборами. См. «Система автома‑ тического управления наружными

световыми приборами», стр. 5‑3.

AUTOMATIC LIGHT CONTROL OFF (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВ-ЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ ОТКЛЮЧЕН)

Данное сообщение выводится на дисплей при отключении автомати-

ческого режима управления световыми приборами. См. «Система автома‑ тического управления наружными световыми приборами», стр. 5‑3.

LEFT FRONT TURN INDICATOR FAILURE (НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА)

Данное сообщение выводится на дис-плей при необходимости замены лампы указателя поворота. Более подробная информация приведена в разделах

«Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (Базовая комплектация)», стр. 9‑34 или «Фары, лампы передних указателей поворотов

- габаритные огни (Более высокие уровни комплектации)», стр. 9‑35

- «Замена ламп», стр. 9‑38.

LEFT REAR TURN INDICATOR FAILURE (НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА)

Данное сообщение выводится на дисплей при необходимости замены лампы указа-теля поворота. См. «Габаритные огни,

указатели поворотов и стоп-сигналы», стр. 9‑37 и «Замена ламп», стр. 9‑38.

RIGHT FRONT TURN INDICATOR

FAILURE (НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА)

Данное сообщение выводится на дис-плей при необходимости замены лампы указателя поворота. Более подробная информация приведена в разделах

«Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (Базо‑ вая комплектация)», стр. 9‑34 или «Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (Более высокие уровни комплектации)», стр. 9‑35 и «Замена ламп», стр. 9‑38.

RIGHT REAR TURN INDICATOR FAILURE (НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНЕГО ПРАВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА)

Данное сообщение выводится

на дисплей при необходимости замены лампы указателя поворота. См. «Габа‑

4-38  Приборы и органы управления

ритные огни, указатели поворотов и стоп-сигналы», стр. 9‑37 и «Замена ламп», стр. 9‑38.

TURN SIGNAL ON (ВКЛЮЧЕНЫ УКА-

ЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ)

Данное сообщение выводится на дис-плей, если включен указатель пово-рота. Выключите указатель поворота.

Сообщения систем кон-троля окружения

PARK ASSIST OFF (СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ ОТКЛЮЧЕНА)

Данное сообщение выводится на дис-плей, если система помощи при пар-ковке была отключена принудительно или если система отключилась в связи

- условиями эксплуатации автомобиля.

См. «Система помощи при парковке

- ультразвуковыми датчиками»,

стр. 8‑42.

SERVICE PARK ASSIST (НЕИСПРАВ-

НОСТЬ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ)

Данное сообщение выводится на дис-

плей, если в системе помощи при

парковке с ультразвуковыми датчиками возникла неисправность. Не пользуй-

тесь неисправной системой помощи при

парковке. Более подробная информа-

ция приведена в подразделе «Система помощи при парковке с ультразвуко‑

выми датчиками», стр. 8‑42. Обрати-

тесь в авторизованный сервисный

центр для проверки системы.

Сообщения, связанные с системами поддержания курсовой устойчивости

STABILITRAK COMPETITIVE MODE (V8 Engine Only) (СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ СИСТЕМЫ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ STABILITRAK (Только для автомобилей с двигате-лем V8)

Данное сообщение выводится на дисплей

при выборе спортивного режима системы Stabilitrak. Более под-робная информа-ция приведена в подразделе «Спор‑ тивный режим», стр. 8‑38.

SERVICE TRACTION CONTROL (НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОТИВОБУКСО-ВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (TCS))

Данное сообщение выводится

на дисплей при возникновении неис-правности в противобуксовочной

системе. При появлении данного сооб-щения система никак не ограничивает

скорость вращения ведущих колес. Учтите это при дальнейшем движении.

Обратитесь в авторизованный сервис-ный центр для проверки системы.

SERVICE STABILITRAK (НЕСПРАВ-

НОСТЬ СИСТЕМЫ StabiliTrak)

Данное сообщение появляется

при возникновении неисправности в системе StabiliTrak®. Если появи-

лось данное сообщение, попробуйте перезагрузить систему. Остановите автомобиль; заглушите двигатель

- извлеките ключ из замка зажигания; откройте и закройте дверь водителя

- подож-дите одну минуту. При этом контрольная лампа накомбинации приборов должна погаснуть. Спустя

минуту снова запустите двигатель. Если сообщение появилось снова,

значит, в системе есть неисправности.

Обратитесь в авто-ризованный сер-висный центр для проверки системы. Автомобилем по-прежнему можно поль-

зоваться в обычном режи-ме, однако

система StabiliTrak не действует, поэ-тому рекомендуется двигаться более

осторожно и с более низкой скоростью.

Приборы и органы управления  4-39

Сообщения системы поду-шек безопасности

SERVICE AIRBAG (НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ)

Данное сообщение появляется при воз-никновении неисправности в системе подушек безопасности. Обратитесь к официальному дилеру.

Сообщения, связанные с ремнями безопасности

BUCKLE SEATBELT (ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ)

Данное сообщение выводится на дисплей в качестве напоминания

о непристегнутом ремне безопасности.

Сообщения, связанные с охранной системой

THEFT ATTEMPTED (ПОПЫТКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПРО-НИКНОВЕНИЯ)

Данное сообщение выводится на дисплей, если охранная система автомобиля заре-гистрировала попытку несанкционирован-ного проникновения в автомобиль.

Сообщения, связанные с техническим обслужива-нием автомобиля

SERVICE AC SYSTEM (НЕИСПРАВ-

НОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА)

Данное сообщение появляется при воз-никновении неисправности в системе кондиционирования. Обратитесь к офи-циальному дилеру.

SERVICE POWER STEERING (НЕИС-

ПРАВЕН УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ)

Данное сообщение появляется при воз-никновении неисправности в усилителе. Обратитесь к официальному дилеру.

SERVICE VEHICLE SOON (НЕОБХОДИМО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)

Данное сообщение появляется при воз-никновении неисправности в системах автомобиля. Обратитесь к официаль-ному дилеру.

Сообщения, связанные с давлением воздуха в шинах

CHECK XXX TIRE PRESSURE or TIRE PRESSURE LOW ADD AIR TO TIRE (ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ ИЛИ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ, НАКАЧАЙТЕ ШИНУ)

Данное сообщение выводится на дис-плей, если давление воздуха в одной или более шинах опустилось ниже нормы.

Данное сообщение также выводится на дисплей вместе с сообщениями

LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT REAR, или RIGHT REAR (ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ, ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ, ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ, ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ), чтобы указать, в какой шине давление воздуха ниже нормы.

Кроме того, на комбинации приборов загорается контрольная лампа падения давления воздуха в шинах. См. под-

раздел «Контрольная лампа низкого давления воздуха в шинах», стр. 4‑23.

Если на дисплее DIC появляется сооб-щение о низком давлении воздуха в шинах, при первой возможности оста-

новите автомобиль. Приведите давле-ние воздуха в шине в норму, которая приведена на табличке с указанием

рекомендованных значений давле-

4-40  Приборы и органы управления

ния воздуха в шинах. См. «Шины»,

стр. 9‑46, «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12 и «Давление воздуха в шинах», стр. 9‑47.

Значения давления воздуха в шинах выводятся также на дисплей DIC.

См. «Информационный центр (DIC)»,

стр. 4‑26.

SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM (НЕИСПРАВНОСТЬ МОНИТОРА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ)

Данное сообщение выводится на дис-плей, если в мониторе давления воздуха в шинах возникла неисправ-ность. Более подробная информация приведена в подразделе «Действие монитора давления воздуха в шинах»,

стр. 9‑50.

TIRE LEARNING ACTIVE (ВЫПОЛ-

НЯЕТСЯ НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ TPMS)

Данное сообщение выводится на дисплей при выполнении началь-

ной настройки системы TPMS. Более подробная информация приведена в подразделе «Действие монитора

давления воздуха в шинах», стр. 9‑50.

TIRE PRESSURE SYSTEM RESET (ПОКАЗАНИЯ МОНИТОРА ЖИЗНИ МОТОРНОГО МАСЛА СБРОШЕНЫ)

Данное сообщение выводится на дис-плей после сбрасывания показаний монитора жизни моторного масла. Более подробная информация при-ведена в подразделе «Действие мони-тора давления воздуха в шинах»,

стр. 9‑50.

Сообщения, связанные с трансмиссией

1 – 4 SHIFT (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С 1-ой НА 4-ю ПЕРЕДАЧУ)

Данное сообщение выводится на дис-плей, если переключение возможно только с первой на четвертую пере-дачу; переключение с первой на вто-рую передачу невозможно. Более подробная информация приведена в подразделе «Механическая коробка передач», стр. 8‑32.

PRESS CLUTCH TO START (НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ)

Данное сообщение выводится

на дисплей при попытке запуска двига-теля, не нажимая педаль сцепления.

SERVICE TRANSMISSION (НЕИСПРАВ-

НОСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

Данное сообщение появляется при возникновении неисправности

в коробке передач. Обратитесь в авто-ризованный сервисный центр.

SHIFT DENIED

(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО)

Данное сообщение выводится на дис-плей при попытке включения недо-пустимо низкой передачи в режиме ручного выбора передач. Более подробная информация приведена в подразделе «Режим ручного выбора передач», стр. 8‑30.

SHIFT TO PARK (ПЕРЕВЕДИТЕ РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА В ПОЛОЖЕНИЕ «Р» (Парковка))

Данное сообщение выводится на дис-плей, если возникает необходимость перевести рычаг селектора в положе-ние «Р» (Парковка). Даное сообщение может выводиться на дисплей при попытке извлечь ключ из замка зажига-

ния, когда рычаг селектора находится не в положении «Р» (Парковка).

TRANSMISSION HOT – IDLE ENGINE (ПЕРЕГРЕВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Приборы и органы управления  4-41

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ДАЙТЕ ДВИ-ГАТЕЛЮ ПОРАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА)

Данное сообщение появляется в соп-ровождении звукового предупреждения («колокольчик»), когда перегревается рабочая жидкость коробки передач. Движение с перегретой рабочей жидкостью коробки передач может привести к серьезным повреждениям коробки передач. Остановите авто-мобиль и дайте двигателю порабо-тать в режиме холостого хода, чтобы охладилась рабочая жидкость коробки передач. Данное сообщение исчезает, когда температура рабочей жидкости приходит в норму.

Сообщения-напоминания

ICE POSSIBLE DRIVE WITH CARE (ВОЗМОЖНО ОБЛЕДЕНЕНИЕ ДОРОГИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ)

Данное сообщение выводится в усло-виях, когда возможно образование наледи на дорогах.

TURN WIPER CONTROL TO INTERMIT-TENT FIRST (СНАЧАЛА ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПРЕРЫВИСТОЙ РАБОТЫ ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ)

Данное сообщение выводится на дисплей при попытке настроить

величину интервала прерывистого режима, когда не включен режим пре-рывистой работы щеток очистителя

ветрового стекла. См. «Очисти-тель/

омыватель ветрового стекла»,

стр. 4‑7.

Сообщения, связанные со скоростью движения автомобиля

DRIVER SELECTED SPEED LIMIT EXCEEDED (ВЫБРАННОЕ ВОДИ-ТЕЛЕМ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПРЕВЫШЕНО)

Данное сообщение выводится

на дисплей при превышении ограни-чения скорости, выбранного водите-лем. См. подраздел «Ограничение скорости» раздела «Информационный центр (DIC)», стр. 4‑26.

VEHICLE OVERSPEED (ПРЕВЫШЕ-

НИЕ СКОРОСТИ)

Данное сообщение выводится на дисплей, если скорость движения

автомобиля превышает 120 км/ч. Дан-ное сообщение удалить нельзя.

Сообщения, связанные с окнами

OPEN, THEN CLOSE DRIVER WINDOW (ОТКРОЙТЕ, ЗАТЕМ ЗАКРОЙТЕ ОКНО СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)

Данное сообщение выводится на дис-плей при необходимости перепрограмми-рования приводов стеклоподъемников.

Если аккумуляторная батарея автомо-биля заряжалась, отсоединялась, может

потребоваться перепрограммирование приводов стеклоподъемников для актива-ции функции автоматического закрывания

окон. Более подробная информация при-ведена в подразделе «Окна с электриче‑ скими стеклоподъемниками», стр. 1‑14.

OPEN, THEN CLOSE PASSENGER WINDOW (ОТКРОЙТЕ, ЗАТЕМ ЗАКРОЙТЕ ОКНО СО СТОРОНЫ

ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА)

Данное сообщение выводится на дисплей при необходимости перепрограммирова-ния приводов стеклоподъемников окон.

Если аккумуляторная батарея автомобиля

заряжалась, отсоединялась, может потребо-ваться перепрограммирование электропри-водов стеклоподъемников для активации

функции автоматического закрывания окон. Более подробная информация приведена

в подразделе «Окна с электрическими стеклоподъемниками», стр. 1‑14.

4-42  Приборы и органы управления

Пользовательские

настройки

Для доступа к меню пользовательских настроек используйте органы управле-

ния аудиосистемой.

CONFIG (Конфигурация): Нажмите данную кнопку для входа в меню настроек конфигурации.

Переключатель MENU/SELECT: При нажатии центральной части данного переключателя выполняется вход в меню и выбор пунктов меню. Повора-

чивайте переключатель для перехода от одного пункта меню к другому.

BACK (НАЗАД): Нажмите данную кнопку для выхода из меню или для перехода в предыдущий пункт меню.

Вход в меню пользовательских настроек

- Нажмите кнопку CONFIG для входа в меню настроек конфигурации.

- Поверните переключатель MENU/

SELECT для выбора пункта «Vehicle Settings» (Пользовательские настройки).

- Нажмите центральную часть пере-ключателя MENU/ SELECT, чтобы выбрать меню «Vehicle Settings» (Пользовательские настройки).

Появится следующий список:

- Climate and Air Quality (Система климат-контроля и качество воздуха).

- Comfort and Convenience (Комфорт и удобство).

- Collision/Detection Systems (Системы контроля окружения).

- Language (Язык).

- Lighting (Система освещения).

- Power Door Locks (Центральный выключатель блокировки замков).

- Remote Lock/Unlock/Start (Система дистанционного запуска двигателя/ отпирания/запирания дверей).

- Return to Factory Settings (Вернуться к заводским настройкам).

Поверните переключатель MENU/ SELECT для выделения меню. Нажмите переключатель, чтобы выбрать его.

В каждом из пунктов меню содержится следующая информация.

Climate and Air Quality (Система климат-контроля и качество воз-духа)

При выборе меню «Climate and Air Quality» на дисплее появится следую-щее:

- Обогрев сидений при дистанцион-ном запуске двигателя.

Обогрев сидений при дистанцион-ном запуске двигателя

Если данная функция включена, то при дистанционном пуске двигателя будут

включены обогреватели сидений.

Нажмите переключатель MENU/ SELECT, когда выделен пункт «Remote Start Heated Seats». Поворачивайте переключатель, чтобы выбрать пунты

«ON» или «OFF» (Вкл. или Выкл.)

Нажмите переключатель для под-

тверждения выбора и перейдите к предыдущему меню.

Приборы и органы управления  4-43

Comfort and Convenience (Ком-

форт и удобство)

Выберите меню «Comfort and Convenience» и на дисплее появится следующее:

- Chime Volume (Громкость звукового предупреждения («колокольчик»)).

Chime Volume (Громкость звукового предупреждения («колокольчик»))

В данном пункте меню можно отрегу-лировать уровень громкости предупре-ждающего сигнала.

Нажмите регулятор MENU/SELECT, когда выделен пункт «Chime Volume». Поворачивайте переключатель, чтобы выбрать режим «Normal» или «High» (нормальная или высокая громкость) Нажмите переключатель для подтвер-

ждения выбора и перейдите к преды-дущему меню.

Collision/Detection Systems (Системы контроля окружения)

При выборе меню «Collision/Detection Systems» на дисплее появится сле-

дующее:

- Parking Assist (Система помощи при парковке).

Parking Assist (Система помощи при парковке)

С помощью данного пункта меню можно включить или отключить систему помощи при парковке с уль-

тразвуковыми датчиками.

Нажмите MENU/SELECT, когда выде-лен пункт «Park Assist». Поворачи-вайте переключатель, чтобы выбрать пунты «ON» или «OFF» (Вкл. или Выкл.) Нажмите переключатель для подтверждения выбора и перейдите к предыдущему меню.

Language (Язык)

При выборе меню «Language» на дис-плее появится следующее:

- English (UK) (Английский, Великобр.);

- Spanish (Испанский);

- French (Французский);

- German (Немецкий);

- Italian (Итальянский);

- Swedish (Шведский);

- Dutch (Голландский);

- Polish (Польский);

- Danish (Датский);

- Portugues (Europe) (Португальский);

- Norwegian (Норвежский);

- Finnish (Финский);

- Turkish (Турецкий);

- Arabic (Арабский);

- Russian (Русский);

- Portugues (Brazil) (Португальский,

Бразильск.).

Поворачивайте переключатель MENU/ SELECT для выбора языка. Нажмите переключатель для подтверждения выбора и перейдите к предыдущему меню.

Lighting (Система освещения)

При выборе меню «Lighting» на дис-плее появится следующее:

- Exit Lighting (Освещение при высадке);

- Vehicle Locator Lights (Функция

определения местонахождения автомобиля).

Exit Lighting (Освещение при высадке)

В данном пункте меню можно выбрать длительность действия наружных све-

товых приборов при выходе из автомо-биля в темное время суток.

Нажмите переключатель MENU/

SELECT, когда выделен пункт Exit Lighting. Поворачивайте переклю-

| 4-44 | Приборы и органы управления |  |
| --- | --- | --- |
| чатель, чтобы выбрать необходи- |  | • Unlocked Door Anti Lock Out (Функ- |  |
| мые настройки: Off (выкл.), 1 Minute |  | ция защиты от блокировки замка |  |
| (1 минута) или 2 Minutes (2 минуты). |  | открытой двери водителя). |  |
| Нажмите переключатель для подтверж- |  | • Auto Door Unlock (Функция автома- |  |
| дения выбора и перейдите к предыду- |  | тического отпирания замков) |  |
| щему меню. |  |  |  |
|  |  | • Delayed Door Lock (Функция |  |
| Vehicle Locator Lights (Функция |  |  |  |
|  |  | задержки запирания замков) |  |
| определения местонахождения |  | Unlocked Door Anti Lock Out (Функ- |  |
| автомобиля) |  |  |  |
|  |  | ция защиты от блокировки замка |  |
| В данном пункте меню можно включить |  |  |  |
|  |  | открытой двери водителя) |  |
| или отключить функцию определения |  |  |  |
|  |  | Если данная функция активирована, |  |
| местонахождения автомобиля. Если |  |  |  |
|  |  | открытую дверь водителя запереть |  |
| данная функция включена при нажатии |  |  |  |
|  |  | невозможно. При отключении данной |  |
| кнопки на пульте дистанционного |  |  |  |
|  |  | функции будет доступно меню «Delayed |  |
| управления, начнут мигать фары |  |  |  |
|  |  | Door Lock». |  |
| и фонари заднего хода. |  |  |  |
|  |  | Нажмите переключатель MENU/ |  |
| Нажмите переключатель MENU/ |  |  |  |
|  |  | SELECT, когда выделен пункт «Auto |  |
| SELECT, когда выделен пункт «Vehicle |  |  |  |
|  |  | Door Unlock». Поворачивайте переклю- |  |
| Locator Lights». Поворачивайте пере- |  |  |  |
|  |  | чатель, чтобы выбрать пунты «On» или |  |
| ключатель, чтобы выбрать пунты «ON» |  |  |  |
|  |  | «Off» (Вкл. или Выкл.) Нажмите пере- |  |
| или «OFF» (Вкл. или Выкл.) Нажмите |  | ключатель для подтверждения выбора |  |
| переключатель для подтверждения |  |  |  |
|  |  | и перейдите к предыдущему меню. |  |
| выбора и перейдите к предыдущему |  |  |  |
|  |  | Auto Door Unlock (Функция автома- |  |
| меню. |  |  |  |  |
| Power Door Locks (Централь- |  | тического отпирания замков) |  |
|  |  | В данном пункте меню можно выбрать, |  |
| ный выключатель блокировки |  | какая из дверей будет автоматически |  |
| замков) |  |  | отпираться при установке рычага |  |
| При выборе меню «Power Door Locks» |  | селектора в положение «Р» (Парковка). |  |
|  |  | Нажмите переключатель MENU/ |  |
| на дисплее появится следующее: |  |  |  |
|  |  |  | SELECT, когда выделен пункт «Auto |  |

Door Unlock». Поворачивайте пере-ключатель, чтобы выбрать режим «All Doors», «Driver Door» (Все двери, дверь водителя) или «Off» (Выкл.). Нажмите переключатель для подтверждения

выбора и перейдите к предыдущему

меню.

Delayed Door Lock (Функция задержки запирания замков)

Данная функция позволяет задержи-вать запирание замков дверей. Если вы хотите отменить задержку, нажмите кнопку центрального выключателя блокировки.

Нажмите переключатель MENU/SELECT, когда выделен пункт «Delayed Door Lock». Поворачивайте переключатель, чтобы выбрать пунты «On» или «Off» (Вкл. или Выкл.) Нажмите переклю-чатель для подтверждения выбора и перейдите к предыдущему меню.

|  |  |  | Приборы и органы управления | 4-45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remote Lock/Unlock/Start |  | для подтверждения выбора и перей- |  | ключатель для подтверждения выбора |  |
| (Система дистанционного запу- |  | дите к предыдущему меню. |  | и перейдите к предыдущему меню. |  |
| ска двигателя/отпирания/запи- |  | Locking Feedback (Обратная связь |  | Remote Vehicle Start (Система дис- |  |
| рания дверей) |  | при запирании замков) |  | танционного запуска двигателя) |  |
|  |  | В данном пункте меню можно выбрать |  | В данном пункте меню можно включить |  |
| При выборе меню «Remote Lock/ |  |  |  |  |  |
|  |  | тип обратной связи, используемый |  | или отключить функцию дистанцион- |  |
| Unlock/Start» на дисплее появится |  |  |  |  |  |
|  |  | при отпирании автомобиля с помощью |  | ного запуска двигателя (при соответ- |  |
| следующее: |  |  |  |  |  |
|  |  | пульта дистанционного управления. |  | ствующей комплектации). |  |  |
| • | Unlock Feedback (Lights) (Обрат- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нажмите переключатель MENU/ |  | Нажмите переключатель MENU/ |  |  |
|  | ная связь при отпирании замков |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SELECT, когда выделен пункт «Locking |  | SELECT, когда выделен пункт «Remote |  |
|  | (с помощью световых приборов)) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Feedback». Поворачивайте переключа- |  | Vehicle Start». Поворачивайте пере- |  |
| • | Locking Feedback (Обратная связь |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тель, чтобы выбрать режим «Lights and |  | ключатель, чтобы выбрать пунты «On» |  |
|  | при запирании замков) |  | Horn», «Lights Only», «Horn Only», или |  | или «Off» (Вкл. или Выкл.) Нажмите |  |
| • Door Unlock Options (Опции отпира- |  | «Off». (Звуковой и световой сигналы, |  | переключа-тель для подтверждения |  |
|  | ния замков дверей) |  | Только световой, Только звуковой или |  | выбора и перей-дите к предыдущему |  |
| • | Система дистанционного запуска |  | Выкл.) Нажмите переключатель для |  | меню. |  |  |
|  |  |  | подтверждения выбора и перейдите |  |  |  |  |
|  | двигателя |  |  |  | Return to Factory Settings (Вер- |  |
|  |  |  | к предыдущему меню. |  |  |  |
| Unlock Feedback (Lights) (Обрат- |  |  |  |  |  |
|  |  | Door Unlock Options (Опции отпира- |  | нуться к заводским настройкам) |  |
| ная связь при отпирании замков |  |  |  |  |  |
|  |  | ния замков дверей) |  | Выберите пункт «Return to Factory |  |
| (с помощью световых приборов)) |  |  |  |  |  |
|  |  | В данном пункте меню можно выбрать, |  | Settings», чтобы сбросить все поль- |  |
| Если данная функция включена, при |  |  |  |  |  |
|  |  | какая дверь будет отпираться при |  | зовательские настройки и установить |  |
| отпирании замков с помощью пульта |  |  |  |  |  |
|  |  | нажатии кнопки отпирания на пульте |  | заводские настройки (настройки |  |  |
| дистанционного управления мигают |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дистанционного управления. |  | по умолчанию). Поворачивайте пере- |  |
| наружные приборы освещения. |  |  |  |  |  |
|  |  | Нажмите переключатель MENU/ |  | ключатель, чтобы выбрать пункты |  |
| Нажмите переключатель MENU/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Yes» или «No» (Да или Нет). Нажмите |  |
|  |  | SELECT, когда выделен пункт «Door |  |  |  |
| SELECT, когда выделен пункт «Unlock |  |  |  | переключатель, чтобы подтвердить |  |
|  |  | Unlock Options». Поворачивайте пере- |  |  |  |
| Feedback (Lights)». Поворачивайте |  |  |  | выбор и перейти к предыдущему меню. |  |
|  |  | ключатель, чтобы выбрать режим «All |  |  |  |
| переключатель, чтобы выбрать режим |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doors» или «Driver Door» (Все двери |  |  |  |  |
| Flash Lights или «Off» (Мигающий свет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или дверь водителя) Нажмите пере- |  |  |  |  |
| или Выкл.) Нажмите переключатель |  |  |  |  |  |  |

4-46  Приборы и органы управления

. ДЛЯ ЗАМЕТОК

Система освещения

Наружные световые приборы

Переключатель наружных световых приборов �����������������������5-1

Переключатель дальнего/ближнего света фар �����5-2

Кратковременное включение дальне-

го света фар ����������������������������������5-3

Система дневных ходовых

огней (DRL) �����������������������������������5-3

Система автоматического управления наружными световыми приборами �����������������5-3

Аварийная световая сигнализация ���5-4 Сигналы указателей поворотов �����5-5

Противотуманные фары �����������������5-5

Приборы внутреннего освещения

Регулятор яркости подсветки комби-

нации приборов ����������������������������5-6

Плафоны освещения салона ���������5-6

Функции системы внутреннего освещения

Освещение при посадке �����������������5-6

Функция задержки отключения

ламп подсветки порогов ��������������5-6 Система управления электрической нагрузкой ��������������5-7

Функция защиты аккумуляторной батареи от разряда �����������������������5-7

Наружные световые приборы

Переключатель наружных световых приборов

Переключатель наружных световых приборов расположен на приборной панели, слева от рулевой колонки.

| Система освещения | 5-1 |
| --- | --- |

С помощью данного переключателя осуществляется управление следующи-ми наружными световыми приборами:

- Фары

- Боковые габаритные огни

- Габаритные огни

- Задние габаритные огни

- Фонари освещения регистрационно-го знака

- Подсветка комбинации приборов

- Противотуманные фары (при соот-ветствующей комплектации)

- Система дневных ходовых огней

(DRL)

Переключатель наружных световых приборов имеет четыре положения:

(Off): При установке переключателя

- данное положение отключается или включается (при повторной установке) режим автоматического управления световыми приборами. Отпустите данный переключатель, он вернется

- положение AUTO.

5-2   Система освещения

AUTO (Режим автоматического управления освещением): При уста-

новке переключателя в данное поло-жение будут автоматически включаться фары и следующие световые приборы:

- Габаритные огни

- Задние габаритные огни

- Боковые габаритные огни

- Фонари освещения регистрационно-го знака

- Подсветка комбинации приборов

При данном положении переключателя система дневных ходовых огней также управляется автоматически. См. «Си‑ стема дневных ходовых огней (DRL)»,

стр. 5‑3.

(Габаритные огни): При установке

переключателя в данное положение будут включаться габаритные огни и следующие световые приборы:

- Задние габаритные огни

- Боковые габаритные огни

- Фонари освещения регистрационно-го знака

- Подсветка комбинации приборов

Если дверь водителя открыта при вы-ключенном зажигании и включенных габаритных огнях, прозвучит звуковое предупреждение («колокольчик»).

(Фары): При установке переключате-ля в данное положение будут включать­­ся фары и следующие свето­­вые приборы­:

- Габаритные огни

- Задние габаритные огни

- Боковые габаритные огни

- Фонари освещения регистрационно-го знака

- Подсветка комбинации приборов

Если дверь водителя открыта при вы-ключенном зажигании и включенных фарах, прозвучит звуковое предупре-ждение («колокольчик»).

(Противотуманные фары): Нажатие данной кнопки приводит к включению или выключению противотуманных фар. Противотуманные фары включаются вместе со следующими световыми приборами­:

- Габаритные огни

- Задние габаритные огни

- Боковые габаритные огни

- Фонари освещения регистрационно-го знака

- Подсветка комбинации приборов

См. «Противотуманные фары»,

стр. 5‑5.

Переключатель дальнего/ ближнего света фар

Чтобы включить дальний свет фар, от-ведите рычаг левого комбинированного подрулевого переключателя от себя.

Чтобы включить ближний свет фар, снова нажмите рычаг или потяните его на себя и отпустите.

При включении дальнего света фар на комбинации приборов загорается данный индикатор.

|  |  |  |  |  | Система освещения | 5-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кратковременное включе- |  | Система дневных ходовых огней акти- |  | дневные ходовые огни, установите |  |  |
| ние дальнего света фар |  | вирует ближний свет фар с пониженной |  | переключатель наружных световых |  |  |
|  |  | яркостью или ксеноновые фары (при |  | приборов в положение OFF. |  |  |
| Данная функция работает как при вклю- |  | соответствующей комплектации), когда |  | При необходимости система освеще- |  |
| ченных, так и при выключенных ближнем |  | соблюдены следующие условия: |  | ния может быть переведена в обычный |  |
| свете фар и дневных ходовых огнях. |  | • Выбран режим ON/RUN замка за- |  | режим. |  |  |
| Для кратковременного включения |  |  | жигания. |  |  |  |  |
| дальнего света фар потяните рычаг |  | • | Переключатель наружных световых |  | Система автоматического |  |
| левого комбинированного подрулевого |  |  | приборов установлен в положение |  |  |  |
| переключателя на себя до упора, а за- |  |  | AUTO или был коротко переведен |  | управления наружными |  |  |
| тем отпустите его. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в положение OFF для включения |  | световыми приборами |  |  |
|  |  |  | режима автоматического управле- |  |  |  |  |
| Система дневных ходо- |  |  | ния световыми приборами. |  | В темное время суток, если переклю- |  |
|  |  | • | Двигатель работает. |  | чатель наружных световых приборов |  |
| вых огней (DRL) |  | При включении дневных ходовых |  | находится в положении AUTO, вклю- |  |
|  |  |  |  | чаются фары (с обычной яркостью), |  |
| Система дневных ходовых огней улуч- |  | огней фары, задние габаритные огни, |  |  |  |
|  |  |  |  | габаритные огни, фонари подсветки |  |
| шает видимость автомобиля спереди |  | боковые габаритные огни, подсветка |  |  |  |
|  |  |  |  | регистрационного знака и подсвет- |  |  |
| в дневное время суток. |  | комбинации приборов и другие при- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ка комбинации приборов. При этом |  |  |
| Датчик освещенности, расположенный |  | боры освещения не включаются. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уменьшается яркость подсветки шкалы |  |
| в верхней части приборной панели, |  | В зависимости от освещения дневные |  | головного устройства аудиосистемы. |  |
| управляет включением и выключением |  | ходовые огни отключаются автомати- |  | Чтобы отключить систему автоматиче- |  |
| дневных ходовых огней, поэтому не за- |  | чески, и включается обычный режим |  |  |  |
|  |  |  |  | ского управления наружными световы- |  |
| крывайте данный датчик какими-либо |  | действия системы освещения. При |  |  |  |
|  |  |  |  | ми приборами, установите переклю- |  |
| предметами. |  | включении фар активируются и другие |  |  |  |
|  |  |  |  | чатель наружных световых приборов |  |
|  |  | приборы наружного освещения, зажи- |  |  |  |
|  |  |  |  | в положение OFF. |  |  |
|  |  | гающиеся в данном режиме. |  |  |  |  |
|  |  | При достаточной освещенности фары |  |  |  |  |
|  |  | автоматически отключаются, и включа- |  |  |  |  |
|  |  | ется система дневных ходовых огней. |  |  |  |  |
|  |  | Чтобы выключить или снова включить |  |  |  |  |

5-4   Система освещения

Автомобиль оборудован датчиком освещенности, расположенным в верх-ней части приборной панели. Не за-крывайте данный датчик – в противном случае фары будут всегда включаться при включении зажигания.

Фары могут также включаться при движении по подземному паркингу,

- условиях сильной облачности или

- туннеле. Это не является признаком неисправности.

При переключении из дневного и ночного режимов действия системы

дневных ходовых огней, а также при действии системы автоматического управления наружными световы-ми приборами возникает задержка,

поэтому движение под мостами или по ярко освещенным улицам не влияет на работу данной системы. На систему дневных ходовых огней и систему ав-томатического управления наружными световыми приборами влияет только изменение освещенности на длитель-ный период времени – превышающий длительность периода задержки.

Система автоматического управления наружными световыми приборами включается при запуске двигателя при нахождении автомобиля в неосвещен-ной зоне. В светлое время суток при выезде из гаража происходит неболь-

шая задержка перед выключением системы автоматического управления наружными световыми приборами и включением системы дневных ходо-

вых огней. Во время действия периода задержки подсветка комбинации при-боров может быть не такой яркой, как обычно. Убедитесь в том, что яркость подсветки комбинации приборов уста-новлена на максимум. См. «Регулятор яркости подсветки комбинации при‑ боров», стр. 5‑6.

Аварийная световая сиг-нализация

Выключатель аварийной свето-вой сигнализации:

При нажатии данной кнопки будут одновременно мигать передние и за-дние указатели поворотов. Данный сигнал оповещает окружающих о том, что у вас возникли какие-то проблемы. Чтобы выключить аварийную световую сигнализацию, нажмите кнопку выклю-чателя еще раз.

Сигналы указателей пово-ротов

Индикаторы включения указателей поворота в виде стрелок, находящихся на комбинации приборов, показывают направление поворота или изменения полосы движения.

Для включения указателей поворота переместите рычаг левого подрулевого комбинированного переключателя до упора вверх или вниз.

Перед началом перестроения корот-ким движением переместите рычаг вверх или вниз до момента включения указателей поворота. Удерживайте рычаг до завершения перестроения. При кратковременном нажатии рычага указатели поворота мигнут три раза.

При отпускании рычаг левого подруле-вого комбинированного переключателя

возвращается в исходное положение.

Если после включения указателя поворота стрелка индикатора на комбинации приборов мигает слишком быстро или не загорается вообще, это свидетельствует о том, что, возможно,

перегорела одна из ламп указателей поворотов.

Замените перегоревшую лампу. Если лампа не перегорела, проверьте соответствующий предохранитель.

См. «Перегрузки в системе электроо‑ борудования», стр. 9‑38.

Противотуманные фары

Выключатель противотуманных фар

(при соответствующей комплектации) расположен на переключателе на-ружных световых приборов, с левой стороны от рулевого колеса.

| Система освещения | 5-5 |
| --- | --- |

Чтобы включить противотуманные фары, переведите ключ зажигания в положение ON/ RUN.

При нажатии данного выключателя противотуманные фары включаются или выключаются. При выборе этого режима на комбинации приборов загорится соответствующий индикатор.

Противотуманные фары включаются вместе с габаритными огнями.

При включении дальнего света фар противотуманные фары отключаются. При выключении дальнего света фар противотуманные фары включаются снова.

На автомобилях с ксеноновыми фарами вместо противотуманных фар устанавливается система дневных ходовых огней.

В соответствии с законами некоторых стран противотуманные фары должны использоваться совместно с ближним светом фар.

5-6   Система освещения

Приборы внутреннего освещения

Регулятор яркости подсветки комбинации приборов

Данный регулятор регулирует яркость

подсветки комбинации приборов.

(Регулятор яркости подсветки комбинации приборов): Поворачи-

вайте регулятор вверх или вниз, чтобы изменить яркость подсветки комбина-ции приборов.

Плафоны освещения салона

Выключатели плафонов освещения салона расположены на потолочной консоли, рядом с внутренним зеркалом заднего вида.

Чтобы изменить настройки плафона освещения салона, выберете один из следующих режимов:

Off: В данном режиме плафон не загорается даже при открывании какой-либо из дверей автомобиля.

(Door): В данном режиме плафон при открывании какой-либо двери загорается автоматически.

(On): При установке переключате-

ля в данное положение плафон загорается.

Функции системы внутреннего освещения

Освещение при посадке

При открывании какой-либо двери автомобиля включаются приборы внутреннего освещения. Они остаются включенными в течение 20 секунд. После закрывания всех дверей или перевода ключа зажигания в положение ON/RUN они отключаются с плавным уменьшением интенсивности освеще-ния. Внутреннее освещение активирует-ся также при нажатии кнопки  на пульте дистанционного управления.

Приборы внутреннего освещения оста-ются включенными в течение прибли-зительно 20 секунд после извлечения

ключа из замка зажигания.

Функция задержки отключения ламп подсветки порогов

При включении данной функции лампы подсветки порогов выключаются с по-степенным (3–5 секунд) уменьшением интенсивности освещения порогов, а не

мгновенно.

|  |  |  |  |  | Система освещения | 5-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система управления |  | терно для автомобилей любого типа. Это |  | способна также снизить потребление |  |  |
| электрической нагрузкой |  | связано с тем, что при работе двигателя |  | энергии некоторыми дополнительными |  |
|  |  | в режиме холостого хода, вал генератора |  | потребителями. |  |  |
| Данный автомобиль оборудован сис­ |  | переменного тока вращается недоста- |  | Обычно это происходит постепенно и не- |  |
| темой управления электрической на- |  | точно быстро, чтобы вырабатывалось |  | заметно. В редких случаях при самых вы- |  |
| грузкой, которая измеряет температуру |  | достаточное количество электрической |  | соких уровнях корректирующих действий |  |
| и степень зарядки аккумуляторной бата- |  | энергии, необходимое при высокой элек- |  | системы это может оказаться заметным. |  |
| реи. Она также регулирует напряжение |  | трической нагрузке. |  |  |  |
|  |  |  |  | В таком случае на дисплее информацион- |  |
| аккумуляторной батареи для обеспече- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чрезмерная электрическая нагрузка |  | ного центра могут появиться следующие |  |
| ния эффективной и продолжительной |  | возникает, если одновременно включены |  | сообщения: BATTERY SAVER ACTIVE |  |  |
| работы батареи. |  | следующие электрические приборы: |  | (Активирована система защиты аккуму- |  |
| Если уровень зарядки аккумулятор- |  | фары в режиме ближнего света, фары |  | ляторной батареи от разряда), BATTERY |  |
| ной батареи низок, то для подзарядки |  | в режиме дальнего света, противотуман- |  | VOLTAGE LOW (Низкое напряжение акку- |  |
| батареи величина напряжения увеличи- |  | ные фары, электрообогреватель заднего |  | муляторной батареи), или LOW BATTERY |  |
| вается. Если аккумуляторная батарея |  | стекла, вентилятор системы климат- |  | (Низкий уровень зарядки аккумуляторной |  |
| полностью заряжена, для предотвраще- |  | контроля (в режиме высокой скорости), |  | батареи). При появлении на дисплее |  |  |
| ния ее перезаряда напряжение уменьша- |  | вентиляторы системы охлаждения |  | одного из этих сообщений рекомендуется |  |
| ется. Если данный автомобиль оснащен |  | двигателя­ | , электроприборы прицепа |  | снизить электрическую нагрузку насколь- |  |
| вольтметром или на дисплей информа- |  | и потребители электроэнергии, подклю- |  | ко это возможно. См. «Информационный |  |
| ционного центра выводятся показания |  | ченные к дополнительным электриче- |  | центр (DIC)», стр. 4‑26. |  |  |
| вольтметра, на дисплее можно увидеть, |  | ским розеткам. |  |  |  |  |
| что напряжение аккумуляторной батареи |  | Наличие системы управления электри- |  | Функция защиты |  |  |
| повышается и понижается. Это не яв­ |  | ческой нагрузкой предотвращает полный |  |  |  |  |
| ляетс­я признаком неисправности. При |  | разряд аккумуляторной батареи. Это |  | аккумуляторной батареи |  |
| возникновении неисправности на дис- |  |  |  |  |  |
|  |  | происходит за счет регулирования вы- |  | от разряда |  |  |
| плее информационного центра появится |  | ходного напряжения генератора и потре- |  |  |  |  |
| соответствующее предупреждение. |  | бления энергии электрооборудованием |  | С помощью данной функции выключа- |  |
| Если двигатель работает в режиме |  | автомобиля. При необходимости для по- |  | ется плафон освещения салона, если |  |
| холост­ого хода, то при слишком большой |  | вышения мощности генератора система |  | он горит в течение более 10 минут при |  |
| электрической нагрузке аккумуляторная |  | увеличивает число оборотов двигателя |  | выключенном зажигании. Это предотвра- |  |
| батарея может разряжаться. Это харак- |  | в режиме холостого хода. Система |  | щает разряд аккумуляторной батареи. |  |

5-8   Система освещения

. ДЛЯ ЗАМЕТОК

| Информационно-развлекательная система | 6-1 |
| --- | --- |

Информационно-развлекательная система

Общие сведения

Информационно-развлекательная

система ������������������������������������������6-1

Система защиты от кражи ��������������6-2

Общее описание �����������������������������6-2

Действие системы ���������������������������6-4

Радиоприемник

Приемник с диапазонами AM-FM ���6-7

Прием радиопрограмм ������������������ 6-11

Антенна на заднем стекле ������������ 6-11

Планарная антенна �����������������������6-12

Аудиоплееры

CD-плеер ���������������������������������������6-12

Внешние устройства ���������������������6-14

Телефоны

Интерфейс Bluetooth ���������������������6-20

Общие сведения

Информационно-развлекательная система

Для пользования информационно-

развлекательной системой вниматель-но ознакомьтесь с информацией, при-веденной на последующих страницах.

ВНИМАНИЕ

Длительное отвлечение внимания от дороги повышает риск дорожно-транспортных происшествий, влеку-щих за собой тяжкие травмы и даже гибель людей. Не уделяйте слишком много внимания развлекательным системам во время движения.

Данная система поддерживает боль-шинство существующих форматов звуковых и незвуковых данных.

В целях минимального отвлечения внимания от дороги во время движения выполните следующие операции при неподвижном автомобиле.

- Внимательно изучите принцип дей-ствия аудиосистемы и расположение ее органов управления.

- Установите настройки звука, отрегу-

лируйте баланс звука в динамиках и выполните предварительную на-стройку радиостанций.

Более подробная информация приведе-

на в подразделе «Предусмотритель‑ ность при вождении», стр. 8‑3.

Важно: Перед установкой какого-либо дополнительного оборудова-ния, пожалуйста, обратитесь к офи-циальному дилеру для консультаций.

Установка дополнительного коммуни-кационного оборудования может соз-давать помехи для системы управ-ления двигателем, аудиосистемы и других систем автомобиля, и даже привести к их выходу из строя.

В электрооборудовании автомобиля предусмотрен режим задержки от-

ключения питания дополнительного оборудования. Данный режим позво-ляет пользоваться информационно-развлекательной системой даже после выключения зажигания. См. «Режим задержки отключения питания до‑ полнительного оборудования (RAP)»,

стр. 8‑22.

Система защиты от кражи

Система защиты от кражи построе-на на том, что часть данных, со-держащихся в идентификационном

6-2   Информационно-развлекательная система

| номере автомобиля (VIN), заносится | Общее описание |
| --- | --- |
| в информационно-развлекательную |  |
| систему. Использование украденной |  |
| или установленной на другом автомо- |  |
| биле информационно-развлекательной |  |
| системы невозможно. |  |

A. VOL/

•	При нажатии: данная кнопка позволяет включать и выключать систему.

•	При вращении: выполняется регулировка уровня громкости

- INFO

  - Радиоприемник: при нажатии данной кнопки на дисплее появ-ляется информация о выбранной радиостанции.

  - CD-/МР3-плеер: при нажатии данной кнопки на дисплее появ-ляется информация о выбранной

композиции на компакт-диске.

| Информационно-развлекательная система | 6-3 |
| --- | --- |

- Кнопки 1-6

  - Радиоприемник: данные кнопки предназначены для сохранения и выбора избранных радиостан-ций.

- FAV:

  - Радиоприемник: при нажатии данной кнопки на дисплее появляется список избранных радиостанций.

- MENU/SELECT

  - При нажатии: данная кнопка позволяет открывать меню и вы-бирать пункты меню.

  - При вращении: выделяются пункты меню или устанавлива-ются численные значения при нахождении в меню. Данный переключатель позволяет во время прослушивания радио вы-бирать радиостанции вручную.

- RADIO/BAND

  - Данная кнопка предназначена для смены диапазона частот при прослушивании радио.

  - Данная кнопка используется для выбора режима приема радио-программ при прослушивании за-

писей с другого аудиоустройства.

- (CD Eject)

  - Нажмите данную кнопку, чтобы извлечь компакт-диск из плеера.

- CD/AUX

  - При нажатии данной кнопки происходит выбор источника вос-произведения – CD-плеер или внешнее аудиоустройство.

- PHONE

  - Данная кнопка предназначена для открывания главного меню телефона. (При соответствую-щей комплектации).

  - Данная кнопка предназначена для временного отключения звука аудиосистемы. (При соот-ветствующей комплектации).

- SEEK

  - Радиоприемник: данная кнопка предназначена для поиска предыдущей радиостанции.

  - CD-плеер: данная кнопка пред-назначена для выбора предыду-щей записи на компакт-диске или

перемотки назад текущей записи.

- Загрузочный слот

  - Загрузка компакт-диска.

- SEEK

  - Радиоприемник: данная кнопка предназначена для поиска сле-

дующей радиостанции.

  - CD-плеер: данная кнопка пред-назначена для выбора следую-щей записи на компакт-диске или перемотки вперед текущей записи.

- CONFIG

  - Данная кнопка предназначена для открывания меню настроек.

- TONE

  - Данная кнопка предназначена для открывания меню настроек

звука.

- BACK

  - Меню: данная кнопка предна-значена для перехода на один уровень назад.

  - Ввод символов: данная кнопка

предназначена для удаления по-

следнего введенного знака.

6-4   Информационно-развлекательная система

| Действие системы |  | Bluetooth® нажмите и удерживайте |  | При поворачивании можно: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы управления |  | нажатой кнопку PHONE, чтобы |  | • | Выделить пункт меню. |  |
|  |  | отключить звук информационно- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Выбрать значение. |  |
| Управление информационно- |  | развлекательной системы. Чтобы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BACK: При нажатии можно: |  |
|  |  | включить звук, снова нажмите и |  |  |  |  |
| развлекательной системой происходит |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удерживайте нажатой кнопку PHONE |  | • | Выйти из меню. |  |
| с помощью кнопок, многофункциональ- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или поворачивайте ручку VOL/ . |  | • Вернуться к предыдущему пункту |  |
| ных рукояток, меню, которые появля- |  | На автомобилях без системы |  |  |  |
| ются на дисплее, и кнопок управления |  |  |  |  | меню. |  |
| на рулевом колесе (при соответствую- |  | Bluetooth® нажмите кнопку PHONE, |  | • Удалить последний введенный знак. |  |
| щей комплектации). |  | чтобы отключить звук информационно- |  |  |  |
| Включение или отключение |  | развлекательной системы. Чтобы |  | Выбор пункта меню |  |
|  |  | включить звук, снова нажмите кнопку |  |  |  |  |
| системы |  | PHONE или поворачивайте рукоятку |  |  |  |  |
| VOL/ (Громкость/Питание): |  | VOL/ . |  |  |  |  |
| Данная кнопка предназначена для |  | Меню системы |  |  |  |  |
| включения и выключения головного |  | Органы управления |  |  |  |  |
| устройства аудиосистемы. |  |  |  | 1. Поверните переключатель MENU/ |  |
|  |  | Переключатель MENU/SELECT и |  |  |  |
| Автоматическое отключение |  |  |  |  |  |
|  |  | кнопка BACK предназначены для |  |  | SELECT, чтобы переместить под- |  |
| Если информационно-развлекательная |  | навигации в меню системы. |  |  | свечивающийся прямоугольник. |  |
| система была включена после выклю- |  | MENU/SELECT: При нажатии можно: |  | 2. Нажмите переключатель MENU/ |  |
| чения зажигания, она автоматически |  |  |  |  | SELECT, чтобы выбрать выделен- |  |
|  |  | • Войти в меню системы. |  |  |  |  |
| отключится через 10 минут. |  |  |  |  | ный пункт меню. |  |
|  |  | • Выбрать выделенный пункт меню. |  |  |  |  |
| Регулировка громкости звука |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Подтвердить установленное значе- |  |  |  |  |
| VOL/ (Громкость/Питание): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ние. |  |  |  |  |
| Для управления громкостью звука не- |  | • Включить или отключить настройки |  |  |  |  |
| обходимо поворачивать данную ручку. |  | системы. |  |  |  |  |
| PHONE: На автомобилях с системой |  |  |  |  |  |  |

Информационно-развлекательная система   6-5

Меню более низкого уровня       Установка значения	Последовательный ввод символов

| Стрелка в правой части меню указыва- | 1. | Поворачивайте переключатель | 1. Поворачивайте переключатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ет на то, что в данном меню доступны |  | MENU/SELECT, чтобы изменить | MENU/SELECT для выделения |  |
| меню более низкого уровня с другими |  | значение определенной настройки. | символа. |  |
| пунктами. | 2. | Нажмите переключатель MENU/ | 2. Нажмите переключатель MENU/ |  |
| Применение настроек |  | SELECT, чтобы применить настройки. | SELECT, чтобы выбрать символ. |  |
|  | Включение или отключение функции | Нажмите кнопку BACK , чтобы |  |
|  |  |  | удалить последний введенный знак |  |
|  |  |  | или нажмите и удерживайте нажатой |  |
|  |  |  | кнопку BACK, чтобы удалить |  |
|  |  |  | последовательность введенных |  |
| 1. Поверните переключатель MENU/ |  |  | символов. |  |
| SELECT для выделения настройки. |  |  |  |  |
| 2. Нажмите переключатель MENU/ | 1. | Поверните переключатель MENU/ |  |  |
| SELECT, чтобы применить настрой- |  | SELECT для выделения функции. |  |  |
| ки. | 2. | Нажмите переключатель MENU/ |  |  |
|  |  | SELECT, чтобы включить или вы- |  |  |
|  |  | ключить функцию. |  |  |

6-6   Информационно-развлекательная система

Аудионастройки

Аудионастройки можно установить для каждого диапазона радиоволн и каждо-го источника аудиосигнала.

Для выбора аудионастроек нажмите кнопку TONE и выберите настройку. Нажмите кнопку  BACK, чтобы вернуться в меню Tone Settings (настройки звука).

Чтобы быстро сбросить аудионастрой-ки на 0, сделайте следующее:

- Выделите опцию.

- Нажмите и удерживайте переклю-чатель MENU/ SELECT до тех пор, пока значения не сбросятся на 0.

Для выполнения регулировки низ-ких, средних и высоких частот:

- Выберите «Treble», «Midrange», или

«Bass» (низкие, средние, высокие частоты).

- Выберите значение.

Регулировка звука по длине и шири-не салона

- Выберите «Fader» или «Balance» (регулировка звука по длине или ширине салона).

- Выберите значение.

Настройки эквалайзера

При соответствующей комплектации:

- Выберите EQ (Эквалайзер).

- Выберите настройку.

Настройки системы

Конфигурация номеров страниц с перечнями избранных радиостанций

Для этого выполните следующую про-цедуру:

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Radio Settings».

- Выберите пункт «Radio Favorites».

- Выберите число доступных страниц с перечнями избранных радиостан-ций.

- Нажмите кнопку BACK  , чтобы вернуться в меню «System Configuration» (Настройки системы).

Автоматическое управление уров-нем громкости звука

При включении данной функции аудиосистема будет автоматически управлять громкостью звука таким

образом, чтобы в целях компенсации аэродинамического шума и шума от дороги, уровень которого изменяется по мере изменения скорости движения автомобиля, громкость звучания аудио-системы воспринималась постоянной.

Уровень компенсации звука можно отрегулировать, а функция автомати-ческого управления громкостью звука может быть отключена.

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Radio Settings».

- Выберите пункт «Auto Volume».

- Выберите настройку.

- Нажмите кнопку BACK  , чтобы вернуться в меню «System Configuration» (Настройки системы).

| Информационно-развлекательная система | 6-7 |
| --- | --- |

Максимальный уровень громкости звука при первом включении радио-приемника

Уровень громкости звука при первом включении радиоприемника может

быть отрегулирован.

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Radio Settings».

- Выберите пункт «Maximum Startup Volume».

- Выберите настройку.

- Нажмите кнопку BACK  , чтобы вернуться в меню «System Configuration» (Настройки системы).

Радиоприемник

Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM

Кнопки управления

Для управления радиоприемником ис-пользуются следующие кнопки:

RADIO/BAND: Данная кнопка предна-значена для включения радиоприемни-ка и выбора диапазонов AM и FM.

SEEK/  SEEK: Данные кнопки предназначены для выбора радиостан-ций.

FAV: Данная кнопка предназначена для выбора перечня избранных радио-станций.

Кнопки 1–6: Данные кнопки предназна-

чены для выбора заранее выбранных радиостанций.

MENU/SELECT: Поворачивайте рукоят-ку переключателя для поиска радио-станций вручную.

Система передачи данных (RDS)

Радиоприемник может быть оборудо-ван системой передачи данных. Функ-ция RDS доступна для использования только для радиостанций диапазона

FM, транслирующих информацию RDS. Данная функция работает только в слу-чае, если радиостанция предостав-ляет соответствующую информацию. В редких случаях радиостанция может транслировать неверную информацию, что может вызвать нарушения в работе радиоприемника. В таких случаях сле-дует обратиться на соответствующую радиостанцию.

Если радиоприемник настроен на FM-радиостанцию с поддержкой функции RDS, на дисплее аудиосистемы ото-бражается название или номер теле-

фона радиостанции.

Чтобы открыть меню настроек функции RDS, нажмите кнопку CONFIG. Вы-берите пункт «Radio settings», а затем

«RDS».

6-8   Информационно-развлекательная система

| Появится следующий список: |  | и нажмите переключатель MENU/ |  | RDS-Scrolling text (Отображение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • | TA volume (громкость оповещений |  | SELECT, чтобы включить или выклю- |  | текста в формате RDS) |  |
|  | о дорожной ситуации) |  | чить функцию RDS. Для возврата |  | Некоторые радиостанции, поддержи- |  |
| • | RDS |  | к предыдущему меню нажмите кнопку |  | вающие формат RDS, не транслируют |  |
|  |  |  | BACK . |  |  |  |
| • | Traffic announcement (оповещения |  |  |  | информацию о названии программы, |  |
|  |  |  | Traffic announcement (оповещения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вместо этого они передают какую-либо |  |
|  | о дорожной ситуации) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о дорожной ситуации) |  | дополнительную информацию. Чтобы |  |
| • | Regional (REG) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поворачивайте переключатель MENU/ |  | отключить режим отображения |  |
| • | RDS-text scroll freeze (прокрутка |  |  |  | дополнительной информации: |  |
|  |  |  | SELECT, чтобы выделить пункт «RDS» |  |  |  |
|  | текста в формате RDS невозможна) |  | и нажмите переключатель MENU/ |  | поворачивайте переключатель MENU/ |  |
| • | Radio text (Радио-текст) |  |  |  | SELECT, чтобы выделить пункт |  |
|  |  |  | SELECT, чтобы включить или выключить |  |  |  |
| TA volume (громкость оповещений |  | функцию RDS. Для возврата к предыду- |  | «RDS-text scrolling freeze» и нажмите |  |
|  |  |  |  | переключатель MENU/SELECT, чтобы |  |
| о дорожной ситуации) |  | щему меню нажмите кнопку BACK . |  |  |  |
|  |  |  |  | включить или выключить режим |  |
| В данном пункте меню может быть |  | Regional (REG) |  |  |  |
|  |  |  |  | отображения дополнительной инфор- |  |
| настроена громкость оповещений |  | Некоторые радиостанции с поддержкой |  | мации. Для возврата к предыдущему |  |
| о дорожной ситуации. Поворачивайте |  | формата RDS в определенное время |  | меню нажмите кнопку BACK . |  |
| переключатель MENU/SELECT, чтобы |  | передают региональные программы |  | Radio text (Радио-текст) |  |
| выделить пункт «TA Volume» и нажмите |  | на разных частотах. Поворачивайте |  |  |  |
|  |  |  |  | Если функция RDS активирована, то |  |
| переключатель MENU/SELECT, чтобы |  | переключатель MENU/SELECT, чтобы |  |  |  |
| выбрать пункт «TA volume». Снова |  | выделить пункт «Regional» и нажмите |  | под названием радиостанции будут |  |
| поворачивайте переключатель MENU/ |  | переключатель MENU/ SELECT, чтобы |  | отображаться название музыкальной |  |
| SELECT, чтобы выделить значение |  |  |  | композиции, транслируемой в данный |  |
|  |  | включить или выключить режим приема |  |  |  |
| громкости оповещения: High (высокая), |  |  |  | момент, и информация о радиостанции. |  |
|  |  | региональных программ. Для возврата |  |  |  |
| Med (средняя), Low (низкая) и нажмите |  |  |  | Поворачивайте переключатель MENU/ |  |
|  |  | к предыдущему меню нажмите кнопку |  |  |  |
| переключатель MENU/SELECT, чтобы |  |  |  | SELECT, чтобы выделить меню «Radio |  |
|  |  | BACK . Выбираются только альтерна- |  |  |  |
| выбрать желаемое значение. Для |  |  |  | text» и нажмите переключатель MENU/ |  |
|  |  | тивные частоты с такими же региональ- |  |  |  |
| возврата к предыдущему меню нажмите |  |  |  | SELECT, чтобы включить или отключить |  |
|  |  | ными программами. Если режим приема |  |  |  |
| кнопку BACK . |  | региональных программ отключен, |  | отображение информации о радиостан- |  |
| RDS |  |  |  | ции и проигрываемой композиции. Для |  |
|  |  | выбираются альтернативные частоты |  |  |  |
| Поворачивайте переключатель MENU/ |  | радиостанций, безотносительно |  | возврата к предыдущему меню нажмите |  |
|  |  |  |  | кнопку BACK . |  |
| SELECT, чтобы выделить пункт «RDS» |  | к региональным программам. |  |  |  |

| Информационно-развлекательная система | 6-9 |
| --- | --- |

Меню радиоприемника

Меню радиоприемника доступны для диапазонов AM и FM.

Нажмите переключатель MENU/ SELECT, чтобы открыть главное меню для определенного частотного диа-пазона.

Выбор диапазона

Чтобы выбрать диапазон AM или FM, нажмите кнопку RADIO/BAND. Будет включена радиостанция, которая была выбрана последней.

Выбор радиостанции

Поиск радиостанций

Коротко нажмите кнопку  SEEK или  SEEK для автоматического поиска следующей доступной радиостанции. Если станция не обнаружена, радио-приемник переключается в режим поиска с увеличенной чувствительно-стью. Если станцию все же найти не

удалось, будет воспроизводиться последняя активная радиостанция.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  SEEK или  SEEK до тех пор, пока на дисплее не появится название необходимой радиостанции, затем отпустите кнопку.

Ручной поиск

Поворачивайте переключатель MENU/ SELECT для выбора частоты на дис-плее.

Перечень избранных радиостанций

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT.

- Выберите пункт «Favorites List».

- Выберите радиостанцию.

Перечень радиостанций

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT.

- Выберите перечень радиостанций для диапазона AM или FM. На дис-плее появятся все радиостанции, доступные в данном диапазоне.

Если перечень создан не был, будет произведен автоматический поиск.

- Выберите радиостанцию.

Обновление перечней радиостанций и категорий

Если радиостанции в данном перечне больше быть приняты не могут.

- Нажмите переключатель MENU/

SELECT.

- Выберет пункт «Update AM or FM Station List» (обновить перечень станций для диапазонов AM или FM). Поиск радиостанций будет завершен, и начнется воспроизве-дение первой радиостанции.

Чтобы отменить поиск радиостан-ций, нажмите переключатель MENU/ SELECT.

Перечни категорий

Большинство радиостанций, пере-дающих код RDS PTY, устанавливает

тип передаваемой информации. Не-которые радиостанции изменяют код PTY, в зависимости от содержания. В системе сохраняются радиостан-ции, поддерживающие формат RDS, с сортировкой по типу кода, в перечне категории FM-диапазона.

6-10  Информационно-развлекательная система

Для поиска типа программы, опреде-ленного радиостанцией:

- Выберите перечень категорий FM-диапазона. На дисплее появится перечень доступных типов про-грамм.

- Выберите тип программы. На дис-плее появится перечень станций, передающих информацию в форма-те выбранного типа.

- Выберите радиостанцию.

Перечни категорий обновляются при обновлении перечней соответствую-щей станции.

Функция сохранения и вызова избранных радиостанций

Сохранение радиостанций любых

диапазонов может осуществляться в любой последовательности.

На каждой странице можно хранить до шести избранных радиостанций, а число доступных страниц может устанавливаться.

Сохранение радиостанции в каче-стве избранной

Чтобы сохранить радиостанцию на определенной странице, нажимайте

соответствующую кнопку 1–6 до тех

пор, пока не услышите характерное звуковое подтверждение.

Выбор избранных радиостанций

Нажмите кнопку FAV, чтобы открыть страницу со списком избранных радио-

станций или чтобы перейти на другую страницу. Коротко нажмите одну из кнопок от 1 до 6, чтобы выбрать радио-станцию.

Функция оповещения о дорож-ной ситуации

Радиостанции, передающие инфор-мацию о дорожной ситуации – это радиостанции, поддерживающие формат RDS, транслирующие новости

- ситуации на дорогах. Чтобы активи-ровать оповещения о дорожной ситуа-ции, нажмите кнопку TP, на дисплее отобразятся символы [ ]. Радиоприем-ник принимает только радиостанции, передающие информацию о дорожной ситуации. Если выбранная радио-станция не относится к такому типу радиостанций, поиск следующей соот-ветствующей радиостанции начинается

автоматически. При обнаружении ра-диостанции, передающей информацию

- дорожной ситуации, в главном меню аудиосистемы появится надпись [TP]. Если функция оповещения о дорожной

ситуации включена, воспроизведение CD- /MP3-диска прерывается на время оповещения о дорожной ситуации.

Только оповещения о дорожной ситуации

Чтобы получать только оповещения о дорожной ситуации, включите функ-цию оповещения о дорожной ситуации и отключите звук информационно-развлекательной системы.

Отключение режима оповещения о дорожной ситуации

Чтобы отключить вывод оповещений о дорожной ситуации: нажмите кнопку TP; вывод оповещений прекратится, но функция оповещения о дорожной ситуации останется включенной.

Система EON

Данная система позволяет прослуши-вать оповещения о дорожной ситуации, даже если выбранная радиостанция не имеет своей собственной службы оповещения о дорожной ситуации. При сохранении такой радиостанции ее название будет выделено черным цветом.

|  |  | Информационно-развлекательная система | 6-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием радиопрограмм |  | создаваемого линиями электропередач, |  | Между нитями радиоантенны достаточ- |  |
| Если к электрической розетке, нахо- |  | могут возникать атмосферные помехи. |  | но места, чтобы закрепить антенну для |  |
|  |  | В подобных ситуациях рекомендуется |  | мобильного телефона без создания |  |
| дящейся в автомобиле, подключается |  |  |  |  |  |
|  |  | снижать уровень высоких частот. |  | помех для работы радиоприемника. |  |
| зарядное устройство для мобильного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Важно: Использование бритвенных |  |
| телефона, аксессуары для обеспече- |  | Использование мобильного |  |  |  |
| ния комфорта или внешние электрон- |  | телефона |  | лезвий или острых предметов для |  |
| ные устройства, это может привести |  |  |  | очистки внутренней поверхности |  |
| к появлению частотных помех при |  | Использование мобильного телефона |  | заднего стекла может привести к по- |  |
| нормальном приеме радиосигнала. |  | может создавать помехи для приема |  | вреждению нитей радиоантенны и/ |  |
| В таком случае соответствующие |  | радиопрограмм. |  | или электрообогревателя заднего |  |
| устройства следует отключить. |  |  |  | стекла. В этом случае гарантия |  |  |
| FM-диапазон |  | Антенна на заднем стекле |  | изготовителя на повреждения не |  |
|  |  |  |  | распространяется. Не допускайте |  |
| Дальность распространения радио- |  |  |  | выполнения очистки внутренней |  |
|  |  | Антенна для приема радиопрограмм |  | поверхности заднего стекла с по- |  |
| волн FM-диапазона ограничена |  | в диапазоне AM/FM совмещена |  |  |  |
|  |  |  |  | мощью острых предметов. |  |  |
| расстоянием 16-65 км. Несмотря на на- |  | с электрообогревателем заднего стек- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Важно: Не допускайте тонировки |  |
| личие в радиоприемнике электронной |  | ла, расположенным на заднем стекле. |  |  |  |
| схемы, которая автоматически снижает |  | Не допускайте возникновения царапин |  | стекла (после покупки автомобиля) |  |
| уровень помех, вблизи высоких зданий |  | на внутренней поверхности заднего |  | с применением металлизированной |  |
| или на возвышенностях могут возни- |  | стекла и повреждения нитей антенны. |  | пленки. Использование для тони- |  |
| кать помехи, вызывающие поперемен- |  | Повреждение внутренней поверхности |  | ровки металлизированной пленки |  |
| ное затухание и усиление звука. |  | стекла может привести к возникно- |  | может создавать помехи при работе |  |
| AM-диапазон |  | вению помех при работе радиопри- |  | радиоприемника. Гарантия произ- |  |
|  |  | емника. Для оптимального приема |  | водителя на любые повреждения |  |
| Диапазон приема сигнала для большин- |  | радиопрограмм разъем должен быть |  | антенны, вызванные применением |  |
| ства АМ-радиостанций больше, чем для |  | надежно присоединен к электрическим |  | металлизированных пленок для |  |
| FM-радиостанций, особенно в ночное |  | выводам антенны. |  | тонировки, не распространяется. |  |
| время. Однако больший диапазон может |  | Если на стекле необходимо закрепить |  |  |  |  |
| вызывать взаимные помехи радиостан- |  | антенну мобильного телефона, будьте |  |  |  |  |
| ций. Во время грозы или вследствие |  | осторожны, чтобы не повредить нити |  |  |  |  |
| воздействия электрического поля, |  | антенны AM/FM-радиоприемника. |  |  |  |  |

6-12  Информационно-развлекательная система

Планарная антенна

На автомобилях с откидным верхом антенна для приема радиопрограмм в диапазоне AM/FM представляет со-бой незаметное самонастраивающееся устройство, расположенное в заднем спойлере. Она оптимизирует сигналы AM и FM диапазонов относительно положения автомобиля и источника сигнала радиостанции. Антенна не тре-бует технического обслуживания и ре-гулировки. Не укладывайте багаж так, чтобы он закрывал спойлер. В случае необходимости замены спойлера для лучшего приема программ AM и FM диапазонов рекомендуется использо-вать оригинальные запчасти GM.

Аудиоплееры

CD-плеер

CD-плеер используется для воспроизве-дения записей форматов CD и MP3.

CD-плеер не воспроизводит записи с компакт-дисков диаметром 8 см.

Правила ухода за компакт-дисками

При воспроизведении записей с компакт-дисков возможно ухудшение качества звучания, обусловленное качеством са-мого диска, методом записи, качеством файла или неправильным обращением

- диском. Аккуратно обращайтесь с дис-ками и храните их в оригинальных или иных защитных футлярах вне зоны попа-дания прямых лучей солнца и пыли. При наличии повреждений на нижней поверх-ности диска он будет воспроизводиться

- нарушениями или не будет воспроиз-водиться вообще. Не касайтесь нижней поверхности компакт-диска, поскольку это также может привести к ее повреж-дениям. Диск следует брать за наружные кромки или за кромку центрального

отверстия и наружную кромку.

Для очистки загрязненной поверхности диска следует использовать мягкую, безворсовую ткань или чистую, мягкую ткань, смоченную в водном растворе

нейтрального моющего средства. Диск следует очищать по направлению от центра к периферии.

Правила ухода за CD-плеером

Не наклеивайте на диск какие-либо

этикетки, поскольку они могут застрять внутри CD-плеера. Если диск не-обходимо промаркировать, нанесите маркером надпись на верхнюю часть компакт-диска.

Использование дисков для очистки оптической головки CD-приводов не рекомендуется, поскольку это мо-жет привести к попаданию грязи на оптическую головку диска, что может повредить CD-плеер.

Важно: Наклеивание на диск этике-ток, загрузка в слот более одного диска одновременно, а также по-пытка воспроизведения поцара-панного или поврежденного диска могут привести к повреждению CD-плеера. При эксплуатации CD-плеера используйте только компакт-диски, находящиеся в надлежащем состоянии, без этикеток; загружайте единовременно в слот только один компакт-диск, а также не допускайте попадания в CD-плеер и загрузоч-ный слот посторонних предметов, жидкости и грязи.

Информационно-развлекательная система  6-13

Кнопки управления

Для управления CD-плеером использу-ются следующие кнопки:

CD/AUX: Нажмите данную кнопку для выбора CD-плеера или внешнего устройства.

SEEK /  SEEK: Нажмите данную кнопку для выбора записей или для прокрутки записи вперед или назад.

MENU/SELECT: Поворачивайте данный переключатель для выбора записей.

INFO: При нажатии данной кнопки на дисплей выводится дополнительная информация о CD-диске, воспроизво-димом в настоящий момент.

(Eject): Нажмите данную кнопку для извлечения CD-диска.

Загрузка компакт-диска

Загружайте компакт диск так, чтобы сторона с маркировкой была обращена вверх.

Извлечение компакт-диска

Нажмите кнопку .

Диск будет выдан из загрузочного слота.

Если после выдачи диска он не будет извлечен полностью, спустя несколько секунд диск будет загружен снова.

Воспроизведение CD- или MP3-диска

Если диск находится в загрузочном слоте, нажмите кнопку CD/AUX для начала его воспроизведения.

В зависимости от информации, запи-санной на диске, на дисплее появится информация о записи, воспроизводи-мой в текущий момент.

Выбор записей на компакт-диске

С помощью кнопок управления:

Нажмите кнопку  SEEK или  SEEK,

чтобы выбрать предыдущую или следующую запись.

Поворачивайте рукоятку MENU/ SELECT против часовой стрелки или

по часовой стрелке, чтобы выбрать предыдущую или следующую запись, соответственно.

С помощью меню диска:

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT.

- Выберите пункт «Tracks list».

- Выберите запись.

Воспроизведение записей в случай-ном порядке

Нажмите переключатель MENU/ SELECT, а затем выберите функцию

«Shuffle Songs».

«Прокрутка» записей вперед или назад

Нажмите и удерживайте кнопку  SEEK или кнопку  SEEK для «прокрутки» воспроизводимой записи вперед или назад.

Выбор записей на MP3-диске

С помощью кнопок управления:

Нажмите кнопку  SEEK или  SEEK, чтобы выбрать предыдущую или следующую запись.

Поворачивайте рукоятку MENU/ SELECT против часовой стрелки или

по часовой стрелке, чтобы выбрать предыдущую или следующую запись, соответственно.

6-14  Информационно-развлекательная система

| С помощью меню диска: |  | • | Жанру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Нажмите переключатель MENU/ |  |  |
| 3. Выберите список воспроизведения |  |  | SELECT. |  |  |
|  | или папку. |  | 2. | Выберите пункт «Search». |  |  |
| 4. | Выберите запись. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Выберите: Пункты Playlists, Artists, |  |  |
| Поиск записей на MP3-диске |  |  | Albums, Song Titles, Genres или |  |  |
| Из-за большого объема информации, |  |  | Folder View. |  |  |
| хранящейся на диске, после считы- |  | 4. | Выберите запись. |  |  |
| вания диска может пройти некото- |  |  |  |  |  |
| рое время, прежде чем на дисплее |  | Внешние устройства | Дополнительный аудиовход (AUX) рас- |  |
| появится информация о записи. Во |  |  |  |  |
| время чтения диска информационно- |  | Дополнительный аудиовход (AUX) по- | положен в центральной консоли. |  |
| развлекательная система автоматиче- |  |  |  |  |
|  |  | зволяет подключать внешние аудиоу- | Аудиовход диаметром 3,5 мм |  |
| ски переключается на FM-диапазон. |  |  |  |  |
| Записи можно искать по: |  | стройства к автомобилю с помощью | Подсоедините кабель со штекером |  |
|  |  | стандартного провода со штекером |  |  |
|  |  |  | диаметром 3,5 мм к дополнительному |  |
| • | Спискам воспроизведения |  | диаметром 3,5 мм, USB или системы |  |  |
|  |  |  |  | аудиовходу, чтобы воспользоваться |  |
| • | Имени исполнителя |  | Bluetooth® (при соответствующей ком- |  |  |
|  |  |  | плектации). | внешними аудиоустройствами. |  |
| • | Названию альбома |  |  | Воспроизведением записей через |  |
|  |  |  | Внешние аудио устройства управляют- |  |  |
| • | Названию композиции |  |  | внешнее аудиоустройство, подключен- |  |
|  |  |  | ся с помощью системы меню, описан- |  |  |
|  |  |  | ной в разделе «Действие системы», | ное к дополнительному аудиовходу |  |
|  |  |  |  | диаметром 3,5 мм, можно управлять |  |
|  |  |  | стр. 6‑4. |  |  |
|  |  |  |  | только с помощью кнопок управления |  |
| 1. Нажмите переключатель MENU/ |  | • | Папкам | на самом устройстве. |  |
|  | SELECT. |  | Для поиска записей: |  |  |
| 2. | Выберите пункт «Playlists / Folders». |  |  |  |  |  |

Информационно-развлекательная система  6-15

Регулировка уровня громкости

Поворачивайте рукоятку VOL/ , чтобы отрегулировать уровень громкости звука информационно-развлекательной системы после того, как был установ-лен уровень громкости на внешнем аудиоустройстве.

USB-разъем

С помощью USB-разъема к информа­ ционно-развлекательной системе можно подключить следующие аудиоу-стройства.

- Плееры типа iPod

- Устройства типа PlaysForSure (PFD)

- Накопительные USB-устройства

- Устройства типа Zune

Подключение плееров iPod® и управление ими

С помощью информационно-развлекательной системы можно управлять не всеми видами плееров iPod.

Подключение iPod

Подключите iPod к USB-разъему

с помощью провода, прилагающегося к устройству.

Поиск записи

Записи можно искать по:

- Спискам воспроизведения

- Имени исполнителя

- Названию альбома

- Названию композиции

- Подкастам

- Жанру

- Аудиокнигам

- Авторам

Для поиска записей:

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT.

- Выберите пункт «Search».

- Выберите: Пункты Playlists, Artists, Albums, Song Titles, Podcasts, Genres, Audiobooks или Composers.

- Выберите запись.

Режим воспроизведения в случай-ном порядке

Нажмите переключатель MENU/ SELECT и включите или отключите функцию «Shuffle Songs» (режим

воспроизведения в случайном порядке), затем нажмите кнопку BACK , чтобы вернуться к основному экрану.

ON (ВКЛ.): Записи в данной папке вос-производятся в случайном порядке.

Off (Выкл.): Записи в данной папке воспроизводятся в последовательном порядке.

Повторное воспроизведение

Нажмите переключатель MENU/ SELECT и включите или отключите функцию «Repeat» (повторное

воспроизведение), затем нажмите кнопку BACK , чтобы вернуться к основному экрану.

ON (ВКЛ.): Повторное воспроизведе-ние текущей записи.

Off (Выкл.): Воспроизведение новой записи начинается после завершения

предыдущей.

6-16  Информационно-развлекательная система

Подключение плееров типа

PlaysForSure (PFD) или Zune™

и управление ими

Подключение плееров типа PFD или

Zune

Подключите устройство типа PFD или Zune к USB-разъема с помощью прово-да, прилагающегося к устройству.

Поиск записи

Записи можно искать по:

- Спискам воспроизведения

- Исполнителям

- Альбомам

- Названиям композиций

- Подкастам

- Жанрам

Для поиска записей:

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT.

- Выберите пункт «Search».

- Выберите: Пункты Playlists, Artists, Albums, Song Titles, Podcasts или Genres.

- Выберите запись.

Режим воспроизведения в случайном порядке

Нажмите переключатель MENU/ SELECT, а затем включите или выклю-чите функцию «Shuffle Songs» (воспро-

изведение в случайном порядке).

ON (ВКЛ.): Выбранные записи воспро-изводятся в случайном порядке.

Off (Выкл.): Выбранные записи вос-производятся последовательно.

Повторное воспроизведение

Нажмите переключатель MENU/ SELECT, а затем включите или вы-ключите функцию Repeat (повторное воспроизведение).

Repeat On (функция повторного вос-произведения включена): Повторное воспроизведение текущей записи.

Repeat Off (функция повторного вос-произведения выключена):

Воспроизведение новой записи начи-нается после завершения предыдущей.

Подключение накопительных USB-устройств и управление ими

Информационно-развлекательная система способна воспроизводить

с накопительных USB-устройств только

файлы с форматами .mp3 и .wma.

Устройство распознает только первые 10 000 записей.

Если формат файлов не поддержива-ется, на дисплее появляется сообще-

ние «No supported data found. You can safely disconnect the device». (Данный формат файлов не поддерживается. Устройство можно безопасно отклю-чить).

Подсоединение накопительного USB-устройства

Подключите USB-устройство к USB-порту с помощью провода, прилагаю-щегося к устройству.

Поиск записи

Из-за большого объема информации, хранящейся на накопителе, после чте-ния данных поиск композиции может занять некоторое время, и информа-ция на дисплее появится с некоторым запозданием. Это не является призна-ком неисправности.

Если на накопителе отсутствуют метаданные, то на дисплее появится сообщение «Unknown» (неизвестная композиция).

Информационно-развлекательная система  6-17

Записи можно искать по:

- Спискам воспроизведения*

- Исполнителям

- Альбомам

- Названиям композиций

- Жанрам

- Папкам

Это возможно только в том случае, если обнаружен список записей, храня-щихся на накопителе.

Для поиска записей:

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT.

- Выберите пункт «Search».

- Выберите: Пункты Playlists, Artists, Albums, Song Titles, Genres или

Folder View.

- Выберите запись.

Режим воспроизведения в случайном порядке

Нажмите переключатель MENU/ SELECT, а затем включите или выклю-

чите функцию «Shuffle Songs» (вос-

произведение в случайном порядке).

ON (ВКЛ.): Выбранные записи воспро-изводятся в случайном порядке.

Off (Выкл.): Выбранные записи вос-производятся последовательно.

Повторное воспроизведение

Нажмите переключатель MENU/ SELECT, а затем включите или вы-

ключите функцию Repeat (повторное воспроизведение).

Repeat On (функция повторного вос-произведения включена): Повторное воспроизведение текущей записи.

Repeat Off (функция повторного воспроизведения выключена): Вос-

произведение новой записи начинается после завершения предыдущей.

Подключение устройства

Bluetooth®

Перед подключением устройства через

интерфейс Bluetooth к информационно-развлекательной системе его необхо-димо зарегистрировать в данной си-стеме. Не все Bluetooth-совместимые устройства возможно зарегистриро-вать в системе. Перед регистрацией Bluetooth-совместимого устройства

ознакомьтесь с соответствующим руководством пользователя. К системе можно подключить только те Bluetooth-совместимые устройства, которые под-держивают формат A2DP версии 1.2.

Информация о регистрации:

- Система позволяет зарегистриро-вать до пяти устройств.

- Во время движения автомобиля регистрация устройства недоступна.

- Информационно-развлекательная система автоматически регистриру-ет первое из доступных совмести-мых устройств.

- Одновременно к информационно-развлекательной системе может быть подключено только одно за-регистрированное устройство.

- Регистрацию необходимо выпол-нить только один раз, повторять процедуру регистрации необходимо только в том случае, если в реги-страционные данные были внесены изменения или устройство было удалено из памяти информационно-развлекательной системы.

Меню настроек системы Bluetooth

Меню настроек системы Bluetooth доступно независимо от того, подклю-чено ли к нему Bluetooth-совместимое

устройство или нет.

6-18  Информационно-развлекательная система

Чтобы выбрать меню настроек системы Bluetooth, когда устройство подключено к USB-разъему, сделайте следующее:

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT, находясь в главном меню устройств iPod, Zune, PFD или USB.

- Выберите пункт «Bluetooth Music Setup».

Чтобы выбрать меню «Bluetooth Music Setup», когда устройство не подключе-но к USB-разъему, или когда устрой-ство подключено, но не активно:

- Нажимайте кнопку CD/AUX до тех пор, пока в качестве источнике не будет указано AUX.

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT.

- Выберите пункт «Bluetooth Music Setup».

Чтобы выбрать меню «Bluetooth Music Setup», когда устройство Bluetooth под-ключено и активно:

- Нажмите переключатель MENU/

SELECT.

- Выберите пункт «Bluetooth Music Setup».

Регистрация устройства

- Выберите пункт «Connect To New Device» в меню «Bluetooth Music Setup».

- Чтобы определить тип устройства, система будет задавать закрытые вопросы, на которые нужно будет отвечать «Да» или «Нет».

- После того, как система опреде-лит тип Bluetooth-совместимого устройства, его будет необходимо установить в режим определения.

- Некоторые устройства, чтобы завершить процесс регистрации, могут запросить PIN-код. В списке Bluetooth-совместимых устройств найдите устройство «MusicConnect» и следуйте инструкциям устрой-ства по вводу 4-значного PIN-кода,

предоставленного информационно-развлекательной системой.

Подключение устройства

После того, как устройство было зарегистрировано в информационно-развлекательной системе, его можно подключить к системе.

Чтобы подключить зарегистрирован-ное устройство к информационно-развлекательной системе, когда к ней не подключены какие-либо другие устройства:

- Выберите пункт «Select Device» в меню «Bluetooth Music Setup».

- Выберите новое устройство.

Чтобы подключить зарегистрирован-ное устройство к информационно-развлекательной системе, когда к ней подключено другое устройство:

- Выберите пункт «Select Device»

в меню «Bluetooth Music Setup».

- Выберите новое устройство.

- Активное устройство отсоединяется от системы, а новое устройство – подсоединяется.

Информационно-развлекательная система  6-19

Безопасное отключение устройства

- Выберите пункт «Remove Device» в меню «Bluetooth Music Setup».

- Выберите устройство.

- Устройство безопасно отключено от

системы.

Перед повторным подключением от-ключенного устройства его необходимо зарегистрировать в информационно-развлекательной системе еще раз.

Изменение PIN-кода

Чтобы изменить PIN-код, установлен-ный по умолчанию:

- Выберите пункт «Change Default PIN» в меню «Bluetooth Music Setup».

- Выберите один из предложенных PIN-кодов, или выберите пункт «Other», чтобы создать новый.

Чтобы создать новый PIN-код:

- Выберите длину PIN-кода.

- Введите последовательность цифр.

Сообщения о состоянии автомобиля

На дисплее информационно-развлекательной системы могут появ-ляться следующие сообщения.

Poor Bluetooth Signal Quality (Плохое качество сигнала Bluetooth): Данное сообщение появляется, если сигнал Bluetooth имеет недостаточную мощ-ность.

This Feature is Unavailable While Vehicle is Moving (данная функция недоступна при движении автомо-

биля): Данное сообщение появляется, если действие, которое вы пытаетесь выполнить, недоступно во время дви-жения автомобиля.

Управление Bluetooth-совместимым устройством®

Bluetooth-совместимым устройством, которое поддерживает формат AVRCP версии 1,4, можно управ-

лять с помощью органов управления информационно-развлекательной системы.

Нажмите и отпустите кнопку  SEEK

или  SEEK, чтобы пропустить запись. Нажмите и удерживайте кнопку  SEEK или кнопку  SEEK для прокрутки воспроизводимой записи вперед или назад.

Общая информация

Торговый знак Bluetooth® и соответству-

ющие логотипы принадлежат компании

Bluetooth® SIG, Inc. и используются

компанией General Motors по лицензии.

Другие торговые марки и наименова-ния являются собственностью соот-ветствующих владельцев.

6-20  Информационно-развлекательная система

Телефоны

Интерфейс Bluetooth®

Общие сведения

На автомобилях, оборудованных систе-

мой Universal Hands-free Phone (UHP),

можно осуществлять исходящие и при-нимать входящие вызовы с помощью мобильных Bluetooth ®-совместимых телефонов, поддерживающих профиль «Hands-Free». Управление системой происходит с помощью информационно-развлекательной системы и системы управления голосом. Использование системы возможно после установки ключа зажигания в положение ON/RUN или ACC/ACCESSORY. Максимальный радиус действия системы UHP может достигать 10 м. Не все телефоны под-

держивают все функции и не все теле-фоны совместимы с системой UHP.

Другая информация

Торговый знак Bluetooth и соответству-ющие логотипы принадлежат компании

Bluetooth® SIG, Inc. и используются

компанией General Motors по лицензии. Другие торговые марки и наименова-ния являются собственностью соот-ветствующих владельцев.

Управление системой UHP

Для управления системой UHP ис-пользуйте кнопки, расположенные на информационно-развлекательной системе и рулевом колесе.

Кнопки управления на рулевом колесе

Кнопки управления на рулевом колесе можно использовать, чтобы:

- Отвечать на входящие звонки

- Подтвердить запрос системы

- Включить режим голосового управ-ления

- Завершить вызов

- Отклонить вызов

- Отменить действие

- Совершать исходящие вызовы с по-мощью списка абонентов

(Начало разговора): Нажмите данную кнопку, чтобы ответить на входящий вызов, подтвердить запрос системы и включить режим

голосового управления. Для доступа к списку вызовов нажмите и удержи-вайте нажатой данную кнопку в тече-ние двух-трех секунд.

(Завершение разговора/ отключение звука): Нажмите данную

кнопку, чтобы завершить текущий телефонный звонок, отклонить входящий вызов или отменить операцию.

Для совершения исходящих вызовов

с помощью списка вызовов:

- Нажмите кнопку  .

- Выделите телефонный номер, пере-ведя переключатель SRC вверх или вниз.

- Наберите выделенный номер, нажав кнопку  .

Органы управления информационно-развлекательной системой

Более подробная информация об использовании системы с помощью органов управления системы навига-ции, см. соответствующее руководство пользователя.

Информационно-развлекательная система  6-21

PHONE: Нажмите данную кнопку, что-бы войти в главное меню управления телефоном.

Режим голосового управления

Для управления системой и набора но-меров в системе голосового управле-ния используются голосовые команды.

Шум: При слишком высоком уровне фонового шума система может не распознать голосовую команду.

Когда произносить: Если система готова к распознаванию голосовой ко-манды, прозвучит звуковое подтверж-дение. Дождитесь звукового подтверж-дения и произнесите команду.

Как произносить: Говорите четко,

спокойным и естественным голосом.

Аудиосистема

При использовании системы UHP звук выводится через передние динамики аудиосистемы автомобиля, а воспроиз-ведение сигнала из других источников подавляется. Регулировка уровня громкости во время телефонного звонка осуществляется с помощью переключателя VOL/ . Заданный уровень громкости сохраняется в памяти и применяется при последую-щих звонках. Система поддерживает минимальный уровень громкости.

Включение или отключение системы Bluetooth

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Phone Settings»

или коснитесь кнопки «Phone»

управления системой навигации.

- Выберите пункт «Bluetooth».

- Выберите пункт «Activation».

Изменение кода системы Bluetooth

Установленный по умолчанию код си-стемы Bluetooth должен подходить для большинства мобильных телефонов. Если при регистрации вашего мобиль-ного телефона возникает проблема, вы в любое время можете изменить код.

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Phone Settings»

или коснитесь кнопки «Phone» управления системой навигации.

- Выберите пункт «Bluetooth».

- Выберите пункт «Change Bluetooth Code».

- Введите новый 4-значный код, за-тем выберите «ОК».

Сигнал вызова

В системе UHP можно выбрать три сигнала вызова.

Чтобы изменить сигнал вызова:

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Phone Settings»

или коснитесь кнопки «Phone» управления системой навигации.

- Выберите пункт «Ring Tones».

- Выберите сигнал вызова 1, 2 или 3.

Настройки по умолчанию

При выборе данной опции произойдет сброс сигналов вызова и кода системы

Bluetooth.

Регистрация телефона

Перед началом использования

мобильный телефон необходимо за-регистрировать через систему UHP

и подключить к автомобилю. Перед ре-гистрацией телефона следует изучить информацию о функциях Bluetooth, из-ложенную в Руководстве пользователя мобильного телефона.

6-22  Информационно-развлекательная система

Информация о регистрации:

- Система UHP позволяет зарегистри-ровать до пяти мобильных телефо-нов.

- Во время движения автомобиля

функция регистрации телефона не-доступна.

- Система UHP подключается

к первому доступному мобильному телефону в той последователь-ности, в которой телефоны были зарегистрированы в системе.

- К системе UHP может одновремен-но быть подключен только один зарегистрированный мобильный телефон.

- Регистрацию необходимо выпол-нить только один раз, повторять процедуру регистрации необходимо только в том случае, если в реги-страционные данные были внесены изменения или мобильный телефон был удален из памяти системы.

Использование системы UHP с помощью органов управления информационно-развлекательной системой

Регистрация телефона

Если ваш мобильный телефон оснащен функциями облегченной регистрации или автоматического распознавания, перед регистрацией мобильного теле-фона их необходимо отключить. Более подробная информация об этих функ-циях приведена в руководстве пользо-вателя вашего мобильного телефона.

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Phone Settings»

или коснитесь кнопки «Phone» управления системой навигации.

- Выберите пункт «Bluetooth».

- Выберите пункт «Pair Device»

или пункт «Add new Hands-free (HF) device» в системе навигации. На дисплее появится четырехзнач-ный номер, а система UHP перей-дет в режим определения.

- Начните процесс регистрации на мобильном телефоне, который не-обходимо зарегистрировать. Более подробная информация о данном процессе приведена в руководстве

пользователя вашего мобильного

телефона.

В списке на дисплее мобильного телефона найдите устройство UHP, после которого идет четырехзнач-ный номер; следуйте инструкциям, появляющимся на экране мобиль-ного телефона, и при необходимо-сти введите четырехзначный код, предоставленный системой. Затем следуйте инструкциям, выводи-мым на дисплей информационно-развлекательной системы.

- Для регистрации дополнительных

телефонов повторите шаги 1-5.

Информационно-развлекательная система  6-23

Перечень всех зарегистрированных и подключенных телефонов

Чтобы получить доступ к списку всех зарегистрированных и подключенных устройств:

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Phone Settings»

или коснитесь кнопки «Phone» управления системой навигации.

- Выберите пункт «Bluetooth».

- Выберите пункт «Device List».

- Для регистрации дополнительных телефонов повторите шаги 1-4.

Удаление данных о зарегистриро-ванном телефоне

Чтобы удалить данные о мобильном телефоне из памяти системы UHP:

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Phone Settings»

или коснитесь кнопки «Phone» управления системой навигации.

- Выберите пункт «Bluetooth».

- Выберите пункт «Device List».

- Выберите мобильный телефон, дан-ные которого необходимо удалить, и следуйте инструкциям, появляю-щимся на дисплее.

Подключение другого телефона

Чтобы подключить другой зарегистри-рованный телефон, новый мобильный телефон должен находиться в автомо-биле и быть подготовлен к подключе-

нию к системе UHP.

Чтобы подключить другой телефон:

- Нажмите кнопку CONFIG.

- Выберите пункт «Phone Settings»

или коснитесь кнопки «Phone» управления системой навигации.

- Выберите пункт «Bluetooth».

- Выберите пункт «Device List».

- Выберите мобильный телефон, который необходимо подключить и следуйте инструкциям, появляю-щимся на дисплее.

При выборе пункта «delete» данные о выделенном телефоне будут удалены.

Совершение вызова с использова-нием телефонной книги и списка вызовов

Для совершения исходящих вызовов с мобильных телефонов, имеющих

телефонную книгу и списком выпол-ненных вызовов, система UHP спо-собна использовать хранящиеся там контакты. Чтобы узнать, поддерживает ли ваш телефон данную функцию или нет, обратитесь к руководству пользо-вателя вашего мобильного телефона или свяжитесь с провайдером мобиль-ной связи.

Время, затрачиваемое на загрузку списка контактов из вашего телефона в систему UHP, зависит от объема телефонной книги и данных о вызовах, хранящихся в вашем мобильном теле-

фоне.

Если телефон поддерживает функции «Телефонная книга» и «Списки вызо-вов», то меню этих функций доступны автоматически.

Меню функции «Телефонная книга» позволяет совершать исходящие вы-

зовы, с использованием контактов, хра-нящихся в телефонной книге вашего телефона.

6-24  Информационно-развлекательная система

Меню функции «Списки вызовов» по-зволяет совершать исходящие вызовы с использованием контактов, сохранив-шихся в разделах входящих, исходя-щих и пропущенных вызовов.

Чтобы совершить исходящий вызов с помощью меню «Телефонная книга»:

- Дважды нажмите кнопку PHONE, или нажмите кнопку PHONE на системе навигации один раз (при соответствующей комплектации).

- Выберите пункт «Phone Book».

- Поиск в телефонной книге можно осуществлять с помощью выбора буквы, с которой начинается за-пись в телефонной книге. Чтобы продолжить поиск по всему списку, поворачивайте рукоятку MENU.

- Выберите имя абонента или номер, который вы хотите набрать.

Чтобы совершить исходящий вызов с помощью меню «Списки вызовов»:

- Дважды нажмите кнопку PHONE или один раз нажмите кнопку PHONE на системе навигации (при соответ-ствующей комплектации).

- Выберите пункт «Call Lists»

- Выберите список Incoming Calls, Outgoing Calls или Missed Calls (Вхо-

дящие, исходящие или пропущен-ные вызовы).

- Выберите имя абонента или номер, который вы хотите набрать.

Совершение телефонных вызовов

Чтобы совершить исходящий вызов:

- Дважды нажмите кнопку PHONE или один раз нажмите кнопку PHONE

системы навигации (при соответ-ствующей комплектации).

- Выберите пункт «Enter Number»,

если автомобиль не оснащен систе-мой навигации.

- Выберите номера, которые необ-ходимо набрать. На автомобилях с системой навигации выберите

номера на дисплее информационно-развлекательной системы. На ав-

томобилях без системы навигации

см. «Последовательный ввод симво-лов».

- Выберите пункт «Call», чтобы на-чать набор номера.

Принятие или отклонение вызова

При поступлении входящего звонка воспроизведение звука

информационно-развлекательной си-стемы прекращается, а через громкого-ворители звучит сигнал вызова.

Чтобы принять входящий вызов, поверните переключатель MENU/ SELECT в положение «Answer»

и нажмите переключатель MENU/ SELECT или кнопку  на рулевом колесе.

Чтобы отклонить входящий вызов, установите переключатель MENU/ SELECT в положение «decline»

и нажмите переключатель MENU/ SELECT или кнопку  на рулевом колесе.

Информационно-развлекательная система  6-25

Режим ожидания вызова

Мобильный телефон должен поддержи-вать данную услугу. Кроме этого, услуга ожидания вызова должна быть активи-рована оператором мобильной связи.

Чтобы принять входящий вызов, установите переключатель MENU/ SELECT в положение «Answer»

и нажмите переключатель MENU/ SELECT или кнопку  на рулевом колесе.

Чтобы отклонить входящий вызов, установите переключатель MENU/ SELECT в положение «decline»

и нажмите переключатель MENU/ SELECT или кнопку  на рулевом колесе.

- Нажмите кнопку PHONE.

- Выберите в меню пункт «Switch Call».

Режим конференц-связи

Необходимо, чтобы мобильный теле-фон поддерживал данную услугу. Кроме этого, услуга конференц-связи должна быть активирована оператором

мобильной связи.

Чтобы активировать данную услугу:

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT и выберите пункт «Enter Number».

- Последовательно введите номер, а затем совершите вызов.

- После установки вызова, нажмите переключатель MENU/SELECT и выберите пункт «Merge Calls».

- Чтобы добавить больше участни-ков разговора, повторите шаги 1-3. Количество участников ограничива-ется вашим поставщиком услуг.

Чтобы отключить одного из участников конференции, выберите пункт «Detach Number» и выберите номер, от которо-го хотите отключиться.

Завершение вызова

Нажмите переключатель MENU/ SELECT и выберите пункт «Hang Up»

или нажмите кнопку  на рулевом колесе.

Чтобы отключить микрофон

Нажмите переключатель MENU/ SELECT и выберите пункт «Mute Call».

Чтобы отменить отключение микро-фона

Нажмите переключатель MENU/ SELECT и выберите пункт «Mute Call».

Тональный набор (DTMF)

Во время разговора система UHP позволяет передавать последователь-ности цифр. Данная функция исполь-зуется для работы с голосовым меню соответствующих телефонных систем.

Для доступа к данной системе:

- Нажмите переключатель MENU/ SELECT и выберите пункт «Enter Number».

- Введите последовательность цифр.

6-26  Информационно-развлекательная система

Управление системой UHP с по-мощью голосовых команд*

С помощью голосового управления системой UHP вы можете голосом управлять несколькими функциями

мобильного телефона. Для управления системой и набора номеров в системе UHP используются голосовые коман-ды. Чтобы выполнить необходимое вам действие, после ввода команды информационно-развлекательная система задает вам вопросы и дает обратную связь. Команды и цифры можно произносить без паузы между отдельными словами.

Кроме того, вы можете сохранять теле-фонные номера под именами, которые вы выбираете сами. С этим именем вы можете установить телефонное

соединение.

В случае ввода неверной команды си-стема дает вам обратную связь и тре-бует повторить команду. Помимо этого, система распознает важные голосовые команды и при необходимости задает вопросы.

Во избежание совершения непредна-меренных вызовов, режим голосового управления без предварительной активации не включается.

Активация режима голосового управления

Чтобы активировать режим голосового управления системы UHP, нажмите кнопку  на рулевом колесе.

На время разговора звук любого аудио­ источника отключается.

Регулировка уровня громкости системы

Поворачивайте переключатель информационно-развлекательной системы или нажимайте кнопки + / - на рулевом колесе.

Отмена диалога

Существуют различные способы деактивации голосового управления и отмены диалога:

- Нажмите кнопку   на рулевом колесе.

- Введите команду «Cancel» (отмена).

- Некоторое время не вводите какие-либо команды.

- После трех попыток команда не будет распознаваться.

Команды главного меню

В системе UHP предусмотрен набор голосовых команд, доступных при первом запуске режима голосового управления. После активации режима голосового управления короткое зву-ковое подтверждение указывает на то,

что система готова к распознаванию голосовых команд.

* На момент написания данного Руководства функция голосового управления доступна только на английском языке

Информационно-развлекательная система  6-27

Доступные команды:

- «Dial» (Набор)

- «Call» (Вызов)

- «Re-dial» (Повторный набор)

- «Save» (Сохранить)

- «Delete» (Удалить)

- «Directory» (Телефонная книга)

- «Pair» (Регистрация)

- «Select device» (Выбор устройства)

- «Voice feedback» (Обратная голосо-

вая связь)

- «Help» (Помощь)

- «Cancel» (Отмена)

Часто используемые команды

Список часто используемых команд:

- «Help» (Помощь): диалог прекраща-ется, перечисляются все доступные в данном контексте команды.

- «Cancel» (Отмена): режим голосово-го управления деактивируется.

- «Yes» (Да): выполняется действие, зависящее от контекста.

- «No» (Нет): выполняется действие, зависящее от контекста.

Обратная голосовая связь

По каждому голосовому вводу информационно-развлекательная си-стема задает вопрос или дает коммен-тарий с помощью голосовой команды, подходящей для каждой определенной ситуации.

Чтобы включить или отключить обратную связь, введите «Voice feedback» (Обратная голосовая связь) или нажмите кнопку .

Регистрация, сохранение или удале-ние телефона из списка устройств

С помощью команды «Pair» данные о мобильном телефоне можно сохра-нить в списке или удалить из списка устройств системы UHP. При реги-страции мобильному телефону будет присвоен номер устройства.

Доступные команды:

- «Add» (Добавить)

- «Delete» (Удалить)

- «Help» (Помощь)

- «Cancel» (Отмена)

Пример диалога

Пользователь: «Pair» (Регистрация).

Система (голосом): «Добавить или удалить устройство»?

Пользователь: «Add» (Добавить)

Система (голосом): «Используя функ-цию регистрации внешнего устройства, введите <1234> для регистрации».

6-28  Информационно-развлекательная система

(В это время начните процесс реги-страции на мобильном телефоне, который необходимо зарегистриро-вать). Более подробная информация о данном процессе приведена в

руководстве пользователя вашего мо-

бильного телефона. В списке на дис-плее мобильного телефона найдите устройство, найденное системой UHP, после которого идет четырехзначный номер и, следуя инструкциям, выводи-мым на дисплей мобильного телефона, введите четырехзначный код, предо-ставленный системой.

Система (голосом): «Хотите зареги-стрировать устройство?»

Пользователь: «Yes» (да).

Система (голосом): «Устройство заре-гистрировано, завершение сессии».

Выбор телефона из списка устройств

Для выбора другого зарегистрирован-ного телефона используйте команду

«Select device» (выбрать устройство).

Система UHP запрашивает номер устройства, который был ему присвоен

данной системой при регистрации.

Пример диалога

Пользователь: «Выбор устройства».

Система (голосом): «Пожалуйста, назовите номер устройства, которое необходимо выбрать».

Пользователь: «номер устройства».

Система (голосом): «Вы хотите вы-брать устройство с номером "номер устройства"».

(На дисплее информационного центра отображается имя устройства)

Пользователь: «Yes» (да).

Система (голосом): «Подождите, пожалуйста, идет поиск выбранного устройства».

Система (голосом): «Устройство номер “номер устройства” выбрано».

Набор телефонного номера

После команды «Dial» (набор) система голосового управления запрашивает ввод телефонного номера.

Номер телефона следует называть без пауз между цифрами.

Распознавание голоса происходит луч-ше, если после каждых 3-5 цифр вы-держивается пауза в полсекунды. За-

тем информационно-развлекательная система повторяет распознанные цифры.

Доступные команды:

- «Dial» (набор) производится ввод данных.

- «Digit» (цифра): вводится цифра от

0 до 9.

- «Delete» (удалить): удаляются

последние введенный номер или группа номеров.

- «Plus» (плюс): символ «+» использу-ется для совершения международ-ных вызовов.

- «Verify» (проверка): система повто-ряет введенные цифры.

- «Asterisk» (звездочка): вводится знак «*».

- «Hash» (знак номера): вводится знак «#».

- «Pause» (пауза): в последователь-

ность знаков вводится пауза.

- «Help» (помощь)

- «Cancel» (отмена)

Информационно-развлекательная система  6-29

Максимальная длина номера телефо-на, который можно ввести, составляет 25 знаков.

Чтобы совершать международные звонки, скажите слово «Плюс» перед началом номера телефона. Данная ко-манда позволяет вам звонить из любой страны без указания регионального кода, который необходимо ввести для звонка в эту страну из другой стра-ны. Затем назовите код необходимой страны.

Пример диалога

Пользователь: «Dial» (набрать).

Система (голосом): «Пожалуйста, введите номер».

Пользователь: «Плюс, четыре, де-вять».

Пользователь: «Семь три один».

Система (голосом): «Семь три один».

Пользователь: «Один, один, девять, девять».

Система (голосом): «Один, один, де-вять, девять».

Пользователь: «Dial» (набрать).

Система (голосом): «Идет набор номера».

Совершение вызова с помощью со-храненной записи

При использовании команды «Call» (звонок) вводится номер телефона, который был сохранен в телефонной книге под определенным именем.

Доступные команды:

- «Yes» (Да)

- «No» (Нет)

- «Help» (Помощь)

- «Cancel» (Отмена)

Пример диалога

Пользователь: «Call» (Вызов).

Система (голосом): «Пожалуйста, назовите имя абонента, которому вы желаете позвонить».

(более подробная информация при-

ведена в подразделе «Сохранение имени» далее в этой главе)

Пользователь: «Имя» Система (голосом): «Семь три один». Пользователь: «Yes» (да).

Система (голосом): «Вызываю».

Соединение со второй линией

Нажмите кнопку , чтобы начать разговор по второй линии во время телефонного разговора.

Доступные команды:

- «Send» (послать): активируется режим DTMF ручного ввода, напри-мер, управление голосовой почтой или банковским счетом по телефо-ну.

- «Send name tag» (прислать контакт):

активируется ручной ввод для ввода имени.

- «Dial» (Набор)

- «Call» (Вызов)

- «Re-dial» (Повторный набор)

- «Help» (Помощь)

- «Cancel» (Отмена)

6-30  Информационно-развлекательная система

Пример диалога

Пользователь: Нажмите кнопку  в ходе телефонного разговора.

Пользователь: «Send» (послать).

Система (голосом): «Пожалуйста, введите номер, который необходимо послать».

(информация о вводе номера приведе-на в подразделе «Совершение вызова с помощью сохраненной записи», ранее в этой главе»).

Пользователь: «Send» (послать).

«Re-dialing» (Повторный набор)

Данная функция используется для по-вторного набора последнего набранно-го номера.

Сохранение имени

Данная функция используется для со-хранения номера телефона в телефон-ной книге под определенным именем.

Введенное имя необходимо повторить один раз. Частота и произношение должны быть максимально схожи, ина-че система не сможет сохранить имя.

В телефонной книге может храниться до 50 имен.

Вызов имени зависит от говорящего, т. е. вызвать имя может только человек, который его вводил. Чтобы избежать прерывания записи сохраненного имени, после ввода необходимо вы-держать небольшую паузу.

Чтобы получить возможность исполь-зовать имя независимо от местополо-жения, т. е. включая другие страны, все телефонные номера необходимо вводить со знаком «+» и кодом страны.

Доступные команды:

- «Save» (Сохранить): производится ввод данных.

- «Re-dialing» (Повторный набор):

повторно набирается последний набранный номер.

- «Help» (Помощь)

- «Cancel» (Отмена)

Пример диалога

Пользователь: «Save» (Сохранить).

Система (голосом): «Пожалуйста, введите номер, который необходимо сохранить».

Пользователь: Называет номер, кото-рый необходимо сохранить.

(информация о вводе номера приведе-на в подразделе «Совершение вызова с помощью сохраненной записи», ранее в этой главе»).

Пользователь: «Save» (сохранить). Пользователь: «Имя» (задайте имя).

Система (голосом): «Пожалуйста, по-вторите имя абонента».

Пользователь: «Имя» Система (голосом): «Сохраняю имя».

Удаление имени

Команда «Delete» (Удалить) использу-ется для того, чтобы удалить предва-рительно сохраненное имя.

Доступные команды:

- «Yes» (Да)

- «No» (Нет)

- «Help» (Помощь)

- «Cancel» (Отмена)

Информационно-развлекательная система  6-31

Прослушивание всех сохраненных имен

Команда «Directory» (телефонная кни-га) используется для прослушивания всех сохраненных имен.

Доступные команды:

- «Call» (вызов): произносится теле-фонный номер, сохраненный под именем, произнесенным пере этим вслух.

- «Delete» (удалить): удаляется теле-фонный номер, сохраненный под именем, произнесенным вслух.

6-32  Информационно-развлекательная система

. ДЛЯ ЗАМЕТОК

Система климат-контроля

Система климат-контроля

Системы климат-контроля ��������������7-1

Жалюзи вентиляции

Жалюзи вентиляции �����������������������7-4

| Система климат-контроля | 7-1 |
| --- | --- |

Система климат-контроля

С помощью этих органов можно управлять системой вентиляции, отопления, кондиционирования и очистки воздуха.

| A. Переключатель скоростных |  | E. Выключатель системы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| режимов вентилятора |  | кондиционирования |  |
| B. Выключатель обогревателя сидений |  | F. Выключатель режима обогрева |  |
| C. Переключатель выбора значений |  | стекол |  |
| температуры |  | G. Выключатель электрообогревателя |  |
| D. Переключатель режимов подачи |  | заднего стекла |  |
| воздуха |  | H. Выключатель режима рециркуляции |  |
|  |  | воздуха |  |

7-2   Система климат-контроля

(Переключатель скоростных режимов вентилятора): Поворачивай-

те данный переключатель для увели­­ чения или уменьшения скорости вращ­ения вентилятора. Поверните

переключатель в положение O, чтобы отключить вентилятор.

Переключатель выбора значений температуры: Поворачивайте данный переключатель, чтобы повысить или понизить температуру воздуха в салоне. При переводе переключате-

ля в положение MAX  выбирается режим максимального охлаждения, включается система кондиционирова-ния воздуха и выбирается режим рециркуляции воздуха.

Управление режимами подачи воздуха: Для изменения текущего режима подачи воздуха выберите один из следующих вариантов:

(К лицу): Весь объем воздуха поступает к жалюзи вентиляции, расположенным в приборной панели.

(К лицу и ногам): Воздух подается через жалюзи вентиляции, располо-женные в приборной панели, и через воздуховоды, находящиеся возле пола.

(К ногам): Воздух подается через

воздуховоды, расположенные возле пола.

(К стеколам и полу): Данный режим используется для удаления влаги и конденсата со стекол. Воздух подается через воздуховоды, располо-женные у основания ветрового стекла и возле пола.

(Обогрев стекол): В данном режиме осуществляется ускоренная очистка ветрового стекла от тумана или наледи. Воздух подается через жалюзи обдува ветрового стекла и боковых стекол.

Для наибольшей эффективности перед выбором данного режима удалите с ветрового стекла весь снег и лед.

Не начинайте движение, до тех пор, пока не будут чистыми все окна.

Система кондиционирования

(Выключатель системы кондицио-

нирования): Данный выключатель используется для включения или выключения системы кондиционирова-

ния. Загорается соответствующий светодиод. При выключенном вентиля-торе системы климат-контроля или отрицательной наружной температуре система кондиционирования не включается.

Система кондиционирования может включаться автоматически при выборе режима .

| Система климат-контроля | 7-3 |
| --- | --- |

(Выключатель режима рециркуля-

ции): При нажатии данной кнопки­ включае­тся режим рециркуляции. Заг­орается соответствующий свето­ диод. Воздух циркулирует внутри пассажирск­ого салона. В данном режиме­ воздух охлаждается быстрее, и внутрь автомобиля не попадают неприятные запахи.

Использование режима рециркуляции при выключенном кондиционере при-водит к повышению влажности воздуха и запотеванию стекол.

Режим рециркуляции невозможно включить вместе с режимом обогрева стекол.

Электрообогреватель заднего стекла

(Выключатель электрообогрева-теля заднего стекла): Данный выключатель используется для включе-ния или выключения электрообогрева-теля заднего стекла. Электрообогрева-тель заднего стекла автоматически выключается приблизительно через

12 минут. Отключить обогреватель заднего стекла можно, выбрав положение ACC/ACCESSORY или

LOCK/OFF ключа зажигания.

Если включить его снова, он прорабо-тает еще около шести минут и отклю-чится. При движении с высокой ско-ростью электрообогреватель заднего стекла может оставаться включенным постоянно.

Не начинайте движение до тех пор, пока не очистятся все стекла.

Важно: Не очищайте внутреннюю поверхность заднего стекла с помо-щью предметов с острыми краями. Не прикрепляйте никаких предметов к внутренней поверхности заднего стекла. Это может привести к по-вреждению нитей токопроводящей сетки обогревателя заднего стекла. В этом случае гарантия изготовите-ля на возможные повреждения не распространяется.

(Выключатель обогревателя сидений): При нажатии данной кнопки включается обогреватель сидений. См.

«Передние сиденья с функцией обогрева», стр. 2‑5.

Фильтрующий элемент воздухоочистителя системы вентиляции

Фильтрующий элемент воздухоочисти-теля системы вентиляции задерживает

основное количество пыли и пыльцы, попадающих в салон вместе с наруж-ным воздухом. Фильтрующий элемент требует периодической замены.

См. «Плановое техническое обслужи‑ вание», стр. 10‑3.

Если фильтрующий элемент возду-хоочистителя системы вентиляции не установлен, не пользуйтесь системой климат-контроля. В систему могут попадать вода или мелкие частицы, что приведет к возникновению течей и постороннего шума. Всегда устанав-ливайте новый фильтр после того, как

был снят старый.

За более подробной информацией об-ратитесь в авторизованный сервисный центр.

7-4   Система климат-контроля

Жалюзи вентиляции

Направления воздушных потоков, по-ступающих через жалюзи вентиляции, расположенные в центре и по бокам приборной панели, можно изменять, изменяя положение элементов жалю-зи. Используйте кольцевые регуля-торы, расположенные в центральной части приборной панели, чтобы регули-ровать направление потоков воздуха – влево или вправо.

Рекомендации по использованию системы климат-контроля

- При выборе режима обогрева сте-кол теплый воздух подается через некоторые жалюзи вентиляции.

Для более эффективного обогрева стекол направьте потоки воздуха, подаваемые из жалюзи вентиляции, расположенных по бокам приборной панели, к боковым стеклам.

- Удаляйте лед, снег или листья из зоны, расположенной у основания ветрового стекла, чтобы не созда-валось препятствий для притока наружного воздуха в пассажирский салон.

- Не загромождайте пространство под передними сиденьями – это позволит распределяться воздуху внутри автомобиля более равно-мерно.

- Использование дефлекторов, не одобренных компанией GM, уста-навливаемых на капот, может суще-ственно ухудшать работу системы климат-контроля. Перед установкой какого-либо наружного дополни-тельного оборудования обязательно проконсультируйтесь с авторизован-ным дилером.

| Управление автомобилем | 8-1 |
| --- | --- |

Управление

автомобилем

Информация о вождении

Экономичный режим движения ������8-2

Внимательность при вождении ������8-2

Предусмотрительность при вождении ��������������������������������8-3

Системы управления

автомобилем �������������������������������� 8-4

Торможение �������������������������������������8-4

Пользование рулевым управлением ���������������������������������8-4

Возврат автомобиля на дорогу ������8-5

Восстановление контроля над

автомобилем ���������������������������������8-5

Участие в гонках ������������������������������8-6

Движение по мокрым дорогам �������8-7 Синдром автомагистрали ���������������8-8

Движение по холмистой

местности и горным дорогам �������8-8

Вождение зимой ������������������������������8-9

Если автомобиль застрял ������������� 8-11 Ограничения нагрузки на автомобиль ����������������������������8-12

Запуск двигателя и начало движения

Обкатка нового автомобиля ���������8-17 Положения ключа в замке зажигания ������������������������������������8-18 Запуск двигателя ���������������������������8-20

Режим задержки отключения

питания дополнительного

электрооборудования (RAP) ������8-22

Перевод рычага селектора

в положение «P» (Парковка) (Парковка, для автомобилей

с автоматической коробкой

передач) ��������������������������������������8-22

Вывод рычага селектора

из положения «P» �����������������������8-23

Парковка (для автомобилей

с механической коробкой

передач) ��������������������������������������8-25

Нахождение автомобиля над горючими материалами ������8-26

Система активного управления расходом топлива Active Fuel

Management® �������������������������������8-26

Отработавшие газы

Отработавшие газы �����������������������8-26

Работа двигателя при

неподвижном автомобиле ����������8-27

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач ����������������������������������������8-28

Режим ручного выбора передач ����������������������������������������8-30

Механическая коробка передач

Механическая коробка

передач ����������������������������������������8-32

Тормозная система

Антиблокировочная

система (ABS) ��������������������������������8-33

Стояночная тормозная система ���8-34 Система помощи

при экстренном торможении ������8-35

Системы стабилизации движения

Противобуксовочная

система (TCS) �����������������������������8-35

Система курсовой устойчивости

StabiliTrak® �����������������������������������8-37

Спортивный режим движения ������8-38 Задний дифференциал повышенного трения ������������������8-40

Система круиз-контроля

Система круиз-контроля ���������������8-40

| 8-2 | Управление автомобилем |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Системы контроля окружения |  | Информация |  |
| Система помощи при парковке |  |  | о вождении |  |
| с ультразвуковыми датчиками ��� | 8-42 |  |  |  |
| Камера заднего обзора (RVC) ������ | 8-44 |  | Экономичный режим |  |
| Топливо |  |  |  | движения |  |
| Топливо ������������������������������������������ |  | 8-46 |  | Стиль вождения оказывает существен- |  |
| Рекомендуемое топливо ��������������� | 8-46 |  | ное влияние на расход топлива. Ниже |  |
| Присадки к топливу ����������������������� | 8-47 |  | перечислены некоторые рекомендации |  |
| Заправка автомобиля |  |  | для поддержания наиболее экономич- |  |
| топливом | 8-48 |  |  |  |
| ������������������������������������� |  |  | ного режима движения. |  |
| Заполнение топливом канистр ����� | 8-49 |  | • Не допускайте резкого трогания с ме- |  |
| Буксировка |  |  |  | ста и плавно увеличивайте скорость. |  |
| Общие сведения о буксировке ����� | 8-50 |  | • | Снижайте скорость постепенно, из- |  |
| Особенности и рекомендации |  |  |  | бегайте резкого торможения. |  |
| по вождению ������������������������������� | 8-50 |  | • Не оставляйте двигатель работать |  |
| Буксировка прицепа ���������������������� | 8-54 |  |  | в режиме холостого хода в течение |  |
| Оборудование для буксировки |  |  |  | длительного периода времени. |  |
| прицепа ��������������������������������������� | 8-56 |  | • | Старайтесь задействовать систему |  |
| Установка дополнительного |  |  |  | круиз-контроля каждый раз, когда |  |
|  |  |  |  | позволяют условия движения. |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • | Осуществляйте движение, не пре- |  |
| Дополнительное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вышая установленные ограничения |  |
| электрооборудование | 8-56 |  |  |  |  |
| ����������������� |  |  |  | скорости и снижайте скорость по |  |
|  |  |  |  |  | мере необходимости. |  |
|  |  |  |  | • Постоянно следите за поддержанием |  |
|  |  |  |  |  | заданного давления воздуха в шинах. |  |
|  |  |  |  | • | Старайтесь объединять несколько |  |
|  |  |  |  |  | поездок в одну. |  |

- При замене устанавливайте новые шины с тем же номером специфика-ции TPC, что и у заменяемых (номер наносится на боковине шины рядом с обозначением типоразмера).

- Соблюдайте график планового технического обслуживания.

Внимательность при во-ждении

Внимание водителя может отвлекать-ся от вождения многими факторами. Сохраняйте рассудительность и не позволяйте другим действиям отвле-кать ваше внимание от дороги. Многие страны приняли законы относительно отвлечения водителя от вождения. Ознакомьтесь с соответствующими

законами, действующими в вашей стране.

| Управление автомобилем | 8-3 |
| --- | --- |

Во избежание отвлечения от вожде-ния всегда внимательно следите за дорогой, удерживайте в руках рулевое колесо и сосредотачивайтесь на управ-лении автомобилем.

- Не пользуйтесь мобильным телефо-ном при управлении автомобилем. Чтобы принимать или совершать необходимые вызовы, пользуйтесь гарнитурой handsfree.

- Следите за дорогой. Не читайте, не делайте заметки, или не ищите ин-формацию в телефоне или других электронных устройствах.

- Просите об этом пассажира, нахо-дящегося на переднем сиденье.

- Прежде чем садиться за руль, озна-комьтесь с такими функциями, как программирование предпочитаемых радиостанций, регулировка систе-мы климат-контроля и настроек сиденья. Перед началом движения введите в систему навигации всю информацию о поездке.

- При необходимости поднять пред-меты, упавшие на пол, припаркуйте автомобиль.

- Остановите или припаркуйте ав-томобиль, прежде чем заниматься детьми.

- Осуществляйте перевозку животных в соответствующих устройствах для перевозки.

- Избегайте эмоциональных разгово­р­ов во время движения как с пасса­жиром­,

так и по мобильному телефону.

ВНИМАНИЕ

Длительное или частое отвлечение внимания от дороги может привести­ к дорожно-транспортному происшес­­ твию, влекущему за собой тяже­лые­ травмы и даже смерть. Не отвле-кайтесь от процесса управления автомобилем.

Более подробная информация о пользо-вании информационно-развлекательной

системой, включая регистрацию телефо-на и пользование мобильным телефо-ном, приведена в разделе, посвященном данной системе.

При соответствующей комплектации для получения подробной информации о системе навигации, включая регистра-цию и использование мобильного теле-фона, обращайтесь к сопроводительной документации, относящейся к данной системе.

Предусмотрительность при вождении

Понятие «предусмотрительность при вождении» означает способность «всегда быть готовым к неожидан-

ностям». Первым шагом к вождению с предусмотрительностью является пользование ремнями безопасности.

См. «Ремни безопасности», стр. 2‑7.

- Представьте себе, что все участники дорожного движения (пешеходы, велосипедисты и водители других автомобилей) ведут себя на дорогах безответственно и совершают ошиб-ки. Прогнозируйте их поведение и будьте готовы к неожиданностям.

- Увеличьте дистанцию до автомоби-ля, идущего впереди.

- Сосредоточьте внимание на управ-лении автомобилем.

8-4   Управление автомобилем

Системы управления автомобилем

Рулевое управление, педали акселера-тора и тормоза – важнейшие элемен-ты, позволяющие водителю управлять автомобилем.

Торможение

Время, необходимое для остановки автомобиля, складывается из времени, необходимого для принятия решения о торможении, и времени, в течение которого происходит торможение.

Время, которое затрачивается на пере-нос ноги на педаль тормоза, является

временем, в течение которого водитель принимает решение применить тор-можение. Иными словами, это время

реакции на изменение ситуации.

В среднем время реакции водителя со-

ставляет около трех четвертей секунды.

За это время автомобиль, движущийся со скоростью 100 км/ч, преодолевает расстояние в 20 м, что в экстренном случае может быть слишком много.

Полезные рекомендации:

- Соблюдайте дистанцию до автомо-

биля, идущего впереди.

- Избегайте неоправданно резких торможений.

- Двигайтесь со скоростью, с которой движется транспортный поток.

Если во время движения самопроизволь-но останавливается двигатель, выпол-няйте торможения в обычном режиме,

но не «накачивайте» педаль тормоза.

В этом случае педаль тормоза может оказывать большее сопротивление. При остановившемся двигателе некоторое разрежение в усилителе тормозной си-стемы сохраняется, но оно уменьшается при каждом последующем торможении. После того как перестает действовать усилитель тормозной системы, усилие на педали тормоза возрастает, и может уве-личиваться величина тормозного пути.

Пользование рулевым управлением

Гидроусилитель рулевого управления

Ваш автомобиль оснащен гидроуси-лителем рулевого управления. Может возникать потребность в его техни-ческом обслуживании. См. «Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого

управления», стр. 9‑25.

При отсутствии помощи со стороны

гидроусилителя рулевого управления из-за неисправности данной систе-

мы рулевое управление автомобиля

по-прежнему действует, но усилие на рулевом колесе увеличивается.

При возникновении неисправности об-ращайтесь в авторизованный сервис-

ный центр.

Советы по пользованию руле-вым управлением

- Проходите повороты на безопасной

скорости.

- Снижайте скорость до начала поворота.

- Поддерживайте безопасную по-стоянную скорость при прохождении поворота.

- Не разгоняйте автомобиль до конца

поворота, а после выхода на пря-мой участок плавно увеличивайте скорость движения.

Пользование рулевым управле-нием в экстремальных ситуациях

- Существуют ситуации, когда пра-вильное руление оказывается более эффективным, чем торможение.

- Если руки водителя находятся в по-ложениях – «9 часов» и «3 часа»,

рулевое колесо можно повернуть на

180 градусов, не отрывая от него рук.

- Система ABS сохраняет возмож-

ность управления автомобилем во время торможения.

| Управление автомобилем | 8-5 |
| --- | --- |

Возврат автомобиля на дорогу

Иногда при движении по дорогам с по-крытием правые колеса оказываются на обочине. Выполните следующее:

- Не нажимайте педаль акселерато-ра; при отсутствии помех поверните рулевое колесо немного влево и верните автомобиль на твердое покрытие.

- Поворачивайте рулевое колесо

примерно на одну восьмую оборота до тех пор, пока правое переднее колесо не коснется края дорожного покрытия.

- Затем верните рулевое колесо в положение для прямолинейного

движения и продолжайте движение.

Восстановление контроля над автомобилем

Скольжение колес

Существуют три типа скольжения ко-лес, соответствующие трем системам управления:

- Скольжение колес во время тормо-жения – колеса не вращаются.

- Скольжение колес при прохождении поворота со слишком большой ско-ростью или в результате поворота рулевого колеса на слишком боль-

шой угол может приводить к заносу автомобиля.

- При слишком сильном нажатии педали акселератора может возник-нуть проскальзывание (буксование) ведущих колес.

Предусмотрительный водитель избе-гает скольжения колес в большинстве ситуаций, соблюдая максимальную осторожность в конкретных условиях,

стараясь не допускать возникновения подобных ситуаций. И, тем не менее,

возникновение скольжения автомобиля все же возможно.

При возникновении заноса выполните следующие действия:

- Снимите ногу с педали акселерато-

ра и быстрым движением установи-те рулевое колесо в положение, при котором автомобиль будет двигаться

  - нужном вам направлении. Автомо-биль может вернуться на прежний курс движения. Будьте постоянно готовым к тому, что после первого корректирующего маневра потребу-ется второй – с поворотом рулевого колеса в противоположную сторону.

- Снизьте скорость и ведите автомо-биль в соответствии с погодными условиями. Тормозной путь может увеличиваться и управляемость автомобиля может ухудшаться, если условия сцепления колес с дорогой ухудшились из-за наличия воды, снега, льда, гравия и т. п. Следите за косвенными признаками, такими как наличие на дороге большого коли-чества воды, льда, укатанного снега,

отблески на поверхности дороги, и

  - случае возникновения каких-либо сомнений снижайте скорость.

- Старайтесь избегать внезапных ма-невров, ускорения или торможения,

8-6   Управление автомобилем

в том числе, снижения скорости движения с помощью перехода на пониженную передачу. Резкий пере-ход на пониженную передачу может приводить к боковому скольжению автомобиля.

Помните: Антиблокировочная система устраняет лишь блокировку колес при торможении.

Участие в гонках

Участие в гонках может повлиять на действие гарантии, предоставляемой производителем на автомобиль. Перед участием в гонках или других спор-тивных мероприятиях ознакомьтесь с содержанием Гарантийной книжки.

Перед участием в гонках необходимо

пройти обкатку нового автомобиля. См.

«Обкатка нового автомобиля», стр. 8‑17.

Важно: Если вы собираетесь уча-ствовать в гонках на вашем автомо-биле, двигателю может понадобить-ся большее количество моторного масла, чем при обычных условиях

эксплуатации автомобиля. Низкий уровень моторного масла может привести к повреждению двигателя. При участии в гонках регулярно про-веряйте уровень моторного масла и поддерживайте его на уровне верхней метки на маслоизмеритель-ном щупе, указывающей на уровень моторного масла, необходимый для эффективной работы двигателя. Информация о том, как доливать мо-торное масло приведена в подраз-

деле «Моторное масло», стр. 9‑10.

Для участия в гонках рекомендуется использовать специальную тормозную жидкость с температурой кипения более 279 °C. Следуйте инструкциям производителя тормозной жидкости. Не используйте тормозные жидкости

с использованием силикона или типа

DOT-5.

Если автомобиль используется для участия в гонках, эксплуатируется в спортивном режиме движения, на вы-соких скоростях или в условиях чрез-мерного буксования колес, темпера-

тура масла в редукторе заднего моста

будет выше, чем при нормальных усло-виях эксплуатации. Рекомендуется сли-вать старое масло и доливать новое каждые 6 часов эксплуатации автомо-биля в спортивном режиме движения или при участии в гонках. Информация о рекомендованных рабочих жидкостях

- смазочных материалах приведена в разделе«Рекомендованные жидкости

- смазочные материалы», стр. 10‑10.

Регулярно осматривайте шарниры карданного вала, валов привода колес и защитные чехлы шарниров валов привода колес на наличие поврежде-

ний или следов течей. Не рекомендует-ся использовать автомобиль в гонках/ спортивном режиме в течение длитель-ного времени.

| Управление автомобилем | 8-7 |
| --- | --- |

Движение по мокрым дорогам

Движение по дорогам в дождливую по-году может сопровождаться снижением сцепления шин с дорогой, ухудшени-

ем разгонных и тормозных качеств. В данных условиях двигаться следует

с уменьшенной скоростью, избегая глу-боких луж, потоков воды или участков дорог, полностью покрытых водой.

ВНИМАНИЕ

Наличие влаги в тормозных механиз-мах может приводить к столкновению. Длина тормозного пути может увели-чиваться, и могут возникать тормоз-ные силы различной величины на левом и правом бортах автомобиля. В подобных условиях контроль над автомобилем может быть потерян.

После проезда через глубокую лужу и после прохождения мойки дви-гайтесь, несильно нажимая педаль тормоза до тех пор, пока не почув-ствуете, что восстановилась обычная эффективность торможения.

Поток воды в реках с быстрым течени-ем обладает большой энергией. Пере-езд бурных водных потоков может

привести к тому, что автомобиль будет увлечен потоком. При этом водитель и пассажиры могут утонуть. Поэтому выполняйте требования предупре-ждающих дорожных знаков и будьте предельно внимательны при преодо-лении бродов.

Аквапланирование

Аквапланирование является опасным явлением. Водяной клин, образующий-ся в пятне контакта шины с дорогой, способен приподнимать колесо, и оно

начинает двигаться по слою воды. Данное явление может возникнуть на дороге с большим количеством воды и при движении с большой скоростью. При возникновении аквапланирования колеса частично или полностью теряют контакт с дорогой.

Определенных правил противодей-ствия аквапланированию не существу-ет. Лучшим выходом при движении по мокрым дорогам является снижение скорости до безопасного уровня.

8-8   Управление автомобилем

Другие рекомендации при движении в дождь

Кроме снижения скорости при движе-нии по мокрым дорогам используйте следующие рекомендации:

- Увеличивайте дистанцию до авто-мобилей, идущих впереди.

- Совершайте обгон с осторожностью.

- Следите за состоянием щеток очи-стителей стекол.

- Следите за наличием достаточного количества жидкости в бачке омы-вателей стекол.

- Следите за состоянием шин и глу-биной канавок протектора шин.

См. «Шины», стр. 9‑46.

- Отключите систему круиз-контроля.

Синдром автомагистрали

Следите за тем, чтобы при движении не снижалось внимание, и следите за изменением обстановки вокруг автомо-биля. Если вы чувствуете, что сильно устали или хотите спать, останови-те автомобиль в безопасном месте и передохните.

Другие советы по вождению:

- Обеспечивайте хорошую вентиля-цию пассажирского салона.

- Следите за тем, чтобы внутри авто-мобиля поддерживалась прохлада.

- Во время движения временами взгляд необходимо переводить из зоны, находящейся перед автомо-билем, в боковые зоны.

- Регулярно переводите взгляд на

зеркала заднего вида и комбинацию приборов.

Движение по холмистой местности и по горным дорогам

Характер движения на затяжных спу-

сках, подъемах или по горным дорогам отличается от характера движения по равнинным дорогам или дорогам, проходящим по сильно пересеченной местности. При движении в данных условиях следует:

- Регулярно предоставлять автомо-биль для проведения технического обслуживания и поддерживать его в хорошем состоянии.

- Проверять уровень рабочих жидко-стей, состояние тормозной системы, шин и колес, системы охлаждения двигателя и компонентов трансмис-сии.

- При движении по крутому или затяжному спуску используйте пони-женные передачи коробки передач.

ВНИМАНИЕ

Если при движении на спуске не ис-пользуется торможение двигателем с использованием пониженных передач,

тормозные механизмы могут перегреть-ся. В результате эффективность тормо-жения может сильно снизиться – вплоть до полного отказа тормозной системы. Это может привести к столкновению.

Пользуйтесь пониженными передачами, чтобы наряду с рабочей тормозной системой в торможении автомобиля принимал участие двигатель.

ВНИМАНИЕ

Движение на спусках на нейтральной

передаче (N) или при выключенном зажигании опасно. В данном случае нагрузка на тормозные механизмы может увеличиться настолько, что они перегреются и не будут обеспечивать эффективного торможения. В результа-те эффективность торможения может сильно снизиться – вплоть до полного отказа тормозной системы. Это может привести к столкновению. Двигайтесь на уклонах с работающим двигателем

и на пониженных передачах.

| Управление автомобилем | 8-9 |  |
| --- | --- | --- |
| • Не меняйте полосы движения, |  | Вождение зимой |  |  |
| занимаемой автомобилем. Не |  | Движение по снегу или льду |  |  |
| перемещайтесь по ширине дороги |  |  |  |  |
| и не приближайтесь к центру до- |  | Двигайтесь с осторожностью, если |  |  |
| роги. Скорость движения должна |  |  |  |  |
|  |  | колеса автомобиля движутся по снегу |  |
| выбираться так, чтобы автомобиль |  |  |  |
|  |  | или льду, в результате чего снижают- |  |
| мог оставаться внутри выбранной |  |  |  |
|  |  | ся силы сцепления колес с дорогой. |  |
| полосы движения. |  |  |  |
|  |  | Образование наледи наблюдается при |  |
| • Будьте внимательны и готовы |  |  |  |
|  |  | температуре воздуха, близкой к 0 °C, |  |
| к неожиданностям, находясь на вер- |  | когда идет дождь или мокрый снег, что |  |
| шине холма – на вашем пути может |  | сопровождается резким ухудшением |  |
| оказаться автомобиль с заглох- |  | условий сцепления колес с дорогой. |  |
| шим двигателем или автомобили, |  | Избегайте поездок, если на дороге |  |  |
| оставленные там после дорожно- |  | образуется наледь до тех пор, пока |  |  |
| транспортного происшествия. |  | дороги не будут обработаны противо- |  |
| • Обращайте внимание на специ- |  | гололедными реагентами. |  |  |
| альные дорожные знаки (предупре- |  | Ведите автомобиль осторожно, с уче- |  |
| ждения о зонах возможного падения |  | том конкретных условий. Не допускай- |  |
| камней, действия сильного бокового |  | те резкого разгона, чтобы не возникало |  |
| ветра, величине угла уклона или |  | буксование ведущих колес. При слиш- |  |
| подъема, знаки приоритета при про- |  | ком сильном нажатии педали акселе- |  |
| езде узких мест и. т. п.). |  | ратора колеса начинают вращаться |  |
|  |  | на месте, «полируя» поверхность, на |  |
|  |  | которую они опираются, и условия |  |  |
|  |  | сцепления колес с дорогой становятся |  |
|  |  | еще менее благоприятными. |  |  |

| 8-10 | Управление автомобилем |  |
| --- | --- | --- |
| Попытайтесь не выходить за пределы |  |  | В условиях сильной метели или |  |
| очень небольшого запаса сцепления |  |  | бурана |  |
| колес с дорогой. При слишком сильном |  |  |  |  |
| нажатии педали акселератора колеса |  |  | Оказаться в условиях сильной метели |  |
| начинают вращаться на месте, «по- |  |  | или бурана – серьезное испытание. Оста- |  |
| лируя» поверхность, на которую они |  |  | вайтесь вблизи автомобиля до тех пор, |  |
| опираются, и условия сцепления колес |  |  | пока не прибудет помощь. Для того чтобы |  |
| с дорогой становятся еще менее благо- |  |  | дождаться помощи и сохранить здоровье |  |
| приятными. |  |  | людей, находящихся в автомобиле: |  |
| Антиблокировочная система, описан- |  |  | • Включите аварийную световую |  |
| ная в подразделе «Антиблокировочная |  |  | сигнализацию. |  |
| система (ABS)», стр. 8‑33, повышает |  |  | • Привяжите кусок ткани или предмет |  |
| устойчивость автомобиля при резком |  |  | одежды красного цвета к наружному |  |
| торможении на скользкой дороге, но |  |  | зеркалу. |  |
| начинать торможение на скользких |  |  |  |  |
| поверхностях следует раньше, чем на |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
| сухих покрытиях. |  |  |  |  |
| Увеличивайте дистанцию до автомоби- |  |  | Снег может блокировать выход отра- |  |
| лей, идущих впереди, и следите за обле- |  |  | ботавших газов из выхлопной трубы, |  |
| деневшими участками дороги. Обледе- |  |  | расположенной под автомобилем. |  |
| невшие участки могут образовываться |  |  | Это может стать причиной посту- |  |
| в затененных зонах относительно сухих |  |  | пления отработавших газов в салон |  |
| и чистых дорог. Поверхность дороги на |  |  | автомобиля. В состав отработавших |  |
| поворотах или эстакадах может быть об- |  |  | газов, выделяемых двигателем, |  |
| леденевшей, даже когда примыкающие |  |  | входит окись углерода (CO) – газ без |  |
| к ним части дороги остаются чистыми от |  |  | цвета и запаха. Попадание данного |  |
| наледи. При движении по обледеневшей |  |  | газа в организм человека может |  |
| дороге избегайте резких движений руле- |  |  | привести к потере сознания и даже |  |
| вым колесом или резкого торможения. |  |  | смерти. |  |
| На скользкой дороге следует отклю- |  |  | (см. продолжение) |  |
| чить систему круиз-контроля. |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ (продолжение)

Если автомобиль застрял в снегу:

- Отодвиньте снег от автомоби-ля по его периметру, особенно в зоне расположения выхлопной трубы.

- Время от времени проверяйте, не скопился ли снег в этой зоне снова.

- Приоткройте окна приблизитель-но на 5 см с обеих сторон авто-мобиля, чтобы в салон поступал свежий воздух.

- Полностью откройте жалюзи вентиляции, расположенные на приборной панели или под ней.

(см. продолжение)

| Управление автомобилем | 8-11 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- Установите регулировки климат-контроля в режим, при котором в салон поступает наружный воздух, и максимальную скорость вентилятора. См. «Система климат-контроля» в Указателе.

Более подробная информация об окиси углерода приводится в подразделе «Отработавшие газы», стр. 8‑26.

Запускайте двигатель на короткие про-межутки времени, чтобы поддерживать его в прогретом состоянии, но будьте осторожны.

В целях экономии топлива запускайте

двигатель на короткие промежутки времени для поддержания тепла в автомобиле, затем двигатель следует заглушить и без необходимости не открывать окна в целях сохранения

тепла. Повторять данную процедуру следует до тех пор, пока не прибудет помощь, но только тогда, когда темпе-ратура внутри автомобиля становится некомфортной. Чтобы согреться, по-лезно быстрым шагом походить вокруг

автомобиля.

Иногда дожидаться помощи приходит-ся долго, поэтому время от времени при работе двигателя в режиме холо-стого хода следует немного увеличи-вать обороты двигателя, чтобы они оставались выше оборотов режима холостого хода. Это позволяет со-хранить заряд аккумуляторной батареи для сохранения возможности запуска двигателя и кратковременного включе-ния фар в качестве сигнала. Запускай-те двигатель как можно реже, чтобы экономить топливо.

Если автомобиль застрял

При застревании автомобиля в песке, грязи, на льду или в снегу плавно на-жимайте педаль акселератора.

Если освободить автомобиль с помо-щью противобуксовочной системы не удается, отключите ее и используйте метод «раскачки».

ВНИМАНИЕ (продолжение)

Если колеса автомобиля вращаются с очень высокой частотой, они могут взорваться, и стоящие рядом люди получить травмы. Двигатель авто-мобиля может перегреться с после-дующим возгоранием, которое может произойти в моторном отсеке. Не до-пускайте сильного буксования колес и следите, чтобы стрелка спидометра не заходила за отметку 55 км/ч.

Информация о пользовании цепями противоскольжения приведена в под-

разделе «Цепи противоскольжения»,

стр. 9‑59.

8-12  Управление автомобилем

Метод «раскачки»

Поверните рулевое колесо несколько раз влево и вправо для того, чтобы расширить колею вокруг передних колес. Отключите противобуксовочную

систему. Последовательно переводите рычаг селектора автоматической короб-ки передач из положения «R» (Задний ход) в положение для движения вперед («D»), или рычаг механической коробки передач из положения, соответствую-щего выбору первой или второй переда-чи в положение, соответствующее пере-даче заднего хода, и обратно, стараясь поддерживать минимальное буксование колес. Перед переходом с передачи «R» (Задний ход) к передачам для движения вперед для предотвращения износа элементов коробки передач необходимо дождаться остановки вра-щения колес. Во время переключения передач отпускайте педаль акселерато-ра и плавно нажимайте ее при включе-нии передачи. В некоторых условиях небольшого продвижения автомобиля вперед и назад бывает достаточно,

чтобы он преодолел препятствие. Если это не помогает, можно прибегнуть к вытаскиванию автомобиля методом

буксировки. Если автомобиль необходи-мо буксировать, см. раздел«Буксировка автомобиля», стр. 9‑79.

Ограничения нагрузки на автомобиль

Важно знать максимальную нагрузку, на которую рассчитан ваш автомобиль. Этот параметр, называемый «мак-

симальной допустимой нагрузкой», характеризует массу водителя и всех пассажиров, перевозимого груза и обо-рудования, установленного в послепро-дажный период. На автомобиль уста-навливаются две информационные таблички, в одной из которых приводит-ся информация о показателях массы (информационная табличка с указани-ем допустимых нагрузок/характеристик шин), в другой – о давлении воздуха в шинах (информационная табличка с указанием рекомендованных значе-ний давления воздуха в шинах).

ВНИМАНИЕ

Не допускается нагружать автомо-биль так, чтобы превышалась мак-симально допустимая полная масса (GVWR) автомобиля или максималь-но допустимая нагрузка на переднюю

(GAWR FRT) и/или заднюю (GAWR RRT) оси. В случае превышения мак-симально допустимой полной массы возможно повреждение компонентов автомобиля и ухудшение ходовых качеств. Это может стать причиной потери контроля над автомобилем и серьезной аварии. Движение на перегруженном автомобиле, кроме того, уменьшает долговечность ком-понентов автомобиля.

| Управление автомобилем | 8-13 |
| --- | --- |

Информационная табличка с указанием рекомендованных значений давления воздуха в шинах

Пример информационной таблички

Табличка с указанием конкретных

параметров данного автомобиля на-ходится на средней стойке кузова. Эту табличку можно увидеть при открыва-нии двери водителя – она расположена рядом с защелкой замка двери. В ин-формационной табличке с указанием рекомендованных значений давления воздуха в шинах также указано количе-ство мест (A) и величина максималь-ной нагрузки (B), выраженная в кило-граммах и фунтах.

На этой табличке, кроме того, при-водятся данные о размерности шин (C), устанавливаемых на заводе-изготовителе, и рекомендуемом давлении воздуха (D) в холодных шинах. Более подробная информация о давлении воздуха в шинах при-ведена в подразделах «Шины», стр. 9‑46 и «Давление воздуха в шинах»,

стр. 9‑47.

Важная информация приводится также на информационной табличке

- указанием допустимых нагрузок/ характеристик шин. В ней указываются данные о максимально допустимой полной массе автомобиля (GVWR)

и максимально допустимой нагрузке на переднюю и заднюю оси (GAWR). См. ниже «Информационная табличка

- указанием допустимых нагрузок/ха-рактеристик шин».

Шаги по определению макси-мальной нагрузки на автомобиль

- Найдите надпись «The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs» на

информационной табличке автомо-биля.

- Определите массу водителя и пас-сажиров, которые будут находиться в вашем автомобиле.

- Вычтите эту величину из величины

«XXX kg» или «XXX lbs».

| 8-14 | Управление автомобилем |  |
| --- | --- | --- |
| 4. В результате будет получена величина |  | 6. Если автомобиль буксирует прицеп, |  |
| массы груза, который можно перевоз- |  | на него воздействует дополнитель- |  |
| ить на данном автомобиле. Напри- |  | ная нагрузка со стороны прицепа. |  |
| мер, если «XXX» равно 1400 фунтам |  | Ознакомьтесь с материалами |  |
| и в автомобиле находится пять |  | данного Руководства, в которых |  |
| человек массой по 150 фунтов, можно |  | указано, на сколько необходимо |  |
| перево­зить 650 фунтов груза (1400 – |  | уменьшить массу перевозимого |  |
| 750 (5 x 150) = 650 фунтов). |  | груза при движении с прицепом. |  |
| 5. Определите массу груза и вещей, |  | См. «Буксировка прицепа», стр. 8‑54 |  |
| которые будут находиться в авто- |  | для получения важной информации о |  |
| мобиле. Движение с грузом, масса |  | буксировке прицепа, правилах и сове- |  |
| которого превышает величину, по- |  | тах, связанных с буксировкой прицепа. |  |
| лученную в шаге 4, может представ- |  |  |  |
| лять опасность. |  |  |  |

Пример 1

- Полезная нагрузка для Примера № 1 = 453 кг (1000 фунтов)

- Вычитаем массу водителя и пасса-жиров при средней массе человека

68 кг (150 фунтов) × 2 = 136 кг (300 фунтов).

- Доступная масса груза = 317 кг (700 фунтов)

| Управление автомобилем | 8-15 |
| --- | --- |

| Пример 2 | Пример 3 |
| --- | --- |
| A. Полезная нагрузка для Примера | A. Полезная нагрузка для Примера |
| № 2 = 453 кг (1000 фунтов) | № 3 = 453 кг (1000 фунтов) |
| B. Вычитаем массу водителя и пасса- | B. Вычитаем массу водителя и пасса- |
| жиров при средней массе человека | жиров при средней массе человека |
| 68 кг (150 фунтов) × 5 = 340 кг | 91 кг (200 фунтов) × 5 = 453 кг |
| (750 фунтов). | (1000 фунтов). |
| C. Доступная масса груза = 113 кг | C. Доступная масса груза = 0 кг (0 фун- |
| (250 фунтов) | тов) |

При загрузке автомобиля сверяйтесь с данными, приводимыми на информа-

ционной табличке с указанием рекомен-дованных значений давления воздуха в шинах, для получения конкретной

информации о максимальной нагрузке,

на которую рассчитан ваш автомобиль,

- о количестве посадочных мест. Сумма величин массы водителя, пассажиров

- груза не должна превышать величину максимально допустимой нагрузки.

Табличка с указанием допусти-мых нагрузок/характеристик шин

Табличка с указанием допустимых на-грузок/характеристик шин расположена на центральной стойке кузова, со сто-роны водителя. На табличке указана величина максимальной нагрузки на автомобиль, называемая максималь-ной допустимой полной массой авто-мобиля (GVWR). В максимально до-пустимую полную массу входят масса снаряженного автомобиля, водителя, всех пассажиров, топлива и груза. Не допускается превышать максимально

допустимую полную массу автомобиля или максимальные нагрузки на перед-нюю и заднюю оси.

В случае транспортировки тяжелых

предметов не забывайте о необходи-

8-16  Управление автомобилем

мости равномерного распределения груза. См. «Шаги по определению мак-симальной нагрузки на автомобиль» выше в данном разделе.

ВНИМАНИЕ

Не допускается нагружать автомобиль так, чтобы превышалась максимально допустимая полная масса (GVWR) автомобиля или максимально допустимая нагрузка на переднюю (GAWR FRT) и/

или заднюю (GAWR RRT) оси.

В случае превышения максимально допустимой полной массы возможно повреждение компонентов автомобиля и ухудшение ходовых качеств. Это может стать причиной потери контроля над автомобилем

и серьезной аварии. Движение на перегруженном автомобиле, кроме того, уменьшает долговечность компонентов автомобиля.

Если в автомобиле перевозятся вещи, такие как чемоданы, инструменты и т. п., они движутся с той же скоро-стью, что и автомобиль. При резком торможении или в случае столкнове-ния они продолжат движение.

ВНИМАНИЕ

Вещи, перевозимые в автомобиле, при резком торможении или в случае столкновения могут начать

перемещаться в сторону движения автомобиля и травмировать находящихся в нем людей.

- Укладывайте вещи в багажное отделение. Продвигайте грузы, укладываемые в багажное отделение, как можно дальше

вперед. Распределяйте багаж равномерно.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- Не допускается укладывать тяжелые вещи, например, чемоданы, внутри автомобиля так, чтобы они оказывались выше спинок сидений.

- Не оставляйте в автомобиле незакрепленные детские кресла.

- Закрепляйте предметы, находящиеся в автомобиле.

- Не оставляйте спинки сидений откинутыми, кроме тех случаев, когда это действительно необходимо.

| Управление автомобилем | 8-17 |
| --- | --- |

Запуск двигателя и на-чало движения

Обкатка нового автомобиля

Важно: Соблюдайте данные реко-мендации во время первых 2500 км пробега. Во время обкатки трущие-ся детали прирабатываются друг к другу, и поэтому при соблюдении правил обкатки автомобиль будет дольше служить с сохранением за-данных характеристик.

- В течение первых 2500 км пробега:

- Избегайте резкого ускорения при трогании и резкого торможения.

- Не позволяйте работать двига-телю на режимах, при которых развивается более 4000 оборотов в минуту.

- Избегайте движения с постоян-ной скоростью как с высокой, так и низкой.

- Избегайте движения со скоро-стью выше 160 км/ч.

- Избегайте переключений на низ-шие передачи для торможения двигателем при замедлении авто-мобиля, если обороты двигателя выше 4000 об/мин.

- Не перегружайте двигатель. Ни

  - коем случае не используйте высокие передачи при низкой скорости движения автомобиля. Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, выберите более низкую передачу. Это правило следует соблюдать всегда – не только в период об-катки нового автомобиля.

- В период обкатки нового авто-мобиля не принимайте участия

  - гонках, занятиях по экстремаль-ному вождению или аналогичных мероприятиях.

- При каждой заправке автомобиля топливом проверяйте уровень моторного масла и при необхо-димости доводите его до нормы. В течение первых 2500 км пробе-га расход масла и топлива может быть выше обычного.

- При обкатке новых шин избегайте движения с высокой скоростью и не выполняйте резких манев-ров в течение первых 350 км про-бега. Новые шины не обеспечи-вают максимального сцепления с дорогой и могут буксовать.

- Обкатка необходима и в отноше-нии тормозных колодок. Избегай-те резких торможений в течение первых 350 км пробега. Следуйте данной рекомендации при каждой замене тормозных колодок.

- В случае использования автомо-биля для участия в гонках или в спортивном режиме движения (после периода обкатки), следует

заранее произвести замену масла редуктора заднего моста.

8-18  Управление автомобилем

Положения замка зажигания

Замок зажигания имеет четыре по-ложения.

Важно: Не прикладывайте силу, пытаясь повернуть ключ в замке за-жигания, в противном случае может быть поврежден ключ или замок зажигания. Используйте правиль-ный ключ, убедитесь в том, что он вставлен в замок до упора, и пово-рачивайте ключ от руки. Если ключ не поворачивается от руки, обрати-тесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

Для запуска двигателя необходимо, чтобы ключ был вставлен в замок за-

жигания до упора.

Чтобы перевести рычаг селектора автоматической коробки передач из положения «Р» (Парковка), установите ключ зажигания в положение ON/RUN и нажмите педаль тормоза.

A (STOPPING THE ENGINE/LOCK/OFF (ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ/БЛОКИРОВ-

КА/ВЫКЛ. ЗАЖИГ.): Если автомобиль неподвижен, установите ключ замка зажигания в положение LOCK/OFF, чтобы заглушить двигатель. В этом положении действует режим задержки отключения питания дополнительного оборудования. См. «Режим задержки отключения питания дополнительно‑ го электрооборудования», стр. 8‑22.

Это единственное положение, при котором можно извлечь ключ из замка зажигания. При этом произойдет блоки-

ровка рулевого колеса, замка зажига-ния и автоматической коробки передач.

В автомобилях с автоматической коробкой передач для того, чтобы установить ключ замка зажигания

в положение LOCK/OFF, необходимо, чтобы рычаг селектора находился в по-

ложении «P» (Парковка).

Не выключайте зажигание во время движения автомобиля. При неработаю-

щем двигателе не действуют усили-тели тормозной системы и рулевого

управления, а также система подушек безопасности.

Если зажигание необходимо выклю-чить в случае крайней необходимости:

- Затормозите автомобиль, плавно

и ровно нажимая на педаль тормо-за. Не «накачивайте» педаль. Это может привести к полному отказу усилителя тормозной системы, что приведет к увеличению усилия на педали тормоза.

- Переведите рычаг селектора

в положение «N» (нейтраль). Это можно сделать во время движения автомобиля. После перевода ры-чага селектора в нейтраль затор-мозите автомобиль и остановитесь в безопасном месте.

- Полностью остановите автомо-биль. Переведите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение «Р» (Парковка) или рычаг механической коробки пере-дач – в нейтральное положение. Установите ключ замка зажигания в положение LOCK/OFF.

- Установите автомобиль на стоя-ночный тормоз. См. «Стояночная тормозная система», стр. 8‑34.

| Управление автомобилем | 8-19 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Если во время движения не работа-ет двигатель, перестают действовать усилители тормозной системы и ру-левого управления, а также отклю-чается система подушек безопас-ности. Во время движения глушить двигатель следует только в случае крайней необходимости.

Если во время движения необходимо заглушить двигатель, установите ключ замка зажигания в положение ACC/ ACCESSORY.

Замок зажигания может быть заклинен в положении LOCK/OFF, когда рулевое колесо не находится в положении для

прямолинейного движения. Если это произошло, покачайте рулевое колесо влево-вправо при попытке установить ключ в положение ACC/ACCESSORY. Если это не помогло, обратитесь за помощью на сервисную станцию авто-ризованного дилера.

B (ACC/ACCESSORY): В данном поло-

жении питание подается к некоторым электрическим потребителям. При вы-боре данного положения рулевое коле-со и замок зажигания разблокируются. Чтобы перевести ключ замка зажига-

ния из положения ACC/ ACCESSORY

- положение LOCK/OFF, вставьте ключ

- замок зажигания и установите его

- положение LOCK/OFF.

C (ON/RUN): В этом же положении ключ остается, когда работает дви-гатель. При таком положении ключа можно пользоваться дополнительным электрооборудованием, включая вентилятор системы вентиляции и электрическую розетку с напряже-

нием 12 В, и загораются контрольные лампы и индикаторы. Данный режим

предназначен также для выполнения ремонта и диагностики, проверки рабо-ты контрольных ламп и индикаторов, что может потребоваться для проверки на соответствие нормам токсичности отработавших газов. При таком поло-жении ключа разблокируется селектор

коробки передач на автомобилях с ав-томатической коробкой передач.

Если ключ замка зажигания в течение длительного времени остается в поло-

жении ACC/ ACCESSORY или ON/RUN

при неработающем двигателе, аккуму-ляторная батарея может разрядиться.

Если аккумуляторная батарея автомо-

биля разряжалась в течение долгого времени, двигатель автомобиля может не запускаться.

D (START): Данное положение предна-значено для запуска двигателя. После запуска двигателя отпустите ключ. Он вернется в положение ON/RUN.

Если дверь водителя открыта, выбрано положение ACC/ACCESSORY, а ключ находится в замке, включится звуковое предупреждение.

8-20  Управление автомобилем

Система блокировки замка зажигания

Автомобили с автоматической короб-кой передач оборудованы электронной системой блокировки замка зажигания. Благодаря данной системе извлечение ключа из замка зажигания невозможно до тех пор, пока рычаг селектора на-ходится в положении «P» (Парковка).

Система блокировки замка зажигания действует постоянно, кроме случаев, когда полностью или сильно разряжена (напряжение менее 9 В) аккумуляторная батарея. Если аккумуляторная батарея полностью или сильно разряжена, по-пытайтесь зарядить ее или запустить двигатель от аккумуляторной батареи другого автомобиля. См. «Запуск дви‑ гателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля», стр. 9‑76.

Если зарядка аккумуляторной батареи или запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля не помогли, извлеките пробку из отверстия под замком зажигания. Вставьте в отверстие плоский предмет и извлеките ключ из замка зажигания.

Запуск двигателя

Установите рычаг селектора АКП или ры-чаг МКП в соответствующее положение.

Автоматическая коробка передач

Переведите рычаг селектора коробки

передач в положение «P» (Парковка) или «N» (Нейтраль). При любом другом положении рычага селектора или рычага МКП двигатель не запускается. Для запуска двигателя во время движения автомобиля можно пользоваться только положением «N» (Нейтраль) селектора коробки передач.

Важно: Не пытайтесь перевести рычаг селектора в положение «P» (Парковка) во время движения автомобиля. Это может привести к повреждению ком-понентов коробки передач. Переводи-те рычаг селектора в положение «P» (Парковка) только при неподвижном автомобиле.

Механическая коробка передач

Рычаг коробки передач должен находить-ся в нейтральном положении, и автомо-биль должен удерживаться стояночным тормозом. Нажмите до упора и удержи-вайте нажатой педаль сцепления, после чего запустите двигатель. Если педаль

сцепления нажата не до упора, запуск производиться не будет.

| Управление автомобилем | 8-21 |
| --- | --- |

Процедура запуска

- Не нажимая педали акселератора, выберите режим START замка за-жигания. После того как двигатель запустится отпустите ключ. Обороты двигателя в режиме холостого хода будут уменьшаться по мере прогрева двигателя. Не увеличивайте обороты двигателя непосредственно после запуска двигателя. Дайте моторно-му маслу прогреться и смазать все движущиеся части двигателя.

Автомобиль оснащен электронной системой управления запуском двигателя. Эта система облегчает запуск двигателя и предотвращает возможность повреждения различ-ных компонентов. Если ключ замка зажигания переведен в положение

START и отпущен в начале цикла проворачивания коленчатого вала двигателя стартером, проворачи-вание коленчатого вала двигателя продолжится в течение нескольких секунд или до момента успешного за-пуска двигателя. Если при удержании

ключа в положении START запуск двигателя не происходит, через 15 секунд процесс запуска двигателя прерывается в целях предотвраще-

ния повреждения электродвигателя

стартера. Во избежание поврежде-ния шестерен эта система, кроме того, предотвращает включение стартера при работающем двигателе. Остановить процесс запуска двига-

теля можно, выбрав положение ACC/

ACCESSORY или LOCK/OFF ключа зажигания.

Важно: Попытка запуска двигателя в течение длительного времени путем возврата ключа в положение START немедленно после предыду-щей попытки запуска может приво-дить к перегреву и повреждению электродвигателя стартера и сильно-му разряду аккумуляторной батареи. Для того чтобы дать электродвига-телю стартера остыть, между по-пытками запуска двигателя должно проходить не менее 15 секунд.

- Если двигатель не запускается в те-чение 5-10 секунд, особенно в очень холодную погоду (ниже -18°C), воз-можно, что свечи зажигания залиты бензином. Нажмите педаль аксе-лератора до упора и, удерживая ее

  - таком положении, переведите ключ

  - положение START, затем удержи-вайте его в этом положении, но не более 15 секунд. Для того чтобы дать

электродвигателю стартера остыть,

между попытками запуска двигателя должно проходить не менее 15 се-кунд. Когда двигатель запустится, от-пустите ключ и педаль акселератора.

Если двигатель запустится и снова заглохнет, повторите эту процедуру еще раз. Это позволяет удалить из-лишек бензина с электродов свечей зажигания. Не увеличивайте обороты двигателя непосредственно после запуска двигателя. Действуйте педа-лью акселератора плавно и аккурат-но пользуйтесь коробкой передач во время прогрева компонентов двигателя и коробки передач.

Важно: Двигатель рассчитан на работу в сочетании с наличием в автомобиле различных электрон-ных устройств. Однако установка

дополнительного электрооборудова-ния или пользование портативными электронными устройствами может влиять на характер работы двигате-ля. Перед установкой дополнительно-го электрооборудования проконсуль-тируйтесь с официальным дилером. В противном случае двигатель может работать ненормально. В этом случае на устранение возможных поврежде-ний гарантия производителя распро-страняться не будет.

8-22  Управление автомобилем

| Режим задержки отключе- |  |  | Перевод рычага селектора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ния питания дополнитель- |  |  | в положение «P» (Парковка) |  |
| ного электрооборудова- |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
| ния (RAP) |  |  |  |  |
| После того, как двигатель был за- |  |  | Автомобиль может внезапно начать |  |
| глушен, в течение 10 минут можно |  |  | движение, если рычаг селекто- |  |
| пользоваться следующим электрообо- |  |  | ра установлен в положение «P» |  |
| рудованием: |  |  | (Парковка) не до полной фиксации |  |
| • Аудиосистемой |  |  | даже при надежно задействованном |  |
|  |  |  | стояночном тормозе. Автомобиль |  |
| • Окнами с электрическими стекло- |  |  |  |  |
|  |  |  | может самопроизвольно покатиться. |  |
| подъемниками |  |  | Если автомобиль оставлен с ра- |  |
| • Вентиляционным люком в крыше |  |  | ботающим двигателем, он может |  |
| (при соответствующей комплектации) |  |  | неожиданно начать движение. Вы |  |
| Электрические стеклоподъемники |  |  | или другие люди могут получить уве- |  |
|  |  |  | чья. Чтобы быть уверенным в том, |  |
| и электропривод крышки люка будут |  |  |  |  |
|  |  |  | что автомобиль не начнет само- |  |
| работать в течение 10 минут или до |  |  |  |  |
|  |  |  | произвольно перемещаться, даже |  |
| момента открывания одной из дверей. |  |  |  |  |
|  |  |  | если он находится на сравнительно |  |
| Аудиосистема действует, если ключ |  |  |  |  |
|  |  |  | ровной и горизонтальной поверх- |  |
| замка зажигания установлен в поло- |  |  |  |  |
|  |  |  | ности, выполните следующее: Если |  |
| жение ON/RUN или ACC/ACCESSORY. |  |  |  |  |
|  |  |  | автомобиль используется совмест- |  |
| После перевода ключа зажигания |  |  |  |  |
|  |  |  | но с прицепом, см. «Особенности |  |
| в положение LOCK/OFF аудиосистема |  |  |  |  |
|  |  |  | и рекомендации по вождению при |  |
| будет действовать в течение 10 минут |  |  |  |  |
|  |  |  | движении с прицепом», стр. 8‑50. |  |
| или до тех пор, пока не будет открыта |  |  |  |  |
| дверь водителя, или до тех пор, пока |  |  |  |  |
| ключ не будет извлечен из замка за- |  |  |  |  |
| жигания. |  |  |  |  |

Для перевода рычага селектора в по-ложение «Р» (Парковка):

- Удерживайте нажатой педаль тор-моза и установите автомобиль на стояночный тормоз.

Более подробная информация при-ведена в подразделе «Стояночная тормозная система», стр. 8‑34.

- Удерживайте нажатой кнопку на ры-чаге селектора и переместите рычаг вперед в положение «P» (Парковка).

- Установите ключ замка зажигания в положение LOCK/OFF.

- Извлеките ключ.

| Управление автомобилем | 8-23 |
| --- | --- |

Покидание автомобиля при работающем двигателе

ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется оставлять авто-мобиль с работающим двигателем. Автомобиль является источником повышенной опасности и должен постоянно контролироваться водите-лем. Автомобиль может внезапно на-чать движение, если рычаг селекто-ра не зафиксировался в положении «P» (Парковка) даже при надежно задействованном стояночном тор-мозе. При оставлении автомобиля с работающим двигателем послед-ний может перегреться, в результате чего может возникнуть пожар. Вы

или другие люди могут получить увечья. Не покидайте автомобиль при работающем двигателе.

При необходимости покинуть автомо-биль, не заглушая двигатель, переве-дите рычаг селектора в положение «Р» (Парковка) и установите автомобиль

на стояночный тормоз.

Отпустите кнопку на рычаге селектора и убедитесь, что его нельзя вывести из положения «Р» (Парковка).

Блокировка рычага селектора

Рычаг селектора блокируется, когда на стопорную защелку автоматической коробки передач воздействует часть веса автомобиля. Это происходит при

парковке на уклоне, если рычаг селек-тора не зафиксирован в положении «Р» (Парковка) и возникают трудности при выводе рычага селектора из поло-жения «Р» (Парковка). Чтобы предот-вратить блокировку рычага селектора, задействуйте стояночный тормоз, а затем переведите рычаг селектора

- положение «Р» (Парковка). Чтобы узнать, как это выполнить, см. под-раздел «Перевод рычага селектора

- положение «P» (Парковка)» выше

- данной главе.

Если блокировка рычага селектора все

же произошла, то может понадобиться помощь другого автомобиля, который переместит ваш автомобиль в направ-лении подъема, что позволит устра-нить силу, действующую на стопорную защелку коробки передач, благодаря чему вы сможете вывести рычаг селек-тора из положения «Р» (Парковка).

Перевод рычага селектора из положения «P»

Данный автомобиль оборудован элек-тронной системой блокировки рычага селектора автоматической коробки

передач. Блокировка рычага селектора предназначена для:

- Устранения возможности извлече-ния ключа из замка зажигания, если рычаг находится в положении, ином чем «P» (Парковка).

- Устранения возможности вывода рычага селектора из положения «P» (Парковка), если ключ замка зажига-ния не установлен в положение ON/ RUN и не нажата педаль тормоза.

Система блокировки рычага селектора действует постоянно, кроме случаев, когда полностью или сильно разряжена (менее 9 В) аккумуляторная батарея.

8-24  Управление автомобилем

Если аккумуляторная батарея полно-стью или сильно разряжена, попы-тайтесь зарядить ее или запустить двигатель от аккумуляторной батареи другого автомобиля. См. «Запуск дви‑

гателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля», стр. 9‑76.

Для вывода рычага селектора из по-ложения «P» (Парковка) выполните следующее:

- Нажмите педаль тормоза.

- Снимите автомобиль со стояноч-ного тормоза. См. «Стояночная тормозная система», стр. 8‑34.

- Нажмите кнопку на рычаге селектора.

- Установите рычаг селектора в не-обходимое положение.

Если не удается вывести рычаг селек-тора из положения «P» (Парковка), выполните следующее:

- Отпустите кнопку на рычаге селек-тора.

- Нажмите и удерживайте педаль тормоза в нажатом положении и на-жмите кнопку на рычаге селектора еще раз.

- Установите рычаг селектора в не-обходимое положение.

Если рычаг селектора не удается вывести из положения «Р» (Парков-ка), см. «Система ручной блокировки

рычага селектора».

Система ручной разблокировки рычага селектора

Коробка передач оборудована систе-мой ручной разблокировки (с электро-приводом) рычага селектора. Чтобы вывести рычаг селектора из положения «Р» (Парковка), необходимо устано-вить ключ замка зажигания в положе-ние ON/ RUN и нажать педаль тормоза. Если аккумуляторная батарея авто-мобиля разряжена, рычаг селектора нельзя вывести из положения «P»

(Парковка) до тех пор, пока блокировка рычага селектора не будет отключена вручную.

Чтобы отключить систему блокировки рычага селектора вручную:

- Установите автомобиль на стояноч-ный тормоз.

- Чтобы получить доступ к механизму рычага селектора, приподнимите

переднюю часть обивки централь-ной консоли со стороны переднего пассажира.

| Управление автомобилем | 8-25 |
| --- | --- |

- Снимите фиксатор и крышку механизма разблокировки рычага селектора.

- Переместите рычаг ручной разбло-кировки по направлению к задней части автомобиля и удерживайте его в таком положении.

- Нажмите кнопку на рычаге селекто-

ра и переместите рычаг селектора в положение «N» (Нейтраль).

- Отпустите рычаг.

- После этого для обеспечения корректной работы коробки передач установите крышку системы ручной разблокировки рычага селектора и фиксатор на место.

- Установите панель обивки цен-тральной консоли в исходное положение, для этого установите крепления на панели обивки на одну линию с гнездами в централь-ной консоли. Нажимайте на панель обивки до тех пор, пока она не за-фиксируется.

При переводе рычага селектора об-ратно в положение «Р» (Парковка) происходит его блокировка.

Парковка (Механическая коробка передач)

Если автомобиль оборудован механи-ческой коробкой передач, прежде чем покинуть автомобиль, переместите ры-

чаг коробки передач в положение для движения задним ходом и установите автомобиль на стояночный тормоз.

После перевода рычага коробки пере-дач в положение для движения задним ходом нажмите педаль сцепления, установите ключ замка зажигания в по-ложение LOCK/OFF, извлеките ключ и отпустите педаль сцепления.

При парковке на уклоне или, если автомобиль используется совместно с прицепом, см. подраздел «Особенно‑ сти и рекомендации по вождению при буксировке прицепа», стр. 8‑50.

8-26  Управление автомобилем

Нахождение автомобиля над горючими материалами

ВНИМАНИЕ

При контакте с горячими элемента-ми системы выпуска отработавших газов легковоспламеняющиеся материалы могут загореться. Поэто-му не оставляйте автомобиль над разбросанной бумагой, сухими ли-стьями, травой и прочими горючими материалами.

Система Active Fuel Management®

Автомобили с двигателями V8

и автоматической коробкой передач оборудованы системой Active Fuel

Management®. Данная система позво-ляет двигателю работать в режиме ра-боты всех или половины цилиндров – в зависимости от условий движения автомобиля.

При равномерном движении, когда необходима относительно небольшая мощность, система переводит двига-тель в режим работы четырех цилин-дров, в результате чего уменьшается расход топлива. Система поддержива-ет работу всех восьми цилиндров, если требуется высокая мощность, напри-мер, при разгоне с места, при обгоне или при движении на высокой скорости (на автомагистралях).

Отработавшие газы

ВНИМАНИЕ

В состав отработавших газов, вы-

деляемых двигателем, входит окись углерода (CO) – газ без цвета и запаха. Попадание CO в организм человека может приводить к потере сознания и даже к смерти.

Отработавшие газы способны про-никать внутрь автомобиля, если:

- Автомобиль с работающим двигателем находится в закрытом объеме (подземные паркинги, тоннели, при блокировании вы-хлопной трубы или отсутствии вентиляции под днищем кузова).

- Отработавшие газы начинают приобретать необычный запах, или со стороны системы выпуска отработавших газов становится слышным странный или отличный от обычного звук.

- Нарушена целостность элемен-тов системы выпуска отработав-ших газов в результате действия коррозии или механического повреждения.

(см. продолжение)

| Управление автомобилем | 8-27 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- Система выпуска отработавших газов была изменена, поврежде-на или отремонтирована ненад-лежащим образом.

- В кузове автомобиля есть сквоз-ные отверстия или щели, образо-вавшиеся в результате дообо-рудования автомобиля в ходе послепродажного обслуживания, которые не были загерметизиро-ваны.

При обнаружении необычных за-пахов в пассажирском салоне или

- случае, если есть подозрение, что отработавшие газы проникают

- салон:

- При движении держите все окна автомобиля полностью открыты-ми.

- Немедленно доставьте автомо-биль в ремонтную мастерскую.

Не оставляйте автомобиль с работа-ющим двигателем в закрытых зонах,

таких как гараж, или помещениях, не имеющих системы приточной вентиляции.

Работа двигателя при неподвижном автомобиле

Рекомендуется глушить двигатель, если автомобиль неподвижен. Если же существует необходимость оставить

двигатель работающим при неподвиж-ном автомобиле, следует соблюдать следующие правила:

ВНИМАНИЕ

Нахождение в автомобиле или рядом с ним, когда автомобиль на-ходится в закрытой зоне с плохой вентиляцией, опасно. В салон могут проникать отработавшие газы. В состав отработавших газов, выделяемых двигателем, входит окись углерода (CO) – газ без цвета и запаха. Попадание данного газа в организм человека может привести

к потере сознания и даже смерти. Не допускайте нахождения автомобиля

- работающим двигателем в зонах

- отсутствием притока свежего воз-духа. Более подробная информация приводится в подразделе «Отрабо‑ тавшие газы», стр. 8‑26.

ВНИМАНИЕ

Автомобиль может внезапно начать движение, если рычаг селектора не полностью зафиксирован в положении

«P» (Парковка) даже при надежно за-действованном стояночном тормозе. Автомобиль может самопроизволь-но покатиться. Не рекомендуется оставлять автомобиль с работающим двигателем, кроме случаев крайней необходимости. Если автомобиль

оставлен с работающим двигате-лем, он может неожиданно начать движение. Вы или другие люди могут получить увечья. Для предотвращения начала самопроизвольного движения автомобиля, даже если он находится на горизонтальной ровной поверх-ности, устанавливайте автомобиль

на стояночный тормоз и фиксируйте рычаг селектора коробки передач в положении «P» (Парковка).

Выполните ряд шагов, чтобы предот-вратить начало самопроизвольного движения автомобиля. См. «Перевод

рычага селектора в положение «P»

(Парковка)», стр. 8‑22.

Если автомобиль используется совмест-

но с прицепом, см. подраздел «Особен‑ ности и рекомендации по вождению при буксировке прицепа», стр. 8‑50.

8-28  Управление автомобилем

Автоматическая ко-робка передач

Автоматическая коробка передач оборудована рычагом селектора, рас-положенным на центральной консоли, между передними сиденьями.

«P» (Парковка): В данном положении задние колеса автомобиля заблоки-рованы. При запуске двигателя рычаг селектора должен находиться в этом положении, чтобы автомобиль не мог начать самопроизвольное движение.

ВНИМАНИЕ

Автомобиль может внезапно начать движение, если рычаг селектора ненадежно зафиксирован в положении «P» (Парковка), даже при надежно задействованном стояночном тормозе. Автомобиль может самопроизвольно покатиться.

Не рекомендуется оставлять авто-мобиль с работающим двигателем, кроме случаев крайней необходи-мости. Если автомобиль оставлен с работающим двигателем, он может

неожиданно начать движение. Вы или другие люди могут получить увечья. Для предотвращения начала само-произвольного движения автомобиля, даже если он находится на горизон-

тальной ровной поверхности, устанав-ливайте автомобиль на стояночный тормоз и фиксируйте рычаг селектора коробки передач в положении «P» (Парковка). См. «Перевод рычага селектора в положение «P» (Пар‑ ковка)», стр. 8‑22. Если автомобиль

используется совместно с прицепом,

см. «Особенности и рекомендации по вождению при движении с при‑ цепом», стр. 8‑50.

Перед запуском двигателя убедитесь в том, что рычаг селектора надежно за-

фиксирован в положении «Р» (Парковка). Данный автомобиль оснащен системой блокировки рычага селектора автомати-

ческой коробки передач. Нажмите педаль

тормоза до упора, а затем нажмите кнопку на рычаге селектора, когда ключ зажигания находится в положении ON/ RUN. Если вывести рычаг селектора из положения «Р» (Парковка) не удается, ослабьте давление на рычаг селектора и зафиксируйте его в положении «Р» (Парковка), не отпуская педали тормоза. Затем нажмите кнопку на рычаге селекто-ра и переведите его в другое положение.

См. «Вывод рычага селектора из поло‑ жения «P» (Парковка)», стр. 8‑23.

R (Задний ход): Данная передача ис-пользуется для движения задним ходом.

Важно: Включение передачи «R» (За-дний ход), когда автомобиль еще не остановился, может привести к по-вреждению автоматической коробки передач. В этом случае гарантия производителя на устранение воз-можных повреждений не распростра-няется. Переводите рычаг селектора автоматической коробки передач

в положение «R» (Задний ход) только после полной остановки автомобиля.

| Управление автомобилем | 8-29 |
| --- | --- |

Для того чтобы при вытаскивании ав-томобиля из снега или песка способом раскачивания не повредить коробку передач, см. «Если автомобиль за‑ стрял», стр. 8‑11.

N (Нейтраль): В данном положении рычага селектора двигатель не связан с колесами. Для запуска двигателя во время движения автомобиля можно пользоваться только положением «N» (Нейтраль) коробки передач. Кроме того, используйте положение «N» (Нейтраль) при буксировке вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Переводить рычаг селектора в по-ложение для движения при высоких

оборотах двигателя очень опасно. Если полностью не нажата педаль тормоза, автомобиль может резко тронуться с места. При этом вы можете потерять контроль над автомобилем и сбить других людей, или автомобиль столкнется с непод-вижными объектами. Не допускается переводить рычаг селектора в по-ложение для движения при высоких оборотах двигателя.

Важно: Вывод рычага селектора из положения «P» (Парковка) или «N» (Нейтраль), когда двигатель работа-ет на повышенных оборотах, может привести к повреждению коробки передач. В этом случае гарантия производителя на устранение воз-можных повреждений не распро-страняется. Перед перемещением рычага селектора убедитесь в том, что двигатель не работает на повы-шенных оборотах.

D (Движение вперед): Данное по-

ложение предназначено для движения вперед в нормальных условиях. Оно обеспечивает минимальный расход топлива. Если для выполнения обгона необходимо резко ускориться, и ско-рость движения автомобиля:

- Менее 60 км/ч, нажмите педаль акселератора на половину ее хода.

- Более 60 км/ч, нажмите педаль акселератора до упора.

Торможение с помощью двигателя

(V8 и V6)

При движении на крутом уклоне (необ-ходимо частое торможение) в режиме движения вперед («D») или в режиме

ручного выбора передач («М») прои-зойдет переключение на пониженную передачу, что будет способствовать поддержанию заданной скорости дви-жения автомобиля и снижению износа тормозных колодок. Если водитель продолжит нажимать педаль тормо-за, переключение на более низкую передачу будет происходить до тех пор, пока не будет выбрана 3 (Третья передача).

При отпускании педали тормоза на не-которое время произойдет переклю-чение на повышенную передачу. При

нажатии педали акселератора после окончания уклона переключение на повышенные передачи будет происхо-дить до тех пор, пока не будет выбрана необходимая передача.

8-30  Управление автомобилем

Задержка переключения четвертой передачи (двигатель V6)

Если при движении по магистрали вы хотите совершить обгон, но передума-ли (резко нажав педаль акселератора

до упора, а затем сразу же отпустив ее), произойдет переключение на пониженную передачу, а затем на четвертую передачу. Таким образом уменьшится время отклика автомати-ческой коробки передач на нажатие водителем педали акселератора. Можно продолжить выполнение обгона на четвертой передаче или отменить задержку переключения четвертой передачи, слегка нажав педаль аксе-лератора.

Важно: Если вы заметили ухуд-шение динамики разгона или при нажатии педали акселератора не происходит переключения на повы-шенную передачу, и вы продолжаете эксплуатировать автомобиль, это может привести к повреждению коробки передач. При первой же возможности обратитесь в автори-зованный сервисный центр.

М (Режим ручного выбора передач):

Данное положение дает возможность водителю выбрать тот диапазон, который больше всего подходит для данных условий движения.

В данном режиме переключение передач будет происходить в автома-тическом режиме до тех пор, пока не используются подрулевые переклю-чатели передач. При использовании подрулевых переключателей проис-ходит выбор режима ручного выбора передач.

При движении в режиме «M» (Ручной режим) коробки передач, если под-рулевые переключатели передач не использовались, система управления коробкой передач определяет, когда автомобиль начинает использоваться в спортивном режиме. Система выби-рает и удерживает пониженные пере-дачи, а переключение на повышенные передачи происходит менее плавно.

Более подробная информация при-ведена в подразделе «Режим ручного выбора передач», стр. 8‑30.

Режим ручного выбора передач

Подрулевые переключатели передач

С помощью подрулевых переключате-лей передач водитель может использо-вать автоматическую коробку передач в режиме ручного выбора передач. Для пользования подрулевыми переклю-чателями передач рычаг селектора должен находиться в положении «М» (Ручной режим). Если автомобиль оборудован данной функцией, на рулевом колесе есть соответствующие индикаторы. Подрулевые переключа-тели передач расположены на тыльной

| Управление автомобилем | 8-31 |
| --- | --- |

части рулевого колеса. Нажимайте левый подрулевой переключатель, чтобы выбрать более низкую передачу и правый подрулевой переключатель, чтобы выбрать более высокую переда-

чу. На дисплей информационного цен-

тра выводится сообщение о выбранной в настоящее время передаче.

Чтобы выключить режим ручного вы-бора передач (на автомобилях с дви-гателем V8), необходимо удерживать правый подрулевой переключатель передач в течение двух секунд. Воз-обновится действие режима автомати-ческого выбора передач.

На автомобилях с двигателем V8 во-дитель может выбрать режим ручного выбора передач при положении «D» (Движение вперед) рычага селекто-

ра. Чтобы выбрать режим ручного выбора передач, необходимо коротко нажать любой из подрулевых пере-ключателей передач. Затем можно выйти из режима ручного выбора передач, удерживая правый подруле-вой переключатель передач в течение

двух секунд . Спустя 10 секунд после движения с постоянной скоростью или после полной остановки автомобиля будет выбран режим автоматического

выбора передач.

При использовании подрулевых пре-ключателей передач переключение передач будет происходить более быстро и менее плавно. Этим режимом можно пользоваться для движения

в спортивном режиме или при дви-

жении на подъеме или спуске, чтобы движение на выбранной передаче сохранялось дольше или для того, чтобы переключиться на более низкую передачу для увеличения силы тяги или эффекта торможения двигателем. Система управления коробкой пере-дач позволит вам выбирать только те передачи, которые соответствуют

текущим скорости движения автомоби-ля и оборотам двигателя. При слишком высоких оборотах двигателя автомати-ческое переключение на следующую повышенную передачу не происходит.

Если по какой-либо причине пере-ключение не произошло, на дисплее информационного центра появится сообщение SHIFT DENIED, указывая на то, что переключение не выполнено. Если выбран режим ручного переклю-чения передач, при резком ускорении автоматическое переключение на по-ниженную передачу не выполняется.

При плавном нажатии педали тормоза на автомобилях с двигателем V6 прои-зойдет автоматическое переключение

до первой передачи, на автомобилях с двигателем V8 – до второй пере-дачи. На автомобилях с двигателем V8 в режиме ручного выбора передач в качестве передачи, с которой будет

начинаться движение автомобиля,

можно выбрать первую передачу. При трогании с места движение на низких передачах будет поддерживаться до тех пор, пока с помощью подрулевых переключателей передач не будут вы-браны повышенные передачи.

При трогании с места при наличии на дороге снега и льда необходимо вы-брать вторую передачу. Меньшее пере-даточное число обеспечит большую устойчивость автомобиля при трогании на скользких дорогах.

8-32  Управление автомобилем

Механическая коробка передач

Схема переключения передач (двигатель V8)

Схема переключения передач (двигатель V6)

Схемы переключения передач для ше-стиступенчатых механических коробок передач.

Пользование механической коробкой передач:

1 (Первая передача): Нажмите педаль сцепления и выберите положение «1» (первую передачу). Медленно от-пускайте педаль сцепления, плавно нажимая педаль акселератора.

Выбирайте первую передачу при движении со скоростью до 65 км/ч. Если при полной остановке автомобиля переключиться на первую передачу не удается, выберите нейтральную пере-

дачу и отпустите педаль сцепления.

Снова нажмите педаль сцепления. За-тем выберите первую передачу.

2 (Вторая передача): Нажмите педаль сцепления и отпустите педаль акселератора, затем выберите вторую передачу. Медленно отпускайте педаль сцепления, плавно нажимая педаль акселератора.

3 (Третья передача), 5 (Пятая пере-дача) и 6 (Шестая передача): Для выбора данных передач повторите действия, описанные для выбора второй передачи. Медленно отпускайте

педаль сцепления, плавно нажимая педаль акселератора.

Чтобы остановить автомобиль, отпу-стите педаль акселератора и нажмите педаль тормоза. Незадолго до полной остановки автомобиля нажмите педаль сцепления и выберите нейтральную

передачу.

| Управление автомобилем | 8-33 |
| --- | --- |

Нейтральная передача: Выбирайте данную передачу при запуске или работе двигателя в режиме холостого хода. Рычаг коробки передач находит-ся в нейтральном положении, когда он

находится по центру, т. е. ни одна из передач для движения не выбрана.

R (Задний ход): Для движения задним ходом нажмите педаль сцепления, полностью остановите автомобиль и выберите передачу заднего хода –

«R». На автомобилях с двигателем V8, чтобы выбрать передачу заднего хода необходимо перевести рычаг коробки передач через положения, соответ-ствующие включению пятой и шестой передач, из-за чего к рычагу коробки передач требуется прикладывать большее усилие. Медленно отпустите педаль сцепления, плавно нажимая педаль акселератора.

Тормозная система

Антиблокировочная система (ABS)

Данный автомобиль оснащен антибло-

кировочной системой – современной электронной системой, позволяющей избегать блокировки колес при тормо-жении.

После пуска двигателя перед началом движения автомобиля выполняется самодиагностика этой системы. При выполнении диагностики может быть слышен характерный шум, а также ощущаться небольшое перемещение педали тормоза. Это не является при-знаком неисправности.

Данная контрольная лампа загорается при возникновении неисправности антиблокировочной системы. См. «Кон‑ трольная лампа антиблокировочной системы (ABS)», стр. 4‑22.

Если при движении по скользкой до-роге необходимо резко затормозить и продолжать торможение, чтобы избежать столкновения с внезапно

появившимся препятствием, процессор блока управления системы определя-ет, что вращение колес замедляется.

Если одно из колес находится на грани блокировки, блок управления начинает избирательное затормаживание каждо-

го из колес.

Антиблокировочная система способна,

- соответствии с развитием конкретной ситуации, изменять тормозное усилие

- каждом из колесных тормозных меха-низмов значительно быстрее, чем это мог бы сделать водитель. В результате

водитель сохраняет контроль над авто-мобилем даже при резком торможении.

8-34  Управление автомобилем

При срабатывании тормозной систе-мы блок управления контролирует скорость вращения каждого колеса и регулирует давление в гидроприводе каждого тормозного механизма.

Помните: антиблокировочная система не сокращает величину времени, необ-ходимого для нажатия педали тормоза, и не всегда сокращает тормозной путь. Если ваш автомобиль находится слиш-ком близко к автомобилю, движуще-муся впереди, и тот внезапно замед-ляется, времени для нажатия педали тормоза может не хватить. Выбирайте дистанцию так, чтобы расстояние до автомобиля, движущегося впереди, было достаточным.

Использование антиблокиро-вочной системы

Не «накачивайте» педаль тормоза. Чтобы сработала антиблокировочная система, необходимо сильно нажать педаль тормоза один раз. При этом может быть слышен характерный шум работы данной системы и ощущаться пульсация на педали тормоза. Это не является признаком неисправности.

Торможение в экстренных си-туациях

Антиблокировочная система позволяет водителю тормозить, не теряя возмож-ности управлять автомобилем с помо-

щью рулевого управления. Во многих экстренных ситуациях сохранение возможности управления автомобилем имеет большее значение, чем даже очень эффективное торможение.

Стояночная тормозная система

Чтобы установить автомобиль на

стояночный тормоз, потяните рукоятку

стояночного тормоза. При установке автомобиля на стояночный тормоз нажимать кнопку, расположенную на торцевой части рукоятки стояночного тормоза, не обязательно. Если вы-

брано положение ON/RUN ключа замка

зажигания, загорается контрольная лампа тормозной системы. См. «Кон‑ трольная лампа тормозной систе‑ мы», стр. 4‑21.

Чтобы снять автомобиль со стояночно-го тормоза:

- Нажмите педаль тормоза до упора.

- Потяните рукоятку стояночного тормоза вверх так, чтобы можно было нажать кнопку разблокировки рычага, находящегося в торцевой части его рукоятки.

- При опускании рукоятки удерживай-те данную кнопку нажатой.

|  |  | Управление автомобилем | 8-35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Важно: Движение с задействован- |  | Система помощи при экс- |  | Системы стабилизации |  |
| ным стояночным тормозом может |  | тренном торможении |  | движения |  |  |
| привести к перегреву тормозных |  |  |  |  |  |  |
| механизмов и преждевременному |  | Данный автомобиль оснащен системой |  |  |  |  |
| износу или повреждению компо- |  | помощи при экстренном торможении, |  | Противобуксовочная |  |  |
| нентов тормозной системы. Перед |  | которая помогает водителю остановить |  | система |  |  |
| началом движения убедитесь в том, |  | автомобиль или резко его затормозить |  |  |  |  |
| что стояночный тормоз полностью |  | в экстренных ситуациях. Для увели- |  | Данный автомобиль оснащен противо- |  |
|  |  |  |  | буксовочной системой, которая ограни- |  |
| снят, и не горит контрольная лампа |  | чения тормозного усилия, в случаях, |  |  |  |
|  |  |  |  | чивает скорость вращения колес. Для |  |
| тормозной системы. |  | когда водитель резко и с большой |  |  |  |
|  |  |  |  | управления скоростью вращения коле- |  |
| При движении с задействованным |  | силой нажимает педаль тормоза, пы- |  |  |  |
|  |  |  |  | са при ускорении на любых скоростях |  |
| стояночным тормозом подается звуко- |  | таясь быстро остановить автомобиль, |  |  |  |
|  |  |  |  | используются двигатель и тормозные |  |
| вое предупреждение («колокольчик»), |  | в системе используется электрогидрав- |  |  |  |
|  |  |  |  | механизмы, что способствует сохране- |  |
| и на дисплей информационного центра |  | лический блок управления, входящий |  |  |  |
|  |  |  |  | нию контроля над автомобилем. Если |  |
| выводится предупреждение RELEASE |  | в состав системы курсовой устойчи- |  |  |  |
|  |  |  |  | система определяет проскальзывание |  |
| PARKING BRAKE (СНИМИТЕ АВТОМО- |  | вости. Блок управления увеличивает |  |  |  |
|  |  |  |  | какого-либо колеса во время ускоре- |  |
| БИЛЬ СО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА). |  | давление в гидроприводе тормозной |  |  |  |
|  |  |  |  | ния, крутящий момент, подающийся |  |
| Данное предупреждение не исчезнет с |  | системы до тех пор, пока не сработает |  |  |  |
|  |  |  |  | к данному колесу, уменьшается. |  |  |
| дисплея до тех пор, пока: |  | антиблокировочная система. Незначи- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В экстренных случаях, например, |  |  |
| • Автомобиль не будет снят со стоя- |  | тельная пульсация на педали тормоза |  |  |  |  |
|  |  |  |  | при съезде с дорожного покрытия на |  |
|  |  | или ее перемещение в это время не |  |  |  |
| ночного тормоза |  |  |  | наледь, для сохранения контроля над |  |
|  |  | является признаком неисправности. |  |  |  |
| • Автомобиль не будет полностью |  |  |  | автомобилем будут выборочно активи- |  |
|  |  | При этом необходимо продолжать на- |  |  |  |
| остановлен. |  | жимать педаль тормоза в соответствии |  | роваться тормозные механизмы. При |  |
| Если при буксировке прицепа необ- |  | со складывающейся ситуацией. Дей- |  | действии системы может быть слышен |  |
|  |  |  |  | характерный звук или ощущаться, что |  |
| ходимо остановить автомобиль для |  | ствие системы помощи при экстренном |  |  |  |
|  |  |  |  | выполняются некоторые действия – |  |
| парковки на уклоне, см. подраздел |  | торможении автоматически прекраща- |  |  |  |
|  |  |  |  | это не является признаком неисправ- |  |
| «Особенности и рекомендации по |  | ется при отпускании педали тормоза |  |  |  |
|  |  |  |  | ности. |  |  |
| вождению при буксировке прицепа», |  | или при быстром уменьшении усилия, |  |  |  |  |
| стр. 8‑50. |  | прикладываемого к педали тормоза. |  |  |  |  |

8-36  Управление автомобилем

Если противобуксовочная система огра-ничивает скорость вращения колес(а), контрольная лампа противобуксовочной системы/системы StabiliTrak светится в прерывистом режиме.

Если в противобуксовочной системе обнаружена неисправность, кон-трольная лампа противобуксовочной системы/системы StabiliTrak горит постоянно. См. «Контрольная лампа противобуксовочной системы/ системы курсовой устойчивости

StabiliTrak®», стр. 4‑23. Если контроль-

ная лампа горит постоянно, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если постоянно горит контрольная лампа противобуксовочной системы/ системы StabiliTrak, скорость вращения колес не ограничивается. Учтите это при дальнейшем движении.

Противобуксовочная система авто-матически активируется при запуске двигателя. Рекомендуется оставлять данную систему включенной при движении по скользким поверхностям, однако если автомобиль застрял в пе-

ске, грязи или снегу, или необходимо воспользоваться методом «раскачки», может потребоваться ее отключение. Противобуксовочную систему также следует отключать, если автомобиль застрял в глубоком снегу или гравии.

См. «Если автомобиль застрял»,

стр. 8‑11. Для получения информации об использовании противобуксовочной системы в условиях снега или льда см.

также «Вождение зимой», стр. 8‑9

Чтобы отключить противобуксовоч-ную систему, нажмите выключатель противобуксовочной системы/системы курсовой устойчивости StabiliTrak, рас-положенный на центральной консоли, перед рычагом коробки предач.

При нажатии выключателя противобук-

совочной системы/системы курсовой устойчивости StabiliTrak противобук-совочная система отключается, и за-горается контрольная лампа противо-буксовочной системы. Для включения системы нажмите кнопку повторно.

Информация о включении и выклю-чении системы StabiliTrak приведена в подразделе «Система курсовой устойчивости StabiliTrak».

Система курсовой устой-

чивости StabiliTrak®

| Управление автомобилем | 8-37 |
| --- | --- |

Данный автомобиль оснащен системой курсовой устойчивости, называемой «StabiliTrak». Эта современная элек-

тронная система помогает водителю сохранить заданное направление дви-жения автомобиля в сложных условиях движения.

Система StabiliTrak активируется в том случае, если блок управления данной системой определяет наличие разницы между направлением движения автомо-биля, задаваемым водителем, и факти-ческим направлением движения. При действии системы курсовой устойчиво-сти StabiliTrak выборочно активируются колесные тормозные механизмы, чтобы помочь водителю удержать автомобиль на заданном курсе.

Если система StabiliTrak начала действовать при включенной системе круиз-контроля, то последняя автома-тически отключается. Нажмите кнопку выключателя системы круиз-контроля,

чтобы включить ее, когда дорожные условия будут это позволять. Более подробная информация приведена в подразделе «Система круиз-контроля», стр. 8‑40.

Выключатель противобуксовочной системы­/системы курсовой устой-чивости StabiliTrak расположен на центральной конс­оли перед рычагом коробки передач.

Если система активирована, на ком-бинации приборов мигает соответ-ствующая контрольная лампа. Может также слышаться характерный звук или ощущаться вибрация на педали

тормоза. Это не является признаком неисправности. Продолжайте удержи-вать автомобиль на заданном курсе.

Если в системе StabiliTrak обнару-жена неисправность, на дисплее информационного центра появляется сообщение SERVICE STABILITRAK (НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ STABILITRAK), и на комбинации при-боров загорается контрольная лампа противобуксовочной системы/системы StabiliTrak. Если на дисплее появи-лось данное сообщение, и на комби-нации приборов загорелась данная контрольная лампа, значит в системе обнаружена неисправность и она была отключена. Необходимо соответствую-щим образом скорректировать стиль

вождения. См. «Сообщения, связанные с системами поддержания курсовой устойчивости», стр. 4‑38 и «Кон‑ трольная лампа противобуксовочной системы/системы курсовой устойчи‑ вости StabiliTrak®», стр. 4‑23.

| 8-38 | Управление автомобилем |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Система контроля тяги (EDC) |  |
|  |  | Система EDC повышает курсовую |  |
|  |  | устойчивость автомобиля, определяя |  |
|  |  | разницу между скоростью вращения |  |
|  |  | передних и задних (ведущих) колес. |  |
|  |  | Это часто происходит, если водитель |  |
|  |  | снимает ногу с педали акселератора |  |
|  |  | при движении по скользкой поверхно- |  |
|  |  | сти (снегу, льду и т. д.). В этом случае |  |
|  |  | система EDC подает больший крутя- |  |
|  |  | щий момент к задним (ведущим) коле- |  |
|  |  | сам автомобиля. Благодаря этому все |  |
| Система курсовой устойчивости | четыре колеса начинают вращаться |  |
| StabiliTrac активируется автоматически | с одинаковой скоростью, что приводит |  |
| при запуске двигателя. Чтобы обеспе- | к повышению курсовой устойчивости |  |
| чивалась курсовая устойчивость авто- | автомобиля. |  |
| мобиля, система должна быть всегда |  |  |
| включена. Если систему StabiliTrak | Спортивный режим дви- |  |
| необходимо отключить, нажмите |  |  |
| и удерживайте нажатым выключатель | жения |  |
| противобуксовочной системы/системы |  |  |
| курсовой устойчивости StabiliTrak до | Спортивный режим движения и функ- |  |
| тех пор, пока на комбинации приборов | ция управления троганием в спортив- |  |
| не загорится контрольная лампа с над- | ном режиме (Launch Control) обеспечи- |  |
| писью «StabiliTrak Off». Чтобы вклю- | вают улучшение динамических качеств |  |
| чить систему, нажмите выключатель | автомобиля при ускорении и/или про- |  |
| еще раз. |  | хождении поворотов. Это достигается |  |
|  |  | благодаря регулированию и оптими- |  |
|  |  | зации работы двигателя и тормозной |  |
|  |  | системы автомобиля. Данные режимы |  |
|  |  | предназначены для использования на |  |
|  |  | закрытых гоночных трассах и не рас- |  |

считаны для использования на дорогах общего пользования.

При выборе данных режимов системы контроля устойчивости в управлении автомобиля не участвуют, в то время

как это может быть необходимо – если водитель недостаточно опытен или плохо знаком с гоночной трассой.

В этом случае рекомендуется вклю-чить систему курсовой устойчивости StabiliTrak. Более подробная информа-ция приводится в подразделе «Уча‑ стие в гонках», стр. 8‑6.

Важно: Не переключайте передачи, если ведущие колеса буксуют. Это может привести к повреждению компонентов коробки передач. Гарантия производителя на устра-нение подобных повреждений не распространяется. Более подробная информация приведена в Гарантий-ной книжке.

|  |  | Управление автомобилем | 8-39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный режим движения |  | выводится сообщение STABILITRAK |  | • Выбран спортивный режим движе- |  |
| В спортивном режиме движения систе- |  | COMPETITIVE MODE (СПОРТИВНЫЙ |  |  | ния. |  |  |
|  |  | РЕЖИМ СИСТЕМЫ STABILITRAK). См. |  | • | Автомобиль неподвижен. |  |  |
| ма курсовой устойчивости StabiliTrak |  |  |  |  |  |  |  |
| позволяет сохранять заданное води- |  | «Сообщения, связанные с системами |  | • Рулевое колесо находится в по- |  |
|  |  | курсовой стабилизации», стр. 4‑38. |  |  |  |
| телем направление движения автомо- |  |  |  |  | ложении для прямолинейного |  |  |
|  |  | При повторном нажатии выключателя |  |  |  |  |  |
| биля, выборочно активируя тормозные |  |  |  |  | движения. |  |  |
| механизмы и контролируя величину |  | или запуске двигателя система курсо- |  | • Нажата педаль сцепления и выбра- |  |
| развиваемого двигателем крутящего |  | вой устойчивости и противобуксовоч- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на первая передача. |  |  |
| момента. Противобуксовочная система |  | ная система снова включаются. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Резким движением нажимается |  |
| контролирует скорость вращния колес; |  | Функция Launch Control (только |  |  |  |  |
| доступна функция Launch Control. |  |  |  |  | педаль акселератора для полного |  |
| Выбирайте стиль вождения, исходя |  | на автомобилях с двигателем V8 |  |  | открытия дроссельной заслонки. |  |
|  |  | и МКП) |  | Функция Launch Control ограничивает |  |
|  |  | Функция Launch Control доступна при |  | обороты двигателя, когда водитель |  |
|  |  |  |  | резко нажимает педаль акселератора. |  |
|  |  | выборе спортивного режима движения |  |  |  |
|  |  |  |  | За счет плавного, но быстрого отпуска- |  |
|  |  | на автомобилях с механической короб- |  |  |  |
|  |  |  |  | ния педали сцепления при полностью |  |
| из доступной мощности двигателя. |  | кой передач; благодаря данной функ- |  |  |  |
|  |  |  |  | нажатой педали акселератора можно |  |
|  |  | ции разгон автомобиля при движении |  |  |  |
| См. «Функция Launch Control» далее |  |  |  | управлять буксованим ведущих колес. |  |
|  |  | по прямой происходит наиболее ин- |  |  |  |
| в этой главе. |  |  |  | Схема переключения передач приведе- |  |
|  |  | тенсивно. Функция Launch Control – это |  |  |  |
| Если выбран спортивный режим дви- |  |  |  | на в разделе «Механическая коробка |  |
|  |  | одна из функций противобуксовочной |  |  |  |
| жения, загорается данная контрольная |  | системы, которая управляет скоростью |  | передач», стр. 8‑32. |  |  |
| лампа. |  | буксования колес при трогании. Данная |  | После разгона автомобиль по- |  |  |
| На автомобилях с двигателем V8 дан- |  | функция предназначена для использо- |  | прежнему находится в спортивном |  |
| ный опциональный режим управления |  | вания на закрытых гоночных трассах, |  | режиме. |  |  |
| можно выбрать, дважды коротко нажав |  | где учитывается время, необходимое |  |  |  |  |  |
| выключатель противобуксовочной |  | для разгона с 0 до 100 км/ч и прохож- |  |  |  |  |  |
| системы/системы курсовой устойчи- |  | дения расстояния в четверть мили. |  |  |  |  |  |
| вости StabiliTrak, расположенный на |  | Функция Launch Control активируется |  |  |  |  |  |
| центральной консоли. При этом на |  | при соблюдении следующих условий: |  |  |  |  |  |
| дисплей информационного центра |  |  |  |  |  |  |  |

8-40  Управление автомобилем

Спортивный режим движения и функ-ция Launch Control разработаны для использования на закрытых гоноч-ных трассах, а не на дорогах общего пользования. При выборе данных режимов системы курсовой устойчиво-

сти автомобиля не помогают водителю в управлении автомобиля, что может быть необходимо, если водитель не-достаточно опытен или плохо знаком с гоночной трассой.

Задний дифференциал по-вышенного трения

Автомобили с задним дифферен-циалом повышенного трения моста способны обеспечить большее тяговое усилие при движении по снегу, грязи,

льду, песку или гравию. При недо-статочном сцеплении одного из колес с дорогой данная система позволяет повысить тяговое усилие на колесе, имеющем лучшее сцепление с до-рогой. Дифференциал повышенного трения заднего моста также позволяет водителю лучше контролировать авто-мобиль при прохождении крутых пово-ротов или завершении таких маневров,

как смена полосы движения.

Система круиз-контроля

При помощи системы круиз-контроля, начиная приблизительно с 40 км/ч,

можно поддерживать выбранную ско-рость движения постоянной, не исполь-зуя педаль акселератора. При скорости движения менее 40 км/ч система круиз-контроля не действует.

ВНИМАНИЕ

Не используйте систему круиз-контроля в условиях, когда движе-ние с постоянной скоростью не-безопасно. Не используйте систему круиз-контроля в условиях движения в плотном транспортном потоке,

а также на извилистых дорогах.

Пользоваться системой круиз-контроля на скользких дорогах также опасно. На таких дорогах вы можете потерять контроль над автомобилем из-за часто меняющихся условий сцепления колес с дорогой, что

может стать причиной чрезмерной пробуксовки колес. Не пользуйтесь системой круиз-контроля на скольз-ких дорогах.

Кнопки управления системой круиз-контроля расположены на рулевом колесе с левой стороны.

(«Вкл.»/«Выкл.»): При нажатии дан-ной кнопки происходит включение/ отключение данной системы. На

комбинации приборов загорается контрольная лампа системы круиз-контроля.

(Отмена): При нажатии данной кнопки система круиз-контроля отключается, при этом последнее значение заданной скорости сохраня-ется.

|  |  |  | Управление автомобилем | 8-41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES/+ (Восстановление/Ускорение): |  | Восстановление заданной скорости |  | • Чтобы немного увеличить скорость |  |
| Переместите переключатель вверх, |  | движения |  | движения, коротко переместите |  |
| чтобы выбрать заданную скорость дви- |  | Если при выбранной заданной ско- |  | переключатель RES/+ вверх. При |  |
| жения, выбранную ранее, или чтобы за- |  |  |  | каждом таком нажатии скорость |  |
|  |  | рости движения была нажата педаль |  |  |  |
| дать более высокую скорость движения. |  | тормоза, то действие системы круиз- |  | движения автомобиля увеличивает- |  |
| SET– (Установка/Замедление): Пере- |  | контроля временно прекращается |  | ся приблизительно на 1,6 км/ч. |  |  |
| мещайте переключатель вниз, чтобы |  | с сохранением последнего значения |  | Уменьшение скорости движения |  |
| установить выбранную скорость дви- |  | заданной скорости. |  | при использовании системы круиз- |  |
| жения или снизить скорость движения. |  | Если система круиз-контроля отклю- |  | контроля |  |  |
| Активация режима движения |  | чена, соответствующий индикатор на |  | Если система круиз-контроля уже |  |  |
| с использованием системы круиз- |  | комбинации приборов не горит. Если |  | включена: |  |  |
| контроля |  | автомобиль движется со скоростью |  | • Переместите переключатель SET/- |  |
| Если индикатор горит, когда система |  | 40 км/ч или выше, коротко переместите |  |  |  |
|  |  | переключатель RES+ вверх. Автомо- |  | вниз и удерживайте его в таком по- |  |
| круиз контроля не используется, |  |  |  | ложении до тех пор, пока скорость |  |
|  |  | биль ускорится до ранее установлен- |  |  |  |
| система круиз-контроля может вклю- |  |  |  | движения автомобиля не снизится |  |
|  |  | ной скорости и будет поддерживать ее |  |  |  |
| читься самопроизвольно. Не оставляй- |  |  |  | до желаемого значения, затем от- |  |
|  |  | постоянной. |  |  |  |
| те систему круиз-контроля включенной, |  |  |  | пустите его. |  |  |
| когда вы ей не пользуетесь. |  | Увеличение скорости движения при |  | • Чтобы постепенно снижать скорость |  |
| 1. | Нажмите кнопку , чтобы включить |  | использовании круиз-контроля |  | движения, коротко нажимайте пере- |  |
|  | систему круиз-контроля. |  | Если система круиз-контроля уже |  | ключатель SET/-. При каждом таком |  |
| 2. | Доведите скорость автомобиля до |  | включена: |  | нажатии скорость движения автомо- |  |
|  |  |  | • Переместите переключатель RES/+ |  | биля уменьшается приблизительно |  |
|  | требуемой величины. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 1,6 км/ч. |  |  |
| 3. | Коротко нажмите переключатель |  | вверх и удерживайте его в таком |  |  |  |  |
|  |  |  | положении до тех пор, пока автомо- |  |  |  |  |
|  | SET/-. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | биль не достигнет желаемой скоро- |  |  |  |  |
| 4. Снимите ногу с педали акселератора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сти движения, затем отпустите. |  |  |  |  |
| При нажатии педали тормоза система |  |  |  |  |  |  |
| круиз-контроля отключается. |  |  |  |  |  |  |

| 8-42 | Управление автомобилем |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обгон другого автомобиля при |  | Выключение системы круиз- |  |
| включенной системе круиз-контроля |  | контроля |  |
| Для увеличения скорости нажмите |  | Существует три способа выключения |  |
| педаль акселератора. Как только нога |  | системы круиз-контроля. |  |
| будет снята с педали акселератора, |  | • Чтобы отключить систему круиз- |  |
| автомобиль вернется к скорости, ранее |  |  |  |
| заданной для системы круиз-контроля. |  |  | контроля, легко нажмите педаль |  |
|  |  |  | тормоза или педаль сцепления. Со- |  |
| Пользование системой круиз- |  |  | ответствующая контрольная лампа |  |
| контроля при движении по холми- |  |  | на комбинации приборов погаснет. |  |
| стой местности |  | • | Нажмите кнопку на рулевом |  |
| Действие системы круиз-контроля при |  |  | колесе. |  |
| движении по холмистой местности за- |  | • | Нажмите кнопку на рулевом |  |
| висит от скорости движения, загрузки |  |  |  |  |
|  |  |  | колесе. |  |
| автомобиля и крутизны уклонов. При |  |  |  |  |
|  |  | Удаление данных о выбранной |  |
| движении на крутых подъемах для |  |  |  |
|  |  | скорости |  |
| поддержания выбранной скорости |  |  |  |
| может потребоваться нажатие педали |  | Данные о ранее заданной скорости |  |
| акселератора. При движении на крутых |  | движения автомобиля удаляются при |  |
| спусках, чтобы контролировать ско- |  | нажатии кнопки или выключении за- |  |
| рость движения, может потребоваться |  | жигания. |  |
| нажатие педали тормоза. При нажатии |  |  |  |  |
| педали тормоза режим поддержания |  |  |  |  |
| заданной скорости системой круиз- |  |  |  |  |
| контроля выключается. |  |  |  |  |

Системы контроля окружения

Система помощи при пар-ковке с ультразвуковыми датчиками

При соответствующей комплекта-ции система помощи при парковке с ультразвуковыми датчиками помо-гает водителю ориентироваться при парковке во время движения задним

ходом. Система помощи при парковке действует при скорости движения, не превышающей 8 км/ч. Ультразвуковые датчики, установленные в заднем бам-пере, предназначены для обнаружения препятствий, находящихся за автомо-билем, на расстоянии до 2,5 м и на

высоте до 20 см от уровня земли.

| Управление автомобилем | 8-43 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Данная система не определяет пешеходов, велосипедистов, животных или других предметов, находящихся ниже бампера, слишком близко или далеко от автомобиля. Во избежание причинения травм, в том числе со смертельным исходом, или

повреждения автомобиля, всегда смотрите в наружные и внутреннее зеркала заднего вида перед началом движения задним ходом, даже если ваш автомобиль оборудован системой помощи при парковке.

Действие системы

Система помощи при парковке авто-матически включается при переводе рычага селектора в положение «R» (Задний ход). Для оповещения водителя

об активации системы используется однократное звуковое предупреждение.

Система помощи при парковке дей-ствует при скорости движения, не пре-вышающей 8 км/ч.

Оповещение о наличии препятствия подается с помощью звуковых преду-преждений («бип»). Интервал между этими сигналами становится короче по мере приближения автомобиля к пре-пятствию. Когда дистанция до объекта становится меньшей 30 см, сигнал становится непрерывным и звучит в течение пяти секунд.

Для того чтобы датчики могли об-наружить препятствие, оно должно находиться на высоте не менее 20 см над уровнем земли и ниже уровня крышки багажного отделения. Кроме того, необходимо, чтобы оно находи-лось на расстоянии менее 2,5 м от за-днего бампера. Это расстояние может уменьшаться при жаркой или влажной

погоде.

Включение и отключение системы

Систему помощи при парковке можно включить или отключить с помощью органов управления информационно-развлекательной системой. Более

подробная информация приведена в подразделе «Пользовательские на‑ стройки», стр. 4‑42.

Если система отключена, на дисплее информационного центра появляется сообщение PARK ASSIST OFF (СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВ-КЕ ОТКЛЮЧЕНА). Спустя некоторое время сообщение исчезнет.

Система помощи при парковке по умолчанию включается при каждом запуске двигателя.

Возможные неисправности системы

На дисплее информационного центра могут появляться следующие сообщения:

SERVICE PARKING ASSIST (НЕИС-

ПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКВОКЕ): При появлении дан-

ного сообщения следует обратиться к официальному дилеру для проверки

системы.

8-44  Управление автомобилем

PARK ASSIST OFF (СИСТЕМА ПОМО-

ЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ ОТКЛЮЧЕНА):

Если какие-либо условия временно не позволяют автоматически включиться системе помощи при парковке, то на дисплее информационного центра появляется данное сообщение. Это сообщение может появляться при следующих условиях:

- Водитель принудительно отключил систему.

- Ультразвуковые датчики заблокиро-ваны грязью, снегом и т. п. Очистите задний бампер автомобиля от грязи, снега и льда. Более подробная информация об уходе за автомоби-лем приведена в разделе «Уход за кузовом автомобиля», стр. 9‑80.

- Датчики системы покрыты измо-

розью или льдом. На датчиках и вокруг них образовались изморозь или лед, это может произойти по-сле мойки автомобиля в холодную погоду. Сообщение не исчезнет до тех пор, пока не будут удалены из-морозь или лед.

- В последней поездке в багажное отделение автомобиля был уложен предмет, выходящий за габариты автомобиля. Как только груз удаля-ется из автомобиля, система помо-щи при парковке начинает работать

в нормальном режиме.

- Поврежден бампер. В этом случае следует обратиться к официаль-ному дилеру для ремонта бампера и компонентов системы.

- На работоспособность системы мо-гут влиять и другие обстоятельства, например, вибрация от проезжаю-щего рядом тяжелого автомобиля или от работающего поблизости строительного оборудования, на-пример, сваебойного копра.

Камера заднего обзора

(RVC)

Данный автомобиль может быть оборудован камерой заднего обзора. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом, прежде чем приступить

к использованию системы с камерой заднего обзора.

ВНИМАНИЕ

Камера заднего обзора не обнаружи-вает пешеходов, животных или дру-гие предметы, расположенных вне поля зрения камеры – ниже бампера или под автомобилем.

При движении автомобиля задним ходом не ориентируйтесь только по изображению, выводимому с по-мощью камеры заднего обзора. Не пользуйтесь изображением, выводимым на экран системы, при

длительном движении задним ходом с высокой скоростью или интенсив-ном движении транспорта. Дис-танция, отображаемая на дисплее, может отличаться от фактической.

Сохраняйте осторожность при

движении задним ходом, чтобы из-бежать травмирования и/или гибели людей, и повреждений автомобиля. Перед началом движения назад всегда убеждайтесь в безопасности маневра с помощью зеркал заднего вида и оценивая обстановку через

боковые и заднее окна.

| Управление автомобилем | 8-45 |
| --- | --- |

Камера заднего обзора предназначена для помощи водителю при включе-нии передачи заднего хода за счет получения данных об обстановке за автомобилем. Если ключ замка зажига-ния установлен в положение ON/RUN и водитель переводит рычаг селектора в положение «R» (Задний ход), то на зеркале заднего вида автоматически появляется видеоизображение. Как только водитель выключает передачу заднего хода, изображение на зеркале автоматически исчезает.

Неисправности камеры заднего обзора

Если камера заднего обзора неисправ-на, на внутреннем зеркале заднего вида появится мигающее изображение.

Если появляется любая другая неис-правность или неисправность сохраня-ется, следует обратиться в авторизо-ванный сервисный центр.

Расположение камеры заднего обзора

Камера расположена над регистраци-онным знаком автомобиля.

Зона, отображаемая камерой, огра-ничена. Препятствия, расположенные

близко к краям бамперов или под бамперами, и условия распознования, которые могут изменяться в зависи-мости от положения автомобиля или дорожных условий, камерой заднего обзора не обнаруживаются. Расстоя-ние до объектов, отображаемых на экране, отличается от фактического расстояния до них.

На иллюстрации показана зона, охва-

тываемая камерой.

- Зона охвата камеры системы за-днего обзора.

- Край заднего бампера.

8-46  Управление автомобилем

Возможные неисправности системы

Камера заднего обзора может работать неустойчиво или на дисплее может быть нечеткое изображение, если:

- Снаружи автомобиля темно.

- В объектив камеры попадают сол-нечные лучи или свет фар других автомобилей.

- Объектив камеры покрыт грязью, льдом или снегом. Очистите по-верхность объектива, промойте ее чистой водой и протрите мягкой тканью.

- Повреждена задняя часть автомо-биля. Могли измениться положение и угол установки объектива камеры, или мог быть поврежден сам объек-

тив. Убедитесь в наличии камеры и проверьте правильность ее установ-ки, обратившись в авторизованный сервисный центр.

Топливо

Использование топлива рекомендуе-мого типа является важной частью соблюдений требований, относящихся к эксплуатации данного автомобиля; применение топлива рекомендованно-го типа поддерживает чистоту соот-ветствующих компонентов двигателя и обеспечивает оптимальные динами-ческие качества автомобиля.

Рекомендуемое топливо

Если автомобиль оборудован двигате-лем 3,6 л V6 (VIN-код D), используйте неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92. Использование бензина с октановым числом ниже 92 может привести к возникновению дето-

нации в цилиндрах двигателя, слышной во время движения автомобиля. При появлении детонации как можно скорее заполните топливный бак бензином с октановым числом 92 или выше. Если наблюдается сильная детонация при работе двигателя на бензине с октано-вым числом 92 или выше, обратитесь

в авторизованный сервисный центр для проверки систем двигателя.

Если автомобиль оборудован двигате-лем 6,2 л V8 (VIN-код W) или двигате-

лем 6,2 л V8 (VIN-код J), используйте неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95. Для обеспечения наилучших динамических качеств используйте неэтилированный бензин

с октановым числом 98. В экстренных

случаях используйте неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. При использовании неэтилирован-ного бензина с октановым числом 92 избегайте выполнение агрессивных ма-невров, например, резкого разгона. Во время разгона может быть слышен звук детонации, возникающей в цилиндрах двигателя. Во избежание повреждения двигателя при первой же возможности заправьте автомобиль неэтилирован-ным бензином с октановым числом 95 и выше. Если наблюдается сильная детонация при работе двигателя на

бензине с октановым числом 92 или выше, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки систем двигателя.

| Управление автомобилем | 8-47 |
| --- | --- |

Присадки к топливу

Бензин должен содержать моющие присадки, которые предотвращают появление отложений на компонентах двигателя и топливной системы. Чи-стые топливные форсунки и впускные клапаны способствуют эффективной работе системы управления токсично-стью отработавших газов. Некоторые виды бензина не содержат необходи-мого количества моющих присадок. Чтобы восполнить этот недостаток, рекомендуется добавлять в топливный бак средство для очистки топливной системы «GM Fuel System Treatment PLUS» (номер по каталогу GM 88861011) при каждой замене моторно-го масла или через каждые 15 000 км, в зависимости от того, что наступит

раньше.

В продаже может находиться бензин, содержащий окислители, такие как эфиры и этанол. Тем не менее топли-во, содержащее более 15 % этанола, такое как Е85 (содержащее 85 %

бензина), или более 15 % МТБЭ, не ре-

комендуется использовать в автомоби-лях, не предназначенных для заправки данным топливом. Более подробная информация приведена в подразделе

«Рекомендованные жидкости и сма‑ зочные материалы», стр. 10‑10.

Важно: Двигатель данного автомо-биля не предназначен для экс-плуатации на топливе, содержащем метанол. Не используйте топливо, содержащее метанол. Метанол может вызвать коррозию метал-лических деталей и разрушение пластмассовых и резиновых дета-лей топливной системы. В данном случае при возникновении возмож-ных повреждений гарантия произво-дителя действовать не будет.

Некоторые сорта бензина, не отли-чающиеся улучшенным составом для снижения токсичности отработавших газов, могут содержать присадку для повышения октанового числа, которая

называется трикарбонил марганца

(MMT). Поинтересуйтесь у обслу-живающего персонала заправочной станции, где приобрести бензин, если топливо содержит эту присадку. Бен-зин, содержащий MMT, использовать не следует. Применение подобного топлива может сократить срок службы свечей зажигания; при этом может повыситься токсичность отработавших газов. В результате загорится контроль-ная лампа «Проверьте двигатель». Если это произошло, обратитесь в ав-торизованный сервисный центр для проверки системы.

8-48  Управление автомобилем

Заправка автомобиля топливом

ВНИМАНИЕ

Пары бензина очень легко воспламеняются, в результате чего можно получить тяжелые травмы. Во избежание получения травм внимательно ознакомьтесь с инструкциями, имеющимися на заправочных станциях, и строго соблюдайте их. Глушите двигатель на время заправки топливом. Курение при заправке топливного бака не допускается. Избегайте

пользования мобильным телефоном. Не приближайтесь с искрящими, горящими или дымящимися

предметами к местам, где находится топливо. Не оставляйте включенную топливораздаточную колонку без присмотра. В некоторых странах это является нарушением закона. Не садитесь в автомобиль во время заполнения бака топливом. Не разрешайте детям приближаться к топливораздаточной колонке.

Крышка заливной горловины топлив-ного бака расположена за лючком топливозаливной горловины, на правой стороне автомобиля. Лючок топли-возаливной горловины запирается при запирании дверей автомобиля,

и отпирается, если отпираются двери автомобиля.

Для того чтобы открыть лючок топли-возаливной горловины, следует нажать крышку лючка чуть дальше середины крышки движением, направленным в сторону ее задней части.

Чтобы отпереть крышку лючка заливной горловины топливного бака, используйте

ключ пульта дистанционного управления. Чтобы установить крышку на место, по-

ворачивайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока не услышите щелчок, ина-че может загореться соответствующая контрольная лампа. См . «Контрольные лампы и индикаторы», стр. 4‑18.

ВНИМАНИЕ

Если крышку заливной горловины топливного бака открывать слишком быстро, пары бензина могут с силой вырваться наружу. Если брызги бен-зина выйдут наружу и воспламенятся, возможно получение тяжелых ожогов. Это может произойти, если бак прак-тически полный, и наиболее вероят-но при жаркой погоде. Открывайте крышку медленно и подождите, пока не прекратится шипение выходящих в атмосферу паров бензина. Только

после этого крышку можно снять.

Будьте осторожны и не проливайте топливо! Не заливайте топливо до края горловины бака и по окончании заправ-ки, прежде чем вынуть заправочный пистолет, подождите несколько секунд.

Если топливо попало на лакокрасочное покрытие кузова, как можно скорее удалите следы топлива. См. раз-

дел «Уход за кузовом автомобиля»,

стр. 9‑80.

| Управление автомобилем | 8-49 |
| --- | --- |

Чтобы установить крышку обратно, поворачивайте ее по часовой стрелке. Убедитесь в том, что крышка затянута плотно. Система диагностики способна реагировать на отсутствие на месте крышки заливной горловины или не-плотное соединение крышки и горлови-ны. В этом случае в атмосферу будут попадать пары топлива. См. «Кон‑ трольные лампы и индикаторы»,

стр. 4‑18.

ВНИМАНИЕ

Если при заправке происходит возгорание бензина, не вынимайте топливораздаточный пистолет из горловины топливного бака. Для прекращения подачи топлива отключите подачу топлива на

топливораздаточной колонке или попросите об этом служащего заправочной станции. Немедленно покиньте опасную зону.

Важно: В случае необходимости замены крышки заливной горлови-ны обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Использование неподходящей крышки может вы-звать загорание контрольной лампы «Проверьте двигатель» и привести

к серьезному повреждению топлив-ного бака, а также системы сни-жения токсичности отработавших газов. См. «Контрольные лампы и индикаторы», стр. 4‑18.

Заполнение топливом канистр

ВНИМАНИЕ

Не допускается заливать топливо

- канистру, если она находится

- автомобиле. Разряд статического электричества может привести к возгоранию паров топлива,

выходящих из канистры. В случае возгорания топлива можно получить

сильные ожоги, и может быть поврежден автомобиль. Чтобы не получить травмы самому и предотвратить травмирование других людей:

- Заливайте топливо только в специально предназначенные для этого канистры.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- Не допускайте заправки топливом канистры, если она находится

  - пассажирском салоне или багажном отделении автомобиля,

  - кузове пикапа или в любой другой части автомобиля. Установите канистру на землю.

- Вставьте топливораздаточный пистолет в заливную горловину и лишь затем включайте подачу топлива. Пистолет должен находиться в заливной горловине до окончания заправки.

- Не курите при заправке топливом.

- Избегайте использования мобильного телефона при заправке топливом.

8-50  Управление автомобилем

Буксировка

Общие сведения о буксировке

Используйте только то тягово-сцепное

оборудование, которое предназначено для данного автомобиля. Обратитесь к официальному дилеру или в орга-низацию, продающую прицепы, за помощью в установке на автомобиль тягово-сцепного устройства.

Ознакомьтесь с информацией по буксировке прицепа, приведенной в данном разделе:

- Приемы вождения при буксировке прицепа, см. «Особенности и реко-мендации по вождению».

- Максимально допустимая масса

автомобиля и прицепа, см. «Букси-ровка прицепа».

- Сведения о тягово-сцепных устрой-ствах, см. «Оборудование для буксировки прицепа».

Информация о буксировке неисправ-ного автомобиля приведена в разделе

«Буксировка автомобиля», стр. 9‑79.

Информация о буксировке одного автомобиля другим, например, до-

мом на колесах, приведена в разделе

«Буксировка транспортных средств, используемых для отдыха», стр. 9‑79.

Особенности и рекоменда-ции по вождению

ВНИМАНИЕ

Водитель может потерять контроль над автомобилем при буксировке прицепа, если не выполняются правила управления автопоездом или, если применено неподходящее оборудование. Например, если букси-руется слишком тяжелый прицеп, эффективность тормозной системы автомобиля может оказаться недо-статочной, или она может вообще

отказать. Водитель и пассажиры могут получить серьезные травмы. При возникновении возможных по-вреждений автомобиля они не будут покрываться гарантией произво-дителя. Приступайте к буксировке прицепа только после ознакомления

со всеми рекомендациями, приве-денными в данной главе. Обратитесь к дилеру за информацией о буксиров-ке прицепа.

При наличии соответствующего тягово-сцепного устройства автомобиль может буксировать прицеп. Чтобы опреде-лить массу прицепа, который может буксировать автомобиль, см. раздел

«Буксировка прицепа», стр. 8‑54.

Масса прицепа влияет на характер выполнения маневров, разгон, тормо-жение, а также долговечность автомо-биля и расход топлива. При буксировке прицепа повышается нагрузка на дви-гатель, трансмиссию, колеса и шины. При движении с прицепом, кроме того, увеличивается сопротивление воздуха, что требует большего тягового усилия. Для безопасной буксировки прицепа используйте необходимое тягово-сцепное оборудование.

Для вашей безопасности и безопас-ности ваших пассажиров ознакомьтесь

с важной информацией о буксировке прицепа, правилах и советах, связан-ных с буксировкой прицепа, приве-денной ниже. Прежде чем приступить к буксировке прицепа, внимательно ознакомьтесь с данным разделом.

| Управление автомобилем | 8-51 |
| --- | --- |

Буксировка прицепа

Несколько важных советов:

- Существует ряд законодательных актов, относящихся к буксировке прицепа, включая ограничения скорости. Ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения.

- Не буксируйте прицеп, если новый автомобиль не прошел первые 1600 километров. Это может при-вести к повреждениям двигателя, ведущего моста и других агрегатов автомобиля.

- В течение первых 800 км буксиров-ки прицепа не превышайте скорость 80 км/ч и не допускайте трогания с места с полностью нажатой педа-лью акселератора. Это позволяет уменьшать интенсивность износа

компонентов автомобиля.

- На автомобилях с автоматической коробкой передач для буксировки прицепа можно использовать поло-жение «D» (Движение вперед) рыча-га селектора, однако рекомендуется выбрать режим ручного выбора передач. Более подробная инфор-мация приведена в подразделе

«Режим ручного выбора передач»,

стр. 8‑30. Используйте понижен-ную передачу, если переключение передач происходит слишком часто. На автомобилях с механической коробкой передач при буксировке прицепа лучше не использовать высшую передачу.

- При буксировке пользуйтесь систе-мой круиз-контроля.

- Не превышайте разрешенную

скорость движения. Во избежание износа компонентов автомобиля не превышайте максимально разре-шенную скорость для буксировки прицепа или 90 км/ч.

Приемы управления автомоби-лем при буксировке прицепа

Управление автомобилем с прице-пом требует определенного опыта. Внимательно изучите приемы управ-

ления автомобилем и торможения при буксировке прицепа. Автопоезд длиннее и менее чувствителен к управ-ляющим воздействиям, чем одиночный автомобиль.

Проверьте исправность тягово-сцепного устройства, страховочных цепей, электрического разъема, световых приборов и зеркал заднего вида. Если прицеп оснащен тормозной системой с электроприводом, начните движение и затем вручную опробуйте действие этой системы для проверки ее работоспособности.

Во время остановок в пути регулярно проверяйте надежность крепления груза, исправность световых приборов и тормозных механизмов прицепа.

8-52  Управление автомобилем

Буксировка прицепа автомоби-лем с системой StabiliTrac

При буксировке прицепа может быть слышен звук работы системы курсовой устойчивости. Система реагирует на

движения автомобиля, вызванные на-личием прицепа, которые в основном возникают при совершении маневров.

Это не является признаком неисправно-сти при буксировке груженого прицепа.

Соблюдайте дистанцию до авто-мобиля, движущегося впереди

При буксировке прицепа следует как минимум вдвое увеличить дистанцию до автомобиля, движущегося впереди. Это поможет избежать резких торможе-ний и внезапного маневрирования.

Обгон

Для совершения обгона автомобилю, буксирующему прицеп, требуется прео-долеть большее расстояние. Поскольку автомобиль с прицепом длиннее, при обгоне ему приходится преодолевать большее расстояние, чтобы вернуться в исходную полосу движения.

Движение задним ходом

Возьмитесь одной рукой за нижнюю часть рулевого колеса. Затем для того чтобы прицеп начал движение налево, поверните рулевое колесо влево. Для

того чтобы прицеп начал двигаться вправо, поверните рулевое колесо вправо. Движение задним ходом долж-но всегда осуществляться медленно и, по возможности, с привлечением помощника.

Прохождение поворотов

Важно: При выполнении поворотов с очень малым радиусом возможен контакт прицепа с автомобилем.

Автомобиль может быть поврежден. Старайтесь при буксировке прицепа избегать поворотов с очень малым радиусом.

Выполняя поворот, двигайтесь по как можно более плавной траектории. При выполнении поворотов следите за тем, чтобы избегать выезда прицепа на обочины с мягким грунтом, наезда на бордюрный камень, дорожные знаки,

деревья и прочие объекты. Избегайте резких и внезапных маневров. Пода-вайте сигналы заблаговременно.

Сигналы поворота при букси-ровке прицепа

При включении указателя поворота для смены полосы движения или поворота на комбинации приборов загорается

индикатор в виде стрелки. При пра-вильном подсоединении электрообору-дования прицепа к электрической сети автомобиля световые приборы при-цепа мигают или светятся, оповещая других водителей о том, что автопоезд поворачивает, меняет полосу движения или останавливается.

При буксировке прицепа индикаторы указателей поворота на приборной па-нели будут мигать даже в том случае, если лампа указателя поворота при-цепа перегорела. Поэтому вы можете думать, что подаете другим водителям

сигнал поворота, хотя в действитель-ности этого не происходит. Вот почему время от времени необходимо прове-рять исправность наружных световых приборов прицепа.

| Управление автомобилем | 8-53 |
| --- | --- |

Движение на уклонах

При движении по длинному или круто-му спуску заранее снижайте скорость и включайте пониженную передачу.

В противном случае тормозные меха-

низмы могут перегреться и эффектив-ность торможения снизится.

На автомобилях с автоматической коробкой передач для буксировки прицепа можно использовать поло-жение «D» (Движение вперед) рычага селектора коробки передач, однако рекомендуется выбрать режим ручного выбора передач. Если слишком часто происходит переход на пониженную передачу при большой нагрузке и/или при движении на подъемах, выберите более низкую передачу. На автомоби-лях с механической коробкой передач

при буксировке прицепа высшую пере-дачу использовать не рекомендуется.

При движении с прицепом на крутых подъемах и спусках в условиях высокого-рья учитывайте следующее. Охлаждаю-щая жидкость закипает при более низкой температуре, чем при движении по рав-нине. Если вы заглушите двигатель не-медленно после буксировки прицепа по дорогам с крутыми подъемами и спуска-

ми, могут быть видны признаки перегрева двигателя. Во избежание этого, прежде

чем заглушить двигатель после останов-ки автомобиля на горизонтальной ровной поверхности, установите рычаг селекто-ра в положение «Р» (Парковка) и дайте двигателю поработать несколько минут в

режиме холостого хода. На автомобилях

с механической коробкой передач после остановки автомобиля (предпочтительно на ровной горизонтальной поверхности) дайте двигателю поработать несколько минут в режиме холостого хода, прежде чем заглушить его. Если появилось сообщение о перегреве двигателя,

см. «Перегрев двигателя», стр. 9‑24.

Парковка на уклонах

ВНИМАНИЕ

Нахождение автомобиля с прицепом

на уклоне во время стоянки может представлять опасность. Автомобиль с прицепом может начать самопро-извольное движение. При этом могут пострадать люди и быть повреждены автомобиль и прицеп. По возмож-ности старайтесь устанавливать

автомобиль с прицепом на стоянку на горизонтальной площадке.

Если автомобиль с прицепом необхо-димо поставить на стоянку на уклоне, следует выполнить следующее:

- Нажмите педаль тормоза, но не переводите рычаг селектора авто-

матической коробки передач в по-ложение «P» (Парковка) или рычаг механической коробки передач в по-ложение для движения. Поверните колеса в сторону бордюра, если ав-томобиль находится на спуске или

  - сторону проезжей части – если автомобиль находится на подъеме.

- Попросите помощника установить под колеса противооткатные упоры.

- После установки противооткатных упоров отпустите педаль тормоза, чтобы колеса прицепа уперлись

  - противооткатные упоры.

- Снова нажмите педаль тормоза. Затем установите автомобиль на стояночный тормоз и переводите рычаг селектора в положение «P» (Парковка) или рычаг механической коробки передач в положение для движения.

- Отпустите педаль тормоза.

8-54  Управление автомобилем

Трогание с места после стоянки на уклоне

- Нажмите и удерживайте педаль тормоза, пока вы:

  - Запускаете двигатель.

  - Включаете передачу для движения.

  - Снимаете автомобиль со стоя-ночного тормоза.

- Отпустите педаль тормоза.

- Медленно переместите автомобиль и прицеп с места, чтобы колеса прицепа отошли от противооткатных упоров.

- Остановите автомобиль и попроси-те помощника убрать из-под колес противооткатные упоры.

Техническое обслуживание автомобиля, используемого для буксировки прицепа

Если автомобиль регулярно буксирует прицеп, требуется сокращение интер-валов между очередными техниче-скими обслуживаниями автомобиля.

См. «Плановое техническое обслужи‑ вание», стр. 10‑3. Если автомобиль эксплуатируется с прицепом, то особое внимание при обслуживании следует уделять рабочей жидкости автомати-

ческой коробки передач, моторному

- трансмиссионному маслам, ремням привода вспомогательных агрега-тов, системе охлаждения двигателя

- тормозной системе. Оптимальным решением будет выполнение проверок указанных компонентов и параметров до и после поездки.

Периодически проверяйте надежность затяжки всех болтов и гаек крепления тягово-сцепного устройства.

Охлаждение двигателя при бук-сировке прицепа

В тяжелых условиях эксплуатации дви-гатель может временно перегреваться.

См. «Перегрев двигателя», стр. 9‑24.

Буксировка прицепа

При буксировке прицепа следует учитывать следующие три важных параметра:

- Массу буксируемого прицепа.

- Вертикальную нагрузку, дей-

ствующую на тягово-сцепное устройство со стороны дышла прицепа.

- Нагрузку на шины автомобиля.

Масса прицепа

Масса буксируемого прицепа

Величина массы буксируемого прицепа зависит от того, как будет исполь-зоваться автопоезд. Значительное влияние на выбор величины массы буксируемого прицепа оказывают ско-рость движения, высота над уровнем моря, категория дороги, температура наружного воздуха и то, как часто авто-мобиль буксирует прицеп. Она может зависеть от наличия любого специаль-ного оборудования, установленного на автомобиль, и допустимой вертикаль-ной нагрузки на тягово-сцепное устрой-ство. Более подробная информация приведена в подразделе «Нагрузка на тягово-сцепное устройство» далее в этом разделе.

Максимальная полная масса прицепа рассчитывается с учетом того, что в буксирующем автомобиле находится только водитель и автомобиль осна-

щен всем необходимым оборудовани-ем. Масса дополнительного оборудова-ния, пассажиров и груза в автомобиле должна вычитаться из полной массы прицепа.

Обратитесь к официальному дилеру за

информацией о буксировке прицепа.

| Управление автомобилем | 8-55 |
| --- | --- |

Вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство

Вертикальная нагрузка (А) от любого прицепа, приходящаяся на тягово-сцепное устройство, является очень

важным показателем, поскольку она представляет собой часть нагрузки на автомобиль. Максимально допустимая полная масса автомобиля (GVW) вклю-чает в себя его собственную массу, массу любого перевозимого им груза

- пассажиров. С учетом массы допол-нительного оборудования, пассажиров

- груза, перевозимого в автомобиле, величина вертикальной нагрузки, при-ходящейся на тягово-сцепное устрой-ство, и полная масса прицепа, который может буксировать автомобиль, уменьшаются. При буксировке прицепа вертикальная нагрузка, выраженная в килограммах, должна быть прибав-лена к максимально допустимой массе автомобиля, поскольку автомобиль будет воспринимать эту нагрузку тоже. Более подробная информация о мак-симальной нагрузке на автомобиль

приведена в подразделе «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12.

Вертикальная нагрузка (А) должна составлять 10-15 % от массы (В) груже-ного прицепа.

После загрузки прицепа взвесьте прицеп, а затем отдельно определите нагрузку, действующую со стороны прицепа на тягово-сцепное устройство, чтобы убедиться в соблюдении соот-ветствующих ограничений. Если они не соблюдены, следует перераспределить

груз по платформе прицепа.

Полная нагрузка на шины автомобиля

Убедитесь в том, что давление воздуха

- шинах вашего автомобиля соответ-ствует рекомендованным величинам

для холодных шин. Данные величи-ны нанесены на информационной табличке с указанием рекомендо-ванных значений давления воздуха

- шинах. См. «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12. Убедитесь

- том, что не превышена максимально допустимая полная масса автомобиля, включая нагрузку на опору тягово-сцепного устройства.

8-56  Управление автомобилем

Оборудование для буксировки прицепа

Тягово-сцепные устройства

Используйте тягово-сцепное устрой-ство, подходящее к вашему автомо-билю. Для получения дополнительной информации обратитесь к авторизо-ванному дилеру или производителю тягово-сцепного устройства.

- Задний бампер автомобиля не предназначен для крепления тягово-сцепных устройств. Не прикрепляйте взятые на прокат или другие виды сцепных устройств к заднему бампе-ру. Пользуйтесь только теми тягово-сцепными устройствами, которые крепятся к силовым элементам кузова автомобиля, а не бамперу.

- При креплении тягово-сцепного устройства к кузову автомобиля будут ли в нем просверлены какие-либо отверстия? Если да, загерме-тизируйте отверстия после снятия тягово-сцепного устройства. Если этого не сделать, то грязь, вода

и смертельно опасная газообразная окись углерода (СО) могут попадать в пассажирский салон. См. раздел

«Отработавшие газы», стр. 8‑26.

Страховочные цепи

Всегда устанавливайте страховочные цепи, связывающие автомобиль с при-цепом. Установите цепи крест-накрест под дышлом прицепа, чтобы дышло

не упало на дорогу, если оно отсоеди-нится от тягово-сцепного устройства. Не натягивайте цепи слишком сильно, чтобы автопоезд мог нормально прохо-дить повороты. При этом страховочные цепи не должны касаться земли.

Тормозная система прицепа

Тормозная система прицепа Вниматель-но ознакомьтесь с инструкциями, отно-сящимися к тормозной системе прицепа, и неукоснительно следуйте им.

Поскольку автомобиль оснащен анти-блокировочной системой, не нажимай-

те педаль тормоза резко. В противном случае обе системы работать не будут.

Установка дополни-тельного оборудования

Дополнительное электро-оборудование

Важно: Не устанавливайте на авто-мобиль дополнительное электроо-

борудование, не посоветовавшись с официальным дилером. Некото-рые типы электрооборудования могут вызвать повреждения систем автомобиля, и на такие поврежде-ния гарантия производителя рас-пространяться не будет. Установка некоторых видов дополнительного электрооборудования может вы-звать нарушения в работе других компонентов автомобиля.

Использование некоторых видов до-полнительного электрооборудования может привести к разряду 12-вольтной аккумуляторной батареи автомобиля, даже если автомобиль не используется.

Данный автомобиль оборудован систе-мой подушек безопасности. Перед тем как установить на автомобиль любое

дополнительное электрооборудование,

см. подразделы «Техническое обслу‑ живание автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности», стр. 2‑27 и «Установка дополнитель‑ ного оборудования на автомобили, оборудованные системой подушек

безопасности», стр. 2‑28.

Уход за автомоби-лем

Общие сведения

Общие сведения �����������������������������9-2

Дополнительное оборудование и внесение изменений

в конструкцию автомобиля           9-2

Проверки автомобиля

Самостоятельное техническое об-

служивание ����������������������������������對9-3 Капот ����������������������������������對             9-4 Моторный отсек �������������������������������9-6

Шумозащитный кожух двигателя ���9-10

Моторное масло ����������������������������9-10

Монитор жизни моторного масла ��� 9-13 Рабочая жидкость автоматической

коробки передач �������������������������9-14

Масло для механической коробки передач �������������������������9-14

Гидропривод выключения сцепления ����������������������������������對 9-14

Воздухоочиститель/воздушный фильтр ����������������������������������對      9-15

Система охлаждения двигателя ���9-17 Охлаждающая жидкость ���������������9-18

Перегрев двигателя ����������������������9-24

Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления ������������������9-25

Жидкость омывателей стекол ������9-27

Тормозная система �����������������������9-27 Тормозная жидкость ����������������������9-28

Аккумуляторная батарея ��������������9-30

Проверка системы блокировки пуска двигателя ���������������������������9-30

Проверка системы блокировки

рычага селектора автоматической

коробки передач �������������������������9-31

Проверка системы блокировки

ключа зажигания                          9-31

Проверка стояночного тормоза и стопорной защелки автоматичес-

кой коробки передач (положение «P» (Парковка)) ����������������������������������9-32

Замена щеток очистителей стекол ����������������������������������對       9-32

Замена ветрового стекла               9-33

Замена ламп

Замена ламп                                  9-33

Галогенные лампы �����������������������9-33 Ксеноновые лампы �����������������������9-33

Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (базо-

вая комплектация)                       9-34

Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (более

высокие уровни комплектации) ���9-35 Система дневных ходовых

огней (DRL) ���������������������������������9-36

Лампы противотуманных фар ������9-37

| Уход за автомобилем | 9-1 |
| --- | --- |

Лампы габаритных огней, указателей поворотов и стоп-сигналов ���������������������������9-37

Лампы фонарей освещения регистра-

ционного знака ����������������������������9-38 Замена ламп ����������������������������������9-38

Система электрооборудования

Перегрузки в системе электрооборудования                  9-38

Предохранители и автоматы защиты цепей                               9-39

Блок предохранителей, расположенный в моторном отсеке ����������������������������������對       9-39

Блок предохранителей, расположенный в приборной панели �����������������������������������對     9-42

Блок предохранителей, расположенный за обивкой багаж-

ного отделения ����������������������������9-44

Колеса и шины

Шины                                               9-46 Зимние шины                                  9-47

Давление воздуха в шинах �����������9-47 Давление воздуха в шинах для движения на большой

скорости ����������������������������������對    9-49

Монитор давления воздуха в шинах ����������������������������������對     9-49

Действие монитора давления воздуха в шинах ��������������������������9-50

9-2   Уход за автомобилем

Проверка состояния шин               9-53

Перестановка колес                       9-54 Замена шин ����������������������������������對9-55

Приобретение новых шин �������������9-56 Размерность шин и колес              9-58 Балансировка колес и регулировка параметров установки колес      9-58

Замена колес                                  9-58

Цепи противоскольжения �������������9-59

При повреждении шины ����������������9-60

Герметик для шин и компрессор ���9-62 Хранение герметика для шин и комп-

рессора ����������������������������������對     9-68

Замена колеса с поврежденной шиной����������������������������������對        9-69

Неполноразмерное запасное колесо ����������������������������������對       9-75

Запуск двигателя от аккумулятор-

ной батареи другого автомобиля

Запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля_�����9-76

Буксировка

Буксировка автомобиля ________________9-79 Буксировка транспортных средств,

используемых для отдыха_���������9-79

Уход за автомобилем

Уход за кузовом �����������������������������9-80

Уход за пассажирским салоном ���9-83

Напольные коврики                        9-86

Общие сведения

По вопросам прохождения техничес-кого обслуживания и приобретения запасных частей обращайтесь к официальному дилеру. Вам предложат оригинальные запасные части, и будет оказана помощь квалифицированными специалистами компании GM.

Дополнительное оборудо-вание и внесение измене-ний в конструкцию авто-мобиля

Установка неоригинального дополни-тельного оборудования или самоволь-ное внесение изменений в конструкцию автомобиля может привести к возник-новению неисправностей таких систем, как система подушек безопасности и тормозная система, к ухудшению устойчивости и управляемости авто-мобиля, повышению объема выброса загрязняющих веществ, ухудшению

плавности хода, аэродинамических ха-рактеристик, а также к неисправности различных электронных систем, таких как антиблокировочная, противобук-

совочная системы и система курсовой устойчивости. Кроме того, возможно возникновение неисправностей или по-вреждений, на которые не распростра-няется гарантия производителя.

Устранение неисправностей, полу-ченных в результате самовольного изменения конструкции и установки и/ или использования неоригинальных компонентов, включая электронные

блоки управления, или самовольные

изменения программного обеспечения, гарантией производителя не покрыва-ется.

Аксессуары GM разрабатываются для дополнения и использования со-вместно с компонентами и системами данного автомобиля. Устанавливайте дополнительное оборудование на ваш автомобиль в авторизованных дилер-ских центрах, в которых оригинальные аксессуары GM устанавливаются ква-лифицированными специалистами.

См. также «Установка дополнитель‑

ного оборудования на автомобили, оборудованные системой подушек безопасности», стр. 2‑28.

Проверки автомобиля

Самостоятельное техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Вы можете получить травмы, а ваш

автомобиль может быть поврежден, если вы будете выполнять работы по

техническому обслуживанию и ремон-ту, не обладая достаточными знаниями в этой области.

- Для выполнения каких-либо работ

по техническому обслуживанию и ремонту необходимо обладать

достаточными знаниями, опытом, запасными частями и инструментом.

- Используйте только соответ-ствующие гайки, болты и другие крепежные элементы. Не путайте крепежные элементы, при из-

готовлении которых используются

различные системы мер, например: метрическая и британская системы единиц. При использовании несоот-ветствующих крепежных элементов компоненты со временем могут разрушиться или отсоединиться.

Кроме того, это может стать при-чиной получения различных травм.

| Уход за автомобилем | 9-3 |
| --- | --- |

При самостоятельном техническом обслуживании автомобиля используйте соответствующее Руководство по ре-монту и эксплуатации. В нем содержит-ся значительно больше информации,

чем в данном Руководстве.

Данный автомобиль оборудован си-стемой подушек безопасности. Перед началом самостоятельных работ по техническому обслуживанию озна-комьтесь с подразделом «Проверка системы подушек безопасности»,

стр. 2‑29.

Ведите записи с указанием перечня приобретаемых запасных частей, величины пробега и даты на момент выполнения всех работ по техническо-му обслуживанию и ремонту.

9-4   Уход за автомобилем

Капот

Для открытия капота выполните сле-дующее:

- Потяните рукоятку защелки замка капота, расположенную под при-борной панелью, слева от рулевого колеса.

- Потяните рычаг вспомогательной защелки замка капота. Рычаг рас-положен посредине капота.

- Поднимите капот.

Прежде чем опускать капот, убедитесь в том, что крышки всех заправочных емкостей находятся на своих местах и плотно затянуты. Затем поднимите капот, чтобы снять нагрузку. Потяните

левую (стоя лицом к автомобилю)

сторону капота вниз, чтобы плотно закрыть его.

| Уход за автомобилем | 9-5 |
| --- | --- |

. ДЛЯ ЗАМЕТОК

9-6   Уход за автомобилем

Моторный отсек

Двигатель 3,6 л V6

- Блок предохранителей в моторном отсеке. «Блок предохранителей в моторном отсеке», стр. 9‑39.

- Бачок охлаждающей жидкости двигателя и крышка. См. «Охлаж‑

дающая жидкость», стр. 9‑18.

- «Шумозащитный кожух двигате‑ ля», стр. 9‑10.

- Вентиляторы системы охлаждения двигателя (не видны). См.«Система охлаждения двигателя», стр. 9‑17.

- Крышка заливной горловины радиа-тора (не видна). См. «Охлаждаю‑ щая жидкость», стр. 9‑18.

- Бачок и крышка бачка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления (не видны). См. «Ра‑ бочая жидкость гидроусилителя рулевого управления», стр. 9‑25.

- Крышка маслозаливной горловины двигателя. См. «Моторное масло»,

стр. 9‑10.

- Маслоизмерительный щуп (не ви-

ден). См. «Моторное масло»,

стр. 9‑10.

- Бачок с тормозной жидкостью и рабочей жидкостью гидропри-

вода выключения сцепления (при соответствующей комплекта-

ции). См. «Тормозная система», стр. 9‑27 или «Гидропривод выклю‑ чения сцепления», стр. 9‑14.

| Уход за автомобилем | 9-7 |
| --- | --- |

- Вынесенная «положительная» (+)

клемма. См. «Аккумуляторная батарея», стр. 9‑30.

- См. «Воздухоочиститель/воздуш‑ ный фильтр», стр. 9‑15.

- Бачок жидкости омывателей стекол.

См. «Жидкость омывателей сте‑ кол», стр. 9‑27.

9-8   Уход за автомобилем

Двигатель 6,2 л V8 (На рисунке показан двигатель L99, LS3 – аналогично)

- Блок предохранителей в моторном отсеке. «Блок предохранителей в моторном отсеке», стр. 9‑39.

- Расширительный бачок и крышка бачка. См. «Охлаждающая жид‑

кость», стр. 9‑18.

- Маслоизмерительный щуп.

См. «Моторное масло», стр. 9‑10.

- Крышка маслозаливной горловины двигателя (не видна). См. «Мотор‑ ное масло», стр. 9‑10.

- «Шумозащитный кожух двигате‑ ля», стр. 9‑10.

- Вентиляторы системы охлаждения двигателя (не видны). См.«Система охлаждения двигателя», стр. 9‑17.

- Бачок и крышка бачка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого

управления (под шумозащитным кожухом двигателя). См. «Рабочая жидкость гидроусилителя рулево‑ го управления», стр. 9‑25.

- Бачок с тормозной жидкостью и рабочей жидкостью гидропри-вода выключения сцепления

(при соответствующей комплекта-

ции). См. «Тормозная система», стр. 9‑27 или «Гидропривод выклю‑ чения сцепления», стр. 9‑14.

| Уход за автомобилем | 9-9 |
| --- | --- |

- Вынесенная «положительная» (+)

клемма. См. «Аккумуляторная батарея», стр. 9‑30.

- См. «Воздухоочиститель/воздуш‑ ный фильтр», стр. 9‑15.

- Бачок жидкости омывателей стекол.

См. «Жидкость омывателей сте‑ кол», стр. 9‑27.

- Крышка заливной горловины радиа-тора (не видна). См. «Охлаждаю‑ щая жидкость», стр. 9‑18.

9-10  Уход за автомобилем

Шумозащитный кожух двигателя

Шумозащитный кожух двигателя

3,6 л V6

Для снятия:

- Снимите крышку (В) маслозаливной горловины.

- Поднимите шумозащитный кожух (А), чтобы отсоединить его от

передней точки крепления.

- Потяните шумозащитный кожух по направлению вперед, чтобы отсоединить его от двух задних вы-ступов.

- Установка кожуха двигателя произ-водится в последовательности, об-ратной последовательности снятия.

Шумозащитный кожух двигателя 6,2 л V8 (На рисунке показан дви-гатель L99, LS3 – аналогично)

Для снятия:

- Снимите крышку (А) маслозаливной горловины.

- Поднимите шумозащитный кожух (В), чтобы отсоединить его от двух передних точек крепления.

- Потяните шумозащитный кожух по направлению вперед, чтобы отсоединить его от задних горизон-тальных креплений.

- Установка кожуха двигателя произ-

водится в последовательности, об-ратной последовательности снятия.

Моторное масло

Для сохранения работоспособности двигателя и обеспечения его долго-вечности особое внимание следует уделять состоянию моторного масла. Следуя этим простым, но важным рекомендациям, можно поддерживать автомобиль в хорошем состоянии:

- Используйте моторное масло толь-ко рекомендуемого класса качества

и с заданным уровнем вязкости. См. «Выбор типа моторного масла» далее в этой главе.

- Регулярно проверяйте уровень моторного масла и поддерживайте заданный уровень. См. «Проверка уровня моторного масла» и «Когда добавлять моторное масло» далее в этой главе.

- Регулярно производите замену мо-торного масла. См. «Монитор жиз‑ ни моторного масла», стр. 9‑13.

- Правильно утилизируйте отработан-ное моторное масло. См. «Правила

утилизации отработанного масла» далее в этой главе.

Проверка уровня моторного масла

Рекомендуется проверять уровень моторного масла при каждой заправке автомобиля топливом. Для наиболее точного определения уровня мотор-ного масла автомобиль необходимо установить на ровную горизонталь-ную площадку. Кольцевая рукоятка маслоизмерительного щупа двигателя окрашена в желтый цвет. Информация

о месте расположения маслоизмери-тельного щупа приведена в разделе

«Моторный отсек», стр. 9‑6.

Измерение уровня моторного масла:

- Заглушите двигатель и подожди-те несколько минут, чтобы масло стекло в поддон масляного картера.

В противном случае результат про-верки будет неточным.

- Извлеките щуп и насухо оботрите

неворсистым материалом, затем

вставьте его на место до упора. Снова извлеките щуп и, держа его вертикально, определите уровень масла.

Когда добавлять моторное масло

Если уровень моторного масла на-ходится ниже зоны щупа, имеющей крестообразную насечку, добавьте 1 л масла рекомендуемого типа и снова проверьте его уровень. См. «Выбор правильного моторного масла» далее в этой главе. Информация о необходи-мом объеме моторного масла при-ведена в подразделе «Заправочные емкости и технические характери‑ стики», стр. 11‑2.

| Уход за автомобилем | 9-11 |
| --- | --- |

Важно: Не допускайте работы дви-гателя с уровнем моторного масла, превышающим заданный. Если уровень моторного масла находит-ся выше или ниже зоны с насечкой маслоизмерительного щупа, это может привести к повреждению компонентов двигателя. При из-быточном уровне моторного масла, т. е. если уровень масла находится выше зоны с крестообразной насеч-кой щупа, это может привести к по-вреждению компонентов двигателя. Необходимо слить избыток масла или воздержаться от поездок до тех пор, пока эта операция не будет выполнена квалифицированным специалистом.

Информация о месте расположения крышки маслозаливной горловины дви-

гателя приведена в разделе «Мотор‑ ный отсек», стр. 9‑6.

Добавьте моторного масла столько, чтобы уровень масла находился в зоне с крестообразной насечкой щупа. За-тем установите маслоизмерительный

щуп на место до упора.

9-12  Уход за автомобилем

Правильный выбор моторного масла

Выбор типа моторного масла должен производиться с учетом рекомендуемо-го класса качества и уровня вязкости

моторного масла: См. «Рекомендован‑ ные жидкости и смазочные материа‑ лы», стр. 10‑10.

Спецификация

Используйте те моторные масла, кото-рые имеют на упаковке торговый знак dexos 2. Рекомендуется использовать моторные масла, которые упакова-ны в контейнеры с торговым знаком dexos 1. Этот знак указывает на то, что данное моторное масло соответствует спецификации dexos.

Важно: Использование моторного масла с уровнем вязкости, отлич-ным от рекомендуемого, может привести к повреждению компонен-тов двигателя. В подобных случаях гарантия производителя на возмож-ные повреждения не распространя-ется. Совместно с вашим дилером или авторизованным сервисным центром убедитесь в том, что ис-пользуемое масло соответствует спецификации dexos 2.

Уровень вязкости

Наиболее подходящим для двигателя данного автомобиля является мотор-ное масло с вязкостью по SAE 5W-30. Не используйте моторные масла

с другим уровнем вязкости по SAE, на-

пример: 10W-30, 10W-40 или 20W-50.

В районах с предельно низкими тем-пературами, где температура воздуха опускается ниже –29 °C, используйте масло SAE 0W-30. Масло с таким уровнем вязкости облегчает запуск

двигателя в условиях предельно низких

температур. При выборе масла с под-ходящим уровнем вязкости убедитесь в том, что выбранное масло отвечает спецификации dexos 1. Для получения более подробной информации см. под-раздел «Спецификация».

Присадки к моторному маслу/ промывочные материалы

Не добавляйте в масло какие-либо присадки. Для обеспечения заданных надежности и долговечности двигателя необходимо использовать моторные масла только рекомендуемого типа, соответствующие спецификации dexos и имеющие сертификационный знак dexos на упаковке.

Не рекомендуется использование про-мывочных материалов, поскольку это может привести к выходу двигателя из строя. На подобные случаи гарантия производителя не распространяется.

Правила утилизации отработан-ного масла

Отработанное моторное масло со-держит вредные примеси, способные вызвать раздражение кожных покровов

и даже приводить к раку кожи. Не до-пускайте длительного контакта кожных покровов с отработанным маслом.

Руки следует мыть водой с мылом или средством для мытья рук, способным к глубокой очистке кожи. Одежду, испачканную отработанным маслом, следует тщательно выстирать или над-лежащим образом утилизировать. Об-ратитесь к инструкциям изготовителя моторного масла для информации об использовании и утилизации отрабо-танного масла и материалов, загряз-ненных моторным маслом.

Отработанное моторное масло опасно для окружающей среды. При само-стоятельной замене масла, прежде чем утилизировать масляный фильтр, слейте из него все масло. Не выливай-те отработанное моторное масло в му-сорный бак, на землю, в канализацию или водоемы. Масло следует сдавать для вторичной переработки в специ-альные приемные пункты.

Монитор жизни моторного масла

Периодичность замены моторного масла

Автомобиль оборудован компьютер-ной системой – монитором жизни моторного масла, которая указывает, когда необходимо заменять моторное масло и масляный фильтр. Это зави-сит от нескольких факторов, включая преимущественное значение частоты вращения коленчатого вала двигате - ля, температуру двигателя и пробег автомобиля. В зависимости от усло-вий эксплуатации автомобиля пробег, при котором необходима замена моторного масла, может значительно различаться. Для того чтобы мони-

тор жизни моторного масла работал корректно, его показания необходимо сбрасывать после каждой замены масла.

Если система определяет, что ресурс моторного масла подходит к концу, вы-водится сообщение о необходимости замены моторного масла: A CHANGE ENGINE OIL SOON. См. «Монитор жизни моторного масла», стр. 4‑36.

После появления данного сообщения замену моторного масла следует вы-

| Уход за автомобилем | 9-13 |
| --- | --- |

полнить как можно скорее (в течение последующих 1 000 км пробега).

При эксплуатации автомобиля в благо-приятных условиях монитор жизни моторного масла может не выводить

сообщение о необходимости замены моторного масла вплоть до одного года. Моторное масло и масляный фильтр необходимо заменять по мень-шей мере один раз в год, каждый раз устанавливая (сбрасывая) показания системы на 100 %. Для замены масла и перезагрузки системы следует об-ращаться к авторизованному дилеру. Регулярно проверяйте уровень мотор-ного масла и поддерживайте заданный уровень.

При случайном сбросе монитора жизни моторного масла замену масла необ-

ходимо произвести через 5 000 км про-бега, отсчитывая от момента послед-ней замены масла. Помните: сброс показаний монитора жизни моторного масла необходимо производить только после выполнения замены масла.

9-14  Уход за автомобилем

Как сбросить показания монитора жизни моторного масла

Сброс показаний системы необходимо производить после каждой замены

масла, чтобы система могла рассчиты-вать срок следующей замены мотор-ного масла. Для сброса показаний системы:

- Включите зажигание, но не запу-скайте двигатель.

- В течение пяти секунд троекратно плавно нажмите до упора и отпусти-те педаль акселератора.

Система перезагружена, если не вы-водится сообщение CHANGE ENGINE OIL SOON (НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО).

Если сообщение CHANGE ENGINE OIL SOON после пуска двигателя появляется снова, значит, монитор жизни моторного масла не сбросился (не установлен на 100 %). Повторите описанную процедуру.

Рабочая жидкость автома-тической коробки передач

Проверка уровня рабочей жид-кости автоматической коробки передач

Обычно уровень рабочей жидкости в коробке передач проверки не требу-

ет. Единственной причиной снижения уровня масла в коробке передач может быть наличие утечек. При обнаружении

следов утечек как можно скорее до-ставьте автомобиль в авторизованный

сервисный центр для ремонта.

Автомобиль не оборудован щупом для

измерения уровня рабочей жидкости АКП. Для проверки и замены рабочей

жидкости автоматической коробки передач используется специальная

процедура. Поскольку она достаточно сложная, ее необходимо выполнять

в авторизованном дилерском центре.

За более подробной информацией об-ратитесь к авторизованному дилеру.

Заменяйте рабочую жидкость и фильтр,

соблюдая интервалы, указанные в раз-

деле «Плановое техническое обслужи‑ вание», стр. 10‑3, и используйте только

рабочую жидкость, указанную в разделе

«Рекомендованные жидкости и смазоч‑

ные материалы», стр. 10‑10.

Масло для механической коробки передач

Обычно проверка уровня масла в меха-нической коробке передач не требует-

ся. Единственной причиной снижения уровня масла в коробке передач может быть наличие утечек. При обнаружении

следов утечек как можно скорее доставь-те автомобиль в авторизованный сер-висный центр для ремонта. Информация

о рекомендованных рабочих жидкостях и смазочных материалах приведена в раз-

деле «Рекомендованные жидкости и смазочные материалы», стр. 10‑10.

Гидропривод выключения сцепления

Автомобили с механической коробкой передач не требуют регулярной провер-

ки уровня тормозной жидкости/рабочей

жидкости гидропривода выключения сцепления; проверку необходимо вы-полнять при возникновении подозрений об утечке. Долив жидкости не устраня-

ет причины утечки. Снижение уровня

рабочей жидкости может означать, что

в гидроприводе данной системы могут быть неисправности. Доставьте авто-мобиль в авторизованный сервисный

центр для проверки и/или ремонта.

Сроки проверки и тип рабочей жидкости

На крышке бачка тормозной жидкости/ жидкости гидропривода выключения сцепления нанесен данный символ. Бачок тормозной жидкости/жидкости гидропривода выключения сцепления заполнен тормозной жидкостью типа DOT 3, как указано на крышке бачка. Более подробная информация о рас-положении бачка приведена в разделе

«Моторный отсек», стр. 9‑6.

Проверка уровня и долив рабо-чей жидкости

Выполните визуальную проверку бачка тормозной жидкости/жидкости гидропривода выключения сцепления, чтобы убедиться в том, что уровень

рабочей жидкости находится на метке MIN (минимум), нанесенной на боковой части бачка. Бачок должен быть плотно закрыт.

Не снимайте крышку бачка для про-верки уровня рабочей жидкости или для долива. Снимайте крышку только при необходимости долива рабочей жидкости до метки MIN.

Воздухоочиститель/воз-душный фильтр

Информация о месте нахождения воз-духоочистителя/воздушного фильтра приведена в разделе «Моторный от‑ сек», стр. 9‑6.

Проверка воздухоочистителя/ воздушного фильтра

Соблюдайте интервалы проверки воз-духоочистителя/воздушного фильтра и производите его замену через каж-дые 80 000 км пробега. Для получения подробной информации см. раздел

«Плановое техническое обслужива‑ ние», стр. 10‑3. При эксплуатации автомобиля по пыльным и грязным дорогам выполняйте проверку состоя-ния воздушного фильтра при каждой

замене моторного масла.

| Уход за автомобилем | 9-15 |
| --- | --- |

Проверка воздухоочистителя/ воздушного фильтра

Для проверки воздухоочистителя/ воздушного фильтра снимите фильтр с автомобиля и несильно потрясите

его для удаления пыли и грязи. Если воздушный фильтр не очистился, его необходимо заменить.

Для проверки или замены воздушного фильтра.

- Откройте капот. См. «Капот»,

стр. 9‑4.

- Найдите место расположения воздухоочистителя/воздушного фильтра в передней части мотор-ного отсека со стороны водителя.

См. раздел«Моторный отсек»,

стр. 9‑6.

9-16  Уход за автомобилем

3. Ослабьте хомут крепления патрубка корпуса воздухоочистителя/воздуш-ного фильтра.

4. Отсоедините фиксаторы, располо-женные на корпусе воздухоочисти-

теля/воздушного фильтра.

5. Поднимите крышку фиксатора, чтобы снять фиксаторы, потяните крышку вбок и отсоедините ее от шарнирных петель корпуса возду-хоочистителя/воздушного фильтра.

6. Потяните крышку вверх и снимите воздушный фильтр.

7. Выполните проверку воздушного фильтра или замените его.

См. «Запасные части», стр. 10‑12.

8. Установка крышки производится в последовательности, обратной

последовательности снятия.

На рисунке показан корпус возду-хоочистителя/воздушный фильтра двигателя 3,6 л V6

(6,2 л V8 – аналогично)

ВНИМАНИЕ

Работа двигателя со снятым возду-хоочистителем/воздушным фильтром может привести к сильным ожо-гам. Воздухоочиститель не только очищает воздух, но и предотвращает выброс пламени при возникновении в цилиндрах двигателя обратных вспышек. Будьте предельно осто-рожны при работе с двигателем. Не эксплуатируйте автомобиль, если не установлен воздухоочиститель/воз-душный фильтр.

Важно: Если воздухоочиститель/ воздушный фильтр сняты, в ци-линдры двигателя могут попасть пыль и частицы грязи и повредить двигатель. Следите за тем, чтобы во время движения воздухоочи-ститель/воздушный фильтр всегда находился на месте.

Система охлаждения двигателя

Когда можно безопасно открыть капот:

Двигатель 3,6 л V6

- Бачок охлаждающей жидкости дви-гателя.

- Электрические вентиляторы системы охлаждения двигателя (не видны).

- Крышка заливной горловины радиа-тора (под шумозащитным кожухом двигателя).

Двигатель 6,2 л V8

(На рисунке показан двигатель L99,

LS3 – аналогично)

- Расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

- Электрические вентиляторы системы

охлаждения двигателя (не видны).

- Крышка заливной горловины радиа-тора (не видна).

| Уход за автомобилем | 9-17 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Электрический вентилятор системы охлаждения может включиться даже при неработающем двигателе, что может привести к травмам. Избегайте попадания рук, частей одежды и инструмента в зону вращения лопастей вентилятора.

Если охлаждающая жидкость в бачке кипит, не открывайте крышку бачка охлаждающей жидкости до тех пор, пока жидкость не остынет. Необходи-мо установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

9-18  Уход за автомобилем

Охлаждающая жидкость должна нахо-диться в диапазоне между метками MIN и MAX. Если это не так, возможно нали-чие утечек в шлангах радиатора, шлангах отопителя, радиаторе, насосе системы

охлаждения двигателя или в других ком-понентах системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ

Шланги отопителя и радиатора системы охлаждения, а также некоторые другие детали двигателя могут быть очень го-рячими. Не прикасайтесь к ним. В про-тивном случае можно получить ожоги.

Не допускайте работы двигателя при наличии утечек охлаждающей жидко-сти. При очередном запуске двигате-ля может вытечь вся охлаждающая

жидкость. Продолжение эксплуатации автомобиля с перегретым двигателем даже в течение короткого времени может привести к повреждению и/или возгоранию двигателя. Перед началом поездки необходимо устранить причи-ны утечки охлаждающей жидкости.

Если следы утечки охлаждающей жидко-сти при работающем двигателе не видны,

проверьте, работают ли электрические вентиляторы системы охлаждения двига-

теля. Если двигатель перегревается, вен-тиляторы должны работать. В противном случае заглушите двигатель и доставьте автомобиль в авторизованный сервисный центр. Заглушите двигатель.

Важно: Использование какой-либо охлаждающей жидкости, кроме DEX-COOL®, может привести к преждев-ременной коррозии компонентов двигателя, радиатора отопителя или радиатора системы охлаждения дви-гателя. Кроме того, после 50 000 км пробега или 24 месяцев эксплуатации может потребоваться более частая замена охлаждающей жидкости. В таком случае на возможные повреж-дения гарантия производителя не распространяется. Всегда используй-те охлаждающую жидкость DEX-COOL (не содержит силикатов).

Охлаждающая жидкость

В системе охлаждения двигателя ис-пользуется охлаждающая жидкость

DEX-COOL®.

Далее описываются методы проверки и долива охлаждающей жидкости. Если двигатель автомобиля перегревается,

см. раздел «Перегрев двигателя»,

стр. 9‑24.

Тип охлаждающей жидкости

ВНИМАНИЕ

Добавление в систему охлаждения обычной воды или иной жидкости, отличной от рекомендованной охлаждающей жидкости, может при-водить к опасным ситуациям. Тем-пература кипения обычной воды и других жидкостей отличается от тем-пературы кипения рекомендованной охлаждающей жидкости. Действие системы контроля температуры охлаждающей жидкости рассчитано на использование охлаждающей жидкости определенного типа. До-бавление в систему охлаждения обычной воды или охлаждающей жидкости неподходящего состава

может приводить к перегреву двига-теля. В результате в моторном отсе-ке может возникнуть возгорание, что может привести к получению ожогов. Используйте смесь чистой питьевой воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL в пропорции 50/50.

Используйте смесь чистой питьевой воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL

в пропорции 50/50. При использовании такой смеси не требуется добавлять ни-каких других жидкостей. Использование

такой смеси обеспечивает:

- Защиту от замерзания при наруж-ной температуре воздуха до –37 °C.

- Защиту от закипания при темпе-ратуре охлаждающей жидкости до

129 °C.

- Защиту элементов системы охлаж-дения от коррозии.

- Защиту деталей, изготовленных из алюминиевых сплавов.

- Поддержание заданной температу-ры двигателя.

Важно: Использование охлаж-дающей жидкости неподходящего состава может приводить к пере-греву и повреждению компонентов двигателя. В этом случае стоимость ремонта в рамках гарантийного об-служивания возмещаться не будет. Излишнее содержание воды в со-ставе охлаждающей жидкости может привести к ее замерзанию и появ-лению трещин в корпусных деталях двигателя, радиаторе системы охлаждения и радиаторе системы отопления.

Не выбрасывайте контейнеры с охлаж-дающей жидкостью в мусорный бак и не выливайте ее на землю, в кана-лизацию или водоемы. Для замены охлаждающей жидкости обращайтесь

- авторизованный сервисный центр,

- котором соблюдаются действующие требования, относящиеся к утилизации охлаждающей жидкости. Это позволит защитить окружающую среду и здоро-вье людей.

| Уход за автомобилем | 9-19 |
| --- | --- |

Проверка уровня охлаждающей жидкости

При проверке уровня охлаждающей жидкости необходимо установить автомобиль на ровную горизонтальную

площадку.

Для проверки уровня охлаждающей жидкости:

- Выключите зажигание.

- Найдите место расположения бачка охлаждающей жидкости. См. раздел

«Моторный отсек», стр. 9‑6.

- Поверните крышку бачка охлаж-дающей жидкости против часовой стрелки и медленно вытащите из-мерительный щуп.

9-20  Уход за автомобилем

- На измерительном щупе нане-сены метки, соответствующие минимальному и максимальному уровням охлаждающей жидкости. Когда двигатель не прогрет, уровень охлаждающей жидкости должен

находиться на или чуть выше метки MIN на измерительном щупе. После эксплуатации автомобиля при рабо-чей температуре двигателя уровень охлаждающей жидкость должен на-ходиться приблизительно посереди-не между метками MIN и MAX.

- Если уровень охлаждающей жид-кости в норме, установите измери-тельный щуп на место и поверните

крышку по часовой стрелке.

Долив охлаждающей жидкости

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания охлаждаю-щей жидкости на горячие детали дви-гателя. Это может привести к ожогам. Охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль, который при попада-нии на достаточно горячие элемен-ты двигателя, воспламеняется. Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на горячий двигатель.

Важно: Процедура долива охлажда-ющей жидкости в данном автомоби-ле не совсем обычна. Неправильное выполнение данной процедуры мо-жет привести к перегреву и серьез-ному повреждению компонентов двигателя.

Важно: Использование охлаж-дающей жидкости неподходящего состава может приводить к пере-греву и повреждению компонентов двигателя. В этом случае стоимость ремонта в рамках гарантийного обслуживания возмещаться не будет. Излишнее содержание воды в составе охлаждающей жидкости может привести к ее замерзанию и появлению трещин в корпусных де-талях двигателя, радиаторе системы охлаждения и радиаторе системы отопления.

Для долива охлаждающей жидкости:

- Поверните крышку бачка охлаж-дающей жидкости против часовой стрелки и медленно вытащите из-мерительный щуп.

- Долейте жидкость.

- Если уровень охлаждающей жид-кости в норме, установите измери-тельный щуп на место и поверните крышку по часовой стрелке.

Долив охлаждающей жидкости в радиатор

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания охлаждаю-щей жидкости на горячие детали дви-гателя. Это может привести к ожогам. Охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль, который при попада-нии на достаточно горячие элемен-ты двигателя, воспламеняется. Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на горячий двигатель.

Важно: Процедура долива охлаждаю-щей жидкости в данном автомобиле не совсем обычна. Неправильное выполнение данной процедуры может привести к перегреву и серьезному по-вреждению компонентов двигателя.

ВНИМАНИЕ

Электрический вентилятор системы

охлаждения может включиться даже

при неработающем двигателе, что может привести к травмам. Избегайте попадания рук, частей одежды и ин-

струмента в зону вращения лопастей вентилятора.

ВНИМАНИЕ

Пар и горячая жидкость, выходящие под давлением из расширительного бачка, могут привести к получению серьезных ожогов. Пар и горячая жидкость находятся под давлением, поэтому, во избежание травм, не допускается поворачивать крышку радиатора расширительного бачка даже на небольшой угол. Не отво-рачивайте крышку расширительного бачка, когда компоненты системы охлаждения, включая расширитель-ный бачок, имеют высокую темпе-ратуру. Прежде чем отворачивать крышку расширительного бачка, дождитесь пока остынут компоненты системы охлаждения и расшири-

тельный бачок.

При необходимости долива охлаждаю-щей жидкости добавляйте смесь необ-ходимого состава прямо в радиатор, но перед этим убедитесь в том, что охлаж-

дающая система двигателя остыла.

Если охлаждающая жидкость не видна через стенки расширительного бачка, долейте ее, выполнив следующее:

| Уход за автомобилем | 9-21 |
| --- | --- |

Двигатель 3,6 л V6

- Найдите крышку радиатора.

См. раздел «Моторный отсек»,

стр. 9‑6.

- Для этого снимите шумозащитный кожух двигателя. «Шумозащитный кожух двигателя», стр. 9‑10.

- Накройте крышку радиатора плот-ной тканью, медленно поверните ее против часовой стрелки и снимите.

9-22  Уход за автомобилем

- Если жидкости в расширительном бачке не видно или ее уровень находится ниже нормы, медленно долейте смесь жидкости DEX-COOL и чистой воды в пропорции 50/50.

Если уровень охлаждающей жид-кости падает, подождите 30 секунд, пока жидкость осядет, и продолжай-те долив.

Не проливайте жидкость на ремни привода вспомогательного оборудо-вания двигателя.

Но если вы все же пролили жид-кость, промойте ремень чистой водой.

- Запустите двигатель.

- В режиме холостого хода работы двигателя продолжайте доливать

жидкость через заливное отверстие радиатора до тех пор, пока он не заполнится.

Если уровень охлаждающей жид-кости падает, подождите 30 секунд, пока уровень жидкости установится, и продолжайте долив.

- После долива жидкости установите крышку радиатора на место и по-верните ее по часовой стрелке.

- Не заглушая двигатель, увеличьте обороты двигателя до 2 500 об/мин

на 30–40 секунд.

- Заглушите двигатель.

10. Повторите шаги 2–7, затем заглуши-те двигатель.

- Дайте двигателю остыть в течение 45 минут. Долейте жидкость в ра-диатор и установите крышку.

12. Установите шумозащитный кожух двигателя. «Шумозащитный кожух двигателя», стр. 9‑10.

13. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке охлаждающей жидкости и доливайте жидкость до тех пор, пока ее уровень не достиг-нет верхней метки на измеритель-ном щупе.

Двигатель 6,2 л V8

- Найдите крышку радиатора.

См. раздел «Моторный отсек»,

стр. 9‑6.

- Накройте крышку радиатора плот-ной тканью, медленно поверните ее против часовой стрелки и снимите.

- Если жидкости в расширительном бачке не видно или ее уровень находится ниже нормы, медленно долейте смесь жидкости DEX-COOL и чистой воды в пропорции 50/50.

Если уровень охлаждающей жид-кости падает, подождите 30 секунд, пока уровень жидкости установится, и продолжайте долив.

Не проливайте жидкость на ремни

привода вспомогательного оборудо-вания двигателя.

Но если вы все же пролили жид-кость, промойте ремень чистой водой.

- Запустите двигатель.

- В режиме холостого хода работы двигателя продолжайте доливать жидкость через заливное отверстие радиатора до тех пор, пока он не заполнится.

Если уровень охлаждающей жид-кости падает, подождите 30 секунд,

пока уровень жидкости установится, и продолжайте долив.

- После долива жидкости установите крышку радиатора на место и по-верните ее по часовой стрелке.

- Заглушите двигатель.

| Уход за автомобилем | 9-23 |
| --- | --- |

- Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке охлаждающей жидкости и доливайте жидкость до тех пор, пока ее уровень не достиг-нет верхней метки на измеритель-ном щупе.

Важно: Неплотно затянутая крыш - ка расширительного бачка может привести к утечке охлаждающей жидкости и повреждению компо-нентов двигателя. Убедитесь в том, что крышка установлена правильно и плотно затянута.

9-24  Уход за автомобилем

Перегрев двигателя

При перегреве двигателя данного авто-мобиля выдается несколько предупре-ждений.

На комбинации приборов расположен указатель температуры охлаждающей жидкости. См. «Указатель темпе‑ ратуры охлаждающей жидкости»,

стр. 4‑13.

Если при появлении данных предупре-ждений вы приняли решение не от-крывать капот, немедленно обратитесь за помощью на сервисную станцию. За более подробной информацией об-ратитесь к авторизованному дилеру.

Приняв решение открыть капот, убедись в том, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной площадке.

Затем проверьте, работают ли венти-ляторы системы охлаждения двига-теля. Если двигатель перегревается, работают оба вентилятора. Если они не работают, заглушите двигатель и об-ратитесь в авторизованный сервисный

центр.

Важно: На повреждения двигателя, связанные с недостатком охлаждаю-щей жидкости, гарантия производи-теля не распространяется.

Важно: Возгорание двигателя, работающего без охлаждающей жидкости, может привести к серьез-ным повреждениям автомобиля. В подобных случаях стоимость дорогостоящего ремонта в рамках

гарантийного обслуживания компен-сироваться не будет.

Если из моторного отсека выходит пар

ВНИМАНИЕ

Пар, выходящий из системы охлаж-дения перегретого двигателя, может привести к серьезным ожогам, даже если только начать поднимать капот. Стойте на безопасном расстоянии от двигателя, если вы видите пар или слышите звук пара, выходящего из системы охлаждения двигателя. За-глушите двигатель, отойдите от авто-мобиля и подождите, пока двигатель не остынет. Не поднимайте капот до тех пор, пока не исчезнут признаки выхода пара и шипение.

Продолжение движения на автомо-биле с перегревшимся двигателем может привести к его возгоранию. В результате можно получить се-рьезные ожоги. Заглушите двигатель и отойдите от автомобиля на время, пока двигатель не остынет.

Если признаки выхода пара отсутствуют

Если предупреждение о перегреве двигателя не сопровождается призна-ками выхода пара из системы охлаж-

дения двигателя, неисправность может оказаться не слишком серьезной.

В некоторых случаях двигатель может перегреваться несильно:

- При движении на затяжном подъеме в жаркую погоду.

- При остановке после движения с высокой скоростью.

- В результате длительной работы на режиме холостого хода.

- При буксировке прицепа.

Если вы получили предупреждение о перегреве двигателя, но при этом

нет никаких признаков выхода пара из системы охлаждения двигателя:

- Выключите систему кондициониро-вания.

- Включите отопитель в режиме максимальной температуры и мак-

симальной скорости вращения вентилятора. При необходимости откройте окна.

- Во время остановок при движении в транспортных пробках, переводите

рычаг селектора автоматической коробки передач в положение «N» (Нейтраль) и дайте двигателю по-работать в режиме холостого хода.

Остановите автомобиль в безопасном

месте и переведите рычаг селектора

автоматической коробки передач в положение «P» (Парковка) или «N» (Нейтраль) и дайте двигателю пора-ботать в режиме холостого хода.

Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости вышла из зоны, соответствующей перегреву дви-гателя, или исчезло предупреждение о том, что двигатель перегрелся, можно продолжить движение. Продолжайте движение с небольшой скоростью в те-чение 10 минут. Соблюдайте безопас-ную дистанцию. Если предупреждение о перегреве двигателя больше не

появляется, продолжайте движение с нормальной скоростью.

Если предупреждение о перегреве двигателя появилось снова, как можно скорее остановите автомобиль.

Если признаки выхода пара отсутству-

ют, дайте двигателю поработать в режи-ме холостого хода в течение трех минут. Если предупреждение о перегреве дви-гателя не исчезает, заглушите двигатель

и подождите, пока он не охладится.

| Уход за автомобилем | 9-25 |
| --- | --- |

Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления

Бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления расположен под шумозащитным кожухом двигателя, ближе к передней части автомобиля, со стороны водителя. См. раздел «Мотор‑ ный отсек», стр. 9‑6.

Периодичность проверки уровня рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления

Уровень рабочей жидкости гидроуси-лителя рулевого управления обычно регулярной проверки не требует, если только нет оснований подозревать наличие утечки в системе или при наличии необычного шума. Сниже-ние уровня рабочей жидкости может означать, что в гидроприводе данной

системы могут быть неисправности. Доставьте автомобиль в авторизован-

9-26  Уход за автомобилем

ный сервисный центр для проверки и/ или ремонта.

Проверка уровня рабочей жид-кости гидроусилителя рулевого управления

Важно: Попадание даже очень не-значительного количества загряз-нений в гидропривод гидроусили-теля рулевого управления может привести к возникновению серьез-ных неисправностей и появлению признаков ненормальной работы рулевого управления. Не допускайте попадания загрязнений в рабочую жидкость, на крышку бачка жидко-сти гидроусилителя или щуп.

Уровень рабочей жидкости гидроусили-теля рулевого управления необходимо применять после по меньшей мере 20 минут эксплуатации автомобиля, когда жидкость нагрета.

Для проверки уровня рабочей жидко-сти гидроусилителя рулевого управле-ния выполните следующее:

- Выключите зажигание и дождитесь, пока остынет двигатель.

- Снимите шумозащитный кожух дви-

гателя. См. «Шумозащитный кожух двигателя», стр. 9‑10.

- Протрите крышку и верхнюю часть бачка рабочей жидкости гидроуси-лителя.

- Поверните крышку против часовой стрелки и потяните ее вверх.

- Вытрите измерительный щуп чистой тканью.

- Установите крышку на место и плот-но затяните ее.

- Снова снимите крышку и проверьте уровень рабочей жидкости по мет-кам на щупе.

Когда двигатель прогрет, уровень рабочей жидкости должен находить-ся на метке MAX. Когда двигатель не прогрет, уровень рабочей жидкости должен находиться между метками MIN и MAX на измерительном щупе.

Тип рабочей жидкости

Информация о типе рекомендуемой рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления приведена в раз-

деле «Рекомендованные жидкости и смазочные материалы», стр. 10‑10.

Используйте рабочую жидкость только рекомендуемого типа.

Жидкость омывателей стекол

Тип жидкости

При необходимости долива жидкости омывателей, прежде чем доливать жидкость, ознакомьтесь с соответ-ствующими указаниями, приведенными в данном Руководстве. Если автомо-биль используется в зоне температуры ниже нуля градусов Цельсия, ис-пользуйте незамерзающую жидкость, которая способна не замерзать при соответствующей температуре.

Долив жидкости омывателей

Откройте крышку с соответствующим

символом. Долейте жидкость омывате-лей так, чтобы был заполнен весь ба-

чок. См. «Моторный отсек», стр. 9‑6.

Важно:

- При использовании концентри-рованной жидкости омывателей при добавлении воды следуйте инструкциям производителя жид-кости.

- Не добавляйте воду в готовую к использованию жидкость

омывателей. В противном случае смесь может замерзнуть, что приведет к повреждению бачка и других элементов омывателей стекол. Вода не обладает такими моющими свойствами, как специ-альные жидкости для омывате-лей стекол.

- В холодную погоду бачок жидко-сти омывателей следует запол-нять только на 3/4. Это позволит жидкости расширяться в случае замерзания, что предотвратит возможные повреждения бачка омывателей.

- Не заливайте в бачок омывателей стекол охлаждающую жидкость. Использование охлаждающей жидкости может привести к по-вреждению элементов омывате-лей и лакокрасочного покрытия кузова.

| Уход за автомобилем | 9-27 |
| --- | --- |

Тормозная система

Данный автомобиль оборудован дис-ковыми тормозными механизмами всех колес. Тормозные колодки снабжены сигнализаторами предельного износа, которые издают звук высокой частоты, когда изнашиваются фрикционные накладки и требуется замена колодок. Этот звук может появляться или ис-чезать во время движения автомобиля, за исключением того случая, когда нажимается педаль тормоза.

ВНИМАНИЕ

Наличие резкого звука, раздаю-щегося при торможении, означает, что скоро эффективность работы тормозной системы автомобиля сни-зится. Это может привести к аварии. При наличии такого звука как можно скорее замените тормозные колодки.

Важно: Продолжение эксплуатации автомобиля с изношенными тормоз-ными колодками может привести к необходимости дорогостоящего ремонта тормозной системы.

9-28  Уход за автомобилем

Некоторые условия эксплуатации или погодные условия могут вызывать скрип в дисковых тормозных механиз-мах при первом легком нажатии педа-ли тормоза. Это не является признаком неисправности.

Причиной пульсации при торможении могут стать ненадежно затянутые ко-лесные гайки. При перестановке колес проверьте, не изношены ли тормозные колодки, надежно ли затянуты колесные гайки, и затяните их в соответствующей последовательности и соответствую-щим моментом затяжки, указанными в подразделе «Заправочные емкости и спецификации», стр. 11‑2.

Тормозные колодки необходимо заме-нять одновременно в обоих тормозных механизмах одной оси.

Свободный ход педали тормоза

Если педаль тормоза не возвраща-ется в исходное положение или если внезапно увеличился свободный ход педали, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Это может указывать

на необходимость технического обслу-живания тормозной системы.

Регулировка зазоров в тормоз-ных механизмах

Автоматическая корректировка за-зора между тормозными колодками и тормозными дисками происходит при

каждом нажатии педали тормоза.

Замена компонентов тормозной системы

Данный автомобиль оборудован тор-мозной системой сложной конструкции. Для эффективной работы тормозной системы должны использоваться высококачественные компоненты. Ав-томобиль был разработан и протести-рован с использованием компонентов тормозной системы высокого качества. При замене компонентов тормозной системы используйте только запасные

части рекомендуемого типа. В против-ном случае эффективность действия тормозной системы будет снижена.

Например, установка неподходящих тормозных колодок в худшем случае может повлиять на баланс между тормозными свойствами передних

и задних тормозных механизмов. При установке неподходящих запасных ча-стей может снизиться эффективность тормозной системы.

Тормозная жидкость

Бачок тормозной жидкости/рабочей жидкости гидропривода выключе-ния сцепления заполнен тормозной жидкостью типа DOT 3, как указано на крышке бачка. Более подробная информация о расположении бачка тормозной жидкости приведена в раз-

деле «Моторный отсек», стр. 9‑6.

Есть две причины, по которым уровень тормозной жидкости в бачке может снижаться:

- Уровень тормозной жидкости умень-шается по мере естественного изно-са фрикционных накладок тормоз-ных колодок. При замене тормозных колодок новыми уровень тормозной жидкости в бачке повышается.

- Уровень тормозной жидкости может

уменьшиться из-за утечки. При обнаружении утечки отремонтируйте тормозную систему/гидропривод выключения сцепления, иначе

| с течением времени эффективность |  |  | При низком уровне тормозной жидкости/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| торможения/выключения сцепления |  |  | жидкости гидропривода выключения сце- |  |
| будет резко снижена. |  |  | пления загорается контрольная лампа |  |
| Не доливайте тормозную жидкость/ |  |  | тормозной системы. См. «Контрольная |  |
|  |  |  | лампа тормозной системы», стр. 4‑21. |  |
| жидкость гидропривода выключения |  |  |  |  |
| сцепления до краев бачка. Долив жид- |  |  | Тип тормозной жидкости |  |
| кости не устранит причины утечки. Если |  |  |  |  |
|  |  |  | Используйте только свежую жидкость |  |
| вы доливаете тормозную жидкость |  |  |  |  |
| в связи с износом тормозных колодок, |  |  | типа DOT 3 из упаковки, которая рас- |  |
|  |  |  | печатывается непосредственно перед |  |
| то после замены тормозных колодок |  |  |  |  |
|  |  |  | употреблением. См. «Рекомендованные |  |
| в бачке образуется избыток тормозной |  |  |  |  |
|  |  |  | жидкости и смазочные материалы», |  |
| жидкости. Доливать тормозную жид- |  |  |  |  |
|  |  |  | стр. 10‑10. |  |
| кость или удалять ее избыток для при- |  |  |  |  |
|  |  |  | Очистите бачок тормозной жидкости/ |  |
| ведения уровня к норме можно только |  |  |  |  |
| после окончания работ по ремонту или |  |  | жидкости гидропривода выключения |  |
| обслуживанию тормозной системы/ги- |  |  | сцепления и крышку бачка, прежде чем |  |
| дропривода выключения сцепления. |  |  | снимать крышку. Это предотвратит по- |  |
|  |  |  |  | падание в бачок грязи. |  |
| ВНИМАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВНИМАНИЕ |  |
| При избытке тормозной жидкости, она |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При использовании тормозной |  |
| может попасть на двигатель и, если он |  |  |  |  |  |
| достаточно горячий, воспламениться. |  |  |  | жидкости/жидкости гидропривода |  |
|  |  |  |  | выключения сцепления нерекомен- |  |
| При этом существует риск получения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дуемого типа тормозная система ва- |  |
| серьезных травм, кроме того, может |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шего автомобиля может функциони- |  |
| быть серьезно поврежден автомобиль. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ровать некорректно. Это может стать |  |
| Доливайте тормозную жидкость только |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | причиной дорожно-транспортного |  |
| после окончания работ по обслужива- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | происшествия. Всегда используйте |  |
| нию тормозной системы/гидропривода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | только тормозную жидкость/жид- |  |
| выключения сцепления. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кость гидропривода выключения |  |
|  |  |  |  | сцепления рекомендуемого типа. |  |

| Уход за автомобилем | 9-29 |
| --- | --- |

Важно:

- Использование тормозной жид-кости/жидкости гидропривода выключения сцепления нереко-мендуемого типа может привести к возникновению серьезной неис-правности в тормозной системе. Например, попадание всего нескольких капель минерально-го масла, такого как моторное, в тормозную систему может

привести к серьезным нарушени-ям в работе тормозной системы и необходимости замены не-которых деталей. Не позволяйте кому-либо заливать тормозную жидкость нерекомендуемого типа и не делайте этого сами.

- Не проливайте тормозную жид-кость на лакокрасочное покрытие автомобиля, поскольку это может привести к его повреждению. Обращайтесь с тормозной жид-костью с особой осторожностью и не проливайте ее. Если это все же случилось, немедленно смой-те тормозную жидкость водой.

9-30  Уход за автомобилем

Аккумуляторная батарея

При необходимости замены аккумуля-торной батареи убедитесь в том, что вы приобретаете батарею с тем же обозначением, которое приведено на этикетке оригинальной аккумуляторной батареи. Более подробная информа-ция о расположении аккумуляторной батареи приведена в подразделе

«Моторный отсек», стр. 9‑6.

ВНИМАНИЕ

Запрещается пользоваться спичка-ми или открытым пламенем вблизи аккумуляторной батареи. Если вам не хватает света, пользуйтесь фонари-ком или переносной лампой.

Запрещается курить вблизи аккумуляторной батареи.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

При работе вблизи аккумуляторной батареи защищайте глаза специ-альными очками.

Не разрешайте детям приближаться к аккумуляторным батареям авто-мобиля.

ВНИМАНИЕ

Аккумуляторные батареи содержат кислоту, которая может вызывать ожоги, и выделяет взрывоопасный газ. Если проявить небрежность, вы можете получить серьезные травмы.

При обслуживании аккумуляторной батареи выполняйте следующие указания.

Аккумуляторные батареи, их клеммы и относящееся к ним электрообору-дование содержат свинец и соеди-нения свинца, попадание которых в организм человека может приводить

к возникновению онкологических заболеваний и расстройствам ре-продуктивных функций. Тщательно мойте руки после работы.

Хранение автомобиля

При больших перерывах в использо-вании автомобиля: Для того чтобы избежать разряда аккумуляторной батареи, отсоедините черный провод

от «отрицательной» (-) клеммы аккуму-ляторной батареи.

При длительном хранении: Для того чтобы избежать разряда аккумулятор-ной батареи, отсоедините черный про-вод от «отрицательной» (-) клеммы или используйте зарядное устройство.

Проверка системы блоки-ровки пуска двигателя

ВНИМАНИЕ

Во время проверки автомобиль мо-жет внезапно тронуться с места. Это может привести к получению травм.

- Перед началом проверки убедитесь в том, что вокруг автомобиля до-

статочно свободного места.

- Установите автомобиль на стояноч-ный тормоз и нажмите педаль тор-

моза. См. «Стояночная тормозная

система», стр. 8‑34.

Не используйте педаль акселера-тора и будьте готовы к тому, чтобы, если двигатель запустится, немед-ленно заглушить его.

- Если автомобиль оборудован автома-

тической коробкой передач, попробуй-те запустить двигатель, поочередно

устанавливая рычаг селектора в раз-ные положения. Двигатель должен запускаться только тогда, когда рычаг

селектора находится в положении «P» (Парковка) или «N» (Нейтраль). Если

двигатель запускается при любом другом положении рычага селектора, обратитесь в сервисный центр авто-

ризованного дилера.

Если автомобиль оборудован меха-нической коробкой передач, устано-

вите рычаг переключения передач

  - нейтральное положение, нажмите педаль сцепления на половину ее хода и попробуйте запустить двига-тель. Двигатель должен запускаться только при полностью нажатой педали сцепления. Если двигатель запускается при неполностью нажа-той педали сцепления, обратитесь

  - авторизованный сервисный центр.

Проверка системы блокировки рычага селектора автоматической коробки передач

ВНИМАНИЕ

Во время проверки автомобиль может внезапно тронуться с места. Это может привести к получению травм.

- Перед началом проверки убеди-тесь в том, что вокруг автомобиля достаточно свободного места. Его необходимо установить на ровной горизонтальной поверхности.

- Установите автомобиль на стоя-ночный тормоз. См. «Стояночная тормозная система», стр. 8‑34.

Будьте готовы к тому, чтобы, если автомобиль начнет движение, не-медленно нажать педаль тормоза.

| Уход за автомобилем | 9-31 |
| --- | --- |

- Заглушите двигатель и включите зажигание, но не выполняйте за-пуск двигателя. Отпустив педаль тормоза, попробуйте переместить рычаг селектора из положения «P»

(Парковка) в любое другое. Если

рычаг селектора перемещается, обратитесь в сервисный центр авто-ризованного дилера.

Проверка системы блоки-ровки ключа зажигания

Установите автомобиль на стояночный тормоз и попробуйте установить ключ зажигания в положение LOCK/OFF, поочередно перемещая рычаг селекто-ра во все положения.

- Ключ зажигания возможно устано-вить в положение LOCK/OFF только тогда, когда рычаг селектора нахо-дится в положении «P» (Парковка).

- Ключ зажигания должен извлекать-ся только при положении LOCK/OFF ключа зажигания.

При необходимости обратитесь в сер-висный центр авторизованного дилера.

9-32  Уход за автомобилем

Проверка стояночного тор-моза и стопорной защелки автоматической коробки передач (положение «P» (Парковка))

ВНИМАНИЕ

Во время выполнения данной про-верки автомобиль может внезапно тронуться с места. При этом можно получить травму, могут быть повреж-дены автомобиль и имущество тре-тьих лиц. На случай если автомобиль начнет самопроизвольное движение, убедитесь в том, что перед ним есть свободное пространство. Если авто-

мобиль начнет движение, немедлен-но нажмите педаль тормоза.

Установите автомобиль на относи-тельно крутом уклоне по направлению склона. Не отпуская педаль тормоза, установите автомобиль на стояночный тормоз.

- Для проверки стояночного тормоза выполните следующее: Установите рычаг селектора коробки передач

в положение «N» (Нейтраль) и, не выключая зажигания, медленно

уменьшайте усилие, прикладывае-мое к педали тормоза рабочей тор-мозной системы. Выполняйте это до тех пор, пока автомобиль не начнет удерживаться только стояночным

тормозом.

- Для проверки стопорной защелки автоматической коробки передач (положение «P» (Парковка)): Пере-ведите рычаг селектора автомати-ческой коробки передач в положе-ние «P» (Парковка), не заглушая двигатель. Затем отпустите педаль тормоза и снимите автомобиль со стояночного тормоза.

При необходимости обратитесь в сер-висный центр авторизованного дилера.

Замена щеток очистителей стекол

Щетки очистителей стекол следует ре-гулярно проверять на наличие следов износа и растрескивания резиновых скребков. Для получения подробной информации см. раздел «Плановое

техническое обслуживание», стр. 10‑3.

Могут использоваться щетки очистите-лей с различной конструкцией, поэтому

способы их замены могут также отли-

чаться. Информация об определении типа и размера щетки приведена в раз-

деле «Запасные части», стр. 10‑12.

Для замены щеток:

- Отведите щетку очистителя от стекла.

- Потяните защелку, расположенную по центру щетки, в месте крепления рычага очистителя.

- Затем потяните щетку очистителя стекла вниз так, чтобы снять его

с J-образного конца рычага очисти-теля ветрового стекла.

- Снимите щетку.

Не допускайте соприкосновения ры-чагов со стеклами при снятых щет-ках, поскольку это может привести к повреждению стекол. Стоимость ремонта возможных повреждений гарантией производителя покры-ваться не будет. Не допускайте со-прикосновения рычагов очистителя с ветровым стеклом.

- Для установки щетки выполните шаги 1–3 в последовательности, об-ратной последовательности снятия.

Замена ветрового стекла

Если автомобиль оборудован проекци-онным дисплеем, при необходимости замены ветрового стекла заменяйте

его стеклом, предназначенным для автомобилей с проекционным диспле-ем. В противном случае изображение на проекционном дисплее может быть нерезким.

Замена ламп

Информация о типах ламп приведена в подразделе «Замена ламп», стр. 9‑38.

При отсутствии описания какой-либо

из процедур по замене ламп в данном Руководстве обращайтесь в сервисный центр официального дилера.

Галогенные лампы

ВНИМАНИЕ

Внутри галогенных ламп находится газ под высоким давлением и, если их уронить или оцарапать, они могут взорваться. Вы или другие люди могут получить увечья. Ознакомьтесь с инструкциями,

изложенными на упаковке лампы, и следуйте им.

| Уход за автомобилем | 9-33 |
| --- | --- |

Ксеноновые лампы

ВНИМАНИЕ

Ксеноновые лампы ближнего света

работают при очень высоком на-пряжении. При попытке технического обслуживания компонентов данной системы вы можете получить серьез-ные травмы. Предоставьте выполне-ние данных операций сотрудникам авторизованного сервисного центра или квалифицированным механикам.

После замены ксеноновой лампы конфигурация светового пучка может незначительно измениться. Это не является признаком неисправности.

9-34  Уход за автомобилем

Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (базовая комплектация)

В блок-фару автомобиля базовой комплектации входят галогенная лампа и лампа указателя поворота/габарит-ных огней.

Для замены одной из ламп выполните следующее:

- Поднимите капот. См. «Капот»,

стр. 9‑4.

- Нажмите на выступы, расположен-ные по бокам патрубка, и затем переместите патрубок по направле-нию назад, в корпус воздухоочисти-теля/воздушного фильтра.

    - Лампа габаритного огня/указате-ля поворота.

    - Место расположения галогенной лампы.

- Отсоедините жгут проводов и по-верните патрон лампы против

часовой стрелки, чтобы снять его

  - блок-фары.

- Потяните неисправную лампу прямо на себя.

- Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон в блок-фару,

повернув патрон по часовой стрелке.

| Уход за автомобилем | 9-35 |
| --- | --- |

- Присоедините электрический разъ-ем.

- Извлеките патрубок из корпуса воздухоочистителя/воздушного фильтра, чтобы патрубок зафикси-ровался в исходном положении.

Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (более высокие уровни комплектации)

В блок-фару автомобилей более высокого уровня комплектации входят ксеноновая лампа и лампа указателя поворота. В такой блок-фаре есть так-

же лампа переднего габаритного огня.

См. «Ксеноновые лампы», стр. 9‑33.

Для замены ламп указателей пово-ротов:

- Поднимите капот. См. «Капот»,

стр. 9‑4.

- Нажмите на выступы, расположен-

ные по бокам патрубка, и затем переместите патрубок по направле-нию назад, в корпус воздухоочисти-теля/воздушного фильтра.

- Отсоедините жгут проводов и по-верните патрон лампы против часовой стрелки, чтобы снять его с блок-фары.

9-36  Уход за автомобилем

- Потяните неисправную лампу прямо на себя.

- Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон в блок-фару, по-

вернув патрон по часовой стрелке.

- Присоедините электрический разъем.

- Извлеките патрубок из корпуса воздухоочистителя/воздушного фильтра, чтобы патрубок зафикси-ровался в исходном положении.

Система дневных ходо-вых огней (DRL)

Автомобили высоких уровней ком-плектации могут быть оборудованы системой дневных ходовых огней, рас-

положенными на переднем бампере.

Для замены одной из ламп выполните следующее:

- Найдите лампу в сборе под перед-ним бампером.

- Отсоедините электрический разъем от лампы в сборе и снимите ее.

- Вставьте новую лампу в сборе и за-крепите ее.

- Подсоедините электрический разъ-ем к лампе в сборе.

Дневными ходовыми огнями автомо-

билей базовой комплектации является ближний свет галогенной фары. При необходимости замены одной из этих ламп см. «Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (Базовая комплектация)», стр. 9‑34 или «Фары, лампы передних указателей поворотов и габаритные огни (Более высокие уровни комплек‑ тации)», стр. 9‑35.

Лампы противотуманных фар

Автомобили высоких уровней ком-плектации могут быть оборудованы противотуманными фарами, располо-

женными на переднем бампере.

Для замены одной из ламп выполните следующее:

- Найдите лампу в сборе под перед-ним бампером.

- Отсоедините электрический разъем от лампы в сборе и снимите ее.

- Вставьте новую лампу в сборе и за-крепите ее.

- Подсоедините электрический разъ-ем к лампе в сборе.

Автомобили высокого уровня комплек-

тации противотуманными фарами не оборудуются.

Лампы габаритных огней, задних указателей пово-ротов и стоп-сигналов

Для замены ламп габаритных огней, задних указателей поворотов и стоп-сигналов:

- Откройте багажное отделение.

См. «Багажное отделение»,

стр. 1‑8.

| Уход за автомобилем | 9-37 |
| --- | --- |

- Для получения доступа к разъемам патрона лампы освободите фикса-торы панели.

- Поверните патрон лампы против часовой стрелки и снимите его.

- Потяните неисправную лампу прямо

на себя.

- Вставляйте новую лампу в патрон до характерного щелчка.

- Поверните патрон лампы по часо-вой стрелке.

9-38  Уход за автомобилем

Фонари освещения регистрационного знака

Для замены одной из ламп выполните следующее:

- Отсоедините фонарь освещения регистрационного знака от заднего бампера.

- Потяните фонарь освещения регистрационного знака вниз через проем в бампере.

- Поверните патрон лампы против часовой стрелки и извлеките лампу

из патрона.

- Установите новую лампу.

- Вставьте новую лампу в патрон и поверните его по часовой стрелке.

- Установите фонарь освещения регистрационного знака. Для этого поднимайте его через проем в бам-пере до характерного щелчка.

Замена ламп

| Наружные | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
| световые приборы | лампы |  |
| Дневные ходовые |  |  |
| огни (высокие уровни | SH28W |  |
| комплектации) |  |  |
| Противотуманные | PS24W |  |
| фары |  |  |
| Передние |  |  |
| габаритные огни/ | 3457NAK |  |
| указатели поворота |  |  |
| Галогенная лампа | H13 |  |
| фары |  |  |
| Фонари освещения |  |  |
| регистрационного | W5W |  |
| знака |  |  |
| Задние указатели |  |  |
| поворота и | 3157K |  |
| габаритные огни |  |  |

Для замены ламп, не включенных в данный перечень, обратитесь в автори-зованный сервисный центр.

Система

электрооборудования

Перегрузка системы электрооборудования

Система электрооборудования данного автомобиля оснащена предохранителя-

ми и автоматами защиты электрических

цепей от перегрузки.

При перегрузке электрической цепи авто-мат защиты размыкается и замыкается,

защищая цепь до тех пор, пока величина

электрической нагрузки не снизится до нормального уровня или пока не будет устранена неисправность. Это позволяет

значительно снизить вероятность пере-

грузки электрической цепи и возникнове-ния пожара, вызванного неисправностя-

ми системы электрооборудования.

Предохранители и автоматы защиты цепей защищают электрические потре-бители автомобиля.

Замените перегоревший предохра-нитель новым, который имеет те же размеры и рассчитан на ту же номи-

нальную величину тока.

Если во время поездки возникла не-исправность и необходимо заменить предохранитель, используйте другой

предохранитель, рассчитанный на ту же

|  |  |  |  | Уход за автомобилем | 9-39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номинальную величину тока. Выберите |  | плотного снега и льда, эту неисправ- |  | панели», стр. 9‑42 и«Блок предохраните‑ |  |
| устройство, без которого можно продол- |  | ность необходимо устранить. |  | лей в багажном отделении», стр. 9‑44. |  |
| жать движение, и используйте соответ- |  |  |  |  |  |  |
| ствующий предохранитель. |  | Предохранители и автома- |  | Блок предохранителей, |  |
| Жгуты проводов фар |  |  |  |  |  |
|  |  | ты защиты цепей |  | расположенный в мотор- |  |
| Перегрузка электрической цепи может |  |  |  |  |  |
|  |  | Электрические цепи данного автомоби- |  | ном отсеке |  |  |
| привести к самопроизвольному вклю- |  |  |  |  |  |  |
| чению и выключению фар, а в некото- |  | ля защищены от короткого замыкания с |  |  |  |  |
|  |  | помощью предохранителей, автоматов |  |  |  |  |
| рых случаях они не будут включаться |  |  |  |  |  |  |
|  |  | защиты цепи и плавких вставок. Это по- |  |  |  |  |
| вообще. Если фары самопроизвольно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зволяет значительно снизить вероятность |  |  |  |  |
| включаются и выключаются или не вклю- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возникновения повреждений, вызываемых |  |  |  |  |
| чаются вообще, то при первой возможно- |  | неисправностями электрооборудования. |  |  |  |  |
| сти необходимо проверить исправность |  | Внимательно осмотрите серебристую |  |  |  |  |
| соответствующих электрических цепей. |  |  |  |  |  |  |
| Очиститель ветрового стекла |  | полоску, находящуюся внутри предо- |  |  |  |  |
|  |  | хранителя. Если полоска разрушена |  |  |  |  |
| Если электродвигатель очистителя |  | или расплавилась, предохранитель |  |  |  |  |
| стекла перегревается из-за наличия |  | необходимо заменить. Убедитесь в том, |  |  |  |  |
| большого количества снега или льда, |  | что новый предохранитель имеет те же |  |  |  |  |
| очиститель прекращает работать до тех |  | размеры и рассчитан на ту же номиналь- |  |  |  |  |
| пор, пока электродвигатель не охладит- |  | ную величину тока, что и неисправный. |  | Для снятия крышки блока предохрани- |  |
| ся, а затем начинает работать снова. |  | При необходимости предохранитель |  |  |  |
|  |  |  |  | телей нажмите на фиксатор, располо- |  |
| Хотя электрическая цепь и защищена |  | с той же номинальной величиной тока |  |  |  |
|  |  |  |  | женный на передней части крышке, |  |
| от перегрузки, перегрузка из-за наличия |  | можно временно взять из другого |  |  |  |
|  |  |  |  | и поднимите его вверх. |  |  |
| большого количества снега или льда |  | гнезда. При первой же возможности |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Важно: Не допускайте попадания |  |
| может вызвать повреждение рычажного |  | замените предохранитель новым. |  |  |  |
| механизма стеклоочистителя. Перед |  | Для определения и проверки плавких |  | жидкостей на компоненты системы |  |
| включением стеклоочистителя очищайте |  |  |  | электрооборудования автомобиля, |  |
|  |  | предохранителей, автоматов защиты |  |  |  |
| рычаги и щетки ото льда и плотного снега. |  | электрических цепей и реле, см. «Блок |  | это может привести к их поврежде- |  |
| Если перегрузка электрической цепи |  | предохранителей, расположенный в мо‑ |  | нию. Всегда закрывайте компоненты |  |
| вызвана неисправностью системы |  | торном отсеке», стр. 9‑39, «Блок предо‑ |  | системы электрооборудования авто- |  |
| электрооборудования, а не наличием |  | хранителей, расположенный в приборной |  | мобиля крышками. |  |  |

9-40  Уход за автомобилем

Блок предохранителей, расположенный в моторном отсеке

Данный автомобиль может быть не обо-рудован всеми указанными ниже предо-хранителями, реле и электроприборами.

| Предохра- |  |  |
| --- | --- | --- |
| нители | Применение |  |
| (блок J) |  |  |
| 6 | Стеклоочиститель |  |
| 12 | Стартер |  |
|  | Вакуумный насос |  |
| 22 | усилителя тормозной |  |
|  | системы |  |
| 25 | Электрические стекло- |  |
|  | подъемники задних окон |  |
|  | Электрические |  |
| 26 | стеклоподъемники |  |
|  | передних окон |  |
| 27 | Электрообогреватель |  |
|  | заднего стекла |  |
|  | Вентилятор системы |  |
| 41 | охлаждения – режим |  |
|  | высокой скорости |  |
| 43 | Насос антиблокировоч- |  |
|  | ной системы |  |
|  | Вентилятор системы |  |
| 44 | охлаждения – режим |  |
|  | низкой скорости |  |

Мини-пре-дохрани- Применение

тели

- Компрессор

кондиционера

- Блок управления коробкой передач

- Блок управления двигателем

Датчик кислорода,

- установленный перед нейтрализатором ОГ*

|  | Датчик кислорода, |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | установленный за |  |
|  | нейтрализатором ОГ |  |
| 9 | Топл. форсунки (четные) |  |
| 10 | Топл. форсунки |  |
|  | (нечетные) |  |
| 11 | Реле вентилятора |  |
|  | системы охлаждения |  |
| 14 | Расходомер воздуха/ |  |
|  | упр-е системами шасси |  |
| 15 | Зажигание |  |
| 16 | Зажигание/Пуск двига- |  |
|  | теля, приборная панель |  |

| Уход за автомобилем | 9-41 |
| --- | --- |

Мини-пре-дохрани- Применение

тели

- Блок датчиков диагностики

- Зажигание/Пуск двигателя, кузов

- Блок управления короб-кой передач/Зажигание

- Блок управления двигателем/Зажигание

- Наружное зеркало заднего вида

- Соленоид системы продувки адсорбера

- Блок управления системами кузова - 6

- Вентиляционный люк в крыше

- Передние сиденья с электрообогревом

- Насос омывателя ветрового стекла

- Клапаны

гидромодулятора ABS

*ОГ – отработанных (выхлопных) газов

9-42  Уход за автомобилем

| Мини-пре- |  |  |
| --- | --- | --- |
| дохрани- | Применение |  |
| тели |  |  |
| 46 | Ксеноновая фара – |  |
|  | передняя левая |  |
| 47 | Ксеноновая фара – |  |
|  | передняя правая |  |
| 50 | Противотуманные |  |
|  | фары |  |
| 51 | Звуковой сигнал |  |
| 52 | Запасной |  |
| 55 | Лампа дальнего |  |
|  | света – правая |  |
| 56 | Лампа дальнего |  |
|  | света – левая |  |
|  | Наружные зеркала |  |
| 61 | заднего вида с эл. |  |
|  | обогревателями |  |

| Мини-реле | Применение |  |
| --- | --- | --- |
| K26 | Силовой агрегат |  |
| K50 | Зажигание/Пуск |  |
|  | двигателя |  |

Мини-реле    Применение

K55	Электрообогреватель

заднего стекла

Вентилятор системы K612 охлаждения - режим

высокой скорости

Управление

K614	вентилятором системы

охлаждения двигателя

Микро-реле    Применение

| K61 | Стартер |  |
| --- | --- | --- |
| K69 | Управление |  |
|  | очистителем стекла |  |
|  | Вентилятор системы |  |
| K613 | охлаждения – режим |  |
|  | низкой скорости |  |
| K617 | Компрессор |  |
|  | кондиционера |  |
| K619 | Скорость |  |
|  | стеклоочистителя |  |
| K627 | Ксеноновые фары |  |
|  | Вакуумный насос |  |
| K632 | усилителя тормозной |  |
|  | системы |  |

Блок предохранителей, расположенный в приборной панели

Блок предохранителей в приборной па-нели расположен со стороны водителя. Для доступа к предохранителям от-кройте крышку блока предохранителей.

Для установки крышки блока предо-хранителей приложите ее к месту установки и прижмите.

Блок предохранителей, расположенный в приборной панели

| Уход за автомобилем | 9-43 |  |
| --- | --- | --- |
| Предохра- | Применение |  |  |
| нители |  |  |  |
| F5 | Управление климати- |  |
|  | ческой системой |  |  |
| F6 | Блок управления |  |  |
|  | системами кузова - 2 |  |
| F8 | Аккумуляторная |  |  |
|  | батарея |  |  |
| F9 | Запасной |  |  |
| F10 | Запасной |  |  |
| F11 | Запасной |  |  |
| F12 | Запасной |  |  |
| F13 | Дисплей |  |  |
|  | Универсальный |  |  |
| F14 | телефон OnStar® с |  |  |
|  | гарнитурой Hands-Free |  |

Данный автомобиль может быть не оборудован всеми указанными ниже предохранителями, реле и электро-приборами.

Предохра- Применение нители

Выключатель F1 зажигания с

дискретной логикой

Предохра- Применение нители

F2	Диагностический разъем

F3	Подушка безопасности

F4	Комбинация приборов

|  | (при соответствующей |  |
| --- | --- | --- |
|  | комплектации) |  |
| F15 | Блок управления |  |
|  | системами кузова - 3 |  |
| F16 | Блок управления |  |
|  | системами кузова - 4 |  |
| F17 | Электрическая розетка 1 |  |
| F18 | Электрическая розетка 2 |  |

9-44  Уход за автомобилем

| Предохра- | Применение |  |
| --- | --- | --- |
| нители |  |  |
|  | Подсветка кнопок |  |
| F19 | управления на |  |
|  | рулевом колесе |  |
| F20 | Запасной |  |
| F21 | Запасной |  |
| F22 | Запасной |  |
| F23 | Багажное отделение |  |
| F24 | Сист. определения |  |
|  | наличия пассажира |  |
| F25 | Блок управления |  |
|  | системами кузова - 1 |  |
| F27 | Блок управления |  |
|  | системами кузова - 8 |  |
|  | Обогреватель |  |
| F28 | передних сидений, |  |
|  | жалюзи вентиляции и |  |
|  | кондиционер |  |

| Предохра- | Применение |  |
| --- | --- | --- |
| нители |  |  |
| F29 | Блок управления |  |
|  | системами кузова - 5 |  |
| F30 | Блок управления |  |
|  | системами кузова - 7 |  |

| Предохра- |  |  |
| --- | --- | --- |
| нители |  |  |
| и автома- | Применение |  |
| ты защиты |  |  |
| цепей |  |  |
| CB7 | Сиденье переднего |  |
|  | пассажира |  |
| CB26 | Сиденье водителя |  |
| Обозначе- | Применение |  |
| ния реле |  |  |
|  | Режим сохранения |  |
| K10 | питания |  |
|  | дополнительного |  |
|  | электрооборудования |  |
| K609 | Багажное отделение |  |
| ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |  |

Блок предохранителей, расположенный в багажном отделении

Блок предохранителей в багажном от-делении расположен с правой стороны багажного отделения, за обивкой. Сни-мите фиксаторы сетки для крепления мелкого багажа, облицовку, и фиксато-ры панели обивки со стороны перед-него пассажира, затем снимите панель обивки.

Данный автомобиль может быть не оборудован всеми указанными ниже предохранителями, реле и электро-приборами.

Предохра- Применение нители

Универсальные передатчики/система

F1	помощи при парковке

с ультразвуковыми датчиков

| Предохра- | Применение |  |
| --- | --- | --- |
| нители |  |  |
| F2 | Усилитель |  |
| F3 | Радиоприемник |  |
| F4 | Откидной верх – 1 |  |
| F5 | Откидной верх – 2 |  |
| F6 | Запасной – 1 |  |

| Уход за автомобилем | 9-45 |  |
| --- | --- | --- |
| Предохра- | Применение |  |  |
| нители |  |  |  |
| F7 | Упр-е жесткостью |  |  |
|  | подвески |  |  |
| F8 | Упр-е потоком |  |  |
|  | отработавших газов |  |  |
| F9 | Запасной – 4 |  |  |
|  | Блок управления |  |  |
| F10 | двигателем |  |  |
|  | (аккумуляторная |  |  |
|  | батарея) |  |  |
| F11 | Система управления |  |
|  | напряжением зарядки |  |
| F12 | Блок управления |  |  |
|  | топливной системой |  |
| Обозначе- | Применение |  |  |
| ния реле |  |  |  |
| R1 | Запасной |  |  |
| R2 | Упр-е потоком |  |  |
|  | отработавших газов |  |  |

9-46  Уход за автомобилем

Колеса и шины

Шины

Каждый новый автомобиль марки GM комплектуется высококачественны-ми шинами, выпускаемыми одним из ведущих производителей шин. Более подробная информация о гарантии на шины и о техническом обслуживании приведена в Сервисной книжке. Для по-лучения дополнительной информации обращайтесь к производителю шин.

ВНИМАНИЕ

- Недостаточно внимательное отно-шение к шинам или их неправиль-ная эксплуатация могут привести к опасным последствиям.

- Перегрузка автомобиля может привести к перегреву шин. Из-за этого шины могут разрушиться, что может привести к серьез-ной аварии. См. «Ограничения нагрузки на автомобиль»,

стр. 8‑12.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- Недостаточное давление воздуха

  - шинах может быть столь же опасно, как и перегрузка авто-мобиля. Это может привести к аварии и серьезным травмам.

Регулярно проверяйте давление воздуха во всех шинах. Давление воздуха необходимо проверять

  - холодных шинах.

- Шины с повышенным давлением воздуха больше подвержены про-колам, порезам и повреждениям от ударов при переезде неровно-стей. Поддерживайте рекоменду-емое давление воздуха в шинах.

- Использование старых и из-ношенных шин на автомобиле может привести к аварии. При сильном износе протектора шины ее необходимо заменить.

- При повреждении шины от удара при переезде неровности шину необходимо заменить.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

- Использование неправильно отремонтированных шин может привести к аварии. Для ремонта, замены, установки и снятия шин следует обращаться к официаль-ному дилеру или в авторизован-ный сервисный центр по ремонту колес.

- Скорость буксования шин на скользких дорожных покрытиях, таких как снег, грязь, лед и т. д., не должна превышать 55 км/ч. В противном случае шины могут лопнуть.

Зимние шины

Устанавливайте на автомобиль зимние шины, если собираетесь эксплуати-ровать автомобиль зимой в условиях снега и льда. Всесезонные шины обе-спечивают надежное сцепление с до-рогой на большинстве типов дорожного покрытия, но они не обеспечивают такого сцепления с дорогой, покрытой снегом или льдом, как зимние шины.

Зимние шины разработаны специально для обеспечения наилучшего сцепле-ния с дорогой, покрытой снегом или льдом. Однако сцепление с сухой до-рогой при использовании зимних шин ухудшается, увеличивается дорожный шум и сокращается срок службы про-текторов. После установки зимних шин учитывайте изменения в управляемо-

сти и торможении автомобиля.

По вопросам, связанным с приоб-ретением и выбором зимних шин, обращайтесь к официальному дилеру.

См. также «Приобретение новых шин», стр. 9‑56.

При использовании зимних шин:

- Используйте шины одного бренда и с одним рисунком протектора для всех четырех колес.

- Используйте только радиальные шины, имеющие такую же размер-ность, нагрузочные характеристики и индекс скорости, как шины, уста-новленные на автомобиль заводом-изготовителем.

Шины с индексами скорости H, V, W, Y и ZR могут не иметь зимних анало-гов. При выборе шины с более низким индексом скорости не превышайте максимальную скорость, на которую рассчитана шина по условиям на-грузки.

Давление воздуха в шинах

Для эффективной эксплуатации шин и автомобиля необходимо поддержи-вать рекомендуемые значения давле-

ния воздуха в шинах.

Важно: Слишком низкое или слиш-ком высокое давление воздуха в шинах снижает их долговечность.

| Уход за автомобилем | 9-47 |
| --- | --- |

Слишком низкое давление воздуха в шинах может привести к:

- Возникновению слишком боль-ших нагрузок на элементы шины и ее перегреву, что, в свою оче-редь, может привести к повреж-дению шины.

- Преждевременному и неравно-мерному износу шины.

- Ухудшению управляемости авто-мобиля.

- Увеличению расхода топлива.

Слишком высокое давление воздуха в шинах может привести к:

- Неравномерному износу.

- Ухудшению управляемости авто-мобиля.

- Ухудшению плавности хода.

- Повреждениям от ударов при переезде неровностей.

9-48  Уход за автомобилем

На информационной табличке с ука-занием рекомендованных значений давления воздуха в шинах указаны шины, устанавливаемые заводом-изготовителем, и рекомендуемое

давление воздуха для холодных шин. Рекомендуемое давление воздуха в шине – это минимальное давление воздуха, необходимое для эффек-

тивной эксплуатации автомобиля при максимально допустимой загрузке.

Более подробная информация о мак-симальной нагрузке на автомобиль и пример информационной таблички с указанием рекомендованных значе-ний давления воздуха в шинах при-ведены в подразделе «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12.

Характер загрузки автомобиля влияет на управляемость и уровень комфорта при движении. Не допускайте пре-вышения максимально допустимой нагрузки на автомобиль.

Периодичность проверки давле-ния воздуха в шинах

Проверяйте давление воздуха в шинах по меньшей мере один раз в месяц. Не забывайте проверять давление

воздуха в неполноразмерном запас-ном колесе, если таковое имеется. Давление воздуха в холодном неполно-размерном запасном колесе должно быть на уровне 420 кПа (60 psi). Более подробная информация относительно неполноразмерного запасного колеса приведена в разделе «Неполноразмер‑ ное запасное колесо», стр. 9‑75.

Проверка давления воздуха в шинах

Для проверки давления воздуха

- шинах используйте качественный

переносной манометр. Определить, нормальное ли давление воздуха

- шинах или нет, визуально возмож-но не всегда. Проверяйте давление воздуха в шинах, когда они находятся

- холодном состоянии, то есть когда после очередной поездки прошло по

меньшей мере 3 часа или величина пробега в последней поездке состави-ла не более 1,6 км.

Снимите колпачок вентиля шины. Для определения давления воздуха в шине плотно прижмите штуцер манометра к вентилю шины. Если давление воздуха в холодной шине совпадает с указан-

ным на табличке, дальнейшая регу-

лировка не требуется. Если давление ниже нормы, доведите его до нормы. Если давление воздуха выше нормы, нажимайте на металлический шток клапана, расположенный в центре вен-тиля, чтобы уменьшить давление.

Снова проверьте давление воздуха в шине.

Для предотвращения загрязнения клапана вентиля установите на место колпачок вентиля.

Давление воздуха в шинах для движения на большой скорости

ВНИМАНИЕ

Движение с высокой скоростью (160 км/ч и выше) приводит к допол-нительной нагрузке на шины. Движе-ние с высокой скоростью в течение

продолжительного времени вызывает интенсивный нагрев шин и может привести к внезапному повреждению шины. Это может привести к аварии,

- которой вы или другие люди можете получить тяжелые травмы и даже по-гибнуть. Некоторые шины, имеющие высокий индекс скорости, требуют регулировки давления воздуха перед началом движения с высокой скоро-стью. Если установленное законом ограничение скорости движения и до-рожные условия позволяют двигаться с высокой скоростью, убедитесь

- том, что шины вашего автомобиля

допускают эксплуатацию на высокой

скорости, находятся в исправном состоянии и накачаны до рекомен-дованного давления при данных

условиях загрузки автомобиля.

Если на автомобиль установлены шины размерностью 245/45ZR20 103Y, P245/50ZR19 104W и 275/ 40ZR20 106Y, они допускают эксплуатацию на высокой скорости. Перед использова-нием автомобиля на высокой скорости

(160 км/ч и выше) убедитесь в том, что давление воздуха в холодных шинах соответствует норме. См. «Ограниче‑ ния нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12 и «Давление воздуха в шинах»,

стр. 9‑47.

По окончании движения с высокой скоростью доведите давление воздуха в холодной шине до рекомендуемого уровня. См. «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12 и «Давление воздуха в шинах», стр. 9‑47.

Монитор давления воздуха в шинах

Важно: Изменения, внесенные в данную систему любыми органи-

зациями и лицами, иными чем авто-ризованный сервисный центр, могут привести к отмене разрешения на использование данной системы.

| Уход за автомобилем | 9-49 |
| --- | --- |

Для слежения за падением давления воздуха в шинах в системе, называе-мой «монитором давления воздуха в шинах» (TPMS), используются радиосигналы и приемник/передатчи-

ки. Датчики данной системы измеряют

давление воздуха в шинах и передают полученные данные к приемнику, уста-новленному в автомобиле.

Давление воздуха в каждой шине, включая запасное колесо (при соот-ветствующей комплектации), следует проверять на холодных шинах еже-месячно. (Если на данном автомобиле установлены шины, размерность кото-рых отличается от указанной на специ-альной табличке, следует определить давление, которое должно поддержи-ваться в данных шинах.)

В целях безопасности данный автомо-биль оборудован монитором давления воздуха в шинах. При недостаточном давлении в одной или более шинах загорается контрольная лампа низкого давления воздуха в шинах.

9-50  Уход за автомобилем

Если загорелась данная контрольная лампа, при первой же возможности следует остановиться, проверить дав-ление воздуха в шинах и довести его до нормы. Движение при недостаточ-ном давлении воздуха в шинах может приводить к перегреву и повреждению шин. Низкое давление воздуха в шинах также ухудшает топливную экономич-ность, снижает срок службы протекто-ра шины, может повлиять на управляе-мость и эффективность торможения.

Следует заметить, что система TPMS не устраняет необходимости ежеме-сячной проверки технического состоя-ния шин и что проверять давление воз-духа в шинах следует и в случае, если контрольная лампа низкого давления в шинах не загорается.

Данный автомобиль оборудован кон-трольной лампой неисправности систе-мы TPMS, свечение которой указывает на наличие неисправности системы. Контрольная лампа неисправности системы TPMS совмещена с контроль-ной лампой низкого давления воздуха

в шинах. Когда система обнаруживает неисправность, контрольная лампа низкого давления воздуха в шинах в те-чение приблизительно одной минуты

мигает, а затем горит постоянно. Это

| будет происходить при каждом пуске |  | Действие монитора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| двигателя до тех пор, пока неисправ- |  | давления воздуха в шинах |  |
| ность не будет устранена. |  |  |  |
| Если горит контрольная лампа не- |  | На данный автомобиль может быть |  |
| исправности системы, система не |  | установлен монитор давления воз- |  |
| способна определять давление воз- |  | духа в шинах (TPMS). Система TPMS |  |
| духа в шинах или передавать сигнал о |  | предупреждает водителя о низком |  |
| низком давлении воздуха в шинах. Не- |  | давлении воздуха в шинах. Датчики |  |
| исправности системы TPMS могут воз- |  | системы TPMS установлены в каждом |  |
| никать по разным причинам, включая |  | колесе шине, за исключением запас- |  |
| замену колеса запасным, использова- |  | ного колеса (при соответствующей |  |
| ние вместо шин/колес, установленных |  | комплектации). Датчики этой системы |  |
| заводом-изготовителем, шин/колес, не |  | определяют давление воздуха в шинах |  |
| позволяющих системе TPMS работать |  | и передают полученные данные к при- |  |
| корректно. После замены одной или |  | емнику, установленному в автомобиле. |  |
| более шины/колеса проверяйте, не |  |  |  |
| загорелась ли контрольная лампа |  |  |  |
| неисправности системы TPMS, чтобы |  |  |  |
| убедиться в том, что установка новых |  |  |  |
| шин/колес не привела к некорректной |  |  |  |
| работе системы TPMS. |  | Если монитор давления воздуха в ши- |  |
| Более подробная информация при- |  |  |  |
| ведена в подразделе «Действие |  | нах определяет снижение давления |  |
| монитора давления воздуха в шинах», |  | воздуха в шинах, на комбинации при- |  |
| стр. 9‑50. |  | боров загорается соответствующая |  |
|  |  | контрольная лампа. |  |

При активации данной контрольной лампы следует как можно быстрее остановить автомобиль в безопасном месте и довести давление воздуха в шинах до значения, указанного на соответствующей информационной

табличке. См. «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12.

Сообщение о необходимости проверить давление воздуха в определенной шине

выводится на дисплей информационного центра (DIC). Контрольная лампа па-

дения давления воздуха в шинах будет загораться, и будет появляться соот-

ветствующее сообщение на дисплее ин-формационного центра при каждом пу-

ске двигателя до тех пор, пока давление воздуха в шинах не будет доведено до

рекомендуемых величин. Величины дав-ления воздуха в шинах можно вывести

на дисплей информационного центра. Дополнительная информация и подроб-ное описание действия информацион-ного центра (DIC) приведены в разделе

«Сообщения, связанные с давлением воздуха в шинах», стр. 4‑39.

Контрольная лампа падения давления воздуха в шинах может загораться в холодную погоду при первом пуске двигателя, а затем гаснуть во время

дальнейшего движения автомобиля. Это может указывать на то, что давление

воздуха в шинах постепенно снижается и его требуется довести до нормы.

На информационной табличке с ука-занием рекомендованных значений

давления воздуха в шинах указаны раз-

мерность шин, установленных заводом-

изготовителем, и рекомендуемое давле-ние воздуха в холодных шинах. Пример

информационной таблички с указанием рекомендованных значений давления воздуха в шинах приведен в подразделе

«Ограничения нагрузки на автомо‑ биль», стр. 8‑12. См. также «Давление

воздуха в шинах», стр. 9‑47.

Монитор давления воздуха в шинах может предупреждать о снижении дав-ления воздуха в шинах, но не устраня-

ет необходимости регулярной проверки состояния шин, их перестановки и за-

мены. См. «Проверка состояния шин»,

стр. 9‑53, «Перестановка колес»,

стр. 9‑54 и «Шины», стр. 9‑46.

Важно: Существуют различные типы герметизирующих материалов для шин. Использование герметиков не-рекомендуемого типа может привести к повреждению датчиков системы TPMS. Повреждения датчиков систе-мы TPMS, связанные с применением герметиков для шин нерекомендуе-мого типа, гарантией производителя не покрываются. Используйте жидкие

| Уход за автомобилем | 9-51 |
| --- | --- |

герметики, рекомендуемые произво-дителем автомобиля, которые были приложены к автомобилю или кото-рые можно приобрести в сервисном центре официального дилера.

В прилагаемом к автомобилю ком-плекте для ремонта шин используется жидкий герметик, рекомендованный

компанией GM. Использование герме-тиков нерекомендуемого типа может

привести к повреждению датчиков системы TPMS. См. «Герметик для шин и компрессор», стр. 9‑62.

Возможные неисправности системы TPMS

Если один или более датчик системы TPMS отсутствует или не действует, система TPMS будет действовать не-

корректно. При обнаружении системной неисправности в течение приблизительно

одной минуты будет мигать контрольная

лампа падения давления воздуха в шинах,

затем она будет гореть постоянно до вы-

ключения зажигания. Кроме того, появится

соответствующее сообщение на дисплее

информационного центра. Контрольная лампа низкого давления воздуха в шинах и сообщение на дисплее информацион-ного центра будут светиться при каждом

запуске двигателя до тех пор, пока неис-правность не будет устранена.

9-52  Уход за автомобилем

| Вот некоторые причины, по которым |  | должна погаснуть контрольная |  | Процесс согласования датчиков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| может загореться контрольная лампа |  | лампа неисправности системы TPMS |  | системы TPMS |  |
| и появиться предупреждающее сообще- |  | и должно исчезнуть соответствующее |  | Каждый датчик системы TPMS имеет |  |
| ние: |  | сообщение с дисплея информацион- |  |  |  |
|  |  |  |  | уникальный идентификационный код. |  |
| • Одно из колес было заменено запас- |  | ного центра. Обратитесь в авто- |  |  |  |
|  |  |  |  | После перестановки колес или замены |  |
|  |  | ризованный сервисный центр для |  |  |  |
| ным (при соответствующей комплек- |  |  |  | одного и более датчиков системы TPMS |  |
|  |  | проверки системы. |  |  |  |
| тации). В запасном колесе отсутству- |  |  |  | идентификационный код необходимо |  |
| ет датчик системы TPMS. После того |  | • Колеса или шины были заменены |  | согласовать с новым положением колес/ |  |
| как была произведена замена колеса |  | колесами или шинами, отличающи- |  | шин. Процесс согласования датчиков |  |
| и выполнено согласование датчика, |  | мися от установленных заводом- |  | системы TPMS следует производить |  |
| контрольная лампа неисправности |  | изготовителем автомобиля. Уста- |  | после замены запасного колеса колесом |  |
| системы TPMS должна погаснуть, |  | новка колес/шин нерекомендуемой |  | с датчиком системы TPMS. При сле- |  |
| а также должно исчезнуть соот- |  | размерности может привести к некор- |  | дующем запуске двигателя контрольная |  |
| ветствующее сообщение с дисплея |  | ректному действию системы TPMS. |  | лампа низкого давления воздуха в шинах |  |
| информационного центра. См. «Про- |  | См. раздел «Приобретение новых |  | должна погаснуть и соответствующее |  |
| цесс согласования датчиков системы |  | шин», стр. 9‑56. |  | сообщение должно исчезнуть с дис- |  |
| TPMS» далее в этой главе. |  | • Автомобиль находится рядом с |  | плея информационного центра. Со- |  |
| • После перестановки колес согласо- |  |  |  | гласование расположения датчиков |  |
|  |  | электронным устройством, которое |  |  |  |
|  |  |  |  | выполняется с помощью программатора |  |
| вание датчиков системы TPMS не |  | излучает радиоволны на частоте, |  |  |  |
|  |  |  |  | системы TPMS в следующем порядке: |  |
| было произведено должным образом. |  | близкой к частоте, используемой |  |  |  |
|  |  |  |  | переднее колесо со стороны водителя, |  |
| После правильного согласования |  | системой TPMS. |  |  |  |
|  |  |  |  | переднее колесо со стороны пассажи- |  |
| датчиков контрольная лампа неис- |  | Если система TPMS неисправна, она не |  |  |  |
|  |  |  |  | ра, заднее колесо со стороны пассажира, |  |
| правности должна погаснуть, и долж- |  |  |  |  |  |
|  |  | способна определить падение давления |  | заднее колесо со стороны водителя. При |  |
| но исчезнуть сообщение с дисплея |  |  |  |  |  |
|  |  | воздуха в шинах и предупредить об этом |  | необходимости получения данной услуги |  |
| информационного центра. См. «Про- |  |  |  |  |  |
|  |  | водителя. Если загорается контрольная |  | или приобретения программатора обра- |  |
| цесс согласования датчиков системы |  |  |  |  |  |
|  |  | лампа неисправности системы TPMS, а |  | щайтесь к авторизованному дилеру. |  |
| TPMS» далее в этой главе. |  |  |  |  |  |
|  |  | соответствующее сообщение не исчеза- |  | На согласование датчика с положением |  |
| • Один или более датчик системы |  |  |  |  |  |
|  |  | ет с дисплея информационного центра, |  |  |  |
|  |  |  |  | первого колеса отводится две минуты, |  |
| TPMS отсутствует или поврежден. |  | обратитесь в сервисный центр офици- |  |  |  |
|  |  |  |  | на весь процесс отводится 5 минут. |  |
| После того как были установлены и |  | ального дилера. |  |  |  |
|  |  |  |  | В противном случае процесс согласова- |  |
| согласованы датчики системы TPMS, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ния будет необходимо начать сначала. |  |

Процесс согласования:

- Установите автомобиль на стояноч-ный тормоз.

- Включите зажигание, но не запу-скайте двигатель.

- Выберете меню TPM на дисплее информационного центра. См. «Ин‑ формационный центр (DIC)», стр. 4‑26. Нажмите кнопку SET для нача-ла процесса согласования. Дважды будет активироваться звуковой сигнал, оповещающий о начале процесса согласования; на дисплее информационного центра появится сообщение TIRE LEARNING ACTIVE (ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ АКТИ-ВИРОВАН).

- Начните процесс согласования с переднего колеса со стороны во-дителя.

- Прислоните программатор к боко-вине шины около вентиля. Затем нажмите кнопку, чтобы активировать датчик системы TPMS.

Звуковой сигнал оповестит о том, что идентификационный код датчи-ка согласован с положением данной шины/колеса.

- Повторите процедуру, описанную

  - пункте 5, для переднего колеса со стороны пассажира.

- Повторите процедуру, описанную

  - пункте 5, для заднего колеса со стороны пассажира.

- Повторите процедуру, описанную в пункте 5, для заднего колеса со сто-роны водителя.

- После того как прозвучит сигнал, подтверждающий завершение процесса согласования заднего колеса со стороны водителя, сигнал прозвучит еще два раза, оповещая о том, что процесс согласования завершен. Установите ключ замка зажигания в положение LOCK/OFF.

10. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы.

Величина давления воздуха в ши-нах не будет отображаться на дис-плее до тех пор, пока автомобиль не начнет движение.

| Уход за автомобилем | 9-53 |
| --- | --- |

Проверка состояния шин

Рекомендуется проверять шины, включая запасное колесо (при соответ-ствующей комплектации), на наличие следов износа или повреждений по меньшей мере один раз в месяц.

Замените шину, если:

- Индикаторы износа видны в трех или более местах протектора шины.

- Видны нити корда.

- Протектор или боковины шины имеют трещины, порезы или другие достаточно глубокие повреждения, через которые виден корд.

- На шине есть выпуклые или вогну-тые зоны или разрывы.

9-54  Уход за автомобилем

- На шине есть проколы, порезы или другие достаточно глубокие повреж-дения, которые нельзя устранить.

Перестановка колес

Перестановку колес следует произво-дить в соответствии с интервалами, указанными в плане технического обслуживания. См. «Плановое техни‑ ческое обслуживание», стр. 10‑3.

Перестановка колес производится для того, чтобы обеспечить равномерный износ шин. Первая перестановка колес имеет наиболее важное значение.

При обнаружении следов неравно-мерного износа шин при первой же возможности произведите перестанов-ку колес и проверьте углы установки

колес. Проверьте колеса и шины на наличие повреждений. См. «Заме‑

на шин», стр. 9‑55 и «Перестановка колес», стр. 9‑58.

Не выполняйте перестановку разно-размерных колес с передней оси на заднюю.

Пользуйтесь данной схемой при перестановке колес, если автомобиль оборудован шинами передних и задних

колес разной размерности.

Пользуйтесь данной схемой при пере-становке всех четырех колес одного размера.

Если автомобиль оборудован неполно-размерным запасным колесом, не ис-пользуйте его при перестановке колес.

После перестановки колес доведите давление воздуха в шинах до реко-мендуемых величин, приведенных на информационной табличке с указани-ем рекомендованного давления воз-

духа в шинах. См. «Давление воздуха

в шинах», стр. 9‑47 и «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12.

Сбросьте показания системы TPMS.

См. раздел «Действие монитора дав‑ ления воздуха в шинах», стр. 9‑50.

Убедитесь в том, что все колесные гайки надежно затянуты. См. «Момент затяжки колесных гаек» в подразделе

«Заправочные емкости и специфика‑ ции», стр. 11‑2.

ВНИМАНИЕ

Наличие следов грязи или ржавчины на колесном диске или на деталях, к которым оно крепится, может при-

вести к ослаблению затяжки колесных гаек. Колесо может отделиться от ав-томобиля, что может привести к ава-рии. При замене колеса необходимо удалить грязь и ржавчину со всех по-верхностей, к которым оно прилегает. В крайнем случае можно использо-вать ткань или бумажное полотенце; но для того, чтобы удалить ржавчину или грязь эффективно, используйте скребок или проволочную щетку.

После замены или перестановки колес, чтобы предотвратить образо-

вание ржавчины, нанесите небольшое количество смазки для подшипников на центральную часть ступицы. Не наносите смазку на привалочную пло-скость колеса, резьбу колесных гаек или шпилек.

| Уход за автомобилем | 9-55 |
| --- | --- |

Замена шин

Износ шин во многом определяется та-кими факторами, как своевременность и качество технического обслуживания, температура воздуха и дорожного по-крытия, скорость движения, нагрузка на автомобиль и состояние дороги.

О необходимости замены шин можно судить по индикаторам износа протек-тора шины. Они оказываются на одной поверхности с беговыми дорожками протектора, когда высота протектора становится равной 1,6 мм. Более под-робная информация приведена в под-

разделах «Проверка состояния шин», стр. 9‑53 и «Перестановка колес»,

стр. 9‑54.

9-56  Уход за автомобилем

Резина, из которой изготовлены шины, со временем стареет. Это касается и за-пасного колеса (при соответствующей комплектации), даже если оно не ис-пользуется. На интенсивность старения

шин влияют многие факторы, например:

температура воздуха и дорожного по-крытия, величина нагрузки на автомо-биль, давление воздуха в шине. Обыч-но шины заменяют из-за наступления предельного износа, что происходит раньше, чем старение шин. Для по-лучения более подробной информации о том, когда следует заменять шины, обращайтесь к производителю шин.

Хранение автомобиля

Шины стареют, даже если они уста-новлены на неиспользуемый автомо-биль. Чтобы замедлить старение шин, храните автомобиль, который не будет эксплуатироваться по меньшей мере месяц, в сухом, прохладном помеще-нии, вдали от воздействия солнечного света. В этом месте не должно быть следов масла, бензина или других материалов, которые могут ухудшить

состояние резины.

Длительная стоянка автомобиля может привести к устойчивой деформации

шин, что, в свою очередь, приведет

к возникновению вибрации при движе-нии автомобиля. При хранении автомо-биля более месяца снимите шины или установите автомобиль на подставки, чтобы уменьшить нагрузку на шины.

Приобретение новых шин

Компания GM разработала и подобра-ла для данного автомобиля специ-альные шины. Шины, установленные на заводе-изготовителе, отвечают требованиям компании General Motors (TPC Spec). При необходимости за-мены шин компания GM настоятельно рекомендует приобретать шины, от-вечающие спецификациям TPC.

Эксклюзивная система TPC Spec ком-пании GM насчитывает около десяти

важных показателей, влияющих на все характеристики автомобиля, включая эффективность тормозной систе-мы, управляемость, эффективность

противобуксовочной системы и монито-ра давления воздуха в шинах. Обо-значение спецификации TPC компании

GM нанесено на боковину шины рядом с указанием размерности шины. Если это шина с всесезонным рисунком про-тектора, спецификации TPC указывают-

ся за обозначением «MS» (грязь и снег).

Компания GM рекомендует произво-дить замену всех шин одновременно. Равная величина высоты протектора всех шин будет способствовать наи-более эффективному использованию

автомобиля. При неодновременной за-

мене шин могут ухудшиться эффектив-ность тормозной системы и управляе-мость. Более подробная информация о перестановке колес приведена в под-

разделах «Проверка состояния шин», стр. 9‑53 и «Перестановка колес»,

стр. 9‑54.

ВНИМАНИЕ

При неправильном техническом об-служивании шины могут взорваться. Самостоятельное снятие/установка шин может привести к получению тяжелых травм и даже к смерти. При необходимости снятия/установки шин следует обращаться в авто-ризованный сервисный центр или специализированные мастерские.

ВНИМАНИЕ

Установка шин разной размерности (отличающихся от установленных заводом-изготовителем), брендов

или типов конструкций может приве-сти к потере контроля над автомо-билем и аварии. Используйте шины одной размерности, одного бренда и типа конструкции на всех колесах.

ВНИМАНИЕ

Запрещается двигаться со скоро-стью, превышающей предельно допустимую для шин вашего авто-мобиля, даже если действующее предельное ограничение разрешает более высокую скорость движения. Если автомобиль используется для частых и длительных поездок с вы-сокой скоростью, обратитесь к ваше-му дилеру, чтобы подобрать шины, подходящие для конкретных условий движения и погодных условий.

ВНИМАНИЕ

Длительное использование шин с радиально-диагональным располо-жением корда может привести к по-явлению трещин на фланцах колес. Внезапное повреждение шины и/или колеса может привести к аварии. Ис-пользуйте только шины радиальной конструкции.

| Уход за автомобилем | 9-57 |
| --- | --- |

При необходимости замены шин ши-нами, на которых нет номера характе-ристик TPC, убедитесь в том, что они имеют ту же размерность, нагрузочные характеристики, индекс скорости и тип

конструкции (радиальный).

Если на автомобиле установлены шины без номера характеристик TPC и автомобиль оборудован системой TPMS, то показания датчиков могут быть неточными. См. раздел «Мо‑ нитор давления воздуха в шинах»,

стр. 9‑49.

На информационной табличке с ука-занием рекомендованных значений давления воздуха в шинах указан тип шин, установленных на автомобиль заводом-изготовителем. Информация о месте установки данной таблички

приведена в подразделе «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12.

9-58  Уход за автомобилем

Размерность шин и колес

Если на автомобиль установлены шины или колеса, которые отлича-ются от установленных заводом-изготовителем, это может ухудшить такие характеристики автомобиля, как эффективность торможения, управляемость, устойчивость и со-противляемость опрокидыванию. При соответствующей комплектации это также может повлиять на работу таких электронных систем автомобиля, как антиблокировочная система, система подушек безопасности, противобуксо-вочная система и система курсовой устойчивости.

ВНИМАНИЕ

Если на автомобиль установлены колеса с шинами неподходящей раз-мерности, то уровень технических характеристик и безопасности может не соответствовать заданному. Это увеличивает вероятность аварии

- получения серьезных травм. Ис-

пользуйте только те колеса и шины, которые рекомендует компания GM,

- устанавливайте их в авторизован-ном сервисном центре GM.

Более подробная информация при-ведена в подразделах «Приобретение новых шин», стр. 9‑56 и «Аксессуары и дополнительное оборудование»,

стр. 9‑2.

Балансировка колес и регулировка параметров установки колес

Чтобы продлить срок службы шин и обеспечить заданные ходовые качества автомобиля, на заводе-

изготовителе выполняется регулировка углов установки колес и их баланси-ровка. Регулярная регулировка углов установки колес и их балансировка не требуются. Тем не менее проверить углы установки колес необходимо при обнаружении следов неравномерного износа шин или если автомобиль ведет из стороны в сторону. Если при дви-жении автомобиля по ровной дороге чувствуется вибрация, то, возможно, требуется выполнить балансировку колес еще раз. Для диагностики неис-

правностей обратитесь в авторизован-ный сервисный центр.

Замена колес

Если какой-либо колесный диск деформирован или на нем появились трещины, следы сильной коррозии, его необходимо заменить. Если постоянно ослабевает затяжка колесных гаек, необходимо заменить колесный диск, колесные шпильки или гайки. Если давление воздуха в шине какого-либо колеса постоянно снижается, замените шину. Колесные диски из алюминиевого сплава с некоторыми видами повреж-дений можно отремонтировать. При появлении любого из указанных выше признаков неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Информацию о необходимом типе колесных дисков можно получить у официального дилера.

Каждый новый колесный диск должен иметь одинаковый индекс максимально допустимой нагрузки, диаметр, ширину, вылет и должен устанавливаться таким же образом, как колесный диск, под-лежащий замене.

Заменяйте колесные диски, колесные

болты, гайки или датчики системы TPMS новыми деталями производства компании GM.

ВНИМАНИЕ

Использование колесных дисков, шин, колесных гаек или болтов не - рекомендуемого типа может быть опасно. Это может привести к ухуд-шению эффективности тормозной системы и управляемости автомоби-ля. Давление воздуха в шинах может снижаться, что может привести к потере контроля над автомобилем и столкновению. Всегда используйте для замены колесные диски, шпиль-ки и гайки рекомендуемого типа.

Важно: Использование колесных дисков и (или) шин несоответствую-щей размерности может привести к сокращению срока службы под-шипников ступиц, снижению эффек-тивности охлаждения тормозной системы, неправильным показани-ям спидометра и счетчиков пробега,

нарушению работы системы регули-рования положения оптических осей фар, изменению высоты бампера, дорожного просвета, а также зазора между шинами с цепями противо-скольжения, кузовом и элементами шасси.

Более подробная информация приве-дена в подразделе «При повреждении шины», стр. 9‑60.

Использование шин с пробегом

ВНИМАНИЕ

Использование приобретенных шин с пробегом может быть опасно. Не-известно, как долго и каким образом они эксплуатировались. Внезапное разрушение шин может привести к аварии. При замене шин используйте только новые оригинальные шины, рекомендуемые компанией GM.

| Уход за автомобилем | 9-59 |
| --- | --- |

Цепи противоскольжения

ВНИМАНИЕ

Не используйте цепи противосколь-

жения. Данные шины имеют большой наружный диаметр, поэтому зазор

между ними и деталями автомобиля мал. Установка цепей противосколь-жения в том случае, когда между

шинами и элементами автомобиля нет достаточного зазора, может привести к повреждению элементов тормозной си-стемы, подвески и других компонентов

автомобиля. Такие повреждения могут привести к потере контроля над авто-мобилем и аварии. Другие типы цепей

противоскольжения разрешается уста-навливать только в том случае, если они рекомендованы производителем

цепей для использования на шинах данного автомобиля при определен-ном состоянии дорожного покрытия.

Следуйте инструкциям производителя цепей. Если цепи противоскольжения

задевают детали автомобиля, чтобы

избежать повреждения автомобиля, двигайтесь с более низкой скоростью, отрегулируйте натяжение или снимите цепи противоскольжения. Избегайте буксования колес. Устанавливайте

цепи противоскольжения только на

задние колеса.

9-60  Уход за автомобилем

При повреждении шины

При надлежащем техническом обслу-живании шины во время движения обычно не повреждаются. См. «Шины», стр. 9‑46. Если шина пропускает воздух, то, скорее всего, он будет выходить медленно. Приводим ряд рекомендаций на случай резкого паде-ния давления воздуха в шине во время движения автомобиля:

При повреждении шины переднего ко-леса она создает сопротивление, из-за которого автомобиль тянет в сторону колеса с поврежденной шиной. От-пустите педаль акселератора и крепко удерживайте в руках рулевое коле-со. Постарайтесь не менять полосу движения, плавно затормозите и, если возможно, остановитесь в безопасном

месте вне дороги.

При повреждении шины заднего колеса, особенно на повороте, автомобиль ведет себя как при заносе, поэтому при резком снижении давления в шине заднего колеса необходимо применять приемы,

используемые при возникновении за-

носа. Отпустите педаль акселератора и постарайтесь вывести автомобиль из заноса. При этом могут возникнуть сильная тряска и шум. Плавно затормо-зите автомобиль, и, если это возможно,

отведите автомобиль за пределы дороги.

ВНИМАНИЕ

Движение на автомобиле с по-врежденной шиной может привести

- серьезному повреждению колеса. Попытка накачать шину, которая

использовалась при недостаточном давлении воздуха в шине или в спу-щенном состоянии, может привести

- повреждению шины и серьезной аварии. Не пытайтесь накачать шину, которая использовалась при недостаточном давлении воздуха или в спущенном состоянии. При первой же возможности обратитесь в авторизованный сервисный центр

или замените шину самостоятельно.

ВНИМАНИЕ

Находиться под автомобилем без соблюдения техники безопасности и достаточной квалификации, когда он установлен на домкрат для выполне-ния технического обслуживания или ремонта, опасно. Домкрат, который поставляется вместе с автомобилем, предназначен только для замены по-врежденного колеса. Использование его в других целях может привести к серьезным травмам и даже к смерти. Домкрат, который поставляется вместе с автомобилем, предназначен только для замены поврежденного колеса.

При повреждении шины снизьте

скорость и, если это возможно, остановитесь на ровной горизонталь-ной поверхности вне дороги, чтобы избежать дальнейшего повреждения шины и колеса. Включите аварийную световую сигнализацию. См. «Аварий‑ ная световая сигнализация», стр. 5‑4.

ВНИМАНИЕ

Выполнение замены колеса может быть опасно. Автомобиль может соскользнуть с домкрата, что может привести к получению серьезных травм и даже к смерти. Для замены поврежденного колеса установите автомобиль на ровную горизонталь-ную поверхность. Чтобы предот-вратить возможное перемещение автомобиля во время замены поврежденного колеса, выполните следующее:

- Установите автомобиль на стоя-ночный тормоз.

- Переведите рычаг селектора в положение «Р» (Парковка), или

рычаг МКП в положение «1», или «R» (Задний ход).

- Заглушите двигатель и не запу-скайте его до тех пор, пока авто-мобиль приподнят домкратом.

- Высадите всех пассажиров.

- Зафиксируйте противооткатными упорами колесо, расположенное по диагонали от поврежденного колеса.

Данный автомобиль может быть обору-дован домкратом и запасным колесом или герметиком для шин и компрессо-ром. Для безопасной замены колеса с использованием данных инструмен-тов следуйте указаниям, приведенным

ниже. См. «Замена колеса с повреж‑ денной шиной», стр. 9‑69. Информа-

ция о пользовании герметиком для шин и компрессором приведена в подразде-

ле «Герметик для шин и компрессор»,

стр. 9‑62.

Если одно из колес (B) автомобиля повреждено, то при установке противо-откатных упоров (А) используйте следующий пример.

| Уход за автомобилем | 9-61 |
| --- | --- |

- Противооткатный упор.

- Поврежденное колесо.

Далее приведена информация о том, как отремонтировать или заменить колесо.

9-62  Уход за автомобилем

Герметик для шин и компрессор

ВНИМАНИЕ

Нахождение в автомобиле или рядом с ним, когда автомобиль на-ходится в закрытой зоне с плохой вентиляцией, опасно. В салон могут проникать отработавшие газы. В со-став отработавших газов, выделяе-мых двигателем, входит окись угле-рода (CO) – газ без цвета и запаха. Попадание данного газа в организм человека может привести к потере сознания и даже смерти. Не до-пускайте нахождения автомобиля

- работающим двигателем в зонах

- отсутствием притока свежего воз-

духа. Более подробная информация приводится в подразделе «Отрабо‑ тавшие газы», стр. 8‑26.

ВНИМАНИЕ

Повышенное давление воздуха в шине может привести к разруше-

нию шины, что может привести к по-лучению травм. Прочитайте инструк-ции по пользованию герметиком для шин и компрессором и доведите давление воздуха в шине до нормы. Не превышайте норму давления воз-духа в шинах.

ВНИМАНИЕ

Хранение в салоне автомобиля герметика для шин и компрессора или прочего оборудования может

привести к получению травм. При экстренном торможении или стол-кновении незакрепленное оборудо-вание может ударить водителя и/ или пассажиров. Храните герметик для шин и компрессор в специально предназначенном для них месте.

Если к вашему автомобилю приложены герметик для шин и компрессор, он может не быть укомплектован за-пасным колесом, инструментом для замены колеса с поврежденной шиной;

некоторые автомобили могут не иметь

ниши, предназначенной для запасного колеса.

Герметик для шин и компрессор могут быть использованы для временной герметизации проколов диаметром до 6 мм. Компрессор можно также использовать для доведения давления воздуха в шинах до нормы.

Если шина отделилась от колеса, у нее повреждены боковины или обнаружено большое сквозное повреждение, зна-чит, шина повреждена слишком силь-но, поэтому использование герметика

и компрессора не возымеют должного действия.

Ознакомьтесь с указаниями и следуйте всем указаниям относительно исполь-зования герметика и компрессора.

Ознакомьтесь с указаниями и следуйте всем указаниям относительно исполь-зования герметика и компрессора.

В комплект для ремонта шин входят:

- Кнопка On/Off (вкл./выкл.).

- Переключатель (Sealant/Air (Гер-метик/Воздух) или Air Only (только воздух)).

- Кнопка понижения давления.

- Манометр.

- Шланг для подачи воздуха (черный).

- Шланг для подачи герметика/возду-ха (прозрачный).

- Шнур и штекер питания.

Герметик для шин

Ознакомьтесь с указаниями и следуйте указаниям по технике безопасности, приведенным на табличке, располо-женной на компрессоре.

Проверьте срок годности герметика (соответствующая надпись находится на емкости с герметиком). Емкость

- герметиком следует заменить до истечения срока годности. Для за-мены емкости с герметиком обрати-тесь в салон официального дилера. См. «Снятие и установка емкости

- герметиком».

Емкость содержит герметик в количе-стве, достаточном для ремонта одной шины. После использования герметика необходимо заменить емкость и шланг для подачи герметика/воздуха и его

компоненты. См. «Снятие и установка емкости с герметиком».

| Уход за автомобилем | 9-63 |
| --- | --- |

Использование герметика для шин и компрессора для временного ремонта поврежденной шины

и доведения давления воздуха в ней до нормы

Для правильного использования герме-тика в точности следуйте приведенным ниже указаниям.

При использовании герметика и ком-прессора в холодную погоду подержи-те их в теплом помещении в течение 5 минут. Это способствует более быстрому накачиванию шины.

9-64  Уход за автомобилем

При уменьшении давления воздуха в шине снизьте скорость и останови-

тесь на ровной горизонтальной поверх-ности, чтобы избежать дальнейшего повреждения шины и колеса. Включите аварийную световую сигнализацию.

См. «Аварийная световая сигнализа‑ ция», стр. 5‑4.

См. «При повреждении шины»,

стр. 9‑60.

Не извлекайте какие-либо предметы, повредившие шину.

- Храните герметик для шин и ком-прессор в специально пред-назначенном для них месте.

См. «Хранение герметика для шин и компрессор», стр. 9‑68.

- Разверните шланг (F) для подачи герметика/воздуха и штекер (G)

питания.

- Поместите комплект для ремонта шины на землю.

Убедитесь в том, что вентиль шины расположен близко к земле, чтобы шланг мог дотянуться до него.

- Снимите колпачок вентиля повреж-денной шины, вращая его против часовой стрелки.

- Присоедините шланг (F) для подачи герметика/воздуха к вентилю шины. Вращайте его по часовой стрелке до тех пор, пока он не будет надеж-но зафиксирован.

- Присоедините штекер (G) питания к дополнительной электрической розетке в автомобиле. Отсоеди-ните все остальные потребители электричества от других дополни-тельных электрических розеток.

См. «Электрические розетки»,

стр. 4‑8.

Если автомобиль оборудован дополнительной электрической розеткой, не пользуйтесь прикури-вателем.

Если автомобиль оборудован толь-ко прикуривателем, пользуйтесь

прикуривателем.

Избегайте защемления провода питания в проеме двери или окна автомобиля.

- Запустите двигатель. При исполь-зовании компрессора двигатель должен работать.

- Поверните переключатель (В) по ча-совой стрелке в положение «Sealant + Air» (Герметик + воздух).

- Нажмите кнопку (A), чтобы включить компрессор.

Компрессор обеспечит подачу воз-духа и герметика в шину. Изначально при подаче герметика

  - шину манометр (D) показывает высокое давление воздуха в шине. После прекращения подачи герме-тика в шину показания давления на манометре резко упадут и начнут подниматься вновь при подаче

  - шину только воздуха.

10. Доведите давление воздуха в шине до нормы, используя манометр (D). Величина рекомендованного дав-ления воздуха в шине указана на специальной табличке. См. «Давле‑ ние воздуха в шинах», стр. 9‑47.

При включенном компрессоре ма-нометр (D) может давать показания, отличающиеся от действительных. Отключите компрессор, чтобы полу-чить точные показания манометра. Компрессор можно включать/вы-ключать до тех пор, пока давление воздуха в шине не придет в норму.

Важно: Если рекомендованного давления воздуха в шине не удается достичь после приблизительно 25 минут, эксплуатацию автомобиля следует прекратить. Шина повреж-дена слишком сильно, и ее нельзя отремонтировать с помощью ком-прессора и герметика. Отсоедините

штекер питания от дополнительной электрической розетки и отсоедини-те шланг от вентиля шины.

- Нажмите кнопку (A), чтобы выклю-чить компрессор.

Шина не загерметизирована и про-должит пропускать воздух до тех пор, пока не начнется движение ав-томобиля, благодаря чему герметик распределится внутри шины, поэто-му шаги 12–18 следует выполнять

сразу же после выполнения шага 11.

Будьте осторожны: после исполь-зования компрессор может быть горячим.

|  |  | Уход за автомобилем | 9-65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Отсоедините штекер (G) питания |  | 17. Установите комплект для ремонта |  |
| от дополнительной электрической |  | шин в специально предназначенное |  |
| розетки. |  | для него место. |  |  |
| 13. Чтобы отсоединить шланг (F) для |  | 18. Незамедлительно преодолейте на |  |
| подачи герметика/воздуха от венти- |  | автомобиле дистанцию 8 км, чтобы |  |
| ля шины, поверните шланг против |  | герметик распределился по шине. |  |
| часовой стрелки. |  | 19. Остановите автомобиль в безопас- |  |
| 14. Установите колпачок вентиля шины |  | ном месте и проверьте давление |  |
| на место. |  | воздуха в шине. См. шаги 1–11 |  |  |
| 15. Установите шланг (F) для подачи |  | в подразделе «Использование ком- |  |
|  |  | прессора для доведения давления |  |
| герметика/воздуха и штекер (G) в их |  |  |  |
|  |  | воздуха в шине до нормы (непо- |  |
| исходное положение. |  |  |  |
|  |  | врежденной)». |  |  |
|  |  | Если давление воздуха в шине |  |  |
|  |  | опустилось более чем на 68 кПа |  |
|  |  | (10 psi) ниже нормы, остановите |  |
|  |  | автомобиль. Шина повреждена |  |
|  |  | слишком сильно, и с помощью |  |  |
|  |  | герметика шину отремонтировать |  |
| 16. Если давление воздуха в повреж- |  | невозможно. |  |  |
| денной шине удалось довести до |  | Если давление воздуха в шине не |  |
| нормы, снимите наклейку с ука- |  | опустилось более чем на 68 кПа |  |
| занием значений максимально |  | ниже нормы, доведите давление |  |
| допустимой скорости с компрессора |  | до нормы с помощью компрессора |  |
| и разместите ее на видном месте. |  | и продолжайте движение. |  |  |
| Не превышайте скорость, указан- |  |  |  |  |
| ную на данной наклейке, до тех пор, |  |  |  |  |
| пока поврежденная шина не будет |  |  |  |  |
| заменена или отремонтирована. |  |  |  |  |

9-66  Уход за автомобилем

20. Удалите остатки герметика с колес-ного диска, шины и автомобиля.

21. Утилизируйте использованную ем-кость для герметика и шланг (F) для подачи герметика/воздуха в авто-ризованном сервисном центре или в соответствии с нормами местного законодательства.

22. Замените емкость новой, которую можно приобрести у официального дилера.

23. После выполнения временного ремонта шины с помощью компрес-сора и герметика доставьте автомо-биль в авторизованный сервисный центр для замены/ремонта шины, но не позже чем через 160 км пробега.

Использование компрессора для доведения давления воздуха в шине до нормы (не поврежденной)

Чтобы использовать компрессор толь-

ко для доведения давления воздуха в шине до нормы:

При уменьшении давления воздуха в шине снизьте скорость и останови-

тесь на ровной горизонтальной поверх-ности, чтобы избежать дальнейшего повреждения шины и колеса. Включите аварийную световую сигнализацию.

См. «Аварийная световая сигнализа‑ ция», стр. 5‑4.

См. «При повреждении шины»,

стр. 9‑60.

- Храните герметик для шин и ком-прессор в специально пред-назначенном для них месте.

См. «Хранение герметика для шин и компрессор», стр. 9‑68.

- Разверните шланг (E) для подачи только воздуха и штекер (G) пита-ния.

- Поместите комплект для ремонта шины на землю.

Убедитесь в том, что вентиль шины расположен близко к земле, чтобы шланг мог дотянуться до него.

- Снимите колпачок вентиля спу-щенной шины, повернув его против часовой стрелки.

- Присоедините шланг (E) для подачи только воздуха к вентилю шины, по-вернув его против часовой стрелки.

- Присоедините штекер (G) питания к дополнительной электрической розетке в автомобиле. Отсоеди-ните все остальные потребители электричества от других дополни-тельных электрических розеток.

См. «Электрические розетки»,

стр. 4‑8.

Если автомобиль оборудован дополнительной электрической розеткой, не пользуйтесь прикури-вателем.

Если автомобиль оборудован толь-ко прикуривателем, пользуйтесь прикуривателем.

Избегайте защемления провода питания в проеме двери или окна автомобиля.

- Запустите двигатель. При исполь-зовании компрессора двигатель должен работать.

- Поверните переключатель (В) про-тив часовой стрелки в положение

«Air Only» (только воздух).

- Нажмите кнопку (А), чтобы включить

компрессор.

Шина будет наполняться только воздухом.

10. Доведите давление воздуха в шине до нормы, используя манометр (D). Величина рекомендованного дав-ления воздуха в шине указана на специальной табличке. См. «Давле‑

ние воздуха в шинах», стр. 9‑47.

При включенном компрессоре ма-нометр (D) может давать показания, отличающиеся от действительных. Отключите компрессор, чтобы полу-чить точные показания манометра. Компрессор можно включать/вы-ключать до тех пор, пока давление воздуха в шине не придет в норму.

Если давление воздуха в шине пре-вышает норму, нажимайте кнопку

(C) до тех пор, пока давление возду-ха в шине не будет соответствовать норме.

Данной функцией можно воспользо-ваться при наполнении шины только воздухом.

| Уход за автомобилем | 9-67 |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку (A), чтобы выклю-чить компрессор.

Будьте осторожны: после исполь-зования компрессор может быть горячим.

12. Отсоедините штекер (G) питания от дополнительной электрической розетки.

13. Отсоедините шланг (E) для подачи только воздуха от вентиля шины, повернув его против часовой стрел-ки, и установите колпачок вентиля шины на место.

14. Установите шланг (E) для подачи воздуха и штекер (G) в исходные положения.

15. Установите комплект для ремонта шин в специально предназначенное

для него место.

9-68  Уход за автомобилем

Снятие и установка емкости с герметиком

Для снятия емкости с герметиком:

- Чтобы снять пластиковую крышку, сдвиньте ее в сторону.

- Чтобы отсоединить разъем (B) от емкости (A), поверните его против часовой стрелки.

- Чтобы снять канистру (А), потяните ее вверх.

- Замените емкость новой, которую можно приобрести у официального дилера.

- Установите новую емкость.

- Чтобы присоединить разъем (B) к емкости (A), поверните его по часовой стрелке.

- Установите пластиковую крышку.

Хранение ремкомплекта шины (компрессор + герметик)

Ремкомплект шины расположен в контейнере из пенопласта в багажном отделении.

- Откройте багажное отделение.

См. «Багажное отделение»,

стр. 1‑8.

- Снимите панель пола.

- Чтобы снять крышку комплекта для ремонта шины, поверните цен-тральный фиксатор против часовой стрелки.

- Извлеките ремкомплект шины из

пенопластового контейнера.

Чтобы установить ремкомплект шины на место, повторите данные шаги в по-следовательности, обратной последо-вательности снятия.

Замена колеса с повреж-денной шиной

Запасное колесо и необходимые инструменты

- Откройте багажное отделение.

См. «Багажное отделение»,

стр. 1‑8.

- Снимите панель пола.

- Чтобы снять крышку, закрывающую запасное колесо, поверните цен-тральный фиксатор против часовой стрелки.

- Снимите запасное колесо и рас-положите его рядом с колесом, которое необходимо заменить.

Инструменты

Домкрат и инструменты хранятся под запасным колесом в багажном от-делении.

| Уход за автомобилем | 9-69 |
| --- | --- |

Домкрат с удлинителем и колесный ключ, состоящий из двух частей

- Контейнер для инструмента.

- Колесный ключ, состоящий из двух частей.

- Стропа.

- Удлинитель рукоятки домкрата.

- Домкрат с удлинителем.

9-70  Уход за автомобилем

| Домкрат с головкой | A. Контейнер для инструмента. |  |
| --- | --- | --- |
| под шестигранный ключ и колесный | B. Домкрат. |  |
| ключ, состоящий из трех частей | C. Головка винта домкрата. |  |
| A. Контейнер для инструмента. |  |  |
|  | 1. | Вращайте головку винта домкра- |  |
| B. Колесный ключ, состоящий из трех |  |  |  |
|  |  | та (С) против часовой стрелки, |  |
| частей. |  |  |  |
|  |  | чтобы ослабить затяжку. Снимите |  |
| C. Стропа. |  | домкрат (B) с пластины держателя. |  |
| D. Домкрат с шестигранной головкой. | 2. | Снимите контейнер (А) для инстру- |  |
|  |  | мента. |  |
|  | 3. | Извлеките инструменты и стропу из |  |
|  |  | контейнера для инструментов. |  |
|  | 4. | Расположите инструменты рядом |  |
|  |  | с поврежденным колесом. |  |

Снятие поврежденного колеса и установка запасного колеса

- Перед началом выполнения данной процедуры выполните необходимые требования техники безопасности.

Более подробная информация при-ведена в подразделе «При повреж‑ дении шины», стр. 9‑60.

- Если автомобиль оборудован колесными гайками с колпачками, снимите их. Храните колпачки вместе с декоративной накладкой центральной части колеса.

- Для отворачивания колесных гаек используйте полностью собранный колесный ключ: отверните гайки на пол-оборота против часовой

стрелки. Не отворачивайте гайки до конца.

Важно: Убедитесь в том, что верхняя опорная площадка домкрата установ-лена в правильное положение, иначе вы можете повредить автомобиль.

На устранение возможных поврежде-ний в таких случаях гарантия произ-водителя не распространяется.

- Установите верхнюю опору домкра-та в ближайшую к поврежденному колесу выемку, предназначенную для установки домкрата. Место для установки домкрата обозначено меткой на нижней части порогов

кузова. Не следует устанавливать домкрат в какие-либо другие места.

Поднимайте домкрат до тех пор,

пока его верхняя опора не сопри-коснется с выемкой.

ВНИМАНИЕ

Находиться под автомобилем, когда он приподнят домкратом, опас-но. Если автомобиль соскользнет с домкрата, это может привести к получению серьезных травм и даже

к смерти. Не допускается находиться под автомобилем, когда он установ-лен на домкрат.

ВНИМАНИЕ

Неправильная установка и исполь-зование домкрата может привести к повреждению автомобиля. Чтобы избежать травмирования людей

и повреждения автомобиля, перед началом использования домкрата убедитесь в том, что верхняя опора домкрата надежно установлена в специально предназначенную для этого выемку.

| Уход за автомобилем | 9-71 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Неправильная установка и исполь-зование домкрата может привести к повреждению автомобиля. Чтобы избежать травмирования людей и повреждения автомобиля, перед началом использования домкрата

убедитесь в том, что верхняя опора домкрата надежно установлена в специально предназначенную для этого выемку.

- Если автомобиль оборудован домкратом с удлинителем, вставьте крючкообразный конец удлинителя в проушину домкрата, а плоский конец – в колесный ключ.

Если автомобиль оборудован дом-кратом с шестигранной головкой, вставьте шестигранную головку ключа в шестигранное отверстие головки винта домкрата.

9-72  Уход за автомобилем

| Домкрат с удлинителем и колесный |  | Домкрат с шестигранным |
| --- | --- | --- |
| ключ |  | отверстием и колесный ключ |
|  | 6. | Поднимите автомобиль, вращая |
|  |  | колесный ключ по часовой стрелке, |
|  |  | на высоту, достаточную для того, |
|  |  | чтобы установить запасное колесо. |
|  |  | Удерживайте крючкообразный конец |
|  |  | удлинителя параллельно земле. |
|  |  | Вам может понадобиться изменять |
|  |  | положение колесного ключа, чтобы |
|  |  | продолжать его вращение. |

- Снимите все колесные гайки и во избежание их загрязнения помести-те в сухое и чистое место.

ВНИМАНИЕ

Наличие следов грязи или ржавчины на колесном диске или на деталях,

- которым оно крепится, может при-вести к ослаблению затяжки колес-ных гаек. Колесо может отделиться от автомобиля, что может привести

- аварии. При замене колеса не-обходимо удалить грязь и ржавчину со всех поверхностей, к которым оно прилегает. В крайнем случае можно использовать ткань или бумажное полотенце; но для того, чтобы удалить ржавчину или грязь эффективно, используйте скребок или проволочную щетку.

- Удалите грязь и ржавчину со шпи-лек, привалочной плоскости колеса и запасного колеса.

- Установите неполноразмерное за-пасное колесо на ступицу.

| Уход за автомобилем | 9-73 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Не наносите смазку на шпильки или колесные гайки, поскольку это может привести к ослаблению затяжки гаек. Колесо автомобиля может отделиться от автомобиля на ходу, что приведет к аварии.

10. Установите колесные гайки конус-ной частью к колесу. Максимально затяните каждую колесную гайку с помощью колесного ключа, чтобы

колесо плотно прилегало к ступице.

Во время затяжки колесных гаек удерживайте колесо свободной рукой, чтобы предотвратить его вращение.

- Опустите автомобиль, вращая колесный ключ против часовой стрелки. Полностью опустите авто-мобиль.

9-74  Уход за автомобилем

12. Надежно затяните колесные гайки в последовательности, указанной на рисунке.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих ко-лесных гаек или их неправильная за-

тяжка могут привести к ослаблению крепления колеса и даже к отделе-нию колеса от автомобиля во время движения. Колесные гайки следует затягивать с помощью динамометри-ческого ключа моментом, указанным в спецификации.

(см. продолжение)

ВНИМАНИЕ (продолжение)

При использовании «секретных» колесных гаек следуйте указани-ям производителя гаек, в которых указан рекомендованный момент затяжки. Информация о моменте затяжки колесных гаек приведена в подразделе «Заправочные емко‑ сти и спецификации», стр. 11‑2.

Важно: Неправильно затянутые ко-лесные гайки могут стать причиной «пульсации» при торможении и при-вести к повреждению тормозного диска. Чтобы избежать дорогостоя-щего ремонта тормозных механиз-мов, затягивайте колесные гайки в правильной последовательности моментом, указанным в специфи-кации. Для получения информации о моменте затяжки колесных гаек см. раздел «Заправочные емкости и спецификации», стр. 11‑2.

Хранение поврежденного или запасного колеса и инструментов

ВНИМАНИЕ

Хранение домкрата, запасного коле-са или прочего оборудования в пас-сажирском салоне может привести к травмам. При экстренном торможе-нии или столкновении незакреплен-ное оборудование может ударить водителя и/или пассажиров. Поэтому храните все оборудование в специ-ально предназначенных местах.

Для хранения запасного колеса и не-обходимых инструментов:

- Верните домкрат и инструменты

  - места их исходного положения

  - багажном отделении.

- Установите крышку запасного коле-са так, как она была установлена, когда оно находилось в багажном отделении.

- Установите гайку фиксации и вра-

щайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока она не будет затянута.

- Установите на место ковровое по-крытие пола багажного отделения.

- Уложите поврежденное колесо на пол багажного отделения лицевой стороной вверх.

- Закрепите поврежденное колесо с помощью стропы, как показано на рисунке.

Неполноразмерное запасное колесо предназначено только для временного использования. Замените неполнораз-мерное запасное колесо полноразмер-ным при первой же возможности.

Неполноразмерное запасное колесо

ВНИМАНИЕ

Движение на автомобиле, когда на нем установлены два неполнораз-мерных колеса, может приводить

к ухудшению управляемости и сниже-нию эффективности торможения. Это

может привести к аварии, в которой вы или другие люди можете получить тяжелые травмы и даже погибнуть.

При движении на автомобиле исполь-зуйте только одно неполноразмерное

запасное колесо единовременно.

Давление воздуха в неполноразмерном запасном колесе, которое прилагалось

к новому автомобилю, было доведено до нормы, однако со временем дав-

ление может уменьшиться. Регулярно

проверяйте давление воздуха в запас-ном колесе. Оно должно находиться на уровне 420 кПа (60 psi).

После установки запасного колеса

при первой же возможности проверьте

давление воздуха. Неполноразмерное запасное колесо предназначено для

движения на скорости до 105 км/ч, на

расстояние не более 5 000 км, поэтому

замену неполноразмерного запасного

| Уход за автомобилем | 9-75 |
| --- | --- |

колеса полноразмерным можно про-извести по окончании поездки. Тем не

менее неполноразмерное запасное ко-

лесо прослужит дольше, если оно будет заменено при первой возможности.

Важно: При использовании неполно-размерного запасного колеса не рекомендуется мыть автомобиль на автоматической мойке с металличе-скими ограничителями. При наезде на ограничитель неполноразмерное запасное колесо может застрять между направляющими, что может привести к повреждению колеса и других элементов автомобиля.

Не используйте данное неполноразмерное запасное колесо на других автомобилях.

Не устанавливайте неполноразмерное запасное колесо или шину на другие колеса или шины. Они не подойдут для этого. Храните запасные шину и колес-ный диск в сборе.

Важно: Цепи противоскольжения обычного размера не подходят

- неполноразмерному запасно-му колесу. Использование цепей

противоскольжения может привести

- повреждению автомобиля и цепей противоскольжения. Не устанавли-вайте цепи противоскольжения на неполноразмерное запасное колесо.

9-76  Уход за автомобилем

Запуск двигателя от ак-кумуляторной батареи другого автомобиля

Для получения более подробной информа-

ции об аккумуляторной батарее см. раздел

«Аккумуляторная батарея», стр. 9‑30.

Если аккумуляторная батарея автомоби-ля полностью разрядилась, то для запу-

ска двигателя данного автомобиля можно использовать аккумуляторную батарею другого автомобиля, подсоединив ее с по-

мощью проводов для запуска двигателя от внешнего источника. Для безопасного запуска двигателя в данных условиях действуйте следующим образом.

ВНИМАНИЕ

Аккумуляторные батареи могут стать ис-точником травм. Они опасны, поскольку:

- В них содержится кислота,

попадание которой на кожу может вызвать ожоги.

- Содержат газ, который может взорваться или воспламениться.

- Являются мощным источником электроэнергии, достаточной для причинения ожогов или

возникновения пожара.

Пренебрежение данными инструк-

циями может привести к травмам.

Важно: Пренебрежение данными инструкциями может привести к до-рогостоящему ремонту автомобиля, который не будет покрываться гарантией производителя.

Попытка запустить двигатель данно-го автомобиля путем толкания или буксировки успехом не увенчается, более того, она может привести к по-вреждению автомобиля.

Вынесенные «положительная» (A) и «отрицательная» (B) клеммы рас-положены в моторном отсеке, со стороны водителя.

Данные точки используются для опо-средованного присоединения проводов к аккумуляторной батарее.

Вынесенная «положительная» клемма

закрыта красной крышкой. Снимите крышку.

- Проверьте другой автомобиль. Он должен быть оборудован 12-вольт-ной аккумуляторной батареей с «от-рицательной» клеммой, соединен-ным с «массой» кузова.

Важно: Для запуска двигателя данного автомобиля от аккумуля-торной батареи другого автомобиля используйте только тот автомобиль, который оборудован 12-вольтной аккумуляторной батареей с «отри-цательной» клеммой, соединенной с «массой» кузова. Если другой авто-мобиль не оборудован 12-вольтной аккумуляторной батареей с «отрица-тельной» клеммой, соединенной с «массой» кузова, то оба автомобиля могут получить повреждения.

- Установите два автомобиля так, чтобы они не касались друг друга.

- Установите автомобиль на стоя-ночный тормоз. На автомобилях

с автоматической коробкой передач, установите рычаг селектора в поло-

жение «P» (Парковка). См. «Перевод рычага селектора в положение «P» (Парковка)», стр. 8‑22. На автомоби-

лях с механической коробкой передач установите рычаг коробки передач в

нейтральное положение. См. «Пар‑ ковка (для автомобилей с механиче‑ ской коробкой передач)», стр. 8‑25.

Важно: Если во время выполнения данной процедуры будет включено какое-либо дополнительное элек-трооборудование, оно может быть повреждено. В этом случае гарантия производителя на устранение воз-можных повреждений не распро-страняется. При запуске двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля по возможности отключи-те или отсоедините все дополнитель-ное электрооборудование на обоих автомобилях.

- Переведите ключ зажигания в по-ложение LOCK/OFF и отключите все световые приборы и дополнительное электрооборудование, за исключе-нием аварийной световой сигнализа-ции, на обоих автомобилях.

ВНИМАНИЕ

Электрический вентилятор систе-мы охлаждения двигателя может включаться даже при неработаю-щем двигателе, что может привести к получению травм. Не допускайте приближения рук, одежды и инстру-мента к крыльчаткам вентиляторов, находящимся в моторном отсеке.

ВНИМАНИЕ

Использование открытого огня вблизи

аккумуляторной батареи может при-

вести к взрыву выходящего из нее

газа. Это может привести к серьезным травмам. При недостатке освещения

используйте переносной фонарь.

Убедитесь в нормальном уровне

электролита, находящегося в аккуму-ляторной батарее. Аккумуляторная

батарея, которой оборудован данный автомобиль, не требует проверки уров-ня электролита и долива воды. Однако

если аккумуляторная батарея вашего автомобиля оборудована пробками за-

ливных отверстий, убедитесь в том, что в гальванических элементах батареи содержится достаточное количество

электролита. Если это не так, долейте

дистиллированной воды до заданного

уровня. В противном случае может об-разовываться взрывоопасный газ.

В электролите содержится кислота,

попадание которой на кожу может

привести к ожогам. Не допускайте

попадания электролита на кожу. Если

электролит попал на кожу или в глаза, промойте это место большим количе-ством воды и немедленно обратитесь

за медицинской помощью.

| Уход за автомобилем | 9-77 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Соприкосновение с лопастями работающего вентилятора или другими движущимися деталями двигателя может привести к получе-нию серьезных травм. Не подносите руки к вращающимся деталям при работающем двигателе.

- Соедините один конец красного «положительного» (+) провода с вынесенной «положительной» (+) клеммой (А).

9-78  Уход за автомобилем

- Соедините другой конец красного «положительного» (+) провода с «положительной» (+) клеммой за-ряженной аккумуляторной батареи

(В).

- Соедините один конец черного «от-рицательного» (–) провода с «отри-цательной» (–) клеммой заряженной аккумуляторной батареи (С).

- Соедините другой конец черного «отрицательного» (–) провода с вы-несенной «отрицательной» клеммой

(D).

- Запустите двигатель автомобиля с заряженной аккумуляторной батареей и дайте ему поработать в

режиме холостого хода в течение по меньшей мере четырех минут.

10. Попробуйте запустить двигатель автомобиля с разряженной акку-муляторной батареей. Если после нескольких попыток двигатель не запускается, возможно наличие каких-либо неисправностей.

Важно: При неправильном порядке подсоединения или отсоединения проводов для пуска двигателя от внешнего источника может произой-ти короткое замыкание, что при-ведет к повреждению автомобиля. В этом случае гарантия произво-дителя на устранение возможных повреждений не распространяется. Присоединяйте и отсоединяйте провода для запуска двигателя от внешнего источника в рекомендуе-мой последовательности, убедив-шись при этом в том, что провода не соприкасаются друг с другом и с металлическими элементами автомобилей.

Последовательность действий при отсоединении проводов для пуска двигателя от внешнего источника

- Массивная неокрашенная часть двигателя или вынесенная «отрица-тельная» (-) клемма.

- «Положительная» (+) или выне-сенная «положительная» клемма и вынесенная «отрицательная» (-) клемма аккумуляторной батареи другого автомобиля.

- «Положительная» (+) или вынесен-ная «положительная» (+) клемма автомобиля с разряженной аккуму-

ляторной батареей.

Уход за автомобилем  9-79

Чтобы отсоединить пусковые прово-да от обоих автомобилей, выполните следующее:

- Отсоедините черный «отрицатель-ный» (-) провод от автомобиля с

разряженной аккумуляторной бата-реей.

- Отсоедините черный «отрицатель-ный» (-) провод от автомобиля с за-ряженной аккумуляторной батареей.

- Отсоедините красный «положитель-ный» (+) провод от автомобиля с за-ряженной аккумуляторной батареей.

- Отсоедините красный «положитель-ный» (+) провод от другого автомо-биля.

- Установите крышки на «положи-тельную» (+) и «отрицательную» (–)

клеммы.

| Буксировка |  | Буксировка транспортных |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Буксировка автомобиля |  | средств, используемых |  |
|  |  | для отдыха |  |
| Важно: Для того чтобы избежать по- |  |  |  |
| вреждения буксируемого автомоби- |  | Важно: Буксировка автомобиля |  |
| ля, его необходимо буксировать на |  | с опорой двух или четырех колес на |  |
| автомобиле-эвакуаторе. Автомоби- |  | дорогу может привести к поврежде- |  |
| ли с низким дорожным просветом и/ |  | нию автомобиля из-за уменьшения |  |
| или специальным дополнительным |  | дорожного просвета. Всегда пере- |  |
| оборудованием должны буксиро- |  | возите автомобиль на автомобиле- |  |
| ваться с особой осторожностью. По |  | эвакуаторе с ровной горизонталь- |  |
| возможности перевозите неисправ- |  | ной платформой. |  |
| ный автомобиль на автомобиле- |  | Ваш автомобиль не предназначен для |  |
| эвакуаторе с полной погрузкой |  | буксировки с опорой колес на дорогу. |  |
| автомобиля. |  | При необходимости буксировки авто- |  |
| При необходимости буксировки по- |  | мобиля см. «Буксировка автомобиля». |  |
| врежденного автомобиля обратитесь |  |  |  |
| в авторизованный сервисный центр |  |  |  |
| или в компанию, занимающуюся эва- |  |  |  |
| куацией автомобилей. |  |  |  |
| Для буксировки данного автомобиля |  |  |  |
| другим автомобилем по причинам, не |  |  |  |
| связанным с повреждением буксируе- |  |  |  |
| мого автомобиля, например буксиров- |  |  |  |
| ка домом на колесах, см. подраздел |  |  |  |
| «Буксировка транспортных средств, |  |  |  |
| используемых для отдыха» далее |  |  |  |
| в этой главе. |  |  |  |

9-80  Уход за автомобилем

Уход за автомобилем

Уход за кузовом автомобиля

Мойка автомобиля

Чтобы сохранить лакокрасочное по-крытие кузова автомобиля, регулярно мойте его в отсутствии прямого солнеч-ного света.

Важно: Не используйте чистящие средства на основе бензина, со-держащие кислоту, или абразивные материалы, поскольку они могут повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля, металлические или пластиковые элементы. В этом случае гарантия производителя на возможные повреждения распро-страняться не будет. Для приоб-ретения одобренных средств для ухода за автомобилем обратитесь в авторизованный сервисный центр. Следуйте указаниям производителя чистящего средства, касающихся его правильного использования, мер безопасности и правильной утилизации.

Важно: Не подводите наконечник трубки моечной установки ближе чем на 30 см к автомобилю. Исполь-зование моечных установок с дав-лением воды более 88,66 атм может привести к повреждению лакокра-сочного покрытия или эмблем.

Перед мойкой и после мойки автомоби-ля хорошо промойте его водой, чтобы полностью удалить следы моющих средств. Если этого не сделать, на ла-кокрасочном покрытии могут остаться разводы.

Во избежание появления царапин и разводов удаляйте следы воды с ла-

кокрасочного покрытия кузова чистой замшевой или хлопковой салфеткой.

Уход за лакокрасочным покрытием автомобиля

Не рекомендуется использовать на-ходящиеся в продаже прозрачный лак/ полирующие пасты, содержащие воск.

Если окрашенные поверхности были повреждены, обратитесь авторизо-ванный дилерский центр для оценки повреждений и ремонта. Попадание на элементы кузова инородных веществ, таких как хлорид кальция и других солей, противогололедных реагентов, гудрона, древесного сока, птичьего помета, химикатов из промышленных стоков и т. п., может привести к по-вреждению лакокрасочного покрытия. При попадании данных веществ на лакокрасочные поверхности как можно скорее помойте автомобиль. При необ-ходимости используйте неабразивные чистящие средства, предназначенные для окрашенных поверхностей.

Для удаления разводов на лакокрасоч-ном покрытии рекомендуется ручная или мягкая полировка. Для приобрете-ния необходимых чистящих средств об-ратитесь в салон официального дилера.

Важно: Механическое или ручное полирование лакокрасочного покры-тия с верхним прозрачным слоем при применении чрезмерной силы может привести к его повреждению. Используйте только неабразивные полироли, предназначенные для лакокрасочных покрытий с верхним прозрачным слоем и без него.

Чтобы лакокрасочное покрытие вы-

глядело как новое как можно дольше, автомобиль следует хранить в гараже

или под навесом.

Уход за хромированными деко-ративными элементами кузова

Регулярно очищайте хромированные де-коративные элементы кузова с помощью воды или специальных полиролей.

При очистке алюминиевых деталей не используйте механизированное полиро-вание или полироли, предназначенные для хромированных поверхностей, а также каустическую соду. Для полу-

чения яркого блеска все полированные детали рекомендуется полировать с ис-

пользованием полиролей с защитными свойствами.

Мойка наружных световых при-боров и эмблем

Для мойки наружных световых приборов используйте только прохладную или холодную воду, мягкую ткань и моющие средства для автомобилей. Следуйте инструкциям, приведенным в подразделе «Мойка автомобиля» далее в этой главе.

Очистка ветрового стекла и ще-ток очистителей стекол

Наружную сторону ветрового стекла следует очищать с помощью средств, предназначенных для очистки стекол.

Резиновые скребки щеток очистителей стекол следует очищать с помощью

ткани, не содержащей лен, или бумаж-ного полотенца, смоченных жидкостью для очистки ветрового стекла или слабым раствором моющего сред-ства. При очистке щеток очистителей стекол следует тщательно очищать и сами стекла. Наличие на ветровом

стекле следов от насекомых, дорожной грязи, сока деревьев и моющих/по-лировальных средств может привести к образованию полос при включении очистителя ветрового стекла.

| Уход за автомобилем | 9-81 |
| --- | --- |

Если щетки очистителя износились или повреждены, замените их новыми. По-вреждения могут быть вызваны тяжелы-ми условиями эксплуатации: наличием большого количества пыли, песка, соли,

высокой температуры, а также воздей-

ствием солнечных лучей, снега и льда.

Уплотнители проемов кузова

Нанесение силиконовой смазки на уплотнители проемов кузова спо-

собствует продлению срока их службы, более эффективному уплотнению проемов, при этом силиконовая смазка не прилипает к поверхностям и не вы-

зывает скрипа. См. «Рекомендованные жидкости и смазочные материалы»,

стр. 10‑10.

Шины

Для очистки шин используйте жесткую щетку и средство для очистки шин.

Важно: Использование средств по уходу за шинами на основе нефтепродуктов может привести к повреждению лакокрасочного по-крытия автомобиля и/или шин. При использовании средств по уходу за шинами всегда удаляйте следы чистящих средств, попадающих на лакокрасочное покрытие кузова.

9-82  Уход за автомобилем

Колесные диски и декоративные элементы – алюминиевые или хромированные

Для очистки колесных дисков исполь-зуйте мягкую чистую ткань, некон-

центрированные чистящие средства и воду. После этого оботрите поверх-ность мягкой чистой салфеткой. Затем можно нанести защитный состав.

Для очистки колесных дисков исполь-зуйте мягкую чистую ткань, неконцен-трированные чистящие средства и воду. Удалите следы моющего средства с помощью чистой воды. После этого оботрите поверхность мягкой чистой салфеткой. Затем можно нанести за-щитный состав.

Важно: Хромированные колесные диски и другие хромированные декоративные элементы могут быть повреждены, если автомобиль не будет помыт после движения по дорогам, обработанным составами, содержащими соединения магния, кальция или хлорид натрия. Эти хи-микаты используются для борьбы с гололедом и пылью на дорогах. Всегда мойте хромированные эле-менты мыльным раствором после движения по таким дорогам.

Важно: Чтобы избежать повреждения поверхностей, не используйте для очистки алюминиевых или хромиро-ванных колесных дисков концентриро-ванные чистящие средства, химикаты, абразивные полирующие средства, щет-ки или чистящие средства, содержащие кислоту. Используйте только рекомен-дуемые чистящие средства. Не мойте автомобиль с колесными дисками из алюминиевого сплава или с хромиро-ванной поверхностью в автоматической мойке с карбидо-силиконовыми щетка-ми для очистки колес. В противном слу-чае автомобиль может быть поврежден, и устранение повреждений покрываться гарантией производителя не будет.

Рулевое управление, подвеска и компоненты шасси

Визуально проверьте переднюю и заднюю подвеску и компоненты рулевого управ-ления на наличие поврежденных, плохо закрепленных деталей или следов износа. Убедитесь в том, что трубки и шланги гидроусилителя рулевого управления

подсоединены и закреплены правильно,

- в том, что отсутствуют течи, трещины

- иные неисправности. Визуально про-верьте состояние чехлов шарниров рав-

ных угловых скоростей, а также сальники мостов на наличие утечек.

Смазка компонентов кузова

Смазывайте рекомендованными смазка-

ми все замочные цилиндры, шарнирные петли капота, двери багажного отделе-ния и стальной крышки лючка топливоза-

ливной горловины, несмотря на наличие

пластмассовых деталей. Нанесение силиконовой смазки на уплотнители проемов кузова способствует продлению

срока их службы, улучшению качества уплотнения проемов, при этом сили-

коновая смазка не обладает излишней адгезией и не вызывает скрипа.

Уход за днищем кузова

Для удаления грязи с днища кузова

используйте обычную воду. Это можно сделать с помощью установки для мой-

ки днища автомобиля или обратившись в авторизованный сервисный центр.

Если этого не делать, то на днище авто-мобиля может образоваться ржавчина.

При повреждении металлических элементов кузова

Если автомобиль поврежден и требует-

ся ремонт или замена кузовных дета-лей, убедитесь в том, что в мастерской

по ремонту кузова используют соот-ветствующие противокоррозионные

материалы для защиты отремонтиро-ванных или замененных деталей.

Новые оригинальные детали, по-ставляемые в качестве запасных частей, защищены от коррозии на срок действия гарантии при соблюдении дилером рекомендованной технологии их замены.

При повреждении лакокрасочного покрытия

Как можно скорее устраняйте неболь-шие сколы и неглубокие царапины с помощью специальных материалов

для устранения небольших поврежде-ний окраски, которые можно приоб-рести в авторизованном сервисном центре. Более серьезные повреждения лакокрасочного покрытия могут быть устранены в авторизованном сервис-ном центре.

Химические пятна на лакокрасочном покрытии

Вещества, содержащиеся в воздухе, могут осаждаться на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля и оказы-вать на них негативное воздействие с

образованием на окрашенных поверх-ностях круглых пятен и мелких темных пятен неправильной формы.

Уход за салоном

Чтобы избежать износа обивки регуляр-но очищайте обивку салона. Как можно скорее удаляйте какие-либо загрязне-ния. Будьте осторожны, поскольку газе-ты и одежда, которые окрашивают пред-меты домашнего обихода, могут также окрашивать и обивочные материалы, используемые для отделки интерьера.

Для удаления пыли и грязи с прибор-ной панели используйте щетку с мягкой щетиной. С помощью слабоконцен-трированного мыльного раствора незамедлительно удаляйте различные лосьоны, солнцезащитные кремы, аэрозоли со всех поверхностей отделки интерьера, в противном случае они могут повредить ее.

Средства для очистки интерьера мож-но приобрести в салоне официального дилера. Во избежание повреждений используйте чистящие средства, пред-назначенные специально для поверх-ностей, которые необходимо очистить. Чтобы избежать попадания чистящих средств на поверхности, для которых

они не предназначены, наносите чистя-щее средство на салфетку. Чистящие средства следует быстро смывать. Не наносите чистящие средства на по-верхности на длительное время.

| Уход за автомобилем | 9-83 |
| --- | --- |

Чистящие средства содержат рас-творители, которые концентрируются в интерьере. Перед использовани-ем чистящих средств внимательно ознакомьтесь с предупреждениями

на этикетке чистящего средства. При

очистке салона обеспечьте необходи-мую вентиляцию, открыв двери и окна.

Во избежание повреждений не очи-щайте салон с помощью следующих чистящих средств или способов:

- Не используйте нож, бритву или любой другой острый предмет для очистки салона от грязи.

- Не используйте щетку с жесткой щетиной.

- Не прилагайте чрезмерные усилия при очистке поверхностей обивки салона.

- Не используйте стиральные по-рошки или средства для мытья посуды. Жидкие чистящие средства следует растворять в воде в про-порции 20 капель на 3,78 л воды. Концентрированный мыльный рас-

твор оставляет разводы, к которым притягивается пыль и грязь. Не используйте растворы, с большим содержанием мыла или каустиче-

ской соды.

9-84  Уход за автомобилем

- При очистке обивки салоне не ис-пользуйте много жидкости.

- Не используйте растворители или чистящие средства, содержащие растворители.

Внутренняя поверхность стекол

Для очистки внутренних поверхностей стекол используйте махровую ткань, пропитанную водой. Удалите остав-шиеся следы влаги сухой тканью. При необходимости после чистки стекол простой водой можно использовать средства для очистки стекол.

Важно: Чтобы избежать поврежде-ний в виде царапин, не используйте абразивные чистящие средства для очистки автомобильных стекол. При использовании абразивных чистя-щих средств или очистке с чрезмер-ным применением силы может быть поврежден электрообогреватель заднего стекла.

Очистка тканых/ковровых покрытий

Начните с уборки пылесосом, ис-пользуя мягкую насадку. Используйте вращающуюся насадку только для

очистки напольных покрытий. Перед использованием пылесоса насколько возможно осторожно удалите загряз-нения, пользуясь рекомендациями, приводимыми ниже.

- Аккуратно удалите влажные за-грязнения с помощью бумажного полотенца. Продолжайте до тех пор, пока не удалите все загрязнения, которые можно удалить.

- Перед использованием пылесоса удалите все твердые загрязнения, которые можно удалить.

Для очистки выполните следующее:

- Намочите салфетку из неворсистой ткани в чистой воде или содовом растворе. Рекомендуется исполь-зовать микроволокнистую ткань, чтобы избежать появления ворсинок на ткани или ковровом покрытии.

- Удалите лишнюю влагу из салфет-ки, аккуратно отжав ее.

- Начинайте с дальнего конца загряз-

ненного участка и аккуратно уда-

ляйте загрязнения по направлению к центру загрязненного участка. Во избежание втирания грязи в ткань регулярно меняйте чистящую по-верхность салфетки (старайтесь

удалять загрязнения чистой поверх-

ностью салфетки).

- Продолжайте аккуратно удалять загрязнения до тех пор, пока на сал-фетке не будет следов загрязнения.

- Если полностью загрязнение удалить не удается, используйте слабый раствор моющего средства; затем его необходимо смыть содо-вым раствором или чистой водой.

Если загрязнение не удается удалить полностью, используйте специальное чистящее средство или пятновыво-дители. При использовании чистя-

щего средства или пятновыводителя проверьте, не изменяют ли они цвет обивочного материала, нанеся их на небольшой участок обивочного мате-риала, который не бросается в глаза.

При появлении разводов промойте всю поверхность.

| По завершении чистки удалите |  | Такие средства изменяют цвет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| лишнюю влагу с помощью бумажного |  | и структуру кожи или мягкой обивки |  |
| полотенца. |  | и поэтому не рекомендуются к ис- |  |
| Очистка приборной панели, |  | пользованию. |  |
|  |  | Не используйте чистящие средства, |  |
| кожи, винила и других элемен- |  |  |  |
|  |  | которые изменяют характер блеска |  |
| тов из пластмасс |  | приборной панели. При определен- |  |
| Для удаления пыли или грязи ис- |  | ных условиях отраженный свет может |  |
| пользуйте мягкую ткань из микрово- |  | снизить уровень видимости через |  |
| локна, пропитанную водой. Для более |  | ветровое стекло. |  |
| тщательной чистки используйте мягкую |  | Важно: Использование освежителей |  |
| ткань из микроволокна, пропитанную |  | воздуха может привести к повреж- |  |
| слабым мыльным раствором. |  | дению пластиковых и окрашенных |  |
| Важно: Пропитывание влагой кожи, |  | поверхностей. Если освежитель |  |
| особенно перфорированной, как |  | воздуха попадет на окрашенную |  |
| и других поверхностей интерьера, |  | или пластиковую поверхность, |  |
| может привести к сильному повреж- |  | как можно скорее удалите следы |  |
| дению материалов обивки. Удаляйте |  | с помощью салфетки, пропитанной |  |
| лишнюю влагу с этих поверхностей |  | чистой водой или слабым мыльным |  |
| после очистки и дайте им высохнуть |  | раствором. Устранение поврежде- |  |
| естественным образом. Не наносите |  | ний, вызванных использованием |  |
| на поверхности, обитые кожей, пят- |  | освежителя воздуха, гарантией про- |  |
| новыводители и не подвергайте их |  | изводителя не покрывается. |  |
| воздействию высокой температуры |  |  |  |
| или пара. Не используйте средства |  |  |  |
| для ухода за поверхностями, обиты- |  |  |  |
| ми кожей, на основе силикона или |  |  |  |
| воска. |  |  |  |

| Уход за автомобилем | 9-85 |
| --- | --- |

Уход за ремнями безопасности

Следите за тем, чтобы ремни безопас-ности были чистыми и сухими.

ВНИМАНИЕ

Не отбеливайте и не перекрашивай-те ремни безопасности. Это может значительно ослабить их. При ава-рии они могут не обеспечить защиты заданного уровня. Производите очистку ремней безопасности только слабым раствором мягкого моющего средства в теплой воде.

9-86  Уход за автомобилем

Напольные коврики

ВНИМАНИЕ

Если напольный коврик отлича-

ется размером от установленного заводом-изготовителем или установ-лен неправильно, то он может поме-шать ходу педали акселератора и/или педали тормоза. Это может привести к увеличению тормозного пути и/или непреднамеренному ускорению. Убе-дитесь в том, что напольный коврик не мешает ходу педали акселератора или педали тормоза.

Для эффективного использования напольных ковриков ознакомьтесь со следующей информацией.

- Напольные коврики, установленные заводом-изготовителем, были раз-работаны специально для данного автомобиля. Если необходимо заменить напольные коврики, при-обретайте только коврики, рекомен-дуемые компанией GM. В против-ном случае они могут не подойти по форме и/или размерам и будут мешать ходу педали акселератора или педали тормоза. Убедитесь в том, что напольные коврики не мешают ходу педалей.

- Правильно устанавливайте наполь-ный коврик. Не переворачивайте его.

- Не допускайте нахождения каких-либо предметов на напольном коврике со стороны водителя.

- Со стороны водителя устанавливай-те только один напольный коврик.

- Не устанавливайте напольные ков-

рики один на другой.

Оба напольных коврика фиксируются помощью креплений крючкообразного

типа.

Снятие и замена напольных ковриков

- Чтобы снять коврик с крюков крепления, потяните заднюю часть коврика вверх.

- Установите напольный коврик на место, установив отверстия для

фиксации на коврике на одну линию с крюками на полу и закрепив их друг относительно друга.

- Убедитесь в том, что напольный

коврик надежно закреплен и не ме-шает ходу педалей акселератора и тормоза.

| Ремонт и техническое обслуживание | 10-1 |
| --- | --- |

Ремонт и техниче-ское обслуживание

Общие сведения

Общие сведения_���������������������������10-1

Плановое техническое обслужи-вание

Плановое техническое обслуживание

_____________________________________________________10-3

Особые операции технического обслуживания

Особые операции технического об-

служивания _________________________________10-7

Дополнительное техническое обслуживание и уход за автомо-билем

Дополнительное техническое обслу-

живание и уход за автомобилем 10-7

Рекомендованные рабочие жидкости, смазочные материа-лы, и детали

Рекомендованные жидкости и смазоч-

ные материалы �������������������������10-10

Запасные части ___________________________10-12

Записи, относящиеся к техниче-скому обслуживанию и ремонту

Записи, относящиеся к техническому обслуживанию и ремонту ���������10-13

Общие сведения

Автомобиль – это серьезное вложение средств. В данной главе описываются операции технического обслуживания автомобиля, которые необходимо выполнять. Соблюдайте интервалы технического обслуживания, чтобы не допустить возникновения серьезных неисправностей, требующих дорого-стоящего ремонта. Это помогает также сохранить высокую стоимость автомо-биля на вторичном рынке. Ответствен-ность за прохождение технического

обслуживания лежит на владельце автомобиля.

У официального дилера есть обу-ченные технические специалисты, которые могут выполнить требуемое техническое обслуживание, используя оригинальные запасные части. Они

обладают современными инструмента-ми и оборудованием, что позволяет им провести диагностику быстро и точно. Многие сервисные центры официаль-

ных дилеров работают до позднего

вечера и в выходные дни, предостав-ляют бесплатные транспортные услуги, услуги по онлайн планированию про-хождения технического обслуживания.

Дилер осознает значимость предостав-ления услуг по техническому обслужи-ванию и ремонту по конкурентноспо-собным ценам. Благодаря обученным техническим специалистам сервисный центр официального дилера – это идеальное место для проведения планового технического обслуживания, такого как замена масел и переста-новка колес, а также технического обслуживания колес, тормозной систе-мы, аккумуляторной батареи и щеток очистителей стекол.

Важно: Повреждения, полученные вследствие неправильного техниче-ского обслуживания могут привести к дорогостоящему ремонту, который не будет покрываться гарантией производителя. Для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии необходимо соблюдать интервалы технического обслужи-вания, выполнять необходимые проверки и использовать рекомен-дованные рабочие жидкости и сма-зочные материалы.

10-2  Ремонт и техническое обслуживание

Ответственность за перестановку колес и проведение необходимого техниче-ского обслуживания несет владелец автомобиля. Рекомендуется предостав-лять автомобиль в авторизованный сервисный центр для проведения

технического обслуживания каждые 10 000 км пробега. Благодаря своевре-менному техническому обслуживанию повышается долговечность автомобиля, снижается расход топлива и уровень выброса отработавших газов.

Режимы эксплуатации автомобилей различными людьми могут сильно раз-личаться, поэтому величина интерва-лов между очередными техническими обслуживаниями может также сильно различаться. Может понадобиться сокращение интервалов проведения технического обслуживания. Допол-

нительное техническое обслуживание (нормальные условия эксплуатации) автомобилей:

- Для которых соблюдаются рекомен-дации в отношении количества пере-возимых пассажиров и массы груза,

указанные на информационной табличке с указанием рекомендо-ванных значений давления воздуха в шинах. См. «Ограничения нагрузки на автомобиль», стр. 8‑12.

- В отношении которых соблюдается установленный законом скоростной режим и на дорогах, соответствую-щим требованиям ГОСТ/Техниче-ских Регламентов.

- В которых используется рекоменду-емое топливо. См. «Рекомендуемое топливо», стр. 8‑46.

См. подраздел «Дополнительное тех-ническое обслуживание (нормальные условия эксплуатации)».

Дополнительное техническое обслужи-вание (тяжелые условия эксплуатации) автомобилей:

- Которые эксплуатируются в основ-ном в условиях холмистой или горной местности.

- Которые часто используются для

буксировки прицепа.

- Которые эксплуатируются на высо-кой скорости или используются для участия в соревнованиях.

- Которые используются в качестве такси, в качестве полицейских или развозных автомобилей.

См. подраздел «Дополнительное техническое обслуживание (тяжелые условия эксплуатации)».

ВНИМАНИЕ

Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля может быть опасно. Выполнение некоторых видов работ может привести к полу-

чению серьезных травм. Выполняйте

работы по техническому обслужи-ванию только в том случае, если вы

обладаете необходимыми знаниями,

оборудованием и инструментом. При

наличии каких-либо сомнений обра-

титесь в авторизованный сервисный центр. См. «Самостоятельное тех‑

ническое обслуживание», стр. 9‑3.

| Ремонт и техническое обслуживание | 10-3 |
| --- | --- |

Плановое техническое обслуживание

Проверки и техническое обслу-живание, которые должен вы-полнять водитель

При каждой заправке топливом:

- Проверяйте уровень моторного масла. См. «Моторное масло»,

стр. 9‑10.

Один раз в месяц проверяйте следующее:

- Давление воздуха в шинах.

См. «Давление воздуха в шинах»,

стр. 9‑47.

- Шины на наличие следов износа.

См. «Проверка состояния шин»,

стр. 9‑53.

- Уровень жидкости омывателей сте-

кол. См. «Жидкость омывателей стекол», стр. 9‑27.

Замена моторного масла

Если на дисплей информационного центра выводится сообщение CHANGE ENGINE OIL SOON, моторное масло и масляный фильтр необходимо за-менить в течение следующих 1 000 км пробега. При соблюдении рекоменда-

ций по эксплуатации автомобиля дан-ное сообщение может не появляться на дисплее информационной системы

- течение года и более. Моторное масло и масляный фильтр необходимо заменять по меньшей мере один раз

- год, при этом каждый раз сбрасывая показатели монитора жизни моторного масла. Для замены моторного масла и масляного фильтра обратитесь

- авторизованный сервисный центр. Если сброс показаний монитора жизни моторного масла произошел случайно, то замену масла необходимо произ-вести через 5 000 км пробега, считая от момента последней замены масла. Сброс показаний монитора необходи-мо производить после каждой замены масла. См. «Монитор жизни моторно‑ го масла», стр. 9‑13.

Перестановка колес и выполне-ние необходимого технического обслуживания каждые 10 000 км пробега

Выполняйте перестановку колес и сле-дующее техническое обслуживание.

См. «Перестановка колес», стр. 9‑54.

- Проверяйте уровень моторного мас-

ла и показания монитора жизни мо-торного масла. При необходимости

выполните замену моторного масла и масляного фильтра и сбросьте показания монитора жизни моторно-

го масла. См. «Моторное масло», стр. 9‑10 и «Монитор жизни мо‑

торного масла», стр. 9‑13.

- Проверяйте уровень охлаждающей жидкости. См. «Охлаждающая жид‑ кость», стр. 9‑18.

- Проверяйте уровень жидкости омывателей стекол. См. «Жидкость омывателей стекол», стр. 9‑27.

- Визуально проверяйте щетки очистителя ветрового стекла на наличие следов износа, трещин или грязи. См. раздел «Уход за кузовом автомобиля», стр. 9‑80. Сильно из-

ношенные щетки очистителя ветро-вого стекла необходимо заменить.

См. «Замена щеток очистителей стекол», стр. 9‑32.

10-4  Ремонт и техническое обслуживание

- Проверяйте давление воздуха

  - шинах. См. «Давление воздуха

  - шинах», стр. 9‑47.

- Проверяйте шины на наличие сле-дов износа протектора. См. «Про‑

верка состояния шин», стр. 9‑53.

- Визуально проверяйте наличие следов течей.

- Проверяйте фильтрующий элемент воздухоочистителя двигателя. Или каждые 6 месяцев, в зависимо-сти от того, что наступит раньше.

См. «Воздухоочиститель/воздуш‑ ный фильтр», стр. 9‑15.

- Проверяйте тормозную систему.

- Визуально проверяйте компоненты рулевого управления, подвески и шасси на наличие поврежденных,

плохо закрепленных деталей или следов износа. См. раздел «Уход за кузовом автомобиля», стр. 9‑80.

- Проверяйте компоненты систем пассивной безопасности. См. «Про‑ верка систем пассивной безопас‑ ности», стр. 2‑14.

- Визуально проверяйте систему по-дачи топлива на наличие поврежде-ний или течей.

- Визуально проверяйте систему выпуска отработавших газов и те-плозащитные экраны на наличие повреждений или признаков осла-бления крепления.

- Смазывайте компоненты кузова.

См. раздел «Уход за кузовом авто‑ мобиля», стр. 9‑80.

- Проверяйте систему блокировки пуска двигателя. См. «Проверка системы блокировки пуска двига‑ теля», стр. 9‑30.

- Проверяйте систему блокировки рычага селектора автоматической коробки передач. См. «Проверка си-стемы блокировки рычага селектора автоматической коробки передач»,

стр. 9‑31.

- Проверяйте систему блокировки ключа зажигания. См. «Проверка системы блокировки ключа зажига‑ ния», стр. 9‑31.

- Выполняйте проверку стояночно-го тормоза и стопорной защелки автоматической коробки передач.

См. «Проверка стояночного тормо‑ за и стопорной защелки автома‑ тической коробки передач (положе‑ ние «Р» (Парковка))», стр. 9‑32.

- Проверяйте педаль акселератора на наличие следов повреждений: убедитесь в том, что педаль пере-мещается свободно, без заедания. При необходимости замените ее.

- Проверяйте ремни привода вспомо-гательного оборудования двигателя (гидроусилитель рулевого управ-ления, компрессор кондиционера, генератор). Проверяйте состояние

  - длину данных ремней.

- Визуально проверяйте газонапол-ненные упоры (при соответствую-щей комплектации) на наличие следов износа, трещин или повреж-дений другого типа. Проверяйте способность газонаполненных упо-ров удерживать крышку багажного отделения в открытом состоянии.

При необходимости обратитесь в сервисный центр авторизованного дилера.

- Проверяйте срок годности гермети-ка для шин (при соответствующей комплектации). См. «Герметик для шин и компрессор», стр. 9‑62.

- Проверяйте уплотнитель проема

  - направляющие крышки вентиля-ционного люка (при соответствую-

щей комплектации). См. «Вентиля‑ ционный люк в крыше», стр. 1‑16.

| Ремонт и техническое обслуживание | 10-5 |
| --- | --- |

Дополнительное техническое обслуживание — нормальные условия эксплуатации

Через каждые 20 000 км

- Заменяйте фильтрующий элемент воздухоочистителя двигателя. Или каждые 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Через каждые 40 000 км

- Заменяйте тормозную жидкость.

Через каждые 70 000 км

- Проверяйте систему улавливания паров топлива. Проверяйте, чтобы топливопроводы и шланги для от-вода паров топлива были правиль-но подсоединены, уложены и не имели повреждений. Проверяйте клапан продувки (при соответству-ющей комплектации). При необхо-димости замените его.

Через каждые 150 000 км

- Заменяйте свечи зажигания. Вы-полняйте проверку высоковольтных проводов свечей зажигания.

- Заменяйте рабочую жидкость авто-матической коробки передач (при соответствующей комплектации).

Замените фильтр, если эта опера-ция предусмотрена.

- Заменяйте масло в редукторе зад­ него моста.

Через каждые 240 000 км

- Промывайте бачок охлаждающей жидкости, сливайте жидкость, промывайте систему охлаждения и заливайте новую охлаждающую жидкость. Или через каждые 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. См. «Система охлаждения двигателя», стр. 9‑17.

- Визуально проверяйте ремни при-вода вспомогательного оборудова-ния двигателя. Или через каждые 10 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Проверяйте ремни на наличие следов износа, трещин или повреждений; при не-обходимости замените их.

Техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации*

Если условия эксплуатации вашего ав-томобиля совпадают хотя бы в одном из пунктов, перечисленных ниже,

интервалы замены моторного масла (и масляного фильтра) и других жидко-стей могут сокращаться, в зависимости от комплектации автомобиля и условий его эксплуатации:

- При температуре наружного воздуха выше 35 °C или ниже 0 °C.

- В условиях плотных транспортных потоков.

- В условиях холмистой или горной

местности.

- В условиях бездорожья; при на-личии большого количества пыли и грязи.

- Фильтрующий элемент системы вентиляции необходимо заменять по меньшей мере через каждые 20 000 км пробега или чаще, в за-висимости от степени его загряз-ненности.

Если автомобиль используется в ка-честве такси, в вооруженных силах или для коммерческих перевозок, включая:

- Автомобили скорой помощи, по-лиции и служб спасения.

- Легкие грузовики, автомобили SUV и легковые автомобили, ис-пользуемые в вооруженных силах.

- Эвакуаторы различных типов или любой другой автомобиль, постоянно используемый для буксировки прицепа или других грузов.

10-6  Ремонт и техническое обслуживание

  - Часто используемые коммер-ческие автомобили, такие как автомобили курьерских служб, патрульные автомобили вневе-домственной охраны или любые другие автомобили, которые

эксплуатируются 24 часа в сутки.

  - Любые автомобили, эксплуати-руемые в условиях большого количества песка или пыли, как например, автомобили, исполь-зуемые при прокладке нефтепро-водов и для других целей.

- Автомобили, регулярно используе-мые для поездок на расстояния не превышающие 6 км.

Если ваш автомобиль оборудован индикатором жизни моторного мас-ла, при необходимости замены мо-

торного масла и масляного фильтра он будет загораться. При тяжелых условиях эксплуатации данный индикатор может загораться до до-стижения 10 000 км пробега. Данный индикатор не указывает на наличие частичек пыли в масле, поэтому при эксплуатации автомобиля в усло-виях большого количества пыли замену масла и масляного фильтра

необходимо производить чаще, чем через каждые 10 000 км пробега.

Примечание: На всех автомобилях с задним приводом, используемых для буксировки, замену масла редуктора заднего моста необхо-димо производить через каждые

30 000 км.

* Примечание: В экстремальных условиях вождения, описанных выше, может понадобиться более частая замена свечей зажигания. Для определения оптимальных ин-тервалов технического обслужива-ния вашего автомобиля обратитесь в авторизованный сервисный центр компании GM.

Дополнительное техническое обслуживание — тяжелые усло-вия эксплуатации

Через каждые 60 000 км

- Проверяйте систему улавливания паров топлива. Проверяйте, чтобы топливопроводы и шланги для отво-да паров топлива были правильно подсоединены, уложены и не имели повреждений. Проверяйте клапан продувки (при соответствующей комплектации). При необходимости замените его.

- Заменяйте рабочую жидкость авто-матической коробки передач (при

соответствующей комплектации). Замените фильтр, если эта опера-ция предусмотрена.

- Заменяйте масло в редукторе за-днего моста.

- Визуально проверяйте ремни при-вода вспомогательного оборудова-ния двигателя. Или через каждые 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Проверяйте ремни на наличие следов износа, трещин или повреждений; при не-обходимости замените их.

Через каждые 80 000 км

- Заменяйте свечи зажигания. Вы-полняйте проверку высоковольтных проводов свечей зажигания.

Через каждые 240 000 км

- Промывайте бачок охлаждающей жидкости, сливайте жидкость, промывайте систему охлаждения и заливайте новую охлаждающую жидкость. Или через каждые 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. См.«Система охлаждения двигателя», стр. 9‑17.

| Ремонт и техническое обслуживание | 10-7 |
| --- | --- |

Особые операции технического обслу-живания

- Автомобили с МКП: Через каждые

два года промывайте гидропривод выключения сцепления, сливай-те жидкость и заливайте свежую жидкость.

- Автомобили, используемые в ком-мерческих целях при тяжелых усло-виях эксплуатации: Смазывайте компоненты шасси каждые 5 000 км пробега.

- Один раз в год мойте автомобиль со стороны днища кузова.

Дополнительные

техническое обслуживание и уход за автомобилем

Ваш автомобиль является серьезным вложением средств, и правильный уход за автомобилем может помочь избежать дорогостоящего ремонта

в будущем. Для поддержания опти-

мального уровня ходовых качеств автомобиля необходимо выполнять дополнительное техническое об-служивание автомобиля. Дополни-тельное техническое обслуживания рекомендуется выполнять в сервис-

ном центре официального дилера. Технические специалисты сервис-ного центра официального дилера также могут выполнить тщательную оценку и проверку автомобиля для выявления оптимальных интервалов прохождения технического обслужива-ния. Приведенная ниже информация поможет определить, в каких случаях может потребоваться дополнительное техническое обслуживание.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея обеспечива-

ет электропитание, необходимое для запуска двигателя и работы дополни-тельного электрооборудования.

- Для успешного запуска двигателя поддерживайте напряжение в акку-муляторной батарее на уровне, не-обходимом для запуска двигателя.

- В сервисном центре официального дилера есть диагностическое обо-рудование для проверки аккумуля-торной батареи, надежности элек-трических соединений и проводов,

а также отсутствия следов корро-зии в электрических соединениях.

Ремни привода вспомогательных агрегатов

- Ремни необходимо заменять, если

слышны ненормальные звуки (скрип, свист) или на них видны следы трещин и повреждений.

- В сервисном центре официального дилера может быть произведена проверка и, при необходимости, замена ремней привода вспомога-тельных агрегатов.

10-8  Ремонт и техническое обслуживание

Тормозная система

Тормозная система необходима для остановки автомобиля и обеспечения безопасности движения.

- Признаки износа тормозных коло-док: скрип/скрежет или увеличение тормозного пути.

- В сервисном центре авторизованно-го дилера есть инструменты и обо-рудование для проверки тормозной системы и рекомендованные запас-ные части, разработанные специ-ально для вашего автомобиля.

Рабочие жидкости

Поддержание необходимого уровня рабочих жидкостей и использование рекомендованных рабочих жидкостей

- масел способствуют увеличению

долговечности систем и компонентов. См. «Рекомендованные жидкости

- смазочные материалы», стр. 10‑10.

- Проверку уровня моторного масла и жидкости омывателя ветрового стекла следует выполнять при каж-дой заправке автомобиля топливом.

- Если уровень какой-либо жидкости ниже нормы и ее необходимо до-лить, могут загораться контрольные

лампы на комбинации приборов.

Шланги

Шланги служат для транспортировки жидкостей; их следует регулярно про-верять на наличие следов трещин или течей. В ходе выполнения проверки по

множеству пунктов специалисты сер-висного центра официального дилера могут определить необходимость их замены.

Лампы

Исправно работающие фары, задние габаритные огни и стоп-сигналы обе-спечивают надлежащую видимость дороги и автомобиля.

- Признаки неисправности фар: тусклый свет, фары не включаются, наличие следов трещин или по-вреждений. Периодически необхо-

димо выполнять проверку стоп-сигналов, чтобы убедиться, что они срабатывают при каждом нажатии педали тормоза.

- Тщательная проверка ламп может быть выполнена в сервисном цен-тре официального дилера.

Амортизаторы и стойки подвески

Амортизаторы и стойки подвески обе-спечивают надлежащую плавность хода.

- Следы износа: вибрация на руле-

вом колесе, раскачивание автомо-биля при торможении, увеличение тормозного пути, неравномерный износ шин.

- В ходе выполнения проверки по множеству пунктов обученные тех-нические специалисты сервисного центра официального дилера могут провести визуальную проверку амор-тизаторов и стоек подвески на нали-чие следов течей и повреждений.

| Ремонт и техническое обслуживание | 10-9 |
| --- | --- |

Колеса и шины

Давление воздуха в шинах должно со-ответствовать норме; необходимо сво-евременно производить перестановку

- балансировку колес. Правильное техническое обслуживание шин и ко-лес может сэкономить деньги, топливо

- снизить риск разрушения шины.

- Признаки необходимости замены шин: видны три или более инди-катора износа протектора шины; видны нити корда; на шинах при-сутствуют следы повреждений.

- Технические специалисты сервис-ного центра официального дилера могут выполнить проверку состоя-ния шин и рекомендовать подходя-щий тип шин. В сервисном центре официального дилера также можно

выполнить балансировку колес для обеспечения максимальной плавности хода при любой скоро-сти движения автомобиля. Шины рекомендуемого типа можно купить в салоне официального дилера.

Уход за автомобилем

Для того, чтобы как можно дольше

сохранить безупречный внешний вид автомобиля, используйте средства

по уходу за автомобилем, которые можно приобрести в салоне офици-ального дилера. Информация об уходе за салоном и кузовом автомобиля приведена в подразделах «Уход за са‑ лоном», стр. 9‑83 и «Уход за кузовом»,

стр. 9‑80.

Регулировка параметров установки колес

Регулировка параметров установки колес необходима для обеспечения оптимального износа и ходовых ка-честв автомобиля.

- Признаки того, что необходима регулировка параметров установки колес: ухудшение управляемости автомобиля или неравномерный износ шин.

- В сервисном центре официального дилера есть оборудование для пра-вильной регулировки параметров установки колес.

Ветровое стекло

Для обеспечения безопасности и хоро-

шей обзорности удаляйте загрязнения с ветрового стекла.

- Признаки повреждения ветрового

стекла: царапины, трещины, сколы.

- При необходимости проверку и замену ветрового стекла можно произвести в сервисном центре официального дилера.

Щетки очистителей ветрового стекла

Для удаления грязи с ветрового стекла используются очиститель ветрового стекла; щетки очистителя необходимо очищать и поддерживать в хорошем состоянии.

- Признаки износа: прерывистое дви-жение по ветровому стеклу, следы износа или повреждения резиновых скребков щеток.

- При необходимости проверку и замену щеток можно выполнить

в сервисном центре официального дилера.

10-10  Ремонт и техническое обслуживание

Рекомендованные рабочие жидкости, смазочные материалы и детали

Рекомендованные жидкости и смазочные материалы

| Применение | Рабочая жидкость/смазочный материал |
| --- | --- |
| Моторное масло | Используйте только то моторное масло, которое имеет спецификацию |
|  | dexos 2 или эквивалентное ему с подходящим уровнем вязкости по SAE. |
|  | Рекомендуется использовать масло ACDelco dexos1 Synthetic Blend. |
|  | См. «Моторное масло», стр. 9‑10. |
| Охлаждающая жидкость | Используйте смесь питьевой воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL |
|  | в пропорции 50/50. См. «Охлаждающая жидкость», стр. 9‑18. |
| Присадка к топливу | Средство для очистки топливной системы «GM Fuel System Treatment |
|  | PLUS» (номер по каталогу GM 88861011). |
| Гидропривод тормозной системы | Тормозная жидкость DOT 3 (Номер по каталогу GM 88862806). |
| Гидропривод выключения сцепления | Тормозная жидкость DOT 3 (Номер по каталогу GM 88862806). |
| Омыватель ветрового стекла | Жидкость для омывателей стекол Optikleen® или аналогичная. |
| Гидроусилитель рулевого управления | Рабочая жидкость для гидроусилителя рулевого управления GM (Номер |
|  | по каталогу GM 89020661). |
| Оболочки троса стояночного тормоза | Смазка для компонентов шасси (Номер по каталогу GM 12377985) или |
|  | смазка, соответствующая требованиям NLGI #2, категории LB или GC-LB. |
| Автоматическая коробка передач | Рабочая жидкость DEXRON®-VI для автоматических коробок передач. |
| Механическая коробка передач (двигатель V6) | Трансмиссионное масло SAE 75W-90 GL5 (Номер по каталогу |
|  | GM 88862475). |
| Механическая коробка передач (двигатель V8) | Масло для механической коробки передач (номер по каталогу |
|  | GM 88861800). |

|  | Ремонт и техническое обслуживание 10-11 |
| --- | --- |
| Редуктор заднего моста (Двигатель V6 | Трансмиссионное масло для дифференциала редуктора заднего моста |
| с автоматической коробкой передач) | 75W-90 (Номер по каталогу GM 89021677). |
| Редуктор заднего моста (Двигатель V6 | Трансмиссионное масло для дифференциала заднего моста |
| с механической коробкой передач) | повышенного трения 75W-90 (Номер по каталогу GM 89021677 |
|  | и модификатор трения 1052358). |
| Редуктор заднего моста (Двигатель V8) | Трансмиссионное масло для дифференциала заднего моста |
|  | повышенного трения 75W-90 (Номер по каталогу GM: масло – 89021677 |
|  | и модификатор трения – 1052358). |
| Замочные цилиндры | Универсальная смазка Superlube (Номер по каталогу GM 12346241). |
| Защелка замка капота, вспомогательные | Аэрозоль «Lubriplate Lubricant» (Номер по каталогу GM 12346293) или |
| защелка замка капота, оси, пружинный анкер | смазка, соответствующая требованиям NLGI #2, категории LB или GC-LB. |
| и защелки замков |  |
| Шарнирные петли капота, дверей и подвижных | Универсальная смазка Superlube (Номер по каталогу GM 12346241). |
| элементов сидений |  |
| Уплотнители проемов кузова | Смазка для уплотнителей проемов кузова (номер по каталогу |
|  | GM 3634770) или диэлектрическая силиконовая смазка (номер по |
|  | каталогу GM 12345579). |

10-12  Ремонт и техническое обслуживание

Запасные части

Запасные части, указанные в таблице, приводимой ниже, можно приобрести в авторизованном сервисном центре, пользуясь

номерами соответствующих позиций по каталогу материалов и запасных частей.

| Деталь | Номер по каталогу GM | Номер по каталогу |
| --- | --- | --- |
|  |  | ACDelco |
| Воздухоочиститель/воздушный фильтр |  |  |
| Масляный фильтр |  |  |
| Двигатель 3,6 л V6 | 25177917 | PF2129 |
| Двигатель 6,2 л V8 | 89017524 | PF48 |
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя системы | 92234714 | — |
| вентиляции |  |  |
| Свечи зажигания |  |  |
| Двигатель 3,6 л V6 | 12622561 | 41-109 |
| Двигатель 6,2 л V8 | 12621258 | 41-110 |
| Щетки очистителя ветрового стекла |  |  |
| Со стороны водителя | 92231676 | — |
| Со стороны пассажира | 92231677 | — |

Ремонт и техническое обслуживание  10-13

Записи, относящиеся к техническому обслуживанию и ремонту

После выполнения планового технического обслуживания запишите дату, показания счетчика общего пробега, фамилию

исполнителя работ и наименования выполненных технических работ. Сохраняйте все квитанции об оплате технического

обслуживания и заказ-наряды.

| Дата | Показания счетчика | Выполнено (Организация/ | Наименование выполненных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общего пробега | Фамилия) |  |  |

10-14  Ремонт и техническое обслуживание

| Дата | Показания счетчика | Выполнено (Организация/ | Наименование выполненных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общего пробега | Фамилия) |  |  |

|  |  | Ремонт и техническое обслуживание 10-15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Показания счетчика | Выполнено (Организация/ | Наименование выполненных работ |  |
|  | общего пробега | Фамилия) |  |  |

10-16  Ремонт и техническое обслуживание

| Дата | Показания счетчика | Выполнено (Организация/ | Наименование выполненных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общего пробега | Фамилия) |  |  |

Технические

данные

Идентификационные данные автомобиля

Идентификационный номер

автомобиля (VIN) ________________________ 11-1

Идентификационная табличка для

заказа запасных частей ������������� 11-1

Сведения об автомобиле

Заправочные емкости и спецификации __________________________ 11-2

Схема укладки ремня привода вспо-

могательных агрегатов ��������������� 11-5

Идентификационные данные автомобиля

Идентификационный но-мер автомобиля (VIN)

Табличка с идентификационным номе-ром автомобиля находится в верхнем

углу приборной панели, со стороны водителя. Ее можно увидеть через

ветровое стекло, находясь снаружи автомобиля. Идентификационный номер автомобиля можно найти на информационной табличке с указани-

ем допустимых нагрузок/характеристик шин, на идентификационной табличке

для заказа запасных частей, в паспор-те транспортного средства и в свиде-

тельстве о регистрации транспортного

средства.

Идентификационный номер двигателя

Восьмой знак идентификационного номера автомобиля является кодом

двигателя. По данному коду можно

определить тип и технические харак-теристики двигателя и заказывать

запасные части, предназначенные для

| Технические данные | 11-1 |
| --- | --- |

данного типа двигателей. См. табличку

«Технические характеристики двига-

теля» в подразделе «Заправочные емкости и спецификации», стр. 11‑2.

Идентификационная та-бличка для заказа запас-ных частей

Данная табличка находится на задней

части крышки системы управления

багажом, она содержит следующую информацию:

- Идентификационный номер автомо-

биля (VIN).

- Обозначение модели автомобиля.

- Код цвета лакокрасочного покрытия.

- Опции и специальное оборудо-вание, установленные на заводе-изготовителе

Не снимайте данную табличку с авто-мобиля.

11-2  Технические данные

Сведения об автомобиле

Заправочные емкости и спецификации

Приблизительные данные о заправочных емкостях приведены (см. ниже) в метрических и британских единицах измерения.

Более подробная информация приведена в подразделе «Рекомендованные жидкости и смазочные материалы» стр. 10‑7.

| Позиция | Заправочные емкости |
| --- | --- |
|  | Метрическая система единиц | Британская система единиц |
| Хладагент системы кондиционирования, тип R134a | Более подробная информация о количестве хладагента, используемого в системе |
|  | кондиционирования, указана на соответствующей табличке, расположенной |
|  | в моторном отсеке. Для получения более подробной информации обратитесь |
|  | в авторизованный сервисный центр. |  |
| Система охлаждения двигателя |  |  |
| Двигатель 3,6 л V6 (LFX), автоматическая коробка | 10,2 л | 10,8 кварты |
| передач |  |  |
| Двигатель 3,6 л V6 (LFX), механическая коробка | 10,6 л | 11,2 кварты |
| передач |  |  |
| Двигатель 6,2 л V8 (L99), автоматическая коробка | 10,8 л | 11,4 кварты |
| передач |  |  |
| Двигатель 6,2 л V8 (LS3), механическая коробка | 11,2 л | 11,8 кварты |
| передач |  |  |
| Моторное масло и масляный фильтр |  |  |
| Двигатель 3,6 л V6 | 5,7 л | 6,0 кварт |
| Двигатель 6,2 л V8 (L99) | 7,6 л | 8,0 кварт |
| Двигатель 6,2 л V8 (LS3) | 7,6 л | 8,0 кварт |
| Топливный бак | 71 л | 18,8 галлона |

|  |  | Технические данные | 11-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиция | Заправочные емкости |  |
|  | Метрическая система единиц | Британская система единиц |
| Масло для редуктора заднего моста |  |  |  |
| Двигатель V6, 6-ступенчатая АКП | 0,9 л | 1,0 кварта |  |
| Двигатель V6, 6-ступенчатая МКП* | 0,9 л | 1,0 кварта |  |
| Двигатель V8* | 0,9 л | 1,0 кварта |  |
| Рабочая жидкость/масло коробки передач (при снятии поддона и замене фильтра) |  |  |
| Двигатель V6, 6-ступенчатая АКП** | 6,3 л | 6,7 кварты |  |
| Двигатель V8, 6-ступенчатая АКП** | 6,3 л | 6,7 кварты |  |
| Двигатель V6, 6-ступенчатая МКП | 1,8 л | 1,9 кварты |  |
| Двигатель V8, 6-ступенчатая МКП | 3,9 л | 4,2 кварты |  |
| Момент затяжки колесных гаек |  |  |  |
| Колесные гайки с конусной привалочной | 150 Н•м | 140 фунт-сила футов |  |
| поверхностью синего оттенка |  |  |  |
| Колесные гайки с конусной привалочной | 190 Н•м | 140 фунт-сила футов |  |
| поверхностью серебристого оттенка |  |  |  |
| *Добавьте 75 мл модификатора трения к обусловленному количеству трансмиссионного масла. |  |
| **См. «Рабочая жидкость автоматической коробки передач», стр. 9‑14. |  |  |
| Данные обо всех заправочных емкостях приблизительны. Рабочие жидкости/масла следует доливать до уровня, |  |
| рекомендованного в данном Руководстве. После долива снова проверьте уровень рабочей жидкости. |  |

| 11-4 | Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спецификации двигателя |  |  |
|  | Двигатель | VIN Код |  |  | Мощность | Крутящий момент |  | Зазор между |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электродами свечей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зажигания |
| 3,6 л V6 (LFX) | 3 |  | 241 | кВт при 6300 об/ | 380 Нм при 5200 об/ |  | 1,10 мм (0,043 дюйма) |
|  |  |  |  |  |  | мин | мин |  |  |
|  |  |  |  | (323 | л. с. при 6300 об/ | (280 фунт-сила футов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мин) | при 5200 об/мин) |  |  |
| 6,2 л V8 (L99) | J |  | 321 | кВт при 6000 об/ | 616 Нм при 4400 об/ |  | 1,02 мм (0,040 дюйма) |
|  |  |  |  |  |  | мин | мин |  |  |
|  |  |  |  | (441 | л. с. при 6000 об/ | (454 фунт-сила футов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мин) | при 4400 об/мин) |  |  |
| 6,2 л V8 (LS3) | W |  | 355 | кВт при 6400 об/ | 609 Нм при 4800 об/ |  | 1,02 мм (0,040 дюйма) |
|  |  |  |  |  |  | мин | мин |  |  |
|  |  |  |  | (462 | л. с. при 6400 об/ | (449 фунт-сила футов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мин) | при 4800 об/мин) |  |  |
|  |  | Максимальная скорость автомобиля |  |  |
|  | Максимальная скорость |  |  |  | Метрическая система единиц |  | Британская система |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |
| Максимальная скорость |  |  |  |  | 238 км/ч |  |  | 148 миль/ч |

Схема укладки ремня(ней) привода вспомогатель-ных агрегатов

Двигатель 3,6 л V6

| Технические данные | 11-5 |
| --- | --- |

Двигатель 6,2 л V8

11-6  Технические данные

. ДЛЯ ЗАМЕТОК

Информация для клиентов  12-1

Информация для клиентов

Система сбора данных и реги-страция событий, и конфиден-циальность

Система сбора данных

и регистрация событий. Конфиденциальность _________________12-1

Система сбора данных

и регистрации событий ______________12-1

Идентификация радиочастот �������12-2

Система сбора дан-ных и регистрация событий. Конфиден-циальность

Данный автомобиль оснащен множе-ством сложных электронных устройств, которые регистрируют данные о характере эксплуатации автомоби-ля. Например, данный автомобиль

оборудован компьютерными моду-

лями, которые следят за состоянием

двигателя и компонентов трансмиссии,

подушек безопасности и отвечают за их срабатывание в случае столкнове-ния автомобиля, а также обеспечивают

действие антиблокировочной системы

(при соответствующей комплектации).

В данных модулях могут храниться

данные, которые помогают техническо-

му специалисту официального дилера

при техническом обслуживании или ремонте автомобиля. В некоторых

модулях могут сохраняться данные

об эксплуатации автомобиля, напри-

мер, данные о расходе топлива или

о средней скорости движения. В дан-ных модулях может также сохраняться

информация о личных предпочтениях

водителя, таких как радиостанции,

регулировки сидений и значения тем-

пературы воздуха в салоне.

Система сбора данных и регистрации событий

Данный автомобиль оснащен системой сбора данных и регистрации собы-

тий (EDR). Главная задача данной

системы – сохранять данные о текущих

параметрах систем автомобиля в мо-

мент столкновения или в момент воз-никновения аварийных ситуаций, таких

как срабатывание подушек безопас-

ности или столкновение. С помощью системы сбора данных записываются данные о динамических параметрах

движения и состоянии систем безопас-

ности за короткий период времени, обычно не более 30 секунд. При этом сохраняются следующие данные:

- Текущие параметры систем автомо-

биля.

- Пристегнут ли водитель и передний

пассажир ремнями безопасности.

- Данные о величине хода педалей

тормоза и акселератора.

- Величина скорости автомобиля.

Данная информация может способ-

ствовать выяснению причин столкно-

вения автомобиля и возникновения повреждений.

Важно: Система сбора данных и ре-гистрации событий сохраняет данные

только в случае столкновения; при

нормальной эксплуатации автомобиля никакие данные не регистрируются, в том числе личные (например, Ф.И.О.,

пол, возраст и место столкновения).

Тем не менее, третьи стороны, напри-

мер, правоохранительные органы, мо-гут использовать данные, полученные

12-2  Информация для клиентов

с помощью данной системы, и личные

данные в ходе расследования аварии.

Чтобы считать данные, записанные системой сбора данных и регистрации событий, необходимо наличие специ-ального оборудования и доступ к ав-томобилю или регистратору. Помимо

представителей завода-изготовителя

автомобиля считать данные системы

сбора данных и регистрации событий

могут сотрудники правоохранительных органов, у которых есть специальное

оборудование и доступ к автомобилю

или регистратору.

Компания GM не предоставляет

данную информацию третьим лицам, за исключением некоторых случаев:

с согласия владельца автомобиля или если автомобиль взят в долгосрочную

аренду, с согласия арендатора, по

официальному запросу полиции или аналогичной государственной структу-ры; в качестве материалов, используе-мых для защиты компании GM в суде;

или если это предусмотрено законода-тельством. Данные, которые собирает

или получает компания GM, не относя-щиеся к какому-либо определенному

автомобилю или владельцу при не-

обходимости могут быть использованы

в исследовательских целях или могут

быть предоставлены третьим лицам с целью проведения исследований.

Идентификация

радиочастот

В некоторых автомобилях применяется

технология идентификации радиоча-

стот для обеспечения работоспособно-

сти таких систем, как монитор давле-

ния воздуха в шинах, иммобилайзер, система дистанционного отпирания/

запирания замков дверей, система

дистанционного запуска двигателя

и система универсальных передатчи-

ков. При применении данной техноло-

гии не используются личные данные владельца и информация, связанная

с системами, которые содержат лич-

ную информацию.

А

Аварийная световая

сигнализация �����������������������������������5-4

Автоматическая коробка передач ��8-28 Рабочая жидкость автоматической коробки

передач ����������������������������������������9-14

Режим ручного выбора передач ���8-30

Проверка системы блокировки

рычага селектора автоматической коробки

передач ����������������������������������������9-31

Автомобиль

Буксировка �������������������������������������9-79

Дистанционный запуск двигателя ��1-5 Идентификационный

номер (VIN) ���������������������������������� 11-1

Ограничения нагрузки �������������������8-12 Охранные системы ������������������������1-10

Пользовательские настройки �������4-42 Сообщения о состоянии ���������������4-33 Сообщения, связанные со скоростью движения ��������������4-41

Сообщения-напоминания �������������4-41

Управление ��������������������������������������8-4

Аккумуляторная батарея �����������������9-30 Запуск двигателя

от аккумуляторной батареи другого автомобиля ��������������������9-76

Сообщения о напряжении

и уровне зарядки

аккумуляторной батареи ������������4-33 Управление электрической нагрузкой ���������������������������������������5-7

Функция защиты аккумуляторной батареи от разряда �����������������������5-7

Антиблокировочная

система (ABS) ������������������������������� 8-33

Контрольная лампа

антиблокировочной системы �����4-22

Аудиоплееры ������������������������������������6-12

CD ���������������������������������������������������6-12

Аудиосистема

Антенна на заднем стекле ������������ 6-11

Планарная антенна �����������������������6-12 Прием радиопрограмм ������������������ 6-11

Система защиты от кражи ��������������6-2

Б

Багажное отделение ��������������������������1-8

Балансировка колес и регулировка параметров

установки колес ��������������������������9-58 Замена колес ���������������������������������9-58

Разноразмерность шин и колес ���9-58

Буксировка Буксировка автомобиля ����������������9-79

Буксировка прицепа ����������������������8-54

Указатель	i-1

Буксировка транспортных средств, используемых

для отдыха ����������������������������������9-79

Оборудование для буксировки

прицепа ���������������������������������������8-56 Общие сведения ���������������������������8-50

Особенности и рекомендации

по вождению �������������������������������8-50

В

Вентиляционный люк в крыше �������1-16 Ветровое стекло

Замена ветрового стекла ��������������9-33

Очиститель/омыватель

ветрового стекла ���������������������������4-7

Вещевые отделения Вещевое отделение

в центральной консоли ����������������3-2

Перчаточный ящик ��������������������������3-1

Сетка для крепления мелкого

багажа ��������������������������������������������3-5 Внешние устройства ������������������������6-14

Внимательность при вождении ���������8-2 Вождение Вождение зимой ������������������������������8-9

Возврат автомобиля на дорогу ������8-5

Восстановление контроля над автомобилем ��������������������������8-5

Движение по мокрым дорогам �������8-7

i-2   Указатель

Движение по холмистой

местности и по горным

дорогам ������������������������������������������8-8

Если автомобиль застрял ������������� 8-11 Ограничения нагрузки на автомобиль ����������������������������8-12

Особенности и рекомендации

по вождению �������������������������������8-50

Предусмотрительность

при вождении ��������������������������������8-3

Синдром автомагистрали ���������������8-8 Участие в гонках, спортивный

режим движения ������������������8-6, 8-38

Экономичный режим движения ������8-2

Воздухоочиститель/воздушный

фильтр ��������������������������������������������9-15 Вольтметр �����������������������������������������4-15

Восстановление контроля

над автомобилем ����������������������������8-5

Г

Галогенные лампы ���������������������������9-33

Герметик для шин и компрессор ����9-62 Гидропривод выключения сцепления ��������������������������������������9-14

Грудные дети и малыши ������������������2-32

Д

Давление воздуха в шинах �������������9-47

Давление воздуха в шинах для

движения на большой скорости ���9-49 Двери Замки дверей �����������������������������������1-6

Сообщения о незакрытых

дверях ������������������������������������������4-35

Центральный выключатель

блокировки замков дверей �����������1-7 Двигатель

Воздухоочиститель/воздушный

фильтр �����������������������������������������9-15

Запуск двигателя ���������������������������8-20

Контрольная лампа низкого давления моторного масла ��������4-24

Контрольные лампы

и индикаторы �������������������������������4-18 Моторный отсек �������������������������������9-6

Отработавшие газы �����������������������8-26

Охлаждающая жидкость ���������������9-18

Перегрев двигателя ����������������������9-24

Работа двигателя

при неподвижном автомобиле ���8-27

Система охлаждения ��������������������9-17

Сообщения, связанные с мощностью двигателя �������������4-36

Сообщения, связанные с системой охлаждения ��������������4-35

Схема укладки ремня привода

вспомогательных агрегатов ������� 11-5

Указатель давления моторного масла �������������������������������������������4-12

Указатель температуры охлаждающей жидкости �������������4-13

Шумозащитный кожух �������������������9-10

Движение по мокрым дорогам ����������8-7

Движение по холмистой местности

и по горным дорогам �����������������������8-8

Детские удерживающие системы Грудные дети и малыши ���������������2-32

Дети старшего возраста ����������������2-30

Детские удерживающие системы �2-34

Система для установки

детских кресел ����������������������������2-38

Установка детского кресла ��2-43, 2-45

Действие информационно-

развлекательной системы ��������������6-4

Дети старшего возраста ������������������2-30

Дистанционный запуск двигателя �����1-5 Дополнительное оборудование и внесение изменений

в конструкцию автомобиля ������������ 9-2

Дополнительное электрооборудование �������������������8-56

Е

Если автомобиль застрял ��������������� 8-11

Ж

Жалюзи вентиляции ��������������������������7-4

Жидкости

автоматической коробки

передач ����������������������������������������9-14 тормозная ��������������������������������������9-28

гидроусилителя рулевого

управления ����������������������������������9-25

омывателей стекол �����������������������9-27

З

Заднее сиденье ���������������������������������2-6

Задние огни

Лампы габаритных огней,

задних указателей поворотов

и стоп-сигналов ���������������������������9-37

Задний дифференциал повышенного трения ���������������������8-40

Замена компонентов системы

LATCH после столкновения ����������2-43

Замена компонентов системы

креплений для установки

детских кресел после

столкновения ���������������������������������2-43

|  |  |  | Указатель | i-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена компонентов системы |  | Центральный выключатель |  |  |
| подушек безопасности ������������������ |  | 2-29 | блокировки замков ������������������������ | 1-7 |  |
| Замена компонентов системы |  | Запасные части |  |  |
| ремней безопасности |  |  | Замена компонентов системы |  |  |
| после столкновения ���������������������� |  | 2-15 | подушек безопасности после |  |  |
| Замена ламп ������������������������������������ |  | 9-38 | столкновения ������������������������������� | 2-29 |  |
| Галогенные лампы ������������������������ |  | 9-33 | Техническое обслуживание �������� | 10-12 |  |
| Ксеноновые лампы ����������������������� |  | 9-33 | Записи, относящиеся |  |  |
| Лампы габаритных огней, |  |  | к техническому обслуживанию |  |  |
| задних указателей поворотов |  | и ремонту ������������������������������������� | 10-13 |  |
| и стоп-сигналов ��������������������������� |  | 9-37 | Заправочные емкости |  |  |
| Лампы противотуманных фар ������ | 9-37 | и спецификации ���������������������������� | 11-2 |  |
| Фары ����������������������������������������������� |  | 9-33 | Запуск двигателя ������������������������������ | 8-20 |  |
| Фары, лампы передних |  |  | Запуск двигателя |  |  |
| указателей поворотов |  |  | от аккумуляторной батареи |  |  |
| и габаритные огни �������������� | 9-34, 9-35 | другого автомобиля ����������������������� | 9-76 |  |
| Фонари освещения |  |  | Звуковой сигнал ��������������������������������� | 4-6 |  |
| регистрационного знака ������������� |  | 9-38 | Зеркала |  |  |
| Замена шин �������������������������������������� |  | 9-55 | Внутреннее зеркало заднего |  |  |
| Замена щеток очистителей |  |  | вида с функцией затемнения ����� | 1-13 |  |
| стекол ��������������������������������������������� |  | 9-32 | Наружные зеркала заднего |  |  |
| Замечания, связанные |  |  | вида с электрической |  |  |
| с опасностью, и другие |  |  | регулировкой ������������������������������� | 1-13 |  |
| предупреждения ��������������������������������� |  | iii | Панорамное зеркало |  |  |
| Замки |  |  | заднего вида ������������������������������� | 1-12 |  |
| Замки дверей ����������������������������������� |  | 1-6 | Зима |  |  |
| Функция защиты от запирания |  | Вождение зимой ������������������������������ | 8-9 |  |
| ключа/пульта дистанционного |  | Зимние шины ����������������������������������� | 9-47 |  |
| управления в автомобиле ������������ |  | 1-8 |  |  |  |

i-4   Указатель

И

Идентификационные данные

автомобиля

Идентификационная табличка для заказа запасных частей ������ 11-1

Идентификация радиочастот ����������12-2

Иммобилайзер ���������������������������������4-25

Индикатор включения дальнего

света �����������������������������������������������4-25

Индикатор включения задних габаритных огней ��������������������������4-25

Индикатор включения

противотуманных фар ������������������4-25

Интерфейс Bluetooth® ����������������������6-20

Информационно-развлекательная система ��������������������������������������������6-1

Информационный центр (DIC) ������� 4-26

К

Камера заднего обзора (RVC) ��������8-44

Капот ���������������������������������������������������9-4 Ключи ��������������������������������������������������1-2

Кожух откидного верха �������������������������������3-3

шумозащитный, двигателя �����������9-10

Колеса и шины

Балансировка колес и регулировка

параметров установки колес �����9-58

Герметик для шин и компрессор ��9-62

Давление воздуха в шинах

для движения на большой скорости ���������������������������������������9-49 Замена колес ���������������������������������9-58

Замена колеса с поврежденной шиной�������������������������������������������9-69

Замена шин �����������������������������������9-55

Зимние шины ���������������������������������9-47

Монитор давления воздуха

в шинах ����������������������������������������9-50

Неполноразмерное запасное

колесо ������������������������������������������9-75

Перестановка колес ����������������������9-54

При повреждении шины ����������������9-60

Приобретение новых шин �������������9-56 Проверка состояния шин ��������������9-53

Разноразмерность шин и колес ���9-58

Сообщения, связанные

с давлением воздуха в шинах ���4-39 Хранение герметика для шин и компрессора �����������������������������9-68

Цепи противоскольжения �������������9-59

Комбинация приборов ���������������������4-10

Контрольная лампа

«Проверьте двигатель» �����������������4-18

Контрольные лампы и индикаторы

Индикатор включения дальнего

света фар ������������������������������������4-25

Индикатор включения задних габаритных огней ������������������������4-25

Индикатор включения противотуманных фар ����������������4-25

Контрольная лампа

«Пристегните ремень» ���������������4-15

Контрольная лампа

антиблокировочной

системы (ABS) �����������������������������4-22

Контрольная лампа давления

моторного масла �������������������������4-24

Контрольная лампа низкого

давления воздуха в шинах ���������4-23 Контрольная лампа отключения

противобуксовочной системы

(TCS)/ системы курсовой

устойчивости StabiliTrak® ������������4-23

Контрольная лампа противобуксовочной системы ����4-22 Контрольная лампа

противобуксовочной системы/

системы курсовой устойчивости

StabiliTrak® �����������������������������������4-23

Контрольная лампа системы

зарядки аккумуляторной батареи ����������������������������������������4-18

Контрольная лампа системы иммобилайзера ���������������������������4-25

Контрольная лампа системы круиз-контроля ����������������������������4-26

Контрольная лампа системы

подушек безопасности ���������������4-16

Контрольная лампа тормозной

системы ���������������������������������������4-21

Кратковременное включение

дальнего света фар ����������������������5-3

Конфиденциальность

Идентификация радиочастот �������12-2

Коробка передач

Автоматическая �����������������������������8-28

Масло для механической коробки передач ����������������������������������������9-14

Рабочая жидкость

автоматической коробки

передач ����������������������������������������9-14

Сообщения, связанные с трансмиссией ���������������������������4-40

Указатель температуры рабочей жидкости коробки передач ���������4-14

Кратковременное включение

дальнего света фар �������������������������5-3

Крыша Вентиляционный люк в крыше �����1-16

|  |  | Указатель | i-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М |  | О |  |  |
| Масло |  | Обкатка нового автомобиля ������������ | 8-17 |  |
| Контрольная лампа низкого |  | Оборудование для буксировки |  |  |
| давления моторного масла �������� | 4-24 | прицепа ������������������������������������������ | 8-56 |  |
| Монитор жизни моторного |  | Общие сведения ����������������������������������� | iii |  |
| масла ������������������������������������������� | 9-13 | Ремонт и техническое |  |  |
| Моторное масло ���������������������������� | 9-10 | обслуживание ����������������������������� | 10-1 |  |
| Сообщения о состоянии |  | Буксировка ������������������������������������� | 8-50 |  |
| моторного масла ������������������������� | 4-36 | Уход за автомобилем ���������������������� | 9-2 |  |
| Указатель давления моторного |  | Окна �������������������������������������������������� | 1-14 |  |
| масла ������������������������������������������� | 4-12 | Окна с электрическими |  |  |
| Указатель температуры |  | стеклоподъемниками ����������������� | 1-14 |  |
| моторного масла ������������������������� | 4-13 | Сообщения, связанные с окнами ��� | 4-41 |  |
| Места установки детских |  | Освещение |  |  |
| удерживающих систем ������������������ | 2-36 | при посадке �������������������������������������� | 5-6 |  |
| Механическая коробка передач ����� | 8-32 | Регулятор яркости подсветки |  |  |
| Масло для механической |  | комбинации приборов ������������������ | 5-6 |  |
| коробки передач ������������������������� | 9-14 | Функция задержки отключения |  |  |
| Монитор давления воздуха |  | приборов внутреннего |  |  |
| в шинах ������������������������������������������ | 9-49 | освещения ������������������������������������� | 5-6 |  |
|  |  | Отделение для багажа |  |  |
| Н |  | в багажном отделении �������������������� | 3-1 |  |
|  |  | Откидной верх ���������������������������������� | 1-18 |  |
| Напольные коврики ������������������������� | 9-86 | Сообщения, связанные |  |  |
| Неполноразмерное запасное |  | с откидным верхом ��������������������� | 4-34 |  |
| колесо �������������������������������������������� | 9-75 | Охлаждающая жидкость |  |  |
|  |  | двигателя ��������������������������������������� | 9-18 |  |
|  |  | Указатель температуры |  |  |
|  |  | охлаждающей жидкости ������������� | 4-13 |  |

i-6   Указатель

Охранные системы

Сигнализация охранной

системы ���������������������������������������1-10

Сообщения, связанные с охранной системой ������������������4-39

П

Панорамные зеркала

заднего вида ����������������������������������1-12

Парковка �������������������������������������������8-25

Нахождение автомобиля над горючими материалами ������8-26

Проверка стояночного тормоза

и стопорной защелки

автоматической коробки

передач

(положение «P» (Парковка)) ������9-32

Система помощи при парковке с ультразвуковыми датчиками ���8-42

Стояночная тормозная система ���8-34

Перевод рычага селектора

в положение «P» (Парковка) ��������8-22 из положения «P» (Парковка) ������8-23 Передние сиденья с электрообогревом ������������������������2-5

Переключатель дальнего/ближнего

света фар �����������������������������������������5-2

Переключатель наружных

световых приборов ��������������������������5-1

| Перестановка колес | 9-54 |  | безопасности беременными |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ������������������������� |  |  |  |  |  |
| Перчаточный ящик ����������������������������� | 3-1 |  | женщинами ������������������������������������ | 2-14 |  |
| Плановое техническое |  |  | Пользование рулевым |  |  |
| обслуживание, |  |  | управлением ������������������������������������ | 8-4 |  |
| рекомендованные жидкости |  |  | Кнопки управления на рулевом |  |  |
| и смазочные материалы ������������� | 10-10 |  | колесе �������������������������������������������� | 4-6 |  |
| Плафоны освещения салона ������������ | 5-6 |  | Рабочая жидкость гидроусилителя |  |
| Подголовники ������������������������������������� | 2-2 |  | рулевого управления ������������������ | 9-25 |  |
| Подушки безопасности |  |  | Регулировка положения рулевого |  |  |
| Контрольная лампа системы |  |  | колеса �������������������������������������������� | 4-6 |  |
| определения присутствия |  |  | Пользовательские настройки ���������� | 4-42 |  |
| пассажира на переднем |  |  | Предохранители |  |  |
| сиденье ���������������������������������������� | 4-17 |  | Блок предохранителей, |  |  |
| Контрольная лампа системы |  |  | расположенный в багажном |  |  |
| подушек безопасности ��������������� | 4-16 |  | отделении ������������������������������������ | 9-44 |  |
| Проверка системы подушек |  |  | Блок предохранителей, |  |  |
| безопасности ������������������������������� | 2-16 |  | расположенный в моторном |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | отсеке ������������������������������������������ | 9-39 |  |
| автомобиля, оборудованного |  |  | Блок предохранителей, |  |  |
| системой подушек |  |  | расположенный в приборной |  |  |
| безопасности ������������������������������� | 2-27 |  | панели ����������������������������������������� | 9-42 |  |
| Установка дополнительного |  |  | Предохранители и автоматы |  |  |
| оборудования на автомобили, |  |  | защиты цепей ������������������������������ | 9-39 |  |
| оборудованные системой |  |  | Предупреждения ����������������������������������� | iii |  |
| подушек безопасности ��������������� | 2-28 |  | Аварийная световая |  |  |
| Положения ключа замка |  |  | сигнализация��������������������������������� | 5-4 |  |
| зажигания ��������������������������������������� | 8-18 |  | Замечания, связанные |  |  |
| Пользование ремнями |  |  | с опасностью ������������������������������������ | iii |  |
| безопасности ����������������������������������� | 2-8 |  | Предусмотрительность |  |  |
| Пользование ремнями |  |  | при вождении ����������������������������������� | 8-3 |  |

Приборы освещения, контрольные лампы и индикаторы Контрольные лампы

и индикаторы �������������������������������4-18

Переключатель наружных световых приборов �����������������������5-1

Плафоны освещения салона ���������5-6

Противотуманные фары �����������������5-5

Система дневных ходовых

огней (DRL) ��������������������������5-3, 9-36

Фары, лампы передних указателей поворотов

и габаритные огни ��������������9-34, 9-35

Фонари освещения

регистрационного знака �������������9-38

Прием радиопрограмм

в диапазонах AM/FM �����������������������6-7

Приобретение новых шин ���������������9-56

При повреждении шины ������������������9-60

Замена колеса с поврежденной шиной�������������������������������������������9-69

Проверка системы блокировки ключа зажигания ������������������������������9-31

Проверка системы блокировки

пуска двигателя �����������������������������9-30

Проверка системы подушек

безопасности ���������������������������������2-29

Действие подушек

безопасности �������������������������������2-21

Защитная функция подушек

безопасности �������������������������������2-21

Места установки подушек безопасности �������������������������������2-18

После срабатывания подушек

безопасности �������������������������������2-22

Система определения присутствия пассажира

на переднем сиденье �����������������2-23

Срабатывание подушек

безопасности �������������������������������2-20

Проверка системы ремней безопасности ���������������������������������2-14

Проекционный дисплей �������������������4-29

Противотуманные фары

Замена ламп ����������������������������������9-37

Р

Работа двигателя при неподвижном автомобиле ������������������������������������8-27

Радиоприемник

Прием радиопрограмм

в диапазонах AM/FM ���������������������6-7 Прием радиопрограмм ������������������ 6-11

Регулировка наклона спинок

сидений ��������������������������������������������2-3

Режим задержки отключения питания дополнительного

электрооборудования (RAP) ��������8-22

Указатель	i-7

Режим ручного выбора передач �����8-30

Рекомендованные жидкости и

смазочные материалы ����������������10-10 Рекомендуемое топливо �����������������8-46 Ремни безопасности ��������������������������2-7

Замена компонентов системы ремней безопасности

после столкновения ��������������������2-15

Контрольная лампа

«Пристегните ремень» ���������������4-15

Пользование ремнями безопасности беременными

женщинами ����������������������������������2-14

Пользование ремнями

безопасности ���������������������������������2-8

Сообщения, связанные с ремнями безопасности ������������4-39

Трехточечные ремни

безопасности �������������������������������2-10

Удлинитель ремней безопасности �������������������������������2-14

Уход за ремнями безопасности ����2-15

С

Сетка для крепления мелкого

багажа ����������������������������������������������3-5

Сигнализация охранной системы ���1-10 Сигналы указателей поворотов ��������5-5

Сиденья

| i-8 | Указатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заднее сиденье |  | 2-6 |  | Система курсовой устойчивости |  | в приборной панели | 9-42 |  |
| ������������������������������� |  |  |  |  |  | �������������������� |  |  |
| Передние сиденья |  |  |  | StabiliTrak® �������������������������������������� | 8-37 | Перегрузка системы |  |  |
| с электрообогревом ���������������������� |  | 2-5 |  | Контрольная лампа системы |  | электрооборудования ����������������� | 9-38 |  |
| Подголовники ����������������������������������� |  | 2-2 |  | курсовой устойчивости |  | Предохранители и автоматы |  |  |
| Регулировка наклона спинок |  |  |  | StabiliTrak® ����������������������������������� | 4-23 | защиты цепей ������������������������������ | 9-39 |  |
| сидений ����������������������������������������� |  | 2-3 |  | Система определения |  | Системы стабилизации движения |  |  |
| Регулировка положения сиденья |  |  | присутствия пассажира |  | Задний дифференциал |  |  |
| с электроприводом ����������������������� |  | 2-3 |  | на переднем сиденье �������������������� | 2-23 | повышенного трения ������������������ | 8-40 |  |
| Синдром автомагистрали ������������������ |  | 8-8 |  | Контрольная лампа системы |  | Сообщения, связанные |  |  |
| Система Active Fuel Management® �� | 8-26 |  | определения присутствия |  | с системами поддержания |  |  |
| Система автоматического |  |  |  | пассажира на переднем |  | курсовой устойчивости ��������������� | 4-38 |  |
| управления наружными |  |  |  | сиденье ���������������������������������������� | 4-17 | Солнцезащитные козырьки ������������� | 1-16 |  |
| световыми приборами �������������������� |  | 5-3 |  | Система охлаждения двигателя ����� | 9-17 | Сообщения |  |  |
| Система дистанционного запуска |  |  | Сообщения, связанные с системой | о ключах и замках ������������������������� | 4-36 |  |
| двигателя ����������������������������������������� |  | 1-5 |  | охлаждения двигателя ��������������� | 4-35 | о напряжении и уровне зарядки |  |  |
| Система дистанционного |  |  |  | Система помощи при парковке |  | аккумуляторной батареи ������������ | 4-33 |  |
| управления замками (RKE) ������������ |  | 1-3 |  | с ультразвуковыми датчиками ������ | 8-42 | о незакрытых дверях ��������������������� | 4-35 |  |
| Система дневных ходовых |  |  |  | Система сбора данных |  | о состоянии автомобиля ��������������� | 4-33 |  |
| огней (DRL) ����������������������������� | 5-3, 9-36 |  | и регистрации событий ����������������� | 12-1 | о состоянии моторного масла ������ | 4-36 |  |
| Система защиты от кражи ��������������� |  | 1-11 |  | Системы управления |  | связанные с давлением воздуха |  |  |
| Система климат-контроля ����������������� |  | 7-1 |  | автомобилем ����������������������������������� | 8-4 | в шинах ���������������������������������������� | 4-39 |  |
| Отопление ��������������������������������������� |  | 7-1 |  | Система электрооборудования |  | связанные с мощностью |  |  |
| Система кондиционирования ��������� |  | 7-1 |  | Блок предохранителей, |  | двигателя ������������������������������������� | 4-36 |  |
| Система креплений детских |  |  |  | расположенный в багажном |  | связанные с окнами ���������������������� | 4-41 |  |
| кресел (система LATCH) ��������������� |  | 2-38 |  | отделении ������������������������������������ | 9-44 | связанные с откидным верхом ����� | 4-34 |  |
| Система круиз-контроля ������������������ |  | 8-40 |  | Блок предохранителей, |  | связанные с охранной |  |  |
| Контрольная лампа системы |  |  |  | расположенный в моторном |  | системой �������������������������������������� | 4-39 |  |
| круиз-контроля ���������������������������� |  | 4-26 |  | отсеке ������������������������������������������ | 9-39 | связанные с приборами |  |  |
| Сообщения, связанные |  |  |  | Блок предохранителей, |  | освещения ����������������������������������� | 4-37 |  |
| с системой круиз-контроля �������� |  | 4-35 |  | расположенный |  | связанные с системами |  |  |

|  |  |  |  |  | Указатель | i-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| курсовой устойчивости | 4-38 |  | Техническое обслуживание |  | с топливом | 4-36 |  |
| ��������������� |  |  |  |  | ����������������������������������� |  |  |
| связанные с системой |  |  | Дополнительное оборудование |  | Указатель уровня топлива ������������ | 4-11 |  |
| охлаждения двигателя ��������������� | 4-35 |  | и внесение изменений |  | Экономичный режим движения ������ | 8-2 |  |
| связанные с системой ремней |  |  | в конструкцию автомобиля ���������� | 9-2 | Торможение ���������������������������������������� | 8-4 |  |
| безопасности ������������������������������� | 4-39 |  | Записи, относящиеся |  | Тормозная система �������������������������� | 9-27 |  |
| связанные с техническим |  |  | к техническому обслуживанию |  | Антиблокировочная |  |  |
| обслуживанием автомобиля ������ | 4-39 |  | и ремонту ���������������������������������� | 10-13 | система (ABS) ����������������������������� | 8-33 |  |
| связанные с топливом ������������������ | 4-36 |  | Идентификационная табличка |  | Система помощи |  |  |
| связанные с тормозной |  |  | для заказа запасных частей ������ | 11-1 | при экстренном торможении ������ | 8-35 |  |
| системой �������������������������������������� | 4-33 |  | Контрольные лампы |  | Сообщения, связанные |  |  |
| связанные с трансмиссией ����������� | 4-40 |  | и индикаторы ������������������������������� | 4-18 | с тормозной системой ���������������� | 4-33 |  |
| связанные со скоростью |  |  | Общие сведения по ремонту |  | Стояночная тормозная |  |  |
| движения автомобиля ���������������� | 4-41 |  | и техническому обслуживанию ��� | 10-1 | система ���������������������������������������� | 8-34 |  |
| систем контроля окружения ��������� | 4-38 |  | Самостоятельное техническое |  | Тормозная жидкость ���������������������� | 9-28 |  |
| системы подушек безопасности ��� | 4-39 |  | обслуживание ������������������������������� | 9-3 | Трехточечные ремни |  |  |
| сообщения-напоминания �������������� | 4-41 |  | Сообщения о состоянии |  | безопасности ��������������������������������� | 2-10 |  |
| Спидометр ���������������������������������������� | 4-11 |  | автомобиля ��������������������������������� | 4-39 |  |  |  |
| Спортивный режим движения ��������� | 8-38 |  | Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Схема укладки ремня привода |  |  | автомобиля, оборудованного |  |  |  |  |
| вспомогательных агрегатов |  |  | системой подушек |  |  |  |  |
| двигателя ��������������������������������������� | 11-5 |  | безопасности ��������������������������������� | 2-27 |  |  |  |
| Счетчики |  |  | Топливо ��������������������������������������������� | 8-46 |  |  |  |
| общего пробега ������������������������������ | 4-11 |  | Заполнение топливом канистр ����� | 8-49 |  |  |  |
| частичного пробега ����������������������� | 4-11 |  | Заправка автомобиля |  |  |  |  |
|  |  |  | топливом ������������������������������������� | 8-48 |  |  |  |
| Т |  |  | Присадки к топливу ����������������������� | 8-47 |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемое топливо ��������������� | 8-46 |  |  |  |
| Тахометр ������������������������������������������� | 4-11 |  | Система Active Fuel |  |  |  |  |
| Телефоны |  |  | Management® ������������������������������� | 8-26 |  |  |  |
| Интерфейс Bluetooth® ������������������� | 6-20 |  | Сообщения, связанные |  |  |  |  |

i-10   Указатель

| У |  | Ф |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угарный газ |  | Фары |  |  |
| Багажное отделение ����������������������� | 1-8 | Система автоматического |  |  |
| Вождение зимой ������������������������������ | 8-9 | управления наружными |  |  |
| Отработавшие газы ����������������������� | 8-26 | световыми приборами ������������������ | 5-3 |  |
| Удлинитель ремня безопасности ���� | 2-14 | Замена ламп ���������������������������������� | 9-33 |  |
| Указатели |  | Система дневных ходовых |  |  |
| Вольтметр �������������������������������������� | 4-15 | огней (DRL) �������������������������� | 5-3, 9-36 |  |
| Контрольные лампы, приборы |  | Кратковременное включение |  |  |
| и индикаторы ��������������������������������� | 4-9 | дальнего света фар ���������������������� | 5-3 |  |
| Спидометр ������������������������������������� | 4-11 | Ксеноновые лампы ����������������������� | 9-33 |  |
| Счетчик общего пробега ��������������� | 4-11 | Индикатор включения |  |  |
| Счетчик частичного пробега ��������� | 4-11 | дальнего света ���������������������������� | 4-25 |  |
| Тахометр ���������������������������������������� | 4-11 | Переключатель дальнего/ |  |  |
| Указатель температуры |  | ближнего света фар ���������������������� | 5-2 |  |
| моторного масла ������������������������� | 4-13 | Фиксаторы спинок сидений ��������������� | 2-4 |  |
| Указатель температуры |  | Функция задержки отключения |  |  |
| охлаждающей жидкости ������������� | 4-13 | ламп внутреннего освещения | ��������5-6 |  |
| Указатель температуры рабочей |  |  |  |  |
| жидкости коробки передач ��������� | 4-14 | Х |  |  |
| Указатель уровня топлива ������������ | 4-11 |  |  |  |
| Условные обозначения ������������������������� | iv | Хранение герметика для шин |  |  |
| Установка детского кресла �����2-43, 2-45 | и компрессора ������������������������������� | 9-68 |  |
| Уход за автомобилем |  |  |  |  |
| Уход за кузовом ����������������������������� | 9-80 | Ц |  |  |
| Уход за салоном ���������������������������� | 9-83 |  |  |  |
| Участие в гонках �������������������������������� | 8-6 | Цепи противоскольжения ���������������� | 9-59 |  |

Ч

Часы ����������������������������������������������������4-8

Э

Электричество

Наружные зеркала заднего

вида с электрической регулировкой �������������������������������1-13

Окна с электрическими

стеклоподъемниками �����������������1-14

Регулировка положения

сиденья с электроприводом ��������2-3 Режим задержки отключения

питания дополнительного

электрооборудования (RAP) ������8-22

Функция защиты аккумуляторной

батареи от разряда �����������������������5-7

Центральный выключатель блокировки замков ������������������������1-7

Электрические розетки �������������������4-8

С

CD-плеер ���������������������������������������6-12